2019年度产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务

公开招标项目

招标编号：0702-1941CITC2Y02

267种产品检验项目、依据及方法

目  录

1、羊绒针织衫	10

2、西服、大衣	11

3、针织内衣	13

4、休闲服装	14

5、床上用品	16

6、运动头盔	20

7、衬衫	21

8、背提包	22

9、机动车儿童乘员用约束系统	23

10、轮滑鞋	24

11、旅游鞋	25

12、泳衣	26

13、童鞋	28

14、室外健身器材	32

15、儿童及婴幼儿服装	33

16、皮鞋	35

17、毛巾	36

18、袜子	38

19、羽绒服装	39

20、皮革服装	41

21、蚕丝被	43

22、羽绒被	45

23、晴雨伞	47

24、雨靴	48

25、雪地靴	49

26、室内健身器材	53

27、羽毛球	55

28、乒乓球	55

29、羽毛球拍	57

30、乒乓球拍	58

31、排球	59

32、篮球	60

33、足球	60

34、围巾披肩	61

35、羊毛衫	63

36、睡衣居家服	64

37、童车	66

38、T恤衫	78

39、丝绸服装	80

40、玩具	81

41、学生文具	87

42、旅行箱包	88

43、冲锋衣	89

44、电动自行车	90

45、烟花爆竹	91

46、家用燃气快速热水器	95

47、纸尿裤（片、垫）	96

48、衣料用液体洗涤剂	97

49、家用燃气灶	98

50、纸巾纸	99

51、儿童家具	101

52、沙发	107

53、办公椅	110

54、洗手液	111

55、棕纤维弹性床垫	113

56、卫生纸	114

57、家用清洁剂	116

58、自行车	117

59、眼镜镜片	119

60、眼镜架	124

61、太阳镜	125

62、老视成镜	127

63、游泳眼镜	128

64、木制家具	129

65、燃气采暖热水炉	135

66、弹簧软床垫	136

67、燃气用不锈钢波纹软管	138

68、家用双层床	139

69、金属家具	142

70、手动轮椅车	145

71、仿真饰品	146

72、机动脱粒机	147

73、复混肥料	148

74、磷肥	151

75、氮肥	153

76、潜水电泵	155

77、水泵（地面泵）	159

78、钾肥	162

79、有机肥料	164

80、滴灌带	165

81、热轧带肋钢筋	166

82、建筑防水卷材	168

83、聚乙烯( PE )管材	174

84、建筑用密封胶	175

85、硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件	176

86、建筑用外墙涂料	177

87、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	178

88、热轧光圆钢筋	179

89、水泥	181

90、合成树脂乳液内墙涂料	181

91、冷轧带肋钢筋	182

92、建筑用绝缘电工套管	183

93、预应力混凝土用钢绞线	184

94、土工合成材料	185

95、中密度纤维板	189

96、刨花板	190

97、壁纸	191

98、陶瓷坐便器	193

99、陶瓷砖	195

100、卫生陶瓷（洗面器）	196

101、新型墙体材料(砖和砌块）	197

102、淋浴用花洒	198

103、浸渍纸层压木质地板	199

104、卫生洁具软管	200

105、陶瓷片密封水嘴	201

106、铝塑复合板	202

107、卫浴家具	204

108、非接触式水嘴	205

109、岩棉板	207

110、铝合金建筑型材	209

111、家用不锈钢水槽	218

112、溶剂型木器涂料	218

113、混凝土输水管	225

114、便器压力冲洗阀	226

115、恒温水嘴	228

116、地漏	229

117、智能坐便器	230

118、电能表	235

119、水表	238

120、锁具	239

121、容积式空气压缩机	242

122、人民币鉴别仪	243

123、发动机润滑油	245

124、危险化学品包装物	246

125、汽车轮胎	250

126、摩托车轮胎	251

127、摩托车乘员头盔	252

128、汽车安全带	252

129、机动车外部照明及光信号装置	253

130、汽车内饰材料	254

131、制动软管	255

132、消防应急灯具	256

133、消防水带	257

134、机动车发动机冷却液	258

135、机动车辆制动液	259

136、安全帽	260

137、安全网	260

138、电子计价秤	262

139、膜式燃气表	263

140、安全带	264

141、钻井悬吊工具	265

142、抽油机	268

143、抽油泵	269

144、抽油杆及其接箍	270

145、汽车风窗玻璃清洗液	273

146、摩托车制动蹄组件和制动衬组件	273

147、防盗保险柜（箱）	275

148、可燃气体探测器	277

149、自吸过滤式防颗粒物呼吸器	277

150、汽车后视镜	278

151、汽车防飞溅装置	279

152、汽车座椅及头枕	279

153、防静电服	280

154、电绝缘鞋	280

155、保护足趾安全（防护）鞋	281

156、一般压力表	283

157、测量互感器	283

158、防爆电器	285

159、防爆电机	286

160、防爆灯具	288

161、电冰箱	289

162、电烤箱及烘烤器具	291

163、吸油烟机	292

164、家用电动洗衣机	293

165、电磁灶	295

166、电压力锅	296

167、室内加热器	297

168、电热水壶	299

169、电源适配器	300

170、房间空气调节器	302

171、储水式电热水器	305

172、食具消毒柜	306

173、集成电路（IC）卡读写机	307

174、路由器	308

175、可移式通用灯具	309

176、LED控制装置	310

177、电风扇	311

178、有源音箱	313

179、彩色电视机	314

180、快热式电热水器	315

181、热泵热水机（器）	317

182、自动电饭锅	318

183、固定式通用灯具	320

184、电热毯	321

185、按摩器具	322

186、织物蒸汽机	324

187、咖啡机	325

188、洗碗机	326

189、衣物干燥机	327

190、除湿机	329

191、加湿器	330

192、电蒸锅	332

193、电炖锅	333

194、电火锅/多用途锅	334

195、煮蛋器	336

196、酸奶机	337

197、电热暖手器	338

198、打印机	340

199、信息技术设备用不间断电源	341

200、微型计算机	342

201、投影机	343

202、嵌入式LED灯具	344

203、自镇流LED灯	345

204、冷柜	346

205、电饼铛	347

206、移动电源	348

207、行车记录仪	349

208、声频功率放大器	350

209、液晶显示器	351

210、空气净化器	352

211、皮肤及毛发护理器具	354

212、砂轮	355

213、高强度紧固件	357

214、电弧焊机	359

215、电动工具	360

216、家用和类似用途插头插座	363

217、家用和类似用途固定式电气装置的开关（墙壁开关）	364

218、家用和类似用途剩余电流动作断路器	365

219、家用及类似场所用过电流保护断路器	367

220、电线组件	368

221、电力变压器	371

222、复合外套无间隙金属氧化物避雷器	372

223、光伏并网逆变器	373

224、塑料外壳式断路器	374

225、隔离开关	375

226、器具开关	376

227、三相异步电动机	377

228、永磁直流电动机	378

229、汽车传动带	381

230、阻燃输送带	383

231、橡胶密封制品	385

232、橡胶软管和软管组合件	387

233、铜及铜合金管材	391

234、蓄电池	410

235、钛及钛合金加工产品	415

236、电力金具	423

237、延长线插座（带电源适配器）	424

238、原电池	426

239、永磁同步电动机	427

240、小功率电动机	428

241、镁碳砖	430

242、电线电缆	431

243、阀门	434

244、复合膜袋	437

245、非复合膜袋	440

246、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶	442

247、婴幼儿用塑料奶瓶	443

248、聚碳酸酯（PC）饮用水罐	444

249、塑料杯	445

250、塑料瓶盖	446

251、密胺塑料餐具	447

252、塑料一次性餐饮具	448

253、塑料菜板	450

254、食品包装用纸和纸板材料	451

255、纸杯	464

256、食品接触用纸容器	466

257、玻璃酒瓶	473

258、玻璃食品瓶罐	475

259、与食品接触的玻璃器皿	477

260、不锈钢真空杯	481

261、不锈钢餐厨具	483

262、铝及铝合金不粘锅	486

263、压力锅	487

264、工业和商用电热食品加工设备	490

265、工业和商用电动食品加工设备	497

266、餐具洗涤剂	501

267、一次性竹木筷	505

# 1、羊绒针织衫

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羊绒针织衫 | 90 | 3 | 6 | 60 |

2019年羊绒针织衫产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 GB/T 16988-2013 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c只做直向。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 2、西服、大衣

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西服、大衣 | 90 | 3 | 7 | 60 |

2019年西服、大衣产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐干洗色牢度c | 相应产品标准 | GB/T 5711-2015 |  | ● |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c仅考核可干洗产品。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 3、针织内衣

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针织内衣 | 160 | 4 | 6 | 60 |

2019年针织内衣产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 拉伸弹性回复率d | 相应产品标准 | FZ/T 70006-2004 |  | ● |
| 9 | 纤维含量e | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c 文胸产品若无法取得满足检验方法要求的试样，不考核耐干摩擦色牢度。针织类产品耐干摩擦色牢度只做直向。 d 拉伸弹性回复率仅考核针织塑身内衣（调整型）、针织腹带。 e 文胸产品仅考核侧翼里料和罩杯里料的纤维含量。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 4、休闲服装

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 休闲服装 | 300 | 5 | 7 | 60 |

2019年休闲服装产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐光、汗复合色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 14576-2009 |  | ● |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c针织产品只考核直向。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 5、床上用品

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床上用品 | 120 | 4 | 6 | 60 |

（1）无填充物床上用品

2019年无填充物床上用品产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐唾液色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2002 |  | ● |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度f | GB 31701-2015 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 10 | 燃烧性能d | GB 31701-2015 | GB/T 14644-2014 | ● |  |
| 11 | 重金属e | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 | ● |  |
| 12 | 邻苯二甲酸酯e | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 | ● |  |
| 13 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c 仅考核婴幼儿用品。 d仅考核安全类别标注为GB 31701的床上用品的外层面料；羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺产品,以及由这些纤维混纺的产品不考核；单位面积质量大于90g/m2的产品不考核。 e仅考核安全类别标注为GB 31701 A类且含有涂层和涂料印染的产品。 f仅考核安全类别标注为GB 31701 A类和B类的产品。 |

（2）有填充物床上用品

2019年有填充物床上用品产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检测项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 直接或间接包覆填充物的纺织品 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 |  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 |  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 |  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 |  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 |  | 耐唾液色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2002 |  | ● |
| 9 |  | 耐湿摩擦色牢度g | GB 31701-2015 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 10 |  | 燃烧性能d | GB 31701-2015 | GB/T 14644-2014 | ● |  |
| 11 |  | 重金属e | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 | ● |  |
| 12 |  | 邻苯二甲酸酯e | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 | ● |  |
| 13 | 纤维含量 | GB/T29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |  | ● |
| 14 | 絮用纤维原料要求f | GB 18383-2007 4.1.2、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.7 | GB 18383-2007 5.1、5.2 | ● | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c 仅考核婴幼儿用品。 d仅考核安全类别标注为GB 31701的床上用品的外层面料；羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺产品,以及由这些纤维混纺的产品不考核；单位面积质量大于90g/m2的产品不考核。 e仅考核安全类别标注为GB 31701 A类且含有涂层和涂料印染的产品。 f絮用纤维原料要求中GB 18383-2007 4.1.2、4.1.4项目为A类，4.1.5、4.1.6、4.1.7项目为B类。 g仅考核安全类别标注为GB 31701 A类和B类的产品。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 6、运动头盔

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动头盔 | 20 | 2 | 2 | 60 |

2019年运动头盔产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 视野 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 | ● |  |
| 2 | 佩戴装置稳定性 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 | ● |  |
| 3 | 佩戴装置强度性能 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 | ● |  |
| 4 | 吸收碰撞能量性能 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 7、衬衫

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬衫 | 120 | 3 | 6 | 60 |

2019年衬衫产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c针织产品只考核直向。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 8、背提包

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背提包 | 90 | 3 | 4 | 45 |

2019年背提包产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 振荡冲击性能 | QB/T 1333-2018 | QB/T 2922-2018 QB/T 5083-2017 |  | ● |
| 2 | 包锁耐用性能 | QB/T 1333-2018 | QB/T 1333-2018 第5.3.2条 |  | ● |
| 3 | 扣件耐用性能 | QB/T 1333-2018 | QB/T 5084-2017 |  | ● |
| 4 | 拉链耐用度 | QB/T 1333-2018 | QB/T 1333-2018 第5.3.4条 |  | ● |
| 5 | 缝合强度 | QB/T 1333-2018 | QB/T 1333-2018 第5.3.5条 |  | ● |
| 6 | 塑料插扣耐用性能 | QB/T 1333-2018 | QB/T 5247-2018 |  | ● |
| 7 | 摩擦色牢度（沾色） | QB/T 1333-2018 | QB/T 2537-2001 GB/T 3920-2008 QB/T 2790-2006 GB/T 22889-2008 |  | ● |
| 8 | 游离甲醛 | QB/T 1333-2018 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1333-2018 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 9、机动车儿童乘员用约束系统

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 30 | 2 | 5 | 50 |

2019年机动车儿童乘员用约束系统产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 动态试验 | GB 27887-2011 5.1.4 | GB 27887-2011 6.1.3 | ● |  |
| 2 | 加载后带扣开启试验 | GB 27887-2011 5.2.1.8.1 | GB 27887-2011 6.2.1.1 | ● |  |
| 3 | 吸能性 | GB 27887-2011 5.1.2 | GB 27887-2011 附录Q、附录R |  | ● |
| 4 | 翻转 | GB 27887-2011 5.1.3 | GB 27887-2011 6.1.2 |  | ● |
| 5 | 标识检查 | GB 27887-2011 4.5 | GB 27887-2011 8 | ● |  |
| 6 | 安装说明书和使用说明书检查 | GB 27887-2011 4.6 | GB 27887-2011 9 |  | ● |
| 7 | 材料燃烧特性 | GB 27887-2011 4.2.6 | GB 8410-2006 | ● |  |
| 8 | 材料毒性c | GB 27887-2011 4.2.5 | GB 6675.1-2014 GB/T 22048-2015 GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013或GB/T 26193-2010 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c材料毒性检验项目包括可迁移元素和增塑剂两类化学物质。增塑剂限量判定依据为GB 6675.1-2014，检测方法为GB/T 22048-2015；可迁移元素限量判定依据为GB 6675.4-2014，提取物的分析方法为GB/T 30419-2013（ICP-OES法）或GB/T 26193-2010（ICP-MS法），样品制备、提取程序方法为GB 6675.4-2014。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 10、轮滑鞋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮滑鞋 | 30 | 2 | 4 | 60 |

2019年轮滑鞋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 一、一般要求 |
| 1 | 轮子硬度 | GB/T 20096-2006 条款4.4.4 | GB/T 20096-2006 条款5.8 |  | ● |
| 2 | 轮子耐磨性能 | GB/T 20096-2006 条款4.4.5 | GB/T 20096-2006 条款5.18 |  | ● |
| 二、安全要求 |
| 3 | 紧束装置 | GB/T 20096-2006 条款4.5.5 | GB/T 20096-2006 条款5.9 |  | ● |
| 4 | 轴承 | GB/T 20096-2006 条款4.5.6 | GB/T 20096-2006 条款5.1、5.14 | ● |  |
| 5 | 轴 | GB/T 20096-2006 条款4.5.7 | GB/T 20096-2006 条款5.1、5.14 |  | ● |
| 6 | 轮子 | GB/T 20096-2006 条款4.5.10 | GB/T 20096-2006 条款5.10、5.13、5.14 |  | ● |
| 7 | 制动器 | GB/T 20096-2006 条款4.5.11 | GB/T 20096-2006 条款5.3、5.4、5.7、5.12 | ● |  |
| a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 11、旅游鞋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批 次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旅游鞋 | 90 | 3 | 5 | 60 |

2019年旅游鞋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.1-2008或 GB/T 3903.1-2017 |  | ● |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.2-2008或 GB/T 3903.2-2017 |  | ● |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107-2013 | QB/T 2886-2007 |  | ● |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 15107-2013 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 6 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 15107-2013 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 12、泳衣

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泳衣 | 40 | 2 | 6 | 45 |

2019年泳衣产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐海水色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 5714-1997 |  | ● |
| 9 | 耐氯化水（游泳池水）色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8433-2013 |  | ● |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c 针织产品只考核直向。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 13、童鞋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 童鞋 | 90 | 3 | 3 | 45 |

（1）儿童旅游鞋

2019年儿童旅游鞋产品项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.2-2008 或 GB/T 3903.2-2017 |  | ● |
| 3 | 外底硬度 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.4-2008 或 GB/T 3903.4-2017 |  | ● |
| 4 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014 第6.2、6.4条 GB 6675.2-2014 | ● |  |
| 5 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2008 | ● |  |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 7 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| 8 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 | ● |  |
| 9 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 | ● |  |
| 10 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 | ● |  |
| 11 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181:2011 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）儿童皮鞋

2019年儿童皮鞋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐磨性能 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.2-2008或 GB/T 3903.2-2017 |  | ● |
| 2 | 剥离强度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |
| 3 | 外底硬度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.4-2008或 GB/T 3903.4-2017 |  | ● |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880-2016 | QB/T 2880-2016第6.7条 |  | ● |
| 5 | 钢勾心纵向刚度 | QB/T 2880-2016 GB 30585-2014 | QB/T 1813-2000 | ● |  |
| 6 | 钢勾心硬度 | QB/T 2880-2016 GB 30585-2014 | GB/T 230.1-2018 | ● |  |
| 7 | 钢勾心长度下限值 | QB/T 2880-2016 GB 30585-2014 | GB/T 28011-2011第7.2条 | ● |  |
| 8 | 钢勾心弯曲性能 | QB/T 2880-2016 GB 30585-2014 | GB/T 28011-2011第7.8条 | ● |  |
| 9 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014第6.2、6.4条 GB 6675.2-2014 | ● |  |
| 10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2008 | ● |  |
| 11 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 12 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| 13 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 | ● |  |
| 14 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 | ● |  |
| 15 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 | ● |  |
| 16 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181:2011 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（3）儿童皮凉鞋

2019年儿童皮凉鞋检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐磨性能 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.2-2008或 GB/T 3903.2-2017 |  | ● |
| 2 | 帮底剥离强度 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |
| 3 | 外底硬度 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.4-2008或 GB/T 3903.4-2017 |  | ● |
| 4 | 帮带拉出强度或帮带拔出力 | QB/T 4546-2013 | QB/T 4546-2013第6.9、6.10条 |  | ● |
| 5 | 钢勾心纵向刚度 | QB/T 4546-2013 GB 30585-2014 | QB/T 1813-2000 | ● |  |
| 6 | 钢勾心硬度 | QB/T 4546-2013 GB 30585-2014 | GB/T 230.1-2018 | ● |  |
| 7 | 钢勾心长度下限值 | QB/T 4546-2013 GB 30585-2014 | GB/T 28011-2011第7.2条 | ● |  |
| 8 | 钢勾心弯曲性能 | QB/T 4546-2013 GB 30585-2014 | GB/T 28011-2011第7.8条 | ● |  |
| 9 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 （不含5.1.6） | GB 30585-2014第6.2、6.4条 GB 6675.2-2014 | ● |  |
| 10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2008 | ● |  |
| 11 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 12 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| 13 | 重金属总量 （砷、铅、镉） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 | ● |  |
| 14 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 | ● |  |
| 15 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 | ● |  |
| 16 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181:2011 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（4）布面童胶鞋

2019年布面童胶鞋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | pH值 | GB 25036-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 2 | 游离甲醛 | GB 25036-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 3 | 可萃取的重金属 （铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）） | GB 25036-2010 | GB/T 17593.1-2006、GB/T 17593.4-2006或GB/T 17593.2-2007 | ● |  |
| 4 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 25036-2010 | GB/T 17592-2011 | ● |  |
| 5 | 含氯酚 （五氯苯酚（PCP）、 2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP）） | GB 25036-2010 | GB/T 18414.1-2006或 GB/T 18414.2-2006 | ● |  |
| 6 | N-亚硝基胺 | GB 25036-2010 | GB/T 24153-2009 | ● |  |
| 7 | 物理安全性能 | 断针检测 | GB 25036-2010 | GB 25036-2010第6.2.1条 | ● |  |
|  |  | 可触及的锐利边缘 | GB 25036-2010 | GB 6675.2-2014 |  |  |
|  |  | 可触及的锐利尖端 | GB 25036-2010 | GB 6675.2-2014 |  |  |
|  |  | 可拆卸或经可预见的合理滥用测试后脱落的小附件 | GB 25036-2010 | GB 6675.2-2014 |  |  |
| 8 | 外底硬度 | GB 25036-2010 | GB/T 531.1-2008 |  | ● |
| 9 | 围条与鞋帮粘附强度 | GB 25036-2010 | GB/T 532-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 14、室外健身器材

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外健身器材 | 30 | 2 | 2 | 40 |

2019年室外健身器材产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外形和结构设计要求 | 表面圆角 | GB 19272-2011 第5.3.1.2条 | GB 19272-2011 第6.3.1.1条 | ● |  |
|  |  | 易接触的管材末端 | GB 19272-2011 第5.3.1.3条 | GB 19272-2011 第6.3.3条 | ● |  |
|  |  | 突出物 | GB 19272-2011 第5.3.1.5条 | GB 19272-2011 第6.3.1.2条 | ● |  |
|  |  | 用于握持的支撑部位横截面尺寸 | GB 19272-2011 第5.3.1.6条 | GB 19272-2011 第6.3.3条 | ● |  |
|  |  | 用于抓紧的支撑部位厚度 | GB 19272-2011 第5.3.1.7条 | GB 19272-2011 第6.3.3条 | ● |  |
|  |  | 完全闭合开口 | GB 19272-2011 第5.3.2.2.2条 | GB 19272-2011 第6.3.2.2.1条 | ● |  |
|  |  | 未完全闭合开口 | GB 19272-2011 第5.3.2.2.3条 | GB 19272-2011 第6.3.2.2.2条 | ● |  |
|  |  | 身体卡夹 | GB 19272-2011 第5.3.2.4条 | GB 19272-2011 第6.3.3条 | ● |  |
|  |  | 脚或腿的卡夹 | GB 19272-2011 第5.3.2.5条 | GB 19272-2011 第6.3.3条 | ● |  |
|  |  | 手及手指剪切、挤压和卡夹 | GB 19272-2011 第5.3.2.6条 | GB 19272-2011 第6.3.2.4条 | ● |  |
|  |  | 缓冲装置 | GB 19272-2011 第5.3.11条 | GB 19272-2011 第6.3.3条 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 15、儿童及婴幼儿服装

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童及婴幼儿服装 | 200 | 5 | 6 | 60 |

2019年儿童及婴幼儿服装产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH 值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度c | GB 31701-2015 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 9 | 耐唾液色牢度d | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2002 |  | ● |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 |  | ● |
| 11 | 重金属de | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 | ● |  |
| 12 | 邻苯二甲酸酯de | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 | ● |  |
| 13 | 附件抗拉强力d | GB 31701-2015 | GB 31701-2015附录A | ● |  |
| 14 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 4.4.3 | ● |  |
| 15 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 | ● |  |
| 16 | 羽绒含绒量f | GB/T 14272-2011 | GB/T 14272-2011 |  | ● |
| 17 | 绒子含量f | GB/T 14272-2011 | GB/T 14272-2011 |  | ● |
| 18 | 鸭毛（绒） 含量gf | GB/T 14272-2011 | GB/T 14272-2011 |  | ● |
| 19 | 羽绒耗氧量f | GB/T 14272-2011 | GB/T 14272-2011 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c针织服装仅考核直向。 d仅考核婴幼儿服装。 e仅考核涂层和涂料印染的织物。 f仅考核儿童及婴幼儿羽绒服装。 g仅考核明示填充物为鹅绒的羽绒服装。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 16、皮鞋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮鞋 | 90 | 3 | 4 | 30 |

2019年皮鞋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 1002-2015 6.5 |  | ● |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.1-2008或 GB/T 3903.1-2017 |  | ● |
| 4 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.2-2008或 GB/T 3903.2-2017 |  | ● |
| 5 | 鞋跟结合力 | QB/T 1002-2015 | GB/T 11413-2015 |  | ● |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.4-2008或 GB/T 3903.4-2017 |  | ● |
| 7 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 2882-2007 A法 |  | ● |
| 8 | 勾心纵向刚度 | GB/T 28011-2011 QB/T 1002-2015 | QB/T 1813-2000 |  | ● |
| 9 | 勾心硬度 | GB/T 28011-2011 QB/T 1002-2015 | GB/T 230.1-2018 |  | ● |
| 10 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011-2011 QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2011 7.2 |  | ● |
| 11 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2011 QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2011 7.8 |  | ● |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1002-2015 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 13 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 1002-2015 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 17、毛巾

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛巾 | 120 | 3 | 6 | 60 |

2019年毛巾产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度c | GB 31701-2015 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 9 | 耐唾液色牢度d | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2002 |  | ● |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| 11 | 吸水性 | 相应产品标准 | GB/T 22799-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c耐湿摩擦色牢度项目仅检测儿童及婴幼儿产品； d耐唾液色牢度项目仅检测婴幼儿产品。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 18、袜子

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袜子 | 90 | 3 | 7 | 60 |

2019年袜子产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度d | GB 31701-2015 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 9 | 横向延伸值e | FZ/T 35001-2013 FZ/T 73001-2016 FZ/T 73030-2009 FZ/T 73037-2010 FZ/T 73041-2011 FZ/T 73048-2013 FZ/T 73054-2015 FZ/T 73055-2016 | FZ/T 35001-2013 FZ/T 73001-2016 FZ/T 73030-2009 FZ/T 73037-2010 FZ/T 73041-2011 FZ/T 73048-2013 FZ/T 73055-2016 |  | ● |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c耐干摩擦色牢度项目只考核直向。 d耐湿摩擦色牢度只考核明示安全类别为GB 31701的儿童袜及袜套。 e压力袜不测横向延伸值。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 19、羽绒服装

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽绒服装 | 120 | 4 | 15 | 60 |

2019年羽绒服装产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| 9 | 羽绒含绒量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |  | ● |
| 10 | 绒子含量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |  | ● |
| 11 | 鸭毛（绒）含量c | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |  | ● |
| 12 | 羽绒耗氧量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |  | ● |
| 13 | 羽绒微生物d | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c 仅考核明示填充物为鹅绒的羽绒服装。 d 当样品的耗氧量小于或等于10mg/100g时，不考核微生物指标。当样品的耗氧量大于10mg/100g时，应对微生物指标进行检测。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 20、皮革服装

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮革服装 | 60 | 2 | 7 | 60 |

2019年皮革服装产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 一、皮革理化性能指标 |
| 1 | 撕裂力c | 相应产品标准 | QB/T 2711-2005 |  | ● |
| 2 | 摩擦色牢度 | 相应产品标准 | QB/T 2537-2001 |  | ● |
| 3 | 气味 | 相应产品标准 | QB/T 2725-2005 |  | ● |
| 4 | pH | 相应产品标准 | QB/T 2724-2005 |  | ● |
| 5 | 稀释差 | 相应产品标准 | QB/T 2724-2005 |  | ● |
| 6 | 游离甲醛 | 相应产品标准 GB 20400-2006 | GB/T 19941-2005 | ● |  |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | 相应产品标准 GB 20400-2006 | GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 二、纺织品理化性能指标 |
| 1 | 纤维成分允许偏差 | 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 |  | ● |
| 2 | 摩擦色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 3 | 异味 | 相应产品标准 | GB 18401-2010 |  | ● |
| 4 | pH值 | 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 5 | 甲醛含量 | 相应产品标准 GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料 | 相应产品标准 GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 三、毛皮理化性能指标 |
| 1 | 摩擦色牢度 | 相应产品标准 | QB/T 2790-2006 |  | ● |
| 2 | 气味 | 相应产品标准 | QB/T 2725-2005 |  | ● |
| 3 | pH | 相应产品标准 | QB/T 1277-2012 |  | ● |
| 4 | 稀释差 | 相应产品标准 | QB/T 1277-2012 |  | ● |
| 5 | 游离甲醛 | 相应产品标准 GB 20400-2006 | GB/T 19941-2005 | ● |  |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | 相应产品标准 GB 20400-2006 | GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 7 | 毛皮领子耐汗渍色牢度 | 相应产品标准 | QB/T 2924-2007 |  | ● |
| 8 | 毛皮领子耐日晒色牢度 | 相应产品标准 | QB/T 2925-2007 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c皮革厚度＜0.45mm的部位不测撕裂力。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 21、蚕丝被

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蚕丝被 | 60 | 2 | 7 | 60 |

2019年蚕丝被产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 40005-2009 |  | ● |
| 9 | 填充物 | 品质 | GB/T 24252-2009 | GB/T 24252-2009 |  | ● |
|  |  | 含油率 |  | GB/T 24252-2009附录C |  | ● |
|  |  | 回潮率 |  | GB/T 9995-1997 |  | ● |
|  |  | 质量偏差率c |  | GB/T 24252-2009 5.8 |  | ● |
| 10 | 絮用纤维原料要求d | GB 18383-2007 4.1.4-4.1.7 | GB 18383-2007 5.1、5.2.1-5.2.4 | ● | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c密集机缝绗缝蚕丝被不考核。 d絮用纤维原料要求中GB 18383-2007 4.1.4项目为A类，4.1.5、4.1.6、4.1.7项目为B类。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 22、羽绒被

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/机构） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽绒被 | 60 | 2 | 7 | 60 |

2019年羽绒被产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度c | GB 31701-2015 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 9 | 耐唾液色牢度d | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2002 |  | ● |
| 10 | 燃烧性能e | GB 31701-2015 | GB/T 14644-2014 | ● |  |
| 11 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 |  | ● |
| 12 | 羽绒绒子含量 | 相应产品标准 | GB/T 10288-2003或 GB/T 10288-2016 |  | ● |
| 13 | 羽绒鸭毛（绒）含量f | 相应产品标准 | QB/T 1193-2012 5.1.2 |  | ● |
| 14 | 羽绒耗氧量 | 相应产品标准 | GB/T 10288-2003或 GB/T 10288-2016 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c仅考核安全类别标注为GB 31701 A类和B类的产品。 d仅考核婴幼儿用品。 e仅考核安全类别标注为GB 31701产品的外层面料；羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺产品,以及由这些纤维混纺的产品不考核；单位面积质量大于90g/m2的产品不考核。 f仅考核明示填充物为鹅绒，产品标准为QB/T 1193的产品。 序号1~11仅考核被壳等起包覆作用的纺织品；序号12~14仅考核羽绒羽毛填充物。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 23、晴雨伞

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晴雨伞 | 60 | 2 | 5 | 60 |

（1）晴雨伞产品（成人用伞）

2019年晴雨伞产品（成人用伞）检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 伞帽或伞顶尖(套) | GB 31892-2015 | GB 31892-2015 6.1 | ● |  |
| 2 | 珠尾 | GB 31892-2015 | GB 31892-2015 6.2 | ● |  |
| 3 | 使用安全要求 | GB 31892-2015 | GB 31892-2015 6.3 | ● |  |
| 4 | 有害物质限量 | 手柄部位有害元素 | GB 31892-2015 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
|  |  | 伞面甲醛含量 | GB 31892-2015 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
|  |  | 伞面可分解有害芳香胺染料 | GB 31892-2015 | GB/T 17592-2011 | ● |  |
| 5 | 伞面防紫外线c | GB 31892-2015 | GB/T 18830-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c伞面防紫外线项目适用于明示具有防紫外线功能的伞。 |

（2）晴雨伞（儿童伞）

2019年晴雨伞（儿童伞）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 使用安全要求 | GB 28477-2012 | GB 28477-2012 6.1 | ● |  |
| 2 | 伞帽或伞顶尖（套） | GB 28477-2012 | GB 28477-2012 6.2 | ● |  |
| 3 | 珠尾 | GB 28477-2012 | GB 28477-2012 6.3 | ● |  |
| 4 | 手柄 | GB 28477-2012 | GB 28477-2012 6.4 |  | ● |
| 5 | 部件结合牢度 | GB 28477-2012 | GB 28477-2012 6.5 |  | ● |
| 6 | 有害物质限量 | 手柄部位有害元素 | GB 28477-2012 | GB 6675-2003或GB 6675.4-2014 | ● |  |
|  |  | 伞面甲醛 | GB 28477-2012 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
|  |  | 伞面可分解有害芳香胺染料 | GB 28477-2012 | GB/T 17592-2011 | ● |  |
| 7 | 冲击强度 | GB 28477-2012 | GB 28477-2012 6.7 |  | ● |
| 8 | 伞带扣拉力 | GB 28477-2012 | GB 28477-2012 6.8 |  | ● |
| 9 | 饰件 | GB 28477-2012 | GB 6675-2003或GB 6675.2-2014 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 24、雨靴

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨靴 | 60 | 2 | 7 | 50 |

2019年雨靴产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸强度 | HG/T 2019-2011 HG/T 2020-2011 | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 2 | 拉断伸长率 | HG/T 2019-2011 HG/T 2020-2011 | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 3 | 粘合强度 | HG/T 2019-2011 HG/T 2020-2011 | GB/T 532-2008 |  | ● |
| 4 | 漆膜伸长率 | HG/T 2019-2011 HG/T 2020-2011 | HG/T 2019-2011 附录A HG/T 2020-2011 附录A |  | ● |
| 5 | 磨耗量 | HG/T 2019-2011 HG/T 2020-2011 | GB/T 1689-1998或 GB/T 1689-2014 |  | ● |
| 6 | 硬度 | HG/T 2019-2011 HG/T 2020-2011 | GB/T 531.1-2008 |  | ● |
| 7 | 耐渗水性能 | HG/T 2019-2011 HG/T 2020-2011 | HG/T 3664-2000或 HG/T 3664-2015 |  | ● |
| 8 | 耐黄变性能 | HG/T 2020-2011 | HG/T 3689-2001 A法或 HG/T 3689-2014 A法 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 25、雪地靴

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪地靴 | 90 | 3 | 5 | 60 |

（1）雪地靴（标称QB/T 4556-2013）

2019年雪地靴产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T 4556-2013 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |
| 2 | 耐折性能 | QB/T 4556-2013 | GB/T 3903.1-2008或 GB/T 3903.1-2017 |  | ● |
| 3 | 耐磨性能 | QB/T 4556-2013 | GB/T 3903.2-2008或 GB/T 3903.2-2017 |  | ● |
| 4 | 帮面材料低温耐折性能 | QB/T 4556-2013 | QB/T 2224-2012 |  | ● |
| 5 | 微孔底压缩变形 | QB/T 4556-2013 | HG/T 2876-2009 |  | ● |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料含量 | QB/T 4556-2013 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 7 | 甲醛含量 | QB/T 4556-2013 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 注：儿童和婴幼儿雪地靴还应符合GB 30585-2014。 |

- 雪地靴（标称QB/T 2955-2017）

2019年雪地靴产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.1-2017 |  | ● |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.2-2017 |  | ● |
| 3 | 剥离强度 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2955-2017/6.7 |  | ● |
| 5 | 帮面材料低温屈挠性能 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2224-2012 |  | ● |
| 6 | 可分解有害芳香胺 | QB/T 2955-2017 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛 | QB/T 2955-2017 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 注：QB/T2955-2017标准不适用于儿童和婴幼儿鞋，对于标称QB/T2955-2017的儿童和婴幼儿雪地靴仅符合GB 30585-2014。 |

- 雪地靴（标称QB/T 1002-2015）

2019年雪地靴产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 1002-2015/6.5 |  | ● |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.1-2008或 GB/T 3903.1-2017 |  | ● |
| 4 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.2-2008或 GB/T 3903.2-2017 |  | ● |
| 5 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.4-2008或 GB/T 3903.4-2017 |  | ● |
| 6 | 帮面材料低温屈挠性能 | QB/T 1002-2015 | QB/T 2224-2012 |  | ● |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1002-2015 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 8 | 游离或可部分水解的甲醛含量 | QB/T 1002-2015 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 注：QB/T 1002-2015标准不适用于儿童和婴幼儿鞋，对于标称QB/T 1002-2015的儿童和婴幼儿雪地靴仅符合GB 30585-2014。 |

- 儿童雪地靴（标称QB/T 2880-2016）

2019年儿童雪地靴产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐磨性能 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.2-2008或 GB/T 3903.2-2017 |  | ● |
| 2 | 剥离强度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.3-2011 |  | ● |
| 3 | 外底硬度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.4-2008或 GB/T 3903.4-2017 |  | ● |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880-2016 | QB/T 2880-2016/6.7 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 注：儿童和婴幼儿雪地靴还应符合GB 30585-2014。 |

- 儿童鞋安全技术规范（GB 30585-2014）

2019年儿童雪地靴产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 物理机械安全性能c | GB 30585-2014 | GB30585-2014/6.2和6.4 GB 6675.2-2014/5.8和5.9 | ● |  |
| 2 | 皮革和毛皮中的 六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2008 | ● |  |
| 3 | 可分解有害 芳香胺染料 | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 | ● |  |
| 5 | 重金属总量 (砷、铅、镉) | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 | ● |  |
| 6 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 | ● |  |
| 7 | 橡胶部件中的 N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 | ● |  |
| 8 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181:2011 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c物理机械安全性能不测钢勾心。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 26、室内健身器材

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内健身器材 | 50 | 2 | 2 | 50 |

（1）电动跑步机

2019年电动跑步机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 稳定性 | GB 17498.1-2008 GB 17498.6-2008 | GB 17498.1-2008 GB 17498.6-2008 | ● |  |
| 2 | 调节和锁定机构 | GB 17498.1-2008 | GB 17498.1-2008 |  | ● |
| 3 | 握持位置 |  |  |  | ● |
| 4 | 紧急停止 | GB 17498.6-2008 | GB 17498.6-2008 | ● |  |
| 5 | 锁定方法 |  |  | ● |  |
| 6 | 静态载荷 |  |  | ● |  |
| 7 | 侧扶手/前把手 |  |  |  | ● |
| 8 | 脚踏平台 |  |  | ● |  |
| 9 | 电器安全 | GB 17498.6-2008 GB 4706.1-2005 | GB 17498.6-2008 GB 4706.1-2005 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）划船器

2019年划船器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 稳定性 | GB 17498.1-2008 GB 17498.7-2008 | GB 17498.1-2008 GB 17498.7-2008 | ● |  |
| 2 | 调节和锁定机构 | GB 17498.1-2008 | GB 17498.1-2008 |  | ● |
| 3 | 握持位置 |  |  |  | ● |
| 4 | 固有载荷 | GB 17498.7-2008 | GB 17498.7-2008 | ● |  |
| 5 | 把手杆 |  |  | ● |  |
| 6 | 脚蹬板和脚套 |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（3）椭圆机

2019年椭圆机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 稳定性 | GB 17498.1-2008 GB 17498.9-2008 | GB 17498.1-2008 GB 17498.9-2008 | ● |  |
| 2 | 调节和锁定机构 | GB 17498.1-2008 | GB 17498.1-2008 |  | ● |
| 3 | 握持位置 |  |  |  | ● |
| 4 | 固有载荷 | GB 17498.9-2008 | GB 17498.9-2008 | ● |  |
| 5 | 把手 |  |  | ● |  |
| 6 | 脚踏板 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（4）动感单车

2019年动感单车产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 稳定性 | GB 17498.1-2008 GB 17498.10-2008 | GB 17498.1-2008 GB 17498.10-2008 | ● |  |
| 2 | 调节和锁定机构 | GB 17498.1-2008 | GB 17498.1-2008 |  | ● |
| 3 | 握持位置 |  |  |  | ● |
| 4 | 固有载荷 | GB 17498.1-2008 | GB 17498.1-2008 | ● |  |
| 5 | 座位立杆—座位 |  |  | ● |  |
| 6 | 把手 | GB 17498.10-2008 | GB 17498.10-2008 | ● |  |
| 7 | 踏板 |  |  | ● |  |
| 8 | 紧急制动系统 |  |  | ● |  |
| 9 | 底部间隙 |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 27、羽毛球

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽毛球 | 20 | 2 | 2 | 50 |

2019年羽毛球产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球头直径 | GB/T 11881-2006 | GB/T 11881-2006 |  | ● |
| 2 | 毛片插长 | GB/T 11881-2006 | GB/T 11881-2006 |  | ● |
| 3 | 质量 | GB/T 11881-2006 | GB/T 11881-2006 |  | ● |
| 4 | 球头硬度 | GB/T 11881-2006 | GB/T 11881-2006 |  | ● |
| 5 | 球口不变形受压次数 | GB/T 11881-2006 | GB/T 11881-2006 |  | ● |
| 6 | 毛片与球头粘合牢度 | GB/T 11881-2006 | GB/T 11881-2006 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 28、乒乓球

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球 | 20 | 2 | 2 | 50 |

（1）乒乓球（GB/T 20045-2005《40mm乒乓球》）

2019年乒乓球产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球重 | GB/T 20045-2005 | GB/T 20045-2005 |  | ● |
| 2 | 弹跳 | GB/T 20045-2005 | GB/T 20045-2005 |  | ● |
| 3 | 圆度 | GB/T 20045-2005 | GB/T 20045-2005 |  | ● |
| 4 | 偏心 | GB/T 20045-2005 | GB/T 20045-2005 |  | ● |
| 5 | 硬度 | GB/T 20045-2005 | GB/T 20045-2005 |  | ● |
| 6 | 牢度 | GB/T 20045-2005 | GB/T 20045-2005 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）乒乓球（GB/T 19851.8-2005 《中小学体育器材和场地第 8部分:乒乓球》）

2019年乒乓球产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 直径 | GB/T 19851.8-2005 | GB/T 19851.8-2005 |  | ● |
| 2 | 圆度 | GB/T 19851.8-2005 | GB/T 19851.8-2005 |  | ● |
| 3 | 重量 | GB/T 19851.8-2005 | GB/T 19851.8-2005 |  | ● |
| 4 | 弹跳 | GB/T 19851.8-2005 | GB/T 19851.8-2005 |  | ● |
| 5 | 牢度 | GB/T 19851.8-2005 | GB/T 19851.8-2005 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 29、羽毛球拍

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽毛球拍 | 20 | 2 | 2 | 50 |

（1） 羽毛球拍（QB/T 2770-2006 《羽毛球拍》）

2019年羽毛球拍产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球拍总长度 | QB/T 2770-2006 | QB/T 2770-2006 |  | ● |
| 2 | 球拍宽度 | QB/T 2770-2006 | QB/T 2770-2006 |  | ● |
| 3 | 球拍质量 | QB/T 2770-2006 | QB/T 2770-2006 |  | ● |
| 4 | 拍头侧面抗压变形量 | QB/T 2770-2006 | QB/T 2770-2006 |  | ● |
| 5 | 扭转强度 | QB/T 2770-2006 | QB/T 2770-2006 |  | ● |
| 6 | 抗扭性 | QB/T 2770-2006 | QB/T 2770-2006 |  | ● |
| 7 | 耐热性 | QB/T 2770-2006 | QB/T 2770-2006 |  | ● |
| 8 | 拍头侧面抗压强度 | QB/T 2770-2006 | QB/T 2770-2006 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

- 羽毛球拍（GB/T 19851.9-2005《中小学体育器材和场地 第9部分:羽毛球拍》）

2019年羽毛球拍产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球拍总长度 | GB/T 19851.9-2005 | GB/T 19851.9-2005 |  | ● |
| 2 | 球拍宽度 | GB/T 19851.9-2005 | GB/T 19851.9-2005 |  | ● |
| 3 | 抗扭性 | GB/T 19851.9-2005 | GB/T 19851.9-2005 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

- 羽毛球拍（GB/T 32608-2016 《羽毛球拍及部件的物理参数和试验方法》）

2019年羽毛球拍产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球拍总长度 | GB/T 32608-2016 | GB/T 32608-2016 |  | ● |
| 2 | 球拍宽度 | GB/T 32608-2016 | GB/T 32608-2016 |  | ● |
| 3 | 复合材料球拍耐热性 | GB/T 32608-2016 | GB/T 32608-2016 |  | ● |
| 4 | 落地实验 | GB/T 32608-2016 | GB/T 32608-2016 |  | ● |
| 5 | 拍头侧面抗压强度 | GB/T 32608-2016 | GB/T 32608-2016 |  | ● |
| 6 | 拍头侧面抗压残余变形量 | GB/T 32608-2016 | GB/T 32608-2016 |  | ● |
| 7 | 抗扭强度 | GB/T 32608-2016 | GB/T 32608-2016 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 30、乒乓球拍

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球拍 | 20 | 2 | 1 | 50 |

2019年乒乓球拍产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 通用要求 | 齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂的总厚度 | GB/T 23115-2008 | GB/T 23115-2008 |  | ● |
| 2 | 通用要求 | 开胶 | GB/T 23115-2008 | GB/T 23115-2008 |  | ● |
| 3 | 通用要求 | 底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力 | GB/T 23115-2008 | GB/T 23115-2008 |  | ● |
| 4 | 通用要求 | 球拍外观 | 表面 | GB/T 23115-2008 | GB/T 23115-2008 |  | ● |
| 5 | 通用要求 |  | 颜色 | GB/T 23115-2008 | GB/T 23115-2008 |  | ● |
| 6 | 通用要求 |  | 嵌入商标 | GB/T 23115-2008 | GB/T 23115-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 31、排球

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成日期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排球 | 20 | 2 | 5 | 40 |

2019年排球产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 质量 | GB/T 22882-2008 | GB/T 22882-2008 |  | ● |
| 2 | 圆周长 | GB/T 22882-2008 | GB/T 22882-2008 |  | ● |
| 3 | 圆周差 | GB/T 22882-2008 | GB/T 22882-2008 |  | ● |
| 4 | 气密性 | GB/T 22882-2008 | GB/T 22882-2008 |  | ● |
| 5 | 反弹高度 | GB/T 22882-2008 | GB/T 22882-2008 |  | ● |
| 6 | 耐冲击性能 | GB/T 22882-2008 | GB/T 22882-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 32、篮球

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球 | 20 | 2 | 5 | 40 |

2019年篮球产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 质量 | GB/T 22868-2008 | GB/T 22868-2008 |  | ● |
| 2 | 圆周长 | GB/T 22868-2008 | GB/T 22868-2008 |  | ● |
| 3 | 圆周差 | GB/T 22868-2008 | GB/T 22868-2008 |  | ● |
| 4 | 气密性 | GB/T 22868-2008 | GB/T 22868-2008 |  | ● |
| 5 | 反弹高度 | GB/T 22868-2008 | GB/T 22868-2008 |  | ● |
| 6 | 耐冲击性能 | GB/T 22868-2008 | GB/T 22868-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 33、足球

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足球 | 20 | 2 | 5 | 40 |

2019年足球产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 质量 | GB/T 22892-2008 | GB/T 22892-2008 |  | ● |
| 2 | 圆周长 | GB/T 22892-2008 | GB/T 22892-2008 |  | ● |
| 3 | 圆周差 | GB/T 22892-2008 | GB/T 22892-2008 |  | ● |
| 4 | 气密性 | GB/T 22892-2008 | GB/T 22892-2008 |  | ● |
| 5 | 反弹高度 | GB/T 22892-2008 | GB/T 22892-2008 |  | ● |
| 6 | 耐冲击性能 | GB/T 22892-2008 | GB/T 22892-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 34、围巾披肩

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围巾披肩 | 90 | 3 | 7 | 60 |

2019年围巾披肩产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2008 |  | ● |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c针织产品只考核直向。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 35、羊毛衫

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羊毛衫 | 120 | 4 | 7 | 60 |

2019年羊毛衫产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 36、睡衣居家服

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 睡衣居家服 | 120 | 4 | 7 | 60 |

2019年睡衣居家服产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c针织产品只考核直向。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 37、童车

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 童车 | 180 | 4 | 4.5 | 75 |

（1）儿童自行车

2019年儿童自行车产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 锐利边缘 | GB 14746-2006 3.1.1 | GB 14746-2006 3.1.1 | ● |  |
| 2 | 外露突出物 | GB 14746-2006 3.1.2.1 | GB 14746-2006 3.1.2.1 | ● |  |
| 3 | 突出物禁区、保护装置和螺钉 | GB 14746-2006 3.1.2.2 | GB 14746-2006 3.1.2.2 | ● |  |
| 4 | 制动系统 | GB 14746-2006 3.2.1.1 | GB 14746-2006 3.2.1.1 | ● |  |
|  |  | GB 14746-2006 3.2.1.2 | GB 14746-2006 3.2.1.2 | ● |  |
| 5 | 闸把尺寸 | GB 14746-2006 3.2.2.2 | GB 14746-2006 3.2.2.2 |  | ● |
| 6 | 手闸制动系统的强度 | GB 14746-2006 3.2.4.1 | GB 14746-2006 4.3.1 |  | ● |
| 7 | 手闸制动性能试验 | GB 14746-2006 3.2.5.1 | GB 14746-2006 4.4 | ● |  |
| 8 | 把横管 | GB 14746-2006 3.3.1 | GB 14746-2006 3.3.1 |  | ● |
| 9 | 把横管的把套 | GB 14746-2006 3.3.2 | GB 14746-2006 3.3.2 |  | ● |
| 10 | 把立管 | GB 14746-2006 3.3.3 | GB 14746-2006 3.3.3 |  | ● |
| 11 | 车把稳定性 | GB 14746-2006 3.3.4 | GB 14746-2006 3.3.4 |  | ● |
| 12 | 车把部件的强度 | GB 14746-2006 3.3.5.1 | GB 14746-2006 4.6.1 |  | ● |
|  |  | GB 14746-2006 3.3.5.2 | GB 14746-2006 4.6.2 |  | ● |
|  |  | GB 14746-2006 3.3.5.3 | GB 14746-2006 4.6.3 |  | ● |
| 13 | 冲击试验（重物落下） | GB 14746-2006 3.4.1 | GB 14746-2006 4.7.1 |  | ● |
| 14 | 冲击试验（车架/前叉组合件落下） | GB 14746-2006 3.4.2 | GB 14746-2006 4.7.2 | ● |  |
| 15 | 间隙 | GB 14746-2006 3.6.2 | GB 14746-2006 3.6.2 |  | ● |
| 16 | 前轮夹持力 | GB 14746-2006 3.6.4.2 | GB 14746-2006 3.6.4.2 |  | ● |
| 17 | 后轮夹持力 | GB 14746-2006 3.6.4.3 | GB 14746-2006 3.6.4.3 |  | ● |
| 18 | 地面间隙 | GB 14746-2006 3.8.2.1.1 | GB 14746-2006 3.8.2.1.1 |  | ● |
|  |  | GB 14746-2006 3.8.2.1.2 | GB 14746-2006 3.8.2.1.2 |  | ● |
| 19 | 足尖间隙 | GB 14746-2006 3.8.2.2 | GB 14746-2006 3.8.2.2 | ● |  |
| 20 | 脚蹬/曲柄组 合件动态试验 | GB 14746-2006 3.8.3 | GB 14746-2006 4.9 | ● |  |
| 21 | 限制尺寸 | GB 14746-2006 3.9.1 | GB 14746-2006 3.9.1 |  | ● |
| 22 | 鞍管 | GB 14746-2006 3.9.2 | GB 14746-2006 3.9.2 |  | ● |
| 23 | 鞍座调节夹紧装置 | GB 14746-2006 3.9.3 | GB 14746-2006 4.10 |  | ● |
| 24 | 鞍座的强度 | GB 14746-2006 3.9.4 | GB 14746-2006 4.14 |  | ● |
| 25 | 驱动系统静负荷试验 | GB 14746-2006 3.10 | GB 14746-2006 4.11 |  | ● |
| 26 | 链罩 | GB 14746-2006 3.11 | GB 14746-2006 3.11 | ● |  |
| 27 | 平衡轮尺寸 | GB14746-2006 3.12.1 | GB14746-2006 3.12.1 |  | ● |
| 28 | 适用年龄 | GB 14746-2006 1 | GB 14746-2006 3.13 |  | ● |
| 注：适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）儿童三轮车

2019年儿童三轮车产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 特定可迁移元素最大限量 | GB 14747-2006 4.1.1 | GB 14747-2006 5.2 | ● |  |
| 2 | 燃烧性能 | GB 14747-2006 4.1.2 | GB 14747-2006 5.3 |  | ● |
| 3 | 机械强度 | GB 14747-2006 4.2 | GB 14747-2006 5.4 |  | ● |
| 4 | 锐利边缘 | GB 14747-2006 4.3.1 | GB 14747-2006 5.5 | ● |  |
| 5 | 锐利尖端 | GB 14747-2006 4.3.2 | GB 14747-2006 5.6 | ● |  |
| 6 | 外露突出物 | GB 14747-2006 4.3.3 | GB 14747-2006 4.3.3 | ● |  |
| 7 | 挤夹点 | GB 14747-2006 4.3.4 | GB 14747-2006 4.3.4 | ● |  |
| 8 | 小零件 | GB 14747-2006 4.3.5 | GB 14747-2006 5.7 | ● |  |
| 9 | 行驶稳定性 | GB 14747-2006 4.4.1 | GB 14747-2006 5.8 |  | ● |
| 10 | 连接紧固件 | GB 14747-2006 4.5.1 | GB 14747-2006 4.5.1 |  | ● |
| 11 | 防护罩帽 | GB 14747-2006 4.5.2 | GB 14747-2006 4.5.2 |  | ● |
| 12 | 把立管插入深度标记(把立管是可调节的结构) | GB 14747-2006 4.5.3.1 | GB 14747-2006 4.5.3.1 |  | ● |
| 13 | 把立管强度 | GB 14747-2006 4.5.3.2 | GB 14747-2006 5.11 |  | ● |
| 14 | 把横管 | GB 14747-2006 4.5.3.3 | GB 14747-2006 4.5.3.3 |  | ● |
| 15 | 把横管两端 | GB 14747-2006 4.5.3.4 | GB 14747-2006 4.5.3.4 |  | ● |
| 16 | 把立管夹紧装置 | GB 14747-2006 4.5.3.5 | GB 14747-2006 5.12 |  | ● |
| 17 | 鞍管插入深度(鞍管是可调节的机构) | GB 14747-2006 4.5.4.1 | GB 14747-2006 4.5.4.1 |  | ● |
| 18 | 鞍座调节夹紧装置 | GB 14747-2006 4.5.4.2 | GB 14747-2006 5.4；5.13 |  | ● |
| 19 | 冲击强度 | GB 14747-2006 4.5.5 | GB 14747-2006 5.14 |  | ● |
| 20 | 靠背结构牢固性 | GB 14747-2006 4.5.6 | GB 14747-2006 5.15 |  | ● |
| 21 | 辅助推杆强度 | GB 14747-2006 4.5.7 | GB 14747-2006 5.16 |  | ● |
| 22 | 脚蹬离地高度 | GB 14747-2006 4.5.8.2 | GB 14747-2006 5.17 |  | ● |
| 23 | 适用年龄和体重 | GB 14747-2006 4.6.2.4 | GB 14747-2006 4.6.2.4 |  | ● |
| 24 | 安全警示 | GB 14747-2006 4.6.2.5 | GB 14747-2006 4.6.2.5 | ● |  |
| 注：适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（3）儿童推车

2019年儿童推车产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 材料质量 | GB 14748-2006 4.1.1 | GB 14748-2006 4.1.1 |  | ● |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | GB 14748-2006 4.1.2 | GB 14748-2006 5.6 | ● |  |
| 3 | 金属表面 | GB 14748-2006 4.2 | GB 14748-2006 4.2 |  | ● |
| 4 | 燃烧性能 | GB 14748-2006 4.3 | GB 14748-2006 4.3 |  | ● |
| 5 | 外露的开口管子 | GB 14748-2006 4.4.1 | GB 14748-2006 4.4.1 | ● |  |
| 6 | 危险夹缝 | GB 14748-2006 4.4.2.1 | GB 14748-2006 5.7a)；5.7b) | ● |  |
| 7 | 剪切和挤夹点 | GB 14748-2006 4.4.2.2 | GB 14748-2006 5.7a) | ● |  |
| 8 | 锐利边缘和尖端 | GB 14748-2006 4.4.3 | GB 6675-2003 A5.8；A5.9 | ● |  |
| 9 | 小零件 | GB 14748-2006 4.4.4.1 | GB 14748-2006 4.4.4.1 | ● |  |
|  |  | GB 14748-2006 4.4.4.2 | GB 14748-2006 4.4.4.2 | ● |  |
|  |  | GB 14748-2006 4.4.4.3 | GB 14748-2006 4.4.4.3 | ● |  |
| 10 | 外露突出物 | GB 14748-2006 4.4.5 | GB 14748-2006 4.4.5 | ● |  |
| 11 | 机械部件的连接 | GB 14748-2006 4.4.6.1 | GB 14748-2006 4.4.6.1 |  | ● |
|  |  | GB 14748-2006 4.4.6.2 | GB 14748-2006 4.4.6.2 |  | ● |
| 12 | 卧兜的最小内部高度 | GB 14748-2006 4.5.1 | GB 14748-2006 4.5.1 | ● |  |
| 13 | 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度 | GB 14748-2006 4.5.2 | GB 14748-2006 5.9；5.10 |  | ● |
| 14 | 推车的适用年龄 | GB 14748-2006 4.6 | GB 14748-2006 4.6；5.21 |  | ● |
| 15 | 卧兜和座兜连接在车架上的装置 | GB 14748-2006 4.7 | GB 14748-2006 4.7 |  | ● |
| 16 | 稳定性 | GB 14748-2006 4.8 | GB 14748-2006 5.11 |  | ● |
| 17 | 手把强度 | GB 14748-2006 4.9 | GB 14748-2006 5.12 | ● |  |
| 18 | 制动装置 | GB 14748-2006 4.10 | GB 14748-2006 5.13.3～5.13.6；5.18 | ● |  |
| 19 | 折叠锁定装置 | GB 14748-2006 4.11 | GB 14748-2006 4.11；5.14 | ● |  |
| 20 | 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性 | GB 14748-2006 4.12 | GB 14748-2006 5.15 |  | ● |
| 21 | 束缚系统的强度 | GB 14748-2006 4.13.1 | GB 14748-2006 5.16.1 | ● |  |
| 22 | 安全带扣的强度 | GB 14748-2006 4.13.3 | GB 14748-2006 5.16.3 | ● |  |
| 23 | 车轮的强度 | GB 14748-2006 4.14 | GB 14748-2006 5.17 |  | ● |
| 24 | 动态耐久性试验 | GB 14748-2006 4.15 | GB 14748-2006 5.18 | ● |  |
| 25 | 撞击强度 | GB 14748-2006 4.16 | GB 14748-2006 5.19 |  | ● |
| 26 | 静态强度 | GB 14748-2006 4.17 | GB 14748-2006 5.20 |  | ● |
| 27 | 适用年龄和体重 | GB 14748-2006 7.2.4 | GB 14748-2006 7.2.4 |  | ● |
| 28 | 安全警示 | GB 14748-2006 7.2.5 | GB 14748-2006 7.2.5 | 缺3项（含3项）以上内容 ● |  |
| 注：适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（4）婴儿学步车

2019年婴儿学步车产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 材料质量 | GB 14749-2006 4.1.1 | GB 14749-2006 5.3 |  | ● |
| 2 | 特定可迁移元素最大限量 | GB 14749-2006 4.1.2 | GB 14749-2006 4.1.2 | ● |  |
| 3 | 金属件表面 | GB 14749-2006 4.2 | GB 14749-2006 4.2 |  | ● |
| 4 | 木制部件 | GB 14749-2006 4.3.1 | GB 14749-2006 4.3.1 |  | ● |
| 5 | 危险夹缝及孔、开口 | GB 14749-2006 4.3.2 | GB 14749-2006 5.4 | ● |  |
| 6 | 弹簧 | GB 14749-2006 4.3.3 | GB 14749-2006 5.9 |  | ● |
| 7 | 外露突出物 | GB 14749-2006 4.3.4 | GB 14749-2006 4.3.4 | ● |  |
| 8 | 可触及部件 | GB 14749-2006 4.3.5 | GB 6675-2003 A4.4；A4.5；A4.6；A4.7；A4.9 | ● |  |
| 9 | 绳索/弹性绳等绳状物 | GB 14749-2006 4.3.6 | GB 14749-2006 4.3.6 | ● |  |
| 10 | 锁定、折叠和框架调节装置 | GB 14749-2006 4.3.7 | GB 14749-2006 5.6 | ● |  |
| 11 | 挤夹、剪切 | GB 14749-2006 4.3.8 | GB 14749-2006 5.4 | ● |  |
| 12 | 跨带宽度 | GB 14749-2006 4.3.9 | GB 14749-2006 4.3.9 |  | ● |
| 13 | 座位 | GB 14749-2006 4.3.10 | GB 14749-2006 5.7 |  | ● |
| 14 | 学步车脚轮 | GB 14749-2006 4.3.11 | GB 14749-2006 4.3.11 |  | ● |
| 15 | 框架离地高度 | GB 14749-2006 4.3.12 | GB 14749-2006 4.3.12 |  | ● |
| 16 | 防撞间距 | GB 14749-2006 4.3.13 | GB 14749-2006 5.8 | ● |  |
| 17 | 静态稳定性 | GB 14749-2006 4.4 | GB 14749-2006 5.9 |  | ● |
| 18 | 动态稳定性 | GB 14749-2006 4.5 | GB 14749-2006 5.10 | ● |  |
| 19 | 静态强度 | GB 14749-2006 4.6 | GB 14749-2006 5.11 | ● |  |
| 20 | 动态强度 | GB 14749-2006 4.7 | GB 14749-2006 5.12 | ● |  |
| 21 | 碰撞强度 | GB 14749-2006 4.8 | GB 14749-2006 5.13；GB 6675-2003 A4.4；A4.5；A4.6；A4.7 | ● |  |
| 22 | 燃烧性能 | GB 14749-2006 4.9 | GB 14749-2006 4.9 |  | ● |
| 23 | 适用年龄和体重 | GB 14749-2006 4.11.2.4 | GB 14749-2006 4.11.2.4 |  | ● |
| 24 | 安全警示 | GB 14749-2006 4.11.2.5 | GB 14749-2006 4.11.2.5 | 缺3项（含3项）以上内容 ● |  |
| 注：适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（5）其他玩具车辆

2019年其他玩具车辆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 一、正常使用 |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 4.3 | GB 6675.2-2014 4.3 |  | ● |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.4 | GB 6675.2-2014 5.2 | ● |  |
| 3 | 小球 | GB 6675.2-2014 4.5.2 | GB 6675.2-2014 5.4 | ● |  |
| 4 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.1 | GB 6675.2-2014 5.8 | ● |  |
| 5 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.2 | GB 6675.2-2014 4.6.2 | ● |  |
| 6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.3 | GB 6675.2-2014 5.8 | ● |  |
| 7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.4 | GB 6675.2-2014 4.6.4 |  | ● |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.5 | GB 6675.2-2014 5.8、4.6.5 |  | ● |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.1 | GB 6675.2-2014 5.9 | ● |  |
| 10 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.2 | GB 6675.2-2014 4.7.2 | ● |  |
| 11 | 突出部件 | GB 6675.2-2014 4.8 | GB 6675.2-2014 4.8 | ● |  |
| 12 | 折叠机构 | GB 6675.2-2014 4.12.1 | GB 6675.2-2014 5.22.2 |  | ● |
| 13 | 带有折叠机构的其他玩具 | GB 6675.2-2014 4.12.2 | GB 6675.2-2014 5.22.3 |  | ● |
| 14 | 铰链线间隙 | GB 6675.2-2014 4.12.3 | GB 6675.2-2014 4.12.3 |  | ● |
| 15 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 4.13.1 | GB 6675.2-2014 4.13.1 |  | ● |
| 16 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 | GB 6675.2-2014 4.13.2 |  | ● |
| 17 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 4.14 | GB 6675.2-2014 4.14 |  | ● |
| 18 | 可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 | GB 6675.2-2014 4.15.1.1 | GB 6675.2-2014 5.12.2 |  | ● |
| 19 | 不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性 | GB 6675.2-2014 4.15.1.2 | GB 6675.2-2014 5.12.3 |  | ● |
| 20 | 前后稳定性 | GB 6675.2-2014 4.15.1.3 | GB 6675.2-2014 5.12.4 |  | ● |
| 21 | 乘骑玩具及座位的超载要求 | GB 6675.2-2014 4.15.2 | GB 6675.2-2014 5.12.5、5.24.4 |  | ● |
| 22 | 制动装置 | GB 6675.2-2014 4.20 | GB 6675.2-2014 5.16. | ● |  |
| 23 | 电动童车的速度要求 | GB 6675.2-2014 4.22 | GB 6675.2-2014 5.17 |  | ● |
| 24 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 4.28 | GB 6675.2-2014 5.25 | ● |  |
| 二、可预见的合理滥用 |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.4 | GB 6675.2-2014 5.2；5.24 | ● |  |
| 2 | 边 缘 | GB 6675.2-2014 4.6 | GB 6675.2-2014 5.8；5.24 | ● |  |
| 3 | 尖 端 | GB 6675.2-2014 4.7 | GB 6675.2-2014 5.9；5.24 | ● |  |
| 4 | 小 球 | GB 6675.2-2014 4.5.2 | GB 6675.2-2014 5.4；5.24 | ● |  |
| 5 | 弹 珠 | GB 6675.2-2014 4.5.7 | GB 6675.2-2014 5.24 | ● |  |
| 6 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.5 | GB 6675.2-2014 5.8；5.24 |  | ● |
| 7 | 突出部件 | GB 6675.2-2014 4.8 | GB 6675.2-2014 5.24 | ● |  |
| 8 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 4.9 | GB 6675.2-2014 5.24 |  | ● |
| 9 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 4.13.1 | GB 6675.2-2014 5.24 |  | ● |
| 10 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 | GB 6675.2-2014 5.24；4.13.2 |  | ● |
| 11 | 有轮乘骑玩具的动态强度 | GB 6675.2-2014 4.15.2 | GB 6675.2-2014 5.24 |  | ● |
| 三、易燃性能 |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 4.1 | GB 6675.3-2014 5.1 | ● |  |
| 四、特定元素的迁移 |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB 6675.4-2014 4 | GB 6675.4-2014 5~9 | ● |  |
| 五、增塑剂 |
| 1 | DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP | GB 6675.1-2014 5.3.7 | GB/T 22048-2015 | ● |  |
| 六、标识和使用说明 |
| 1 | 年龄范围 | GB 6675.1-2014 5.7.1 | GB 6675.1-2014 5.7.1 |  | ● |
| 七、电性能 |
| 1 | 正常工作条件下温升 | GB 19865-2005 9.3 | GB 19865-2005 9.1、9.2、9.3 | ● |  |
| 2 | 可触及不同极性间绝缘短路下温升 | GB 19865-2005 9.4 | GB 19865-2005 9.1、9.2、9.4 | ● |  |
| 3 | 限制温度的控制器短路下温升 | GB 19865-2005 9.5 | GB 19865-2005 9.1、9.2、9.5 | ● |  |
| 4 | 可触及运动部件堵住下温升 | GB 19865-2005 9.6 | GB 19865-2005 9.1、9.2、9.6 | ● |  |
| 5 | 变压器玩具和带电池盒的玩具温升 | GB 19865-2005 9.7 | GB 19865-2005 9.1、9.2、9.7 | ● |  |
| 6 | 电子电路符合性测试 | GB 19865-2005 9.8 | GB 19865-2005 9.1、9.2、9.8 | ● |  |
| 7 | 试验期间玩具符合性 | GB 19865-2005 9.9 | GB 19865-2005 9 | ● |  |
| 注：1、适用范围内的童车，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 2、序号一和二其他玩具车辆产品机械与物理性能检验项目； 序号三其他玩具车辆产品易燃性能检验项目； 序号四其他玩具车辆产品特定元素的迁移检验项目； 序号五其他玩具车辆产品标志和使用说明检验项目； 序号六其他玩具车辆产品增塑剂检验项目； 序号七电动童车产品电性能检验项目。 3、其他玩具车辆产品分为电动童车和除电动童车外的玩具车辆。电动童车产品测序号一至七项目。除电动童车外的玩具车辆测序号一至六项目。 4、增塑剂项目如果是可放入口中的产品测DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP；所有产品包括可放入口中的产品测DBP、BBP、DEHP。 a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 38、T恤衫

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T恤衫 | 80 | 2 | 7 | 60 |

2019年T恤衫产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 耐光、汗复合色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 14576-2009 |  | ● |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c只考核直向。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 39、丝绸服装

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丝绸服装 | 60 | 3 | 7 | 60 |

2019年丝绸服装产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 40、玩具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玩具 | 300 | 5 | 4 | 90 |

2019年玩具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 一、机械与物理性能正常使用 |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 4.3 | GB 6675.2-2014 4.3 |  | ● |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.4 | GB 6675.2-2014 5.2 | ● |  |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 4.5.1 | GB 6675.2-2014 5.3 | ● |  |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014 4.5.2 | GB 6675.2-2014 5.4 | ● |  |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 4.5.3 | GB 6675.2-2014 5.5 | ● |  |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 4.5.4 | GB 6675.2-2014 5.6 |  | ● |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 4.5.5 | GB 6675.2-2014 4.5.5 |  | ● |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 4.5.6 | GB 6675.2-2014 4.5.6 |  | ● |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 4.5.7 | GB 6675.2-2014 4.5.7 |  | ● |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 4.5.8 | GB 6675.2-2014 4.5.8 | ● |  |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.1 | GB 6675.2-2014 5.8 | ● |  |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.2 | GB 6675.2-2014 4.6.2 | ● |  |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.3 | GB 6675.2-2014 5.8 | ● |  |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.4 | GB 6675.2-2014 4.6.4 |  | ● |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.5 | GB 6675.2-2014 5.8、4.6.5 |  | ● |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.1 | GB 6675.2-2014 5.9 | ● |  |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.2 | GB 6675.2-2014 4.7.2 | ● |  |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 4.7.3 | GB 6675.2-2014 4.7.3 |  | ● |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014 4.8.1 | GB 6675.2-2014 4.8.1 | ● |  |
| 20 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 4.10 | GB 6675.2-2014 5.10 | ● |  |
| 21 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 4.11.1 | GB 6675.2-2014 5.11.1、4.11.1 | ● |  |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 4.11.2 | GB 6675.2-2014 5.11.2 | ● |  |
| 23 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 4.11.3 | GB 6675.2-2014 4.11.3 | ● |  |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 4.11.4 | GB 6675.2-2014 4.11.4 | ● |  |
| 25 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 4.12.3 | GB 6675.2-2014 4.12.3 |  | ● |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 4.13.1 | GB 6675.2-2014 4.13.1 |  | ● |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 | GB 6675.2-2014 4.13.2 |  | ● |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 4.13.4 | GB 6675.2-2014 4.13.4 |  | ● |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 4.13.5 | GB 6675.2-2014 4.13.5 |  | ● |
| 30 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 4.14 | GB 6675.2-2014 4.14 |  | ● |
| 31 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 4.16.3 | GB 6675.2-2014 4.16.3 |  | ● |
| 32 | 仿制防护玩具 | GB 6675.2-2014 4.17 | GB 6675.2-2014 5.14 |  | ● |
| 33 | 弹射玩具一般要求 | GB 6675.2-2014 4.18.1 | GB 6675.2-2014 4.18.1 |  | ● |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.2 | GB 6675.2-2014 5.15、4.18.2 | ● |  |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.3 | GB 6675.2-2014 5.15、4.18.3 |  | ● |
| 36 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 4.19 | GB 6675.2-2014 4.19 | ● |  |
| 37 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 4.24 | GB 6675.2-2014 第5章相关条款、5.19 |  | ● |
| 38 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 4.25 | GB 6675.2-2014 5.2、5.24.5、 5.24.6.1、5.20 | ● |  |
| 39 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 4.28 | GB 6675.2-2014 4.28、5.25 | ● |  |
| 40 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 4.29 | GB 6675.2-2014 4.29 | ● |  |
| 二、机械与物理性能可预见的合理滥用 |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.2、4.4.1、4.4.2 | GB 6675.2-2014 5.2、5.24.2、 5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 2 | 边缘 | GB 6675.2-2014 4.6 | GB 6675.2-2014 5.8、5.24.2、5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 3 | 尖端 | GB 6675.2-2014 4.7 | GB 6675.2-2014 5.9、5.24.2、 5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014 4.5.2 | GB 6675.2-2014 5.4、5.24.2、5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 4.5.3 | GB 6675.2-2014 5.24.6.3、5.5 | ● |  |
| 6 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 4.5.7 | GB 6675.2-2014 5.24.2、5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7 |  | ● |
| 7 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.5 | GB 6675.2-2014 5.8、5.24.2、5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7 |  | ● |
| 8 | 突出物 | GB 6675.2-2014 4.8.1 | GB 6675.2-2014 5.24.6.4 | ● |  |
| 9 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 4.9 | GB 6675.2-2014 5.24.8、5.24.6.4、5.8、 A5.9 |  | ● |
| 10 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 4.13.1 | GB 6675.2-2014 5.24.2、5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7、 A.4.13.1 |  | ● |
| 11 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 | GB 6675.2-2014 5.24.2、5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7、4.13.2 |  | ● |
| 12 | 驱动机构 | GB 6675.2-2014 4.13.4 | GB 6675.2-2014 5.24.2、5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7、5.7 |  | ● |
| 13 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 4.13.5 | GB 6675.2-2014 5.24.2、5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7、4.13.5 |  | ● |
| 14 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.2 | GB 6675.2-2014 5.24.5、5.24.6.4 | ● |  |
| 15 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.3 | GB 6675.2-2014 5.24.5、5.24.6.4 | ● |  |
| 16 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 4.25 | GB 6675.2-2014 5.2、5.20、5.24.5、 5.24.6.1 | ● |  |
| 三、易燃性能 |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 4.1 | GB 6675.3-2014 5.1 | ● |  |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 4.2 | GB 6675.3-2014 5.2、5.3、5.4 |  | ● |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 4.3 | GB 6675.3-2014 5.4 | ● |  |
| 4 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具 | GB 6675.3-2014 4.5 | GB 6675.3-2014 5.5 |  | ● |
| 四、特定元素的迁移 |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB6675.4-2014 4.1 | GB6675.4-2014 | ● |  |
| 五、增塑剂 |
| 1 | DEHP、DBP、 DIDP、DINP、BBP、DNOP | GB6675.1-2014 5.3.7 | GB/T 22048-2015 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 注：适用范围内的玩具，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效关键性能或特征值的指标。

②所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 41、学生文具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生文具 | 300 | 5 | 3 | 70 |

2019年学生文具检验项目、依据、方法及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 可迁移元素 | GB 21027-2007 | GB 6675-2003或 GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 2 | 软化点 | QB/T 2586-2014 QB/T 1336-2000 | QB/T 2586-2014 QB/T 1336-2000 |  | ● |
| 3 | 描绘性能 | QB/T 2586-2014 | QB/T 2586-2014 |  | ● |
| 4 | 氯代烃 | GB 21027-2007 | GB/T 9722-2006 | ● |  |
| 5 | 游离甲醛 | GB 21027-2007 | GB 21027-2007 | ● |  |
| 6 | 苯 | GB 21027-2007 | GB 21027-2007 | ● |  |
| 7 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2007 | GB 21027-2007 | ● |  |
| 8 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2007 | GB 21027-2007 | ● |  |
| 9 | 粘接性 | QB/T 2857-2007 | QB/T 2857-2007 |  | ● |
| 10 | 不挥发物含量 | QB/T 2857-2007 | QB/T 2857-2007 |  | ● |
| 11 | 本册亮度（白度） | GB 21027-2007 | GB/T 7974-2002或GB/T 7974-2013 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c 氯代烃是指二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷和1,1,2-三氯乙烷等7种。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 42、旅行箱包

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旅行箱包 | 90 | 3 | 4 | 60 |

2019年旅行箱包产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉杆耐疲劳性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2919-2018 |  | ● |
| 2 | 行走性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2920-2018 |  | ● |
| 3 | 振荡冲击性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2922-2018 QB/T 5083-2017 B法 |  | ● |
| 4 | 跌落性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2921-2007 |  | ● |
| 5 | 硬箱箱体耐静压性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2155-2018 5.5.6 |  | ● |
| 6 | 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2918-2007 |  | ● |
| 7 | 滚筒冲击性能c | QB/T 2155-2018 | QB/T 4116-2010 |  | ● |
| 8 | 箱（包）锁耐用性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2155-2018 5.5.9 |  | ● |
| 9 | 缝合强度 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2155-2018 5.5.11 |  | ● |
| 10 | 旅行包面料摩擦色牢度d | QB/T 2155-2018 | QB/T 2537-2001 GB/T 3920-2008 GB/T 22889-2008 |  | ● |
| 11 | 游离甲醛 | QB/T 2155-2018 | GB/T 2912.1-2009（织物） GB/T 19941-2005（皮革） | ● |  |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 2155-2018 | GB/T 17592-2011（织物） GB/T 19942-2005（皮革） | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c金属材质硬箱、旅行包不检验此项。 d不适用于特殊风格材料。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 43、冲锋衣

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲锋衣 | 40 | 2 | 6 | 40 |

2019年冲锋衣产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |  | ● |
| 8 | 绳带要求d | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 | ● |  |
| 9 | 附件锐利性d | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 | ● |  |
| 10 | 表面抗湿性（洗后）e | 相应产品标准 | GB/T 4745-2012 GB/T 8629-2001或GB/T 8629-2017 |  | ● |
| 11 | 静水压（洗后）e | 相应产品标准 | GB/T 4744-2013 GB/T 8629-2001或GB/T 8629-2017 |  | ● |
| 12 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c 针织产品只考核直向。 d只考核儿童冲锋衣。 e不考核两件套装冲锋衣的里件。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③“相应产品标准”仅作为检验判定依据，不作为应具备的资质条件。

# 44、电动自行车

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车 | 80 | 2 | 15 | 80 |

2019年电动自行车产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 车速限值 | GB 17761-2018 6.1.1 | GB 17761-2018 7.2.1 | ● |  |
| 2 | 制动性能(干态) | GB 17761-2018 6.1.2 | GB 17761-2018 7.2.2（GB 3565-2005） | ● |  |
| 3 | 整车质量 | GB 17761-2018 6.1.3 | GB 17761-2018 7.2.3 | ● |  |
| 4 | 结构 | GB 17761-2018 6.1.6 | GB 17761-2018 7.2.6（GB 3565-2005） |  | ● |
| 5 | 车速提示音 | GB 17761-2018 6.1.7 | GB 17761-2018 7.2.7 |  | ● |
| 6 | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018 6.1.8 | GB 17761-2018 7.2.8 | ● |  |
| 7 | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761-2018 6.2.3 | GB 17761-2018 7.3.3（GB/T 22791-2008、GB/T 31887-2015） | ● |  |
| 8 | 电气装置 | GB 17761-2018 6.3.1 | GB 17761-2018 7.4.1 | ● |  |
| 9 | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018 6.3.4 | GB 17761-2018 7.4.4 | ● |  |
| 10 | 防火性能 | GB 17761-2018 6.4 | GB 17761-2018 7.5（GB/T 5169.11-2017） | ● |  |
| 1、a 极重要质量项目；b 重要质量项目。 2、防火性能项目检验检测部件（电池组盒、保护装置、仪表、灯具、主线路接插件）。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 45、烟花爆竹

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹 | 390 | 3 | 2 | 60 |

2019年烟花爆竹产品（组合烟花类）检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 标 志、 包装 | 运输包装标志1 | GB 19593-2015 5.1.1 | GB 19593- 2015 6.1 | ● |  |
| 2 |  | 销售包装标志1 | GB 19593-2015 5.1.2 |  | ● |  |
| 34 |  | 包装 | GB 19593-2015 5.1.3 |  |  | ● |
| 4 | 外观2 | GB 19593-2015 5.2 | GB 19593-2015 6.2 | ● |  |
| 5 | 部件 | 引燃装置 | 引火线 | GB 19593-2015 5.3.2（a、b、c） | GB 10631-2013 6.4.2.1 | ● |  |
| 6 |  |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 5.4.2.4 | GB 10631-2013 6.4.2.2 |  |  |
| 7 |  |  | 引燃时间 | GB 19593-2015 5.3.2（d） GB 10631-2013 5.4.2.6 | GB 19593-2015 6.3.3 GB 10631-2013 6.4.2.3 |  |  |
| 8 | 结构与材质 | GB 19593-2015 5.4 | GB 19593-2015 6.4 | ● |  |
| 9 | 主体稳定性 | GB 19593-2015 5.5.2 | GB 19593-2015 6.5 |  | ● |
| 10 | 药种、药量及安全性能 | 药种 | GB 19593-2015 5.6.1 | GB 19593-2015 6.6.1 | ● |  |
| 115 |  | 药量3 | GB 19593-2015 5.6.2 | GB 19593-2015 6.6.2 | ● |  |
| 12 | 燃放性能 | 燃放缺陷 | GB 19593-2015 5.7.5 | GB 19593-2015 6.7.1 6.7.4 | ● |  |
| 13 |  | 漂浮物和雷弹检验 | GB 10631-2013 5.4.4 GB 19593-2015 5.7.6 | GB 19593-2015 6.7.5 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 注：1、标志仅检验厂名、厂址、产品名称、燃放说明、警示语。 2、外观仅检验重霉变、主体严重变形，开裂。 3、药量不检验开包药药量。 4、序号3项仅适用于GB 10631-2013项目 5、序号11项仅检验单个产品药量 |

2019年烟花爆竹产品（除组合烟花类外）检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 标志1 | GB 10631-2013 5.1 | GB 10631-2013 6.1 | ● |  |
| 2 | 包装 | GB 10631-2013 5.2.1 5.2.2 5.2.6 | GB 10631-2013 6.2 |  | ● |
| 3 | 外观2 | GB 10631-2013 5.3 | GB 10631-2013 6.3 | ● |  |
| 4 | 部件 | 部件牢固性 | GB 10631-2013 5.4.1 5.4.5 | GB 10631-2013 5.4.5 6.4.1 6.4.3 6.4.4 |  | ● |
| 5 |  | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631-2013 5.4.2.3 | GB 10631-2013 6.4.2.1 | ● |  |
| 6 |  |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 5.4.2.4 | GB 10631-2013 6.4.2.2 | ● |  |
| 7 |  |  | 引燃时间 | GB 10631-2013 5.4.2.6 | GB 10631-2013: 6.4.2.3 | ● |  |
| 8 |  | 手持部位3 | GB 10631-2013 5.4.3 | GB 10631-2013 5.4.3 |  | ● |
| 9 | 结构与材质 | 材质 | GB 10631-2013 5.5.1 5.5.4 | GB 10631-2013 6.5 | ● |  |
| 10 |  | 固引剂碎片 | GB 10631-2013 5.5.5 |  |  |  |
| 11 | 药种 | GB 10631-2013 5.6.1.1 | GB10631-2013 6.6.1 | ● |  |
| 12 | 药量 | GB 10631-2013 5.6.2.2 | GB 10631-2013 6.6.2 | ● |  |
| 13 | 燃放性能 | 燃放缺陷 | GB 10631-2013 5.7.8 | GB 10631-2013 6.7 | ● |  |
| 14 |  | 旋转类产品-飞离地面高度、旋转直径范围 | GB 10631-2013 5.7.11 |  | ● |  |
| 15 |  | 线香类产品-燃放高度 | GB 10631-2013 5.7.12 |  | ● |  |
| 16 |  | 烟雾效果 | GB 10631-2013 5.7.13 |  | ● |  |
| 17 |  | 玩具类产品-行走距离 | GB 10631-2013 5.7.14 |  | ● |  |
| 184 |  | 计数类产品烧成率 | GB 10631-2013 5.7.10 | GB 10631-2013 6.7.5 |  | ● |
| 194 |  | 计数类产品计量误差 | GB 10631-2013 5.7.9 | GB 10631-2013 5.7.9 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 注：1、标志仅检验厂名、厂址、产品名称、燃放说明、警示语。 2、外观仅检验重霉变、主体严重变形，开裂。 3、仅适用于手持烟花爆竹类产品。 4、序号18、19项仅适用于爆竹类。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 46、家用燃气快速热水器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用燃气快速热水器 | 120 | 3 | 2 | 45 |

2019年家用燃气快速热水器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 燃气系统气密性 | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 2 | 火焰稳定性 | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 3 | 无风状态烟气中CO含量 | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 4 | 防止不完全燃烧安全装置（自然排气式） | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 5 | 熄火保护装置 | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 6 | 烟道堵塞安全装置（强制排气式） | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 7 | 风压过大安全装置（强制排气式） | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 8 | 防干烧安全装置 | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 9 | 接地措施 | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 10 | 电气强度 | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 | ● |  |
| 11 | 热效率 | GB 20665-2015 | GB 20665-2015 |  | ● |
| 12 | 热水产率 | GB 6932-2015 | GB 6932-2015 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③检验项目针对标准中强制性条文要求。

# 47、纸尿裤（片、垫）

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸尿裤（片、垫） | 90 | 3 | 16 | 90 |

2019年纸尿裤（片、垫）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 4.3 | GB15979-2002中附录B | ● |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 4.3 |  | ● |  |
| 3 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 4.3 |  | ● |  |
| 4 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 4.3 |  | ● |  |
| 5 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 4.3 |  | ● |  |
| 6 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 4.3 |  | ● |  |
| 7 | pH | GB/T 28004-2011 5.1 | GB/T 28004-2011中附录B |  | ● |
| 8 | 渗透性能c | 滑渗量 | GB/T 28004-2011 5.1 | GB/T 28004-2011中附录A |  | ● |
| 9 |  | 回渗量d | GB/T 28004-2011 5.1 |  |  | ● |
| 10 |  | 渗漏量 | GB/T 28004-2011 5.1 |  |  | ● |
| 11 | 渗透性能e | GB/T 28004-2011 5.1 | GB/T 28004-2011中附录A |  | ● |
| a 极重要质量项目； b 重要质量项目； c 纸尿裤、纸尿片考核项目； d具有特殊功能（如训练如厕等）的产品不考核回渗量; e 纸尿垫、护理垫考核项目。 |
| 备注 |  |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 48、衣料用液体洗涤剂

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衣料用液体洗涤剂 | 60 | 3 | 5 | 60 |

2019年衣料用液体洗涤剂产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总活性物 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 6.4 |  | ● |
| 2 | pH（25℃，1%水溶液） | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 6.5 |  | ● |
| 3 | 总五氧化二磷c | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 6.6 |  | ● |
| 4 | 规定污布的去污力 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 6.7 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c对无磷产品的要求。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 49、家用燃气灶

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用燃气灶 | 160 | 4 | 2 | 45 |

2019年家用燃气灶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密性 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| 2 | 热负荷 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 |  | ● |
| 3 | 离焰 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| 4 | 熄火 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| 5 | 回火 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| 6 | 干烟气中一氧化碳浓度 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| 7 | 温升 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| 8 | 耐热冲击 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| 9 | 耐重力冲击 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| 10 | 熄火保护装置 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| 11 | 热效率 | GB 30720-2014 | GB 30720-2014 |  | ● |
| 12 | 燃气导管 | GB 16410-2007 | GB 16410-2007 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③检验项目针对标准中强制性条文要求。

# 50、纸巾纸

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸巾纸 | 160 | 4 | 16 | 90 |

（1）纸巾纸

2019年纸巾纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 3 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 4 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 5 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 6 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002附录B | ● |  |
| 7 | 亮度（白度） | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 7974-2013 |  | ● |
| 8 | 可迁移性荧光增白剂 | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011中5.4 |  | ● |
| 9 | 灰分 | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011中5.5 或GB/T 742-2008或GB/T 742-2018 |  | ● |
| 10 | 横向吸液高度 | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011中5.6 或GB/T 461.1-2002 |  | ● |
| 11 | 横向抗张指数 | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011中5.7或GB/T 12914-2008 |  | ● |
| 12 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011中5.8 或GB/T 12914-2008及GB/T 465.2-2008 |  | ● |
| 13 | 柔软度 | GB/T 20808-2011 4.1 | GB/T 20808-2011中5.9或GB/T 8942-2016 |  | ● |
| a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |

（2）本色生活用纸

2019年本色生活用纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 3 | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 4 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 5 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 6 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 4.3 | GB 15979-2002中附录B | ● |  |
| 7 | 亮度 | QB/T 4509-2013 5.1 | GB/T 7974-2013 |  | ● |
| 8 | 荧光性物质 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.4 |  | ● |
| 9 | 灰分 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.5 或GB/T 742-2008或GB/T 742-2018 |  | ● |
| 10 | 横向吸液高度 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.6 或GB/T 461.1-2002 |  | ● |
| 11 | 横向抗张指数 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.7 或GB/T 12914-2008 |  | ● |
| 12 | 纵向湿抗张强度 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.8 或GB/T 12914-2008及GB/T 465.2-2008 |  | ● |
| 13 | 柔软度 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.9 或GB/T 8942-2016 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 51、儿童家具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童家具 | 60 | 3 | 20 | 60 |

2019年儿童家具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 结构安全 | 边缘及尖端 | GB28007-2011第5章5.1.1 | GB28007-2011第7章7.5.1 | ● |  |
| 2 |  | 突出物 | GB28007-2011第5章5.1.2 | GB28007-2011第7章7.5.2 | ● |  |
| 3 |  | 孔及间隙 | GB28007-2011第5章5.1.3 | GB28007-2011第7章7.5.3 | ● |  |
| 4 |  | 折叠机构 | GB28007-2011第5章5.1.4 | GB28007-2011第7章7.5.4 | ● |  |
| 5 |  | 翻门、翻板 | GB28007-2011第5章5.1.5 | GB28007-2011第7章7.5.5 | ● |  |
| 6 |  | 封闭式家具 | GB28007-2011第5章5.1.6 | GB28007-2011第7章7.5.6 | ● |  |
| 7 |  | 力学性能（椅凳类） | 向前倾翻、无扶手侧向倾翻、凳任意方向倾翻试验 | GB28007-2011第5章5.1.7 | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 8 |  |  | 向后倾翻试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 9 |  |  | 扶手椅侧向倾翻试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 10 |  |  | 座面椅背联合静态载荷试验（不适用于转椅） |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 11 |  |  | 扶手侧向静载荷试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 12 |  |  | 扶手垂直向下静载荷试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 13 |  |  | 座面椅背联合耐久性试验（不适用于转椅） |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 14 |  |  | 椅腿向前静载荷试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 15 |  |  | 椅腿侧向静载荷试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 16 |  |  | 座面冲击试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 17 |  |  | 椅背冲击试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 18 |  |  | 跌落试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 19 |  |  | 塑料座面附加冲击试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 20 |  |  | 底座静载荷试验（仅适用于转椅） |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 21 |  |  | 椅背往复耐久性试验（仅适用于转椅） |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 22 |  |  | 座面往复冲击耐久性试验（仅适用于转椅） |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 23 |  | 力学性能（桌台类） | 垂直加载稳定性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 24 |  |  | 有抽屉桌台稳定性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 25 |  |  | 连接件试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 26 |  |  | 高桌台防脱离试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 27 |  |  | 主桌面垂直静载荷试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 28 |  |  | 副桌面垂直静载荷试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 29 |  |  | 水平静载荷试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 30 |  |  | 桌面垂直冲击试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 31 |  |  | 桌腿跌落试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 32 |  |  | 桌面水平耐久性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 33 |  | 力学性能 （柜类） | 搁板稳定性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 34 |  |  | 有推拉件的小柜稳定性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 35 |  |  | 至少有一个推拉件的大柜稳定性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 36 |  |  | 有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 37 |  |  | 连接件试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 38 |  |  | 挂柜防脱离试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 39 |  |  | 隔板支承件强度试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 40 |  |  | 挂衣棍支承件强度试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 41 |  |  | 顶板和底板静载荷试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 42 |  |  | 结构和底架强度试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 43 |  |  | 推拉件强度试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 44 |  |  | 拉门耐久性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 45 |  |  | 推拉件耐久性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 46 |  |  | 推拉件防脱离试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 47 |  | 力学性能 （单层床） | 床铺面冲击试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 48 |  |  | 床铺面耐久性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 49 |  | 力学性能（沙发） | 座面耐久性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 50 |  | 力学性能 （弹簧床垫） | 床垫铺面耐久性试验 |  | GB28007-2011第7章7.5.7 |  | ● |
| 51 |  | 其他 | GB28007-2011第5章5.1.8 | GB28007-2011第7章7.2 | ● |  |
| 52 | 有害物质限量 | 产品甲醛释放量 | GB28007-2011第5章5.2.1 | GB28007-2011第7章7.6.1 | ● |  |
| 53 |  | 表面涂层可迁移元素（锑） | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.3 | ● |  |
| 54 |  | 表面涂层可迁移元素（砷） | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.3 | ● |  |
| 55 |  | 表面涂层可迁移元素（钡） | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.3 | ● |  |
| 56 |  | 表面涂层可迁移元素（镉） | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.3 | ● |  |
| 57 |  | 表面涂层可迁移元素（铬） | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.3 | ● |  |
| 58 |  | 表面涂层可迁移元素（铅） | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.3 | ● |  |
| 59 |  | 表面涂层可迁移元素（汞） | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.3 | ● |  |
| 60 |  | 表面涂层可迁移元素（硒） | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.3 | ● |  |
| 61 |  | 纺织面料游离甲醛 | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.4 | ● |  |
| 62 |  | 纺织面料可分解芳香胺 | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.5 | ● |  |
| 63 |  | 皮革游离甲醛 | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.6 | ● |  |
| 64 |  | 皮革可分解芳香胺 | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.7 | ● |  |
| 65 |  | 塑料邻苯二甲酸酯 | GB28007-2011第5章5.2.3 | GB28007-2011第7章7.6.8 | ● |  |
| 66 | 阻燃性能 | 家用软体家具产品 | GB28007-2011第5章5.3.1 | GB28007-2011第7章7.7.1 | ● |  |
| 67 |  | 公共场所使用的软体家具产品 | GB28007-2011第5章5.3.2 | GB28007-2011第7章7.7.2 | ● |  |
| 68 | 警示标识 | GB28007-2011第6章6.1 | GB28007-2011第6章6.1 |  | ● |
| 69 |  | GB28007-2011第6章6.2 | GB28007-2011第6章6.2 |  | ● |
| 70 |  | GB28007-2011第6章6.3 | GB28007-2011第6章6.3 | ● |  |
| 71 |  | GB28007-2011第6章6.4 | GB28007-2011第6章6.4 | ● |  |
| 72 |  | GB28007-2011第6章6.5 | GB28007-2011第6章6.5 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 | 不具备椅凳类功能的儿童家具不适用于序号（7）～（22）检验项目，不具备桌台类功能的儿童家具不适用于序号（23）～（32）检验项目，不具备柜类功能的儿童家具不适用于序号（33）～（46）检验项目，不具备单层床功能的儿童家具不适用于序号（47）～（48）检验项目；序号（49）检验项目仅适用沙发；序号（50）检验项目仅适用弹簧床垫。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 52、沙发

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙发 | 120 | 4 | 5 | 90 |

2019年沙发产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 木制件用料、加工要求1 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号2 | QB/T1952.1-2012/6.2 |  | ● |
| 2 | 木制件用料、加工要求2 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号5 | QB/T1952.1-2012/6.2 |  | ● |
| 3 | 木制件用料、加工要求3 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号6 | QB/T1952.1-2012/6.2 |  | ● |
| 4 | 木制件用料、加工要求4 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号7 | QB/T1952.1-2012/6.2 |  | ● |
| 5 | 金属件用料要求 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号10 | QB/T1952.1-2012/6.2.3 |  | ● |
| 6 | 铺垫料用料要求 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号12 | QB/T1952.1-2012/6.2 |  | ● |
| 7 | 泡沫塑料/座面表观密度 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号13 | QB/T1952.1-2012/6.2.5 |  | ● |
| 8 | 泡沫塑料/回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外） | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号15 | QB/T1952.1-2012/6.2.5 |  | ● |
| 9 | 泡沫塑料/压缩永久变形 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号16 | QB/T1952.1-2012/6.2.5 |  | ● |
| 10 | 防锈处理 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号17 | QB/T1952.1-2012/6.2 |  | ● |
| 11 | 摩擦声 | QB/T1952.1-2012/ 表2中序号18 | QB/T1952.1-2012/6.2 |  | ● |
| 12 | 面料外观性能要求1 | QB/T1952.1-2012/ 表3中序号1 | QB/T1952.1-2012/6.3 |  | ● |
| 13 | 面料外观性能要求2 | QB/T1952.1-2012/ 表3中序号3 | QB/T1952.1-2012/6.3 |  | ● |
| 14 | 金属件外观性能要求1 | QB/T1952.1-2012/ 表3中序号10 | QB/T1952.1-2012/6.3 |  | ● |
| 15 | 金属件外观性能要求2 | QB/T1952.1-2012/ 表3中序号11 | QB/T1952.1-2012/6.3 |  | ● |
| 16 | 金属件外观性能要求3 | QB/T1952.1-2012/ 表3中序号13 | QB/T1952.1-2012/6.3 |  | ● |
| 17 | 木制件外观性能要求 | QB/T1952.1-2012/ 表3中序号14 | QB/T1952.1-2012/6.3 |  | ● |
| 18 | 饰面外观性能要求1 | QB/T1952.1-2012/ 表3中序号21 | QB/T1952.1-2012/6.3 |  | ● |
| 19 | 饰面外观性能要求2 | QB/T1952.1-2012/ 表3中序号23 | QB/T1952.1-2012/6.3 |  | ● |
| 20 | 木制件漆膜涂层理化性能要求：附着力（交叉切割法） | QB/T1952.1-2012/ 表4中序号1 | QB/T1952.1-2012/6.4.1 |  | ● |
| 21 | 木制件漆膜涂层理化性能要求：耐磨性 | QB/T1952.1-2012/ 表4中序号2 | QB/T1952.1-2012/6.4.1 |  | ● |
| 22 | 木制件漆膜涂层理化性能要求：耐冷热温差 | QB/T1952.1-2012/表4中序号3 | QB/T1952.1-2012/6.4.1 |  | ● |
| 23 | 木制件漆膜涂层理化性能要求：抗冲击 | QB/T1952.1-2012/ 表4中序号4 | QB/T1952.1-2012/6.4.1 |  | ● |
| 24 | 金属件表面涂层理化性能要求：附着力 | QB/T1952.1-2012/ 表4中序号7 | QB/T1952.1-2012/6.4.2 |  | ● |
| 25 | 金属件表面涂层理化性能要求：耐腐蚀 | QB/T1952.1-2012/ 表4中序号8 | QB/T1952.1-2012/6.4.2 |  | ● |
| 26 | 金属件电镀层理化性能要求：耐腐蚀 | QB/T1952.1-2012/ 表4中序号9 | QB/T1952.1-2012/6.4.3 |  | ● |
| 27 | 覆面材料理化性能：面料颜色干摩擦牢度 | QB/T1952.1-2012/ 5.4.2.1 | QB/T1952.1-2012/6.4.4 |  | ● |
| 28 | 覆面材料理化性能：纺织面料耐酸汗渍色牢度 | QB/T1952.1-2012/ 5.4.2.2 | QB/T1952.1-2012/6.4.5 |  | ● |
| 29 | 覆面材料理化性能：纺织面料耐碱汗渍色牢度 | QB/T1952.1-2012/ 5.4.2.3 | QB/T1952.1-2012/6.4.5 |  | ● |
| 30 | 覆面材料理化性能：皮革涂层粘着牢度 | QB/T1952.1-2012/ 5.4.2.4 | QB/T1952.1-2012/6.4.6 |  | ● |
| 31 | 沙发座背及扶手 耐久性 | QB/T1952.1-2012/ 表5中序号1 | QB/T1952.1-2012/6.5 |  | ● |
| 32 | 安全性能1 | QB/T1952.1-2012/ 5.6.1 | QB/T1952.1-2012/6.6.2 |  | ● |
| 33 | 安全性能2 | QB/T1952.1-2012/ 5.6.2 | QB/T1952.1-2012/6.6.2 |  | ● |
| 34 | 安全性能3 | QB/T1952.1-2012/ 5.6.3 | QB/T1952.1-2012/6.6.2 |  | ● |
| 35 | 安全性能4 | QB/T1952.1-2012/ 5.6.4 | QB/T1952.1-2012/6.6.1 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 53、办公椅

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公椅 | 90 | 3 | 15 | 120 |

2019年办公椅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 纺织面料 | 干摩擦色牢度 | QB/T 2280-2016表3 | QB/T 2280-2016 6.5.2 |  | ● |
| 2 | 稳定性 | QB/T2280-2016表4 | QB/T2280-2016 6.6.1 |  | ● |
| 3 | 座面冲击 | QB/T2280-2016表4 | QB/T2280-2016 6.6.2 |  | ● |
| 4 | 扶手垂直向下静载荷 | QB/T2280-2016表4 | QB/T2280-2016 6.6.4 |  | ● |
| 5 | 扶手水平静载荷 | QB/T2280-2016表4 | QB/T2280-2016 6.6.5 |  | ● |
| 6 | 脚轮往复磨损 | QB/T2280-2016表4 | QB/T2280-2016 6.6.6 |  | ● |
| 7 | 底座静载荷 | QB/T2280-2016表4 | QB/T2280-2016 6.6.7 |  | ● |
| 8 | 跌落 | QB/T2280-2016表4 | QB/T2280-2016 6.6.13 |  | ● |
| 9 | 阻燃性 | QB/T2280-2016 5.6 | QB/T2280-2016 6.7 | ● |  |
| 10 | 甲醛释放量 | QB/T2280-2016 5.7 | QB/T2280-2016 6.8 | ● |  |
| 11 | TVOC | QB/T2280-2016 5.8 | QB/T2280-2016 6.9 | ● |  |
| 12 | 安全性 | 基本安全 | QB/T 2280-2016 5.9.1 | QB/T 2280-2016 6.10.1 | ● |  |
| 13 |  | 密封性能 | QB/T 2280-2016 5.9.2 | QB/T 2280-2016 6.10.2 | ● |  |
| 14 |  | 耐高低温性能 | QB/T 2280-2016 5.9.3 | QB/T 2280-2016 6.10.3 | ● |  |
| 15 |  | 循环寿命 | QB/T 2280-2016 5.9.4 | QB/T 2280-2016 6.10.4 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③脚轮往复磨损检验用1件样品，甲醛释放量和TVOC检验用1件样品，其余检验项目用1件样品。

# 54、洗手液

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗手液 | 50 | 2 | 10 | 60 |

2019年洗手液产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | pH | QB/T 2654-2013或GB/T 34855-2017或GB 19877.1-2005 | 化妆品安全技术规范（2015年版）或GB/T 6368-2008 |  | ● |
| 2 | 总有效物 | QB/T 2654-2013或GB/T 34855-2017 | GB/T 13173-2008 |  | ● |
| 3 | 总活性物含量 | GB 19877.1-2005 | GB/T 13173.2-2000中8.1、GB/T 9985-2000附录A |  | ● |
| 4 | 甲醛 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 5 | 重金属含量（以Pb计） | GB 19877.1-2005 | GB/T 9985-2000 | ● |  |
| 6 | 铅 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 7 | 汞 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 8 | 砷 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 9 | 镉 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 10 | 甲醇 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 11 | 二噁烷 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 12 | 菌落总数 | 化妆品安全技术规范（2015年版）或GB 19877.1-2005 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 13 | 耐热大肠菌群 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 14 | 铜绿假单胞菌 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 15 | 金黄色葡萄球菌 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 16 | 霉菌和酵母菌总数 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注 |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 55、棕纤维弹性床垫

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕纤维弹性床垫 | 90 | 3 | 7 | 90 |

2019年棕纤维弹性床垫产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 面料外观1 | GB/T26706-2011/ 表3中序号1 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 2 | 面料外观2 | GB/T26706-2011/ 表3中序号4 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 3 | 缝纫 | GB/T26706-2011/ 表3中序号6 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 4 | 缝边1 | GB/T26706-2011/ 表3中序号13 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 5 | 缝边2 | GB/T26706-2011/ 表3中序号14 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 6 | 缝边3 | GB/T26706-2011/ 表3中序号16 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 7 | 面料及复合面料物理性能/耐摩擦色牢度 | GB/T26706-2011/ 表3中序号23 | GB/T26706-2011/ 6.3.4 |  | ● |
| 8 | 芯料外观（质量） | GB/T26706-2011/ 表3中序号27 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 9 | 芯料物理性能/含水率 | GB/T26706-2011/ 表3中序号29 | GB/T26706-2011/ 6.4.3 |  | ● |
| 10 | 芯料物理性能/压缩永久变形率 | GB/T26706-2011/ 表3中序号30 | GB/T26706-2011/ 6.4.4 |  | ● |
| 11 | 安全卫生要求1 | GB/T26706-2011/ 表3中序号31 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 12 | 安全卫生要求2 | GB/T26706-2011/ 表3中序号33 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 13 | 安全卫生要求3 | GB/T26706-2011/ 表3中序号34 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 14 | 安全卫生要求4 | GB/T26706-2011/ 表3中序号35 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 15 | 安全卫生要求5 | GB/T26706-2011/ 表3中序号36 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 16 | 安全卫生要求6 | GB/T26706-2011/ 表3中序号37 | GB/T26706-2011/ 6.2 |  | ● |
| 17 | 安全卫生要求7 | GB/T26706-2011/ 表3中序号38 | GB/T26706-2011/ 6.5.2 | ● |  |
| 18 | 阻燃性要求 | GB/T26706-2011/ 表3中序号39 | GB/T26706-2011/ 6.6 | ● |  |
| 19 | 耐久性要求1 | GB/T26706-2011/ 表3中序号40 | GB/T26706-2011/ 6.7 |  | ● |
| 20 | 耐久性要求2 | GB/T26706-2011/ 表3中序号41 | GB/T26706-2011/ 6.7 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 56、卫生纸

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生纸 | 160 | 4 | 16 | 90 |

（1）卫生纸

2019年卫生纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2006 4.2 | GB/T 20810-2006中附录A | ● |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2006 4.2 | GB/T 20810-2006中附录A | ● |  |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2006 4.2 | GB/T 20810-2006中附录A | ● |  |
| 4 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2006 4.2 | GB/T 20810-2006中附录A | ● |  |
| 5 | 横向吸液高度 | GB/T 20810-2006 4.1 | GB/T 20810-2006中6.4 或GB/T 461.1-2002 |  | ● |
| 6 | 抗张指数 | GB/T 20810-2006 4.1 | GB/T 20810-2006中6.5 或GB/T 12914-2008 |  | ● |
| 7 | 柔软度 | GB/T 20810-2006 4.1 | GB/T 20810-2006中6.6 或GB/T 8942-2016 |  | ● |
| 8 | 尘埃度 | GB/T 20810-2006 4.1 | GB/T 20810-2006中6.8 或GB/T 1541-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

（2）本色生活用纸

2019年本色生活用纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 细菌菌落总数 | QB/T 4509-2013 5.5 | GB/T 20810-2006中附录A | ● |  |
| 2 | 大肠菌群 | QB/T 4509-2013 5.5 | GB/T 20810-2006中附录A | ● |  |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | QB/T 4509-2013 5.5 | GB/T 20810-2006中附录A | ● |  |
| 4 | 溶血性链球菌 | QB/T 4509-2013 5.5 | GB/T 20810-2006中附录A | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.4 |  | ● |
| 6 | 灰分 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.5 或GB/T 742-2008或GB/T 742-2018 |  | ● |
| 7 | 横向吸液高度 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.6 或GB/T 461.1-2002 |  | ● |
| 8 | 抗张指数 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.7 或GB/T 12914-2008 |  | ● |
| 9 | 柔软度 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.9 或GB/T 8942-2016 |  | ● |
| 10 | 尘埃度 | QB/T 4509-2013 5.1 | QB/T 4509-2013中6.11 或GB/T 1541-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 |  |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 57、家用清洁剂

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用清洁剂 | 60 | 2 | 5 | 60 |

（1）卫生洁具清洗剂

2019年卫生洁具清洗剂产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总酸度（以HCl计） | GB/T 21241-2007 | GB/T 21241-2007 5.4 |  | ● |
| 2 | 表面活性剂含量 | GB/T 21241-2007 | GB/T 13173.2-2000、 GB/T 9985-2000附录A、 GB/T 13173-2008 |  | ● |
| 3 | 腐蚀性 | GB/T 21241-2007 | GB/T 21241-2007 5.6 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

- 玻璃清洗剂

2019年玻璃清洗剂产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 表面张力 | QB/T 4086-2010 | GB/T 22237-2008 |  | ● |
| 2 | pH值（25℃,1%水溶液） | QB/T 4086-2010 | GB/T 6368-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

（3）厨房油垢清洗剂

2019年厨房油垢清洗剂产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总活性物含量 | QB/T 4348-2012 | GB/T 13173-2008 |  | ● |
| 2 | 碱度（以Na2O计） | QB/T 4348-2012 | GB/T 7378-2012 |  | ● |
| 3 | pH（25℃，1%水溶液） | QB/T 4348-2012 | GB/T 6368-2008 |  | ● |
| 4 | 腐蚀量（LY12硬铝） | QB/T 4348-2012 | QB/T 2117-1995 | ● |  |
| 5 | 去污力 | QB/T 4348-2012 | QB/T 4348-2012 附录A |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 58、自行车

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行车 | 50 | 2 | 2 | 40 |

2019年自行车产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度及不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 制动性能 | GB 3565-2005 5.5 | GB 3565-2005 第24章 | ● |  |
| 2 | 把立管 | GB 3565-2005 6.2 | GB 3565-2005 6.2 | ● |  |
| 3 | 车把 部件的强度 | 把立管力矩试验 | GB 3565-2005 6.5 | GB 3565-2005 26.1.1 | ● |  |
|  |  | 把立管弯曲试验 |  | GB 3565-2005 26.1.2 |  |  |
|  |  | 把横管和把立管的力矩试验 |  | GB 3565-2005 26.2 |  |  |
|  |  | 把立管和前叉立管的力矩试验 |  | GB 3565-2005 26.3 |  |  |
| 4 | 把横管和把立管组合件的疲劳试验（同相、异相） | GB 3565-2005 6.6 | GB 3565-2005 26.4 | ● |  |
| 5 | 车架/前叉组合件冲击试验 | 重物落下 | GB 3565-2005 7.1 | GB 3565-2005 27.1 | ● |  |
|  |  | 车架/前叉组合件落下 | GB 3565-2005 7.2 | GB 3565-2005 27.2 |  |  |
| 6 | 前叉的疲劳试验 | GB 3565-2005 8.2 | GB 3565-2005 27.3 | ● |  |
| 7 | 车轮静负荷试验 | GB 3565-2005 9.3 | GB 3565-2005 第28章 | ● |  |
| 8 | 脚蹬间隙 | 地面距离 | GB 3565-2005 11.2.1 | GB 3565-2005 11.2.1 | ● |  |
|  |  | 足趾间隙 | GB 3565-2005 11.2.2 | GB 3565-2005 11.2.2 |  |  |
| 9 | 鞍管 | GB 3565-2005 12.2 | GB 3565-2005 12.2 | ● |  |
| 10 | 反射器 | GB 3565-2005 第17章 | GB 3565-2005 第17章 | ● |  |
| 11 | 鞍座和鞍管静负荷试验 | 垂直 | GB 3565-2005 12.3或12.4 | GB 3565-2005 30.1 |  | ● |
|  |  | 水平 |  |  |  |  |
| 12 | 链条拉断力 | GB 3565-2005 第13章 | GB 3565-2005 第13章 |  | ● |
| 13 | 驱动系统静负荷试验 | GB 3565-2005 11.3 | GB 3565-2005 29.1 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 | 1、反射器只检测安装要求； 2、车把部件的强度、把横管和把立管组合件的疲劳试验各检一个不重复样本，车架/前叉组合件冲击试验、前叉的疲劳试验各检一个不重复样本，其余项目检验两个样本。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 59、眼镜镜片

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成日期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼镜镜片 | 180 | 3 | 5 | 80 |

（1）单光和多焦点树脂镜片

2019年单光和多焦点树脂镜片产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面一） | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 2 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面二） | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 4 | 柱镜轴位偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 5 | 光学中心和棱镜度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 6 | 材料和表面的质量 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 7 | 附加顶焦度 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 8 | 镜片直径 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 9 |  | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 10 | 基准点最小厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 11 | 基准点厚度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 12 | 耐磨性能 | GB 10810.5-2012 | GB 10810.5-2012 |  | ● |
| 13 | 折射率n | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |  | ● |
| 14 | 色散系数ν | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |  | ● |
| 15 | 可见光透射比τV (380nm～780nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 16 | 可见光透射比τV（变色状态） (380nm～780nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 17 | 光致变色响应值τ(0)/τ(15) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 18 | 平均透射比 (紫外光谱区) | τSUVA (315nm～380nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ● |  |
| 19 |  | τSUVB (280nm～315nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ● |  |
| 20 | 防紫外性能 （明示指标） | τmax(λ) (280nm～λnm) | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
|  |  | τSUV (280nm～380nm) | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 21 | 明示可见光透射比τV (380nm～780nm)（明示指标） | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 22 | 明示蓝光透射比τsb （380nm～500nm） | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 23 | 耐光辐照 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |  | ● |
| 24 | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |  | ● |
| 25 | 抗冲击（明示指标） | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |  | ● |
| 26 | 标志 | QB/T 2506-2017 GB 10810.1-2005 GB 10810.3-2006 | QB/T 2506-2017 GB 10810.1-2005 GB 10810.3-2006 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）渐变焦树脂镜片

2019年渐变焦树脂镜片产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面一） | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 2 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面二） | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 4 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 5 | 附加顶焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 6 | 水平棱镜度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 7 | 垂直棱镜度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 8 | 镜片直径 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 9 |  | 使用尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 10 | 基准点最小厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 11 | 厚度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 12 | 表面质量和内在疵病 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 13 | 耐磨性能 | GB 10810.5-2012 | GB 10810.5-2012 |  | ● |
| 14 | 折射率n | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |  | ● |
| 15 | 色散系数ν | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |  | ● |
| 16 | 可见光透射比τV (380nm～780nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 17 | 可见光透射比τV（变色状态） (380nm～780nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 18 | 光致变色响应值τ(0)/τ(15) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 19 | 平均透射比 (紫外光谱区) | τSUVA (315nm～380nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ● |  |
| 20 |  | τSUVB (280nm～315nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ● |  |
| 21 | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |  | ● |
| 22 | 防紫外性能 （明示指标） | τmax(λ) (280nm～λnm) | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
|  |  | τSUV (280nm～380nm) | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 23 | 明示可见光透射比τV (380nm～780nm)（明示指标） | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 24 | 明示蓝光透射比τsb （380nm～500nm） | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 25 | 耐光辐照 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |  | ● |
| 26 | 永久性标记 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 27 | 非永久性选择性标记 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 28 | 标志 | QB/T 2506-2017 GB 10810.2-2006 GB 10810.3-2006 | QB/T 2506-2017 GB 10810.2-2006 GB 10810.3-2006 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（3）单光和多焦点玻璃镜片/车房片

2019年单光和多焦点玻璃镜片/车房片产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面一） | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 2 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面二） | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 4 | 柱镜轴位偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 5 | 光学中心和棱镜度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 6 | 材料和表面的质量 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 7 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 8 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 9 | 厚度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 10 | 可见光透射比τV (380nm～780nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 11 | 附加顶焦度 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 12 | 标志 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（4）渐变多焦点玻璃镜片/车房片

2019年渐变多焦点玻璃镜片/车房片产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面一） | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 2 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面二） | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 4 | 柱镜轴位偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 5 | 光学中心和棱镜度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 6 | 材料和表面的质量 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 7 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 8 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 9 | 厚度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 10 | 可见光透射比τV (380nm～780nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 11 | 附加顶焦度 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| 12 | 标志 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 60、眼镜架

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成日期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼镜架 | 300 | 5 | 5 | 60 |

2019年眼镜架产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸 | 方框法水平镜片尺寸偏差 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
|  |  | 片间距离偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 镜腿长度偏差 |  |  |  |  |
| 2 | 高温尺寸稳定性 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
| 3 | 机械稳定性 | 抗拉性能 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
| 4 |  | 鼻梁变形 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 | ● |  |
| 5 |  | 镜片夹持力 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
| 6 |  | 耐疲劳 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 | ● |  |
| 7 | 镀层性能 | 镀层结合力 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
| 8 |  | 抗汗腐蚀 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 | ● |  |
| 9 | 阻燃性 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
| 10 | 标志 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 | 标志项目包括执行的标准号、方框法水平镜片尺寸与方框符号、片间距离、镜腿长度。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 61、太阳镜

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成日期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳镜 | 200 | 5 | 5 | 60 |

2019年太阳镜产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 镜片材料和表面质量 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 2 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面一） | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 3 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面二） | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 4 | 柱镜顶焦度偏差 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 5 | 棱镜度偏差 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 6 | 镜架要求（抗汗腐蚀） | QB 2457-1999 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
| 7 | 装配质量 | QB 2457-1999 | GB 13511.1-2011 |  | ● |
| 8 | 可见光透射比τV (380 nm～780 nm) | QB 2457-1999 GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 9 | 光透射比相对偏差 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 10 | 紫外透射比τSUVA (315nm～380nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ● |  |
| 11 | 紫外透射比τSUVB (280nm～315nm) | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ● |  |
| 12 | 色极限（黄色交通讯号） | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | ● |  |
| 13 | 色极限（绿色交通讯号） | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | ● |  |
| 14 | 色极限（平均日光）(D65) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | ● |  |
| 15 | 交通讯号透射比（红色讯号） | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | ● |  |
| 16 | 交通讯号透射比（黄色讯号） | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | ● |  |
| 17 | 交通讯号透射比（绿色讯号） | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | ● |  |
| 18 | 防紫外性能 （明示指标）τmax(λ) | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
|  | 防紫外性能 （明示指标）τSUV(280nm～380nm) | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |  |  |
| 19 | 抗冲击性能（明示指标） | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 |  | ● |
| 20 | 标志 | QB 2457-1999 GB 10810.3-2006 | QB 2457-1999 GB 10810.3-2006 |  | ● |
| a极重要质量项目；b重要质量项目。 |
| 注：1、序号6抗汗腐蚀项目检测一副；序号8～18透射性能检测一副，当所抽样品的透射性能不一致时,对每种透射性能的样品应分别检测；序号19抗冲击性能项目做相同镜片材料样品中的一片（左片或右片），另一片可供复检使用；其他性能按抽样数检验。 2、标志项目包括执行的标准号、类别、分类。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 62、老视成镜

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成日期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老视成镜 | 90 | 3 | 5 | 50 |

2019年老视成镜产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面一） | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 2 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面二） | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 4 | 镜片材料和表面质量 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 5 | 可见光透射比τV (380 nm～780 nm) | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 6 | 镜架外观质量 | GB 13511.1-2011 | GB/T 14214-2003 |  | ● |
| 7 | 光学中心水平偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 | ● |  |
| 8 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 | ● |  |
| 9 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 | ● |  |
| 10 | 两镜片顶焦度互差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 | ● |  |
| 11 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |  | ● |
| 12 | 标志 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |  | ● |
| a极重要质量项目；b重要质量项目。 |
| 备注 | 1、序号5项目检测一片，当所抽样品的镜片材料、膜层不同时,应分别检测，其他项目按抽样数检验。 2.标志项目包括型号、顶焦度、光学中心水平距离；产品所执行的标准。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 63、游泳眼镜

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成日期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳眼镜 | 30 | 2 | 5 | 50 |

2019年游泳眼镜产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 紫外性能 | QB/T 4734-2014 | GB 10810.3-2006 |  | ● |
| 2 | 顶焦度允差 | QB/T 4734-2014 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 3 | 顶焦度互差 | QB/T 4734-2014 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 4 | 棱镜度允差 | QB/T 4734-2014 | GB 10810.1-2005 |  | ● |
| 5 | 抗冲击强度 | QB/T 4734-2014 | QB/T 4734-2014 | ● |  |
| 6 | 眼杯抗压强度 | QB/T 4734-2014 | QB/T 4734-2014 | ● |  |
| 7 | 眼杯渗漏性 | QB/T 4734-2014 | QB/T 4734-2014 |  | ● |
| 8 | 防雾性（明示指标） | QB/T 4734-2014 | QB/T 4734-2014 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 64、木制家具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木制家具 | 90 | 3 | 15 | 90 |

（1）柜类

2019年柜类产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 木工要求 | GB/T3324-2017/表3—序号27 | GB/T3324-2017/6.4.2 |  | ● |
| 2 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | GB/T3324-2017/表4—序号1 | GB/T3324-2017/6.5.2.1 |  | ● |
| 3 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号2 | GB/T3324-2017/6.5.2.2 |  | ● |
| 4 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号3 | GB/T3324-2017/6.5.2.3 |  | ● |
| 5 |  | 附着力 | GB/T3324-2017/表4—序号4 | GB/T3324-2017/6.5.2.4 |  | ● |
| 6 |  | 耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号6 | GB/T3324-2017/6.5.2.6 |  | ● |
| 7 |  | 抗冲击 | GB/T3324-2017/表4—序号7 | GB/T3324-2017/6.5.2.7 |  | ● |
| 8 | 表面理化性能（软硬质覆面） | 耐冷热循环 | GB/T3324-2017/表4—序号8 | GB/T3324-2017/6.5.3.1 |  | ● |
| 9 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号9 | GB/T3324-2017/6.5.3.2 |  | ● |
| 10 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号10 | GB/T3324-2017/6.5.3.3 |  | ● |
| 11 |  | 耐划痕 | GB/T3324-2017/表4—序号11 | GB/T3324-2017/6.5.3.4 |  | ● |
| 12 |  | 表面耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号13 | GB/T3324-2017/6.5.3.6 |  | ● |
| 13 |  | 抗冲击 | GB/T3324-2017/表4—序号14 | GB/T3324-2017/6.5.3.7 |  | ● |
| 14 | 力学性能（柜类） | 结构和底架强度试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号4 | GB/T3324-2017/6.7.5 二级水平 |  | ● |
| 15 |  | 推拉构件结构强度试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号4 | GB/T3324-2017/6.7.5 二级水平 |  | ● |
| 16 |  | 推拉构件强度试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号4 | GB/T3324-2017/6.7.5 二级水平 |  | ● |
| 17 |  | 稳定性 | GB/T 3324-2017/表5—序号7 | GB/T3324-2017/6.7.4 |  | ● |
| 18 | 甲醛释放量 | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 19 | 重金属含量（可溶性铅） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 20 | 重金属含量（可溶性镉） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 21 | 重金属含量（可溶性铬） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 22 | 重金属含量（可溶性汞） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）桌类

2019年桌类产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 木工要求 | GB/T3324-2017/表3—序号27 | GB/T3324-2017/6.4.2 |  | ● |
| 2 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | GB/T3324-2017/表4—序号1 | GB/T3324-2017/6.5.2.1 |  | ● |
| 3 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号2 | GB/T3324-2017/6.5.2.2 |  | ● |
| 4 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号3 | GB/T3324-2017/6.5.2.3 |  | ● |
| 5 |  | 附着力 | GB/T3324-2017/表4—序号4 | GB/T3324-2017/6.5.2.4 |  | ● |
| 6 |  | 耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号6 | GB/T3324-2017/6.5.2.6 |  | ● |
| 7 |  | 抗冲击 | GB/T3324-2017/表4—序号7 | GB/T3324-2017/6.5.2.7 |  | ● |
| 8 | 表面理化性能（软硬质覆面） | 耐冷热循环 | GB/T3324-2017/表4—序号8 | GB/T3324-2017/6.5.3.1 |  | ● |
| 9 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号9 | GB/T3324-2017/6.5.3.2 |  | ● |
| 10 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号10 | GB/T3324-2017/6.5.3.3 |  | ● |
| 11 |  | 耐划痕 | GB/T3324-2017/表4—序号11 | GB/T3324-2017/6.5.3.4 |  | ● |
| 12 |  | 表面耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号13 | GB/T3324-2017/6.5.3.6 |  | ● |
| 13 |  | 抗冲击 | GB/T3324-2017/表4—序号14 | GB/T3324-2017/6.5.3.7 |  | ● |
| 14 | 力学性能（桌类） | 桌面垂直静载荷试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号1 | GB/T3324-2017/6.7.1 三级水平 |  | ● |
| 15 |  | 水平静载荷试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号1 | GB/T3324-2017/6.7.1 三级水平 |  | ● |
| 16 |  | 桌面垂直冲击试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号1 | GB/T3324-2017/6.7.1 三级水平 |  | ● |
| 17 |  | 桌腿跌落试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号1 | GB/T3324-2017/6.7.1 三级水平 |  | ● |
| 18 |  | 稳定性 | GB/T 3324-2017/表5—序号5 | GB/T3324-2017/6.7.7 |  | ● |
| 19 | 甲醛释放量 | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 20 | 重金属含量（可溶性铅） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 21 | 重金属含量（可溶性镉） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 22 | 重金属含量（可溶性铬） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 23 | 重金属含量（可溶性汞） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 备注：桌面垂直静载荷试验包括主桌面垂直静载荷试验和副桌面垂直静载荷试验，不包括桌面持续垂直静载荷试验。 a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（3）椅凳类

2019年椅凳类产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 木工要求 | GB/T3324-2017/表3—序号27 | GB/T3324-2017/6.4.2 |  | ● |
| 2 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | GB/T3324-2017/表4—序号1 | GB/T3324-2017/6.5.2.1 |  | ● |
| 3 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号2 | GB/T3324-2017/6.5.2.2 |  | ● |
| 4 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号3 | GB/T3324-2017/6.5.2.3 |  | ● |
| 5 |  | 附着力 | GB/T3324-2017/表4—序号4 | GB/T3324-2017/6.5.2.4 |  | ● |
| 6 |  | 耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号6 | GB/T3324-2017/6.5.2.6 |  | ● |
| 7 |  | 抗冲击 | GB/T3324-2017/表4—序号7 | GB/T3324-2017/6.5.2.7 |  | ● |
| 8 | 表面理化性能（软硬质覆面） | 耐冷热循环 | GB/T3324-2017/表4—序号8 | GB/T3324-2017/6.5.3.1 |  | ● |
| 9 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号9 | GB/T3324-2017/6.5.3.2 |  | ● |
| 10 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号10 | GB/T3324-2017/6.5.3.3 |  | ● |
| 11 |  | 耐划痕 | GB/T3324-2017/表4—序号11 | GB/T3324-2017/6.5.3.4 |  | ● |
| 12 |  | 表面耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号13 | GB/T3324-2017/6.5.3.6 |  | ● |
| 13 |  | 抗冲击 | GB/T3324-2017/表4—序号14 | GB/T3324-2017/6.5.3.7 |  | ● |
| 14 | 力学性能（椅凳类） | 座面和椅背静载荷试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号2 | GB/T3324-2017/6.7.3 三级水平 |  | ● |
| 15 |  | 椅腿前向静载荷试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号2 | GB/T3324-2017/6.7.3 三级水平 |  | ● |
| 16 |  | 椅腿侧向静载荷试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号2 | GB/T3324-2017/6.7.3 三级水平 |  | ● |
| 17 |  | 座面冲击试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号2 | GB/T3324-2017/6.7.3 三级水平 |  | ● |
| 18 |  | 跌落试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号2 | GB/T3324-2017/6.7.3 三级水平 |  | ● |
| 19 |  | 稳定性 | GB/T 3324-2017/表5—序号6 | GB/T3324-2017/6.7.2 |  | ● |
| 20 | 甲醛释放量 | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 21 | 重金属含量（可溶性铅） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 22 | 重金属含量（可溶性镉） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 23 | 重金属含量（可溶性铬） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 24 | 重金属含量（可溶性汞） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（4）单层床

2019年单层床产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 木工要求 | GB/T3324-2017/表3—序号27 | GB/T3324-2017/6.4.2 |  | ● |
| 2 | 表面理化性能（漆膜） | 耐液性 | GB/T3324-2017/表4—序号1 | GB/T3324-2017/6.5.2.1 |  | ● |
| 3 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号2 | GB/T3324-2017/6.5.2.2 |  | ● |
| 4 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号3 | GB/T3324-2017/6.5.2.3 |  | ● |
| 5 |  | 附着力 | GB/T3324-2017/表4—序号4 | GB/T3324-2017/6.5.2.4 |  | ● |
| 6 |  | 耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号6 | GB/T3324-2017/6.5.2.6 |  | ● |
| 7 |  | 抗冲击 | GB/T3324-2017/表4—序号7 | GB/T3324-2017/6.5.2.7 |  | ● |
| 8 | 表面理化性能（软硬质覆面） | 耐冷热循环 | GB/T3324-2017/表4—序号8 | GB/T3324-2017/6.5.3.1 |  | ● |
| 9 |  | 耐干热 | GB/T3324-2017/表4—序号9 | GB/T3324-2017/6.5.3.2 |  | ● |
| 10 |  | 耐湿热 | GB/T3324-2017/表4—序号10 | GB/T3324-2017/6.5.3.3 |  | ● |
| 11 |  | 耐划痕 | GB/T3324-2017/表4—序号11 | GB/T3324-2017/6.5.3.4 |  | ● |
| 12 |  | 表面耐磨性 | GB/T3324-2017/表4—序号13 | GB/T3324-2017/6.5.3.6 |  | ● |
| 13 |  | 抗冲击 | GB/T3324-2017/表4—序号14 | GB/T3324-2017/6.5.3.7 |  | ● |
| 14 | 力学性能（单层床） | 床铺面集中静载荷试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号3 | GB/T3324-2017/6.7.6 |  | ● |
| 15 |  | 床长边静载荷试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号3 | GB/T3324-2017/6.7.6 |  | ● |
| 16 |  | 床铺面冲击载荷试验 | GB/T 3324-2017/表5—序号3 | GB/T3324-2017/6.7.6 |  | ● |
| 17 | 甲醛释放量 | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 18 | 重金属含量（可溶性铅） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 19 | 重金属含量（可溶性镉） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 20 | 重金属含量（可溶性铬） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| 21 | 重金属含量（可溶性汞） | GB18584-2001/5.8.2.1 | GB 18584-2001/6.9.1 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③备注：除漆膜和覆面材料以外，确认表面工艺为其他类型的的产品，检验项目中“表面理化性能”不作要求。

# 65、燃气采暖热水炉

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气采暖热水炉 | 50 | 2 | 2 | 45 |

2019年燃气采暖热水炉产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 电源运行安全性 | GB 25034-2010 | GB 25034-2010 | ● |  |
| 2 | 燃气系统密封性 | GB 25034-2010 | GB 25034-2010 | ● |  |
| 3 | 采暖额定热输出 | GB 25034-2010 | GB 25034-2010 |  | ● |
| 4 | 水温限制装置 | GB 25034-2010 | GB 25034-2010 | ● |  |
| 5 | 极限热输入时CO含量 | GB 25034-2010 | GB 25034-2010 | ● |  |
| 6 | 温控器故障 | GB 25034-2010 | GB 25034-2010 | ● |  |
| 7 | 热效率 | GB 20665-2015 | GB 20665-2015 |  | ● |
| 8 | 工作温度下的电气强度 | GB 25034-2010 | GB 25034-2010 | ● |  |
| 9 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 25034-2010 | GB 25034-2010 | ● |  |
| 10 | 低电阻值 | GB 25034-2010 | GB 25034-2010 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 66、弹簧软床垫

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧软床垫 | 120 | 3 | 5 | 90 |

2019年弹簧软床垫产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 面料要求 | QB/T 1952.2-2011 表3中序号5 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 2 | 铺面、边面缝纫要求 | QB/T 1952.2-2011 表3中序号8 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 3 | 缝边要求1 | QB/T 1952.2-2011 表3中序号15 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 4 | 缝边要求2 | QB/T 1952.2-2011 表3中序号16 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 5 | 缝边要求3 | QB/T 1952.2-2011 表3中序号18 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 6 | 面料物理性能/面料耐干摩擦牢度 | QB/T 1952.2-2011 表3中序号19 | QB/T 1952.2-2011 6.6 |  | ● |
| 7 | 铺垫料物理性能 | 软质聚氨酯泡沫塑料/回弹性 | QB/T 1952.2-2011 表3中序号22 | QB/T 1952.2-2011 6.7.2.1 |  | ● |
| 8 |  | 软质聚氨酯泡沫塑料/拉伸强度 | QB/T 1952.2-2011表3中序号23 | QB/T 1952.2-2011 6.7.2.2 |  | ● |
| 9 | 卫生、安全 | 应无异味 | QB/T 1952.2-2011表3中序号24 | QB/T 1952.2-2011 6.8 |  | ● |
| 10 |  | 不应有霉变、虫蛀，肉眼观察不应检出蚤、蜱、臭虫等节肢动物和蟑螂卵夹 | QB/T 1952.2-2011表3中序号25 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 11 |  | 不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品 | QB/T 1952.2-2011表3中序号26 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 12 |  | 纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质应经高温成型（热熔）、消毒等工艺处理 | QB/T 1952.2-2011表3中序号27 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 13 |  | 不应夹杂塑料编制材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属丝等杂物 | QB/T 1952.2-2011表3中序号28 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 14 |  | 所有絮用纤维不应漂白 | QB/T 1952.2-2011表3中序号29 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 15 |  | 甲醛释放量 | QB/T 1952.2-2011表3中序号31 | QB/T 1952.2-2011 6.12 | ● |  |
| 16 |  | 阻燃性能 | QB/T 1952.2-2011表3中序号32 | QB/T 1952.2-2011 6.13 | ● |  |
| 17 |  | 弹簧钢丝不应刺出垫面 | QB/T 1952.2-2011表3中序号33 | QB/T 1952.2-2011 6.10 |  | ● |
| 18 | 弹簧 | QB/T 1952.2-2011表3中序号36 | QB/T 1952.2-2011 6.5 |  | ● |
| 19 | 耐 久 性 | 睡眠区域中心 | QB/T 1952.2-2011表3中序号38条1款1 | QB/T1952.2-2011 6.15 |  | ● |
| 20 |  | 垫面高度变化要求 | QB/T 1952.2-2011表3中序号38条1款2 | QB/T 1952.2-2011 6.15 |  | ● |
| 21 |  | 边部 | QB/T 1952.2-2011表3中序号38条2款1 | QB/T 1952.2-2011 6.15 |  | ● |
| 22 |  | 围边高度变化要求 | QB/T 1952.2-2011表3中序号38条2款2 | QB/T 1952.2-2011 6.15 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 67、燃气用不锈钢波纹软管

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成日期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气用不锈钢波纹软管 | 30 | 2 | 2 | 40 |

2019年燃气用不锈钢波纹软管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 | ● |  |
| 2 | 螺纹 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |  | ● |
| 3 | 最小内径 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |  | ● |
| 4 | 耐压性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |  | ● |
| 5 | 柔软性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |  | ● |
| 6 | 弯曲性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |  | ● |
| 7 | 耐冲击性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |  | ● |
| 8 | 接头耐冲击性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |  | ● |
| 9 | 耐安装性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |  | ● |
| 10 | 阻燃性 | CJ/T 197-2010 | CJ/T 197-2010 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 68、家用双层床

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用双层床 | 60 | 3 | 5 | 90 |

2019年家用双层床产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 上层床安全栏板的安装 | GB 24430.1-2009 4.3.1 | GB/T 24430.2-2009附录A A.1.2.1 | ● |  |
| 2 | 上层床安全栏板的静载荷试验 | GB 24430.1-2009 4.3.2 | GB/T 24430.2-2009 5.4.2 | ● |  |
| 3 | 上层床安全栏板的拆除 | GB 24430.1-2009 4.3.3 | GB/T 24430.2-2009附录A A.1.2.2 | ● |  |
| 4 | 上层床安全栏板的顶边距离 | GB 24430.1-2009 4.3.4 | GB/T 24430.2-2009附录A A.2 | ● |  |
| 5 | 上层床标记线 | GB 24430.1-2009 4.3.4 | GB/T 24430.2-2009附录A A.1.2.1 | ● |  |
| 6 | 上层床安全栏板的中断长度 | GB 24430.1-2009 4.3.5 | GB/T 24430.2-2009附录A A.2 | ● |  |
| 7 | 上层床安全栏板同一方向上相邻阻挡构件的净空间隙 | GB 24430.1-2009 4.3.6 | GB/T 24430.2-2009 5.3 | ● |  |
| 8 | 儿童用双层床上层床安全栏板的间隙 | GB 24430.1-2009 4.4 | GB/T 24430.2-2009 5.3 | ● |  |
| 9 | 儿童用双层床床结构的所有能接近的间隙或空隙 | GB 24430.1-2009 4.4 | GB/T 24430.2-2009 5.3 | ● |  |
| 10 | 床铺面及其两边和两端的所有间隙 | GB 24430.1-2009 4.5.1 | GB/T 24430.2-2009 5.3 | ● |  |
| 11 | 儿童用双层床床铺面板间间隙 | GB 24430.1-2009 4.4 | GB/T 24430.2-2009 5.3 | ● |  |
| 12 | 床铺面垂直向上和向下静载荷试验 | GB 24430.1-2009 4.5.2,4.5.3 | GB/T 24430.2-2009 5.4.3 |  | ● |
| 13 | 床铺面冲击试验 | GB 24430.1-2009 4.5.2,4.5.3 | GB/T 24430.2-2009 5.4.4 |  | ● |
| 14 | 上铺面与下铺面之间的净空距离 | GB 24430.1-2009 4.5.4 | GB/T 24430.2-2009附录A A.2 |  | ● |
| 15 | 床铺面的透气 | GB 24430.1-2009 4.5.5 | GB/T 24430.2-2009附录A A.1.2.3 |  | ● |
| 16 | 梯子连接件及其挠度 | GB 24430.1-2009 4.6.1.1,4.6.1.2 | GB/T 24430.2-2009 5.6.1 | ● |  |
| 17 | 踏脚板上表面间距 | GB 24430.1-2009 4.6.2a | GB/T 24430.2-2009附录A A.2 | ● |  |
| 18 | 两踏脚板上表面间距离允差 | GB 24430.1-2009 4.6.2b | GB/T 24430.2-2009附录A A.2 |  | ● |
| 19 | 连续两踏脚板间净空距离 | GB 24430.1-2009 4.6.2c | GB/T 24430.2-2009附录A A.2 | ● |  |
| 20 | 踏脚板使用宽度 | GB 24430.1-2009 4.6.2c | GB/T 24430.2-2009附录A A.2 | ● |  |
| 21 | 床构件与踏脚板间的步深和间隙 | GB 24430.1-2009 4.6.2d | GB/T 24430.2-2009 5.3 | ● |  |
| 22 | 儿童用双层床踏脚板的尺寸间隙 | GB 24430.1-2009 4.4 | GB/T 24430.2-2009 5.3 | ● |  |
| 23 | 位于踏脚板邻近的床的框架部件 | GB 24430.1-2009 4.6.2e | GB/T 24430.2-2009附录A A.1.2.1 | ● |  |
| 24 | 框架和紧固件的强度 | GB 24430.1-2009 4.7 | GB/T 24430.2-2009 5.4.3 | ● |  |
| 25 | 稳定性 | GB 24430.1-2009 4.8 | GB/T 24430.2-2009 5.7 | ● |  |
| 26 | 用户指南 | GB 24430.1-2009 5 a，e | GB/T 24430.2-2009附录A A.1.2.1 | ● |  |
| 27 | 甲醛释放量 | GB 18584-2001表1 | GB 18584-2001 5.1 | ● |  |
| 28 | 重金属含量(限色漆) | 可溶性铅 | GB 18584-2001表1 | GB 18584-2001 5.2 | ● |  |
| 29 |  | 可溶性镉 |  |  | ● |  |
| 30 |  | 可溶性铬 |  |  | ● |  |
| 31 |  | 可溶性汞 |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 序号27～31的检验项目仅适用于木制产品。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 69、金属家具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属家具 | 60 | 3 | 30 | 120 |

2019年金属家具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 木制件 | 封边处理 | GB/T 3325-2017 表3中序号18 | GB/T 3325-2017 6.3.3 |  | ● |
| 2 | 结构安全1 | GB/T 3325-2017 表4中序号1 | GB/T 3325-2017 6.4.1.1 |  | ● |
| 3 | 结构安全2 | GB/T 3325-2017 表4中序号2 | GB/T 3325-2017 6.4.1.2 |  | ● |
| 4 | 结构安全3 | GB/T 3325-2017 表4中序号3 | GB/T 3325-2017 6.4.1.3 |  | ● |
| 5 | 结构安全4 | GB/T 3325-2017 表4中序号4 | GB/T 3325-2017 6.4.1.4 |  | ● |
| 6 | 结构安全5 | GB/T 3325-2017 表4中序号5 | GB/T 3325-2017 6.4.1.4 |  | ● |
| 7 | 结构安全6 | GB/T 3325-2017 表4中序号6 | GB/T 3325-2017 6.4.1.4 |  | ● |
| 8 | 甲醛释放量 | GB/T 3325-2017 表4中序号7 | GB 18580-2017 | ● |  |
| 9 | 可溶性重金属 | GB/T 3325-2017 表4中序号8 | GB 18584-2001 | ● |  |
| 10 | 理化性能要求【金属喷漆（塑）涂层】 | 硬度 | GB/T 3325-2017 | GB/T 6739-2006 |  | ● |
| 11 |  | 冲击强度 | GB/T 3325-2017 | GB/T 1732-1993 |  | ● |
| 12 |  | 耐腐蚀 | GB/T 3325-2017 | GB/T 13667.1-2015 |  | ● |
| 13 |  | 附着力 | GB/T 3325-2017 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
| 14 | 理化性能要求（金属电镀层） | 抗盐雾 | GB/T 3325-2017 | QB/T 3826-1999 |  | ● |
| 15 | 理化性能要求（木制件表面涂层） | 耐液 | GB/T 3325-2017 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 16 |  | 附着力 | GB/T 3325-2017 | GB/T 4893.4-2013 |  | ● |
| 17 |  | 耐湿热 | GB/T 3325-2017 | GB/T 4893.2-2005 |  | ● |
| 18 |  | 耐干热 | GB/T 3325-2017 | GB/T 4893.3-2005 |  | ● |
| 19 |  | 耐冷热温差 | GB/T 3325-2017 | GB/T 4893.7-2013 |  | ● |
| 20 |  | 抗冲击 | GB/T 3325-2017 | GB/T 4893.9-2013 |  | ● |
| 21 |  | 耐磨 | GB/T 3325-2017 | GB/T 4893.8-2013 |  | ● |
| 22 | 理化性能要求（木制件表面贴面层） | 耐冷热循环 | GB/T 3325-2017 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 23 |  | 耐干热 | GB/T 3325-2017 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 24 |  | 耐湿热 | GB/T 3325-2017 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 25 |  | 耐划痕 | GB/T 3325-2017 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 26 |  | 耐污染性能 | GB/T 3325-2017 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 27 |  | 表面耐磨性 | GB/T 3325-2017 | GB/T 17657-2013 |  | ● |
| 28 |  | 抗冲击 | GB/T 3325-2017 | GB/T 4893.9-2013 |  | ● |
| 29 | 力学性能要求（柜类） | 结构和底架强度 | GB/T 3325-2017表7中序号5 | GB/T 10357.5-2011 |  | ● |
| 30 |  | 推拉构件结构强度 | GB/T 3325-2017表7中序号5 | GB/T 10357.5-2011 |  | ● |
| 31 |  | 推拉构件强度 | GB/T 3325-2017表7中序号5 | GB/T 10357.5-2011 |  | ● |
| 32 |  | 搁板支承件强度 | GB/T 3325-2017表7中序号5 | GB/T 10357.5-2011 |  | ● |
| 33 |  | 跌落试验 | GB/T 3325-2017表7中序号5 | GB/T 10357.5-2011 |  | ● |
| 34 |  | 拉门垂直加载试验 | GB/T 3325-2017表7中序号5 | GB/T 10357.5-2011 |  | ● |
| 35 |  | 拉门水平加载试验 | GB/T 3325-2017表7中序号5 | GB/T 10357.5-2011 |  | ● |
| 36 |  | 稳定性 | GB/T 3325-2017表7中序号8 | GB/T 10357.4-2013 |  | ● |
| 37 | 力学性能要求（桌类） | 垂直静载荷试验 | GB/T 3325-2017表7中序号1 | GB/T 10357.1-2013 |  | ● |
| 38 |  | 水平静载荷试验 | GB/T 3325-2017表7中序号1 | GB/T 10357.1-2013 |  | ● |
| 39 |  | 桌面垂直冲击 | GB/T 3325-2017表7中序号1 | GB/T 10357.1-2013 |  | ● |
| 40 |  | 桌腿跌落 | GB/T 3325-2017表7中序号1 | GB/T 10357.1-2013 |  | ● |
| 41 |  | 稳定性 | GB/T 3325-2017表7中序号6 | GB/T 10357.7-2013 |  | ● |
| 42 | 力学性能要求（椅凳类） | 座面椅背静载荷 | GB/T 3325-2017表7中序号2 | GB/T 10357.3-2013 |  | ● |
| 43 |  | 椅腿前向静载荷 | GB/T 3325-2017表7中序号2 | GB/T 10357.3-2013 |  | ● |
| 44 |  | 椅腿侧向静载荷 | GB/T 3325-2017表7中序号2 | GB/T 10357.3-2013 |  | ● |
| 45 |  | 座面冲击试验 | GB/T 3325-2017表7中序号2 | GB/T 10357.3-2013 |  | ● |
| 46 |  | 跌落试验 | GB/T 3325-2017表7中序号2 | GB/T 10357.3-2013 |  | ● |
| 47 |  | 稳定性 | GB/T 3325-2017表7中序号7 | GB/T 10357.2-2013和GB/T 10357.8-2015 |  | ● |
| 48 | 力学性能要求（单层床类） | 床铺面集中静载荷 | GB/T 3325-2017表7中序号3 | GB/T 10357.6-2013 |  | ● |
| 49 |  | 床长边静载荷 | GB/T 3325-2017表7中序号3 | GB/T 10357.6-2013 |  | ● |
| 50 |  | 床铺面冲击载荷 | GB/T 3325-2017表7中序号3 | GB/T 10357.6-2013 |  | ● |
| 51 | 力学性能要求（双层床类） | 稳定性 | GB/T 3325-2017表7中序号9 | GB/T 24430.2-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 70、手动轮椅车

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动轮椅车 | 20 | 2 | 2 | 40 |

2019年手动轮椅车产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 车轮着地性 | GB/T 13800-2009 | GB/T 13800-2009 |  | ● |
| 2 | 静态稳定性 | GB/T 13800-2009 | GB/T 18029.1-2008 |  | ● |
| 3 | 行驶制动距离 | GB/T 13800-2009 | GB/T 13800-2009 |  | ● |
| 4 | 静态强度 | GB/T 13800-2009 | GB/T 18029.8-2008 |  | ● |
| 5 | 冲击强度 | GB/T 13800-2009 | GB/T 18029.8-2008 |  | ● |
| 6 | 整车冲击强度 | GB/T 13800-2009 | GB/T 13800-2009 |  | ● |
| 7 | 椅座冲击强度 | GB/T 13800-2009 | GB/T 13800-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 71、仿真饰品

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿真饰品 | 90 | 2 | 10 | 60 |

2019年仿真饰品产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 镍释放量 | GB 28480-2012 4.1 | GB/T 19719-2005， GB/T 28485-2012 | ● |  |
| 2 | 镉总含量 | GB 28480-2012 4.2.1a | GB/T 28021-2011 | ● |  |
| 3 | 铅总含量 | GB 28480-2012 4.2.1a | GB/T 28021-2011 | ● |  |
| 4 | 汞总含量 | GB 28480-2012 4.2.1a | GB/T 28021-2011 | ● |  |
| 5 | 砷总含量 | GB 28480-2012 4.2.1a | GB/T 28021-2011 | ● |  |
| 6 | 六价铬总含量 | GB 28480-2012 4.2.1a | GB/T 28019-2011 | ● |  |
| 7 | 有害元素溶出量 | GB 28480-2012 4.2.1b | GB/T 28021-2011 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 72、机动脱粒机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动脱粒机 | 90 | 3 | 2 | 90 |

2019年机动脱粒机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全喂入式 脱粒机 | 半喂入稻麦脱粒机 | 玉米 脱粒机 |  | A类a | B类b |
| 1 | 喂入装置 | NY 642-2013 | NY 642-2013 | ● |  |
| 2 | 防护装置 | NY 642-2013 | NY 642-2013 | ● |  |
| 3 | 紧固件 | NY 642-2013 | NY 642-2013 | ● |  |
| 4 | 噪声 | JB/T 9778-2008或JB/T 9778-2018 | JB/T 9777-2008或JB/T 9777-2018 | JB/T 10749-2007或JB/T 10749-2018 | GB/T 5982-2017 |  | ● |
| 5 | 轴承温升 | JB/T 9778-2008或JB/T 9778-2018 | JB/T 9777-2008或JB/T 9777-2018 | JB/T 10749-2007或JB/T 10749-2018 | GB/T 5982-2017 |  | ● |
| 6 | 空载运转 | JB/T 9778-2008或JB/T 9778-2018 | JB/T 9777-2008或JB/T 9777-2018 | JB/T 10749-2007或JB/T 10749-2018 | JB/T 9778-2008或JB/T 9778-2018 JB/T 9777-2008或JB/T 9777-2018 JB/T 10749-2007或JB/T 10749-2018 |  | ● |
| 7 | 安全标志 | NY 642-2013 GB 10396-2006 | NY 642-2013 GB 10396-2006 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | GB/T 5982-2017于2018年7月1日实施，JB/T 9778-2018、JB/T 9777-2018和JB/T 10749-2018于2018年12月1日实施，参加投标机构应确保新标准在能力授权范围内。 |

# 73、复混肥料

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复混肥料 | 300 | 6 | 3 | 90 |

备注：GB/T 8573-2017于2018年7月1日实施，参加投标机构应确保新标准在能力授权范围内。

（1）复混肥料（复合肥料）

2019年复混肥料（复合肥料）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | GB/T 15063-2009 | GB/T 8572-2010 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 |  | GB/T 8573-2017 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 15063-2009 | GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 4 | 总养分 |  | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 5 | 氯离子 |  | GB/T 15063-2009 | ● |  |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 8573-2017 |  | ● |
| 7 | 粒度 |  | GB/T 15063-2009 |  | ● |
| 8 | 包装标识 |  | GB 18382-2001 GB/T 15063-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

（2）掺混肥料

2019年掺混肥料产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8572-2010 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 |  | GB/T 8573-2017 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 |  | GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 4 | 总养分 |  | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 5 | 氯离子 |  | GB/T 15063-2009 | ● |  |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 |  | GB/T 8573-2017 |  | ● |
| 7 | 粒度 |  | GB/T 21633-2008 |  | ● |
| 8 | 包装标识 |  | GB 18382-2001 GB/T 21633-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

（3）有机－无机复混肥料

2019年有机－无机复混肥料产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | GB/T 18877-2009 | GB/T 17767.1-2008或 GB/T 22923-2008 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 |  | GB/T 8573-2017 | ● |  |
| 3 | 总氧化钾 |  | GB/T 17767.3-2010 | ● |  |
| 4 | 总养分 |  | GB/T 17767.1-2008或 GB/T22923-2008 GB/T 8573-2017 GB/T 17767.3-2010 | ● |  |
| 5 | 氯离子 |  | GB/T 18877-2009 | ● |  |
| 6 | 有机质 |  | GB/T 18877-2009 | ● |  |
| 7 | 蛔虫卵死亡率 |  | GB/T 19524.2-2004 | ● |  |
| 8 | 粪大肠菌群数 |  | GB/T19524.1-2004 | ● |  |
| 9 | 铅（Pb）含量 |  | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 10 | 镉（Cd）含量 |  |  | ● |  |
| 11 | 砷（As）含量 |  | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 12 | 铬（Cr）含量 |  |  | ● |  |
| 13 | 汞（Hg）含量 |  |  | ● |  |
| 14 | 粒度 | GB/T 18877-2009 | GB/T 24891-2010 |  | ● |
| 15 | 酸碱度 |  | GB/T 18877-2009 |  | ● |
| 16 | 包装标识 |  | GB 18382-2001 GB/T 18877-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 74、磷肥

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷肥 | 120 | 4 | 3 | 90 |

备注：GB/T 20413-2017于2018年7月1日实施，参加投标机构应确保新标准在能力授权范围内。

（1）过磷酸钙

2019年过磷酸钙产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度 或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413-2017 | GB/T 20413-2017或GB/T 22923-2008 | ● |  |
| 2 | 水溶性磷（以P2O5计）的质量分数 |  | GB/T 20413-2017或GB/T 22923-2008 | ● |  |
| 3 | 硫（以S计）的质量分数 |  | GB/T 19203-2003或NY/T 1117-2010 | ● |  |
| 4 | 游离酸（以P2O5计）的质量分数 |  | GB/T 20413-2017 | ● |  |
| 5 | 游离水的质量分数 |  | GB/T 20413-2017 |  | ● |
| 6 | 三氯乙醛的质量分数 |  | GB/T 31266-2014 | ● |  |
| 7 | 砷及其化合物的质量分数（以As计） |  | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 8 | 镉及其化合物的质量分数（以Cd计） |  | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 9 | 铅及其化合物的质量分数（以Pb计） |  | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 10 | 铬及其化合物的质量分数（以Cr计） |  | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 11 | 汞及其化合物的质量分数（以Hg计） |  | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 12 | 粒度(1.00 mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm) 的质量分数 |  | GB/T 20413-2017 |  | ● |
| 13 | 包装标识 |  | GB 18382-2001 GB/T 20413-2017 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

（2）钙镁磷肥

2019年钙镁磷肥产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度 或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 有效五氧化二磷 | GB/T 20412-2006 | GB/T 20412-2006 | ● |  |
| 2 | 水分 |  |  |  | ● |
| 3 | 细度 |  |  |  | ● |
| 4 | 包装标识 |  | GB 18382-2001 GB/T 20412-2006 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 75、氮肥

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮肥 | 80 | 4 | 3 | 90 |

备注：GB/T 2440-2017《尿素》于2018年7月1日实施； GB/T2946-2018《农业用氯化铵》2018年12月1日实施，参加投标机构应确保新标准在能力授权范围内。

（1）尿素

2019年尿素产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.1-2008 | ● |  |
| 2 | 缩二脲的质量分数 |  | GB/T 2441.2-2010 | ● |  |
| 3 | 亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数 |  | GB/T 2441.9-2010 | ● |  |
| 4 | 水分 |  | GB/T 2441.3-2010 |  | ● |
| 5 | 包装标识 |  | GB/T 2440-2017 GB 18382-2001 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）农业用氯化铵

2019年农业用氯化铵产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氮（N）的质量分数（以干基计）含量 | GB/T2946-2008或 GB/T2946-2018 | GB/T2946-2008或GB/T2946-2018 | ● |  |
| 2 | 水分的质量分数 |  | GB/T 8577-2010或GB/T2946-2008或GB/T2946-2018 |  | ● |
| 3 | 钠盐的质量分数 |  | GB/T2946-2008或GB/T2946-2018 | ● |  |
| 4 | 砷及其化合物的质量分数（以As计） |  | GB/T23349-2009 | ● |  |
| 5 | 镉及其化合物的质量分数（以Cd计） |  | GB/T23349-2009 | ● |  |
| 6 | 铅及其化合物的质量分数（以Pb计） |  | GB/T23349-2009 | ● |  |
| 7 | 铬及其化合物的质量分数（以Cr计） |  | GB/T23349-2009 | ● |  |
| 8 | 汞及其化合物的质量分数（以Hg计） |  | GB/T23349-2009 | ● |  |
| 9 | 粒度（2.00mm～4.75mm） |  | GB/T2946-2008或GB/T2946-2018 GB/T10209.4-2010 |  | ● |
| 10 | 包装标识 |  | GB/T2946-2008或GB/T2946-2018 GB18382-2001 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（3）硫酸铵

2019年硫酸铵产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氮（N）含量（以干基计） | GB/T 535-1995 | GB/T 535-1995 | ● |  |
| 2 | 水分（H2O） |  | GB/T 535-1995 |  | ● |
| 3 | 游离酸（H2SO4）含量 |  | GB/T 535-1995 | ● |  |
| 4 | 包装标识 |  | GB/T 535-1995 GB 18382-2001 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 76、潜水电泵

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水电泵 | 560 | 7 | 1.5 | 100 |

2019年潜水电泵产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 过载保护 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 | ● |  |
| 2 | 接地措施 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 | ● |  |
| 3 | 绝缘电阻 | GB 10395.8-2006 GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 | ● |  |
| 4 | 电泵引出电缆 | GB 10395.8-2006 GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB 10395.8-2006 | ● |  |
| 5 | 定子绕组耐电压 | GB 10395.8-2006 GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 | ● |  |
| 6 | 效率 | GB 32029-2015 GB 32031-2015 GB 32030-2015 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 | ● |  |
| 7 | 安全标志 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 | ● |  |
| 8 | 规定点流量、扬程 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2816-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |  | ● |
| 9 | 功率因数 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |  | ● |
| 10 | 定子温升限值 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |  | ● |
| 11 | 电机内腔水（气）压试验 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 77、水泵（地面泵）

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵（地面泵） | 200 | 5 | 1.5 | 90 |

备注：JB/T 6663-2018于2018年12月1日实施，参加投标机构应确保新标准在能力授权范围内。

2019年水泵（地面泵）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 过载保护（仅适用于屏蔽泵） | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 | ● |  |
| 2 | 接地装置（仅适用于屏蔽泵） | GB 10395.8-2006 JB/T 10483-2013 | GB 10395.8-2006 | ● |  |
| 3 | 绝缘电阻（仅适用于屏蔽泵） | GB 10395.8-2006 JB/T 10483-2013 | GB/T 12785-2014 | ● |  |
| 4 | 定子绕组耐电压（仅适用于屏蔽泵） | GB 10395.8-2006 JB/T 10483-2013 | GB/T 12785-2014 | ● |  |
| 5 | 外露转动件防护（仅适用于各类排灌用泵和泵机组） | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 | ● |  |
| 6 | 规定点效率 | GB/T 13007-2011 JB/T 8688-2013 JB/T 7742-2013 JB/T 10483-2013 JB/T 6663-2007或JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 GB 32284-2015 | GB/T 3216-2016 | ● |  |
| 7 | 电泵输入功率、泵轴功率（仅适用于屏蔽泵） | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |  | ● |
| 8 | 电动机定子的温升限值（仅适用于屏蔽泵） | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |  | ● |
| 9 | 规定点流量、扬程 | GB/T 5662-2013 JB/T 8688-2013 JB/T 10483-2013 GB/T 25140-2010 JB/T 7742-2013 GB/T 3215-2007 GB/T 16907-2014 JB/T 8059-2008 JB/T 6663-2007或JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 3216-2016 |  | ● |
| 10 | 汽蚀余量 | GB/T 13006-2013 GB/T 16907-2014 JB/T 7742-2013 JB/T 8688-2013 JB/T 6663-2007或JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 3216-2016 |  | ● |
| 11 | 振动 | GB/T 5656-2008 JB/T 8688-2013 JB/T 10483-2013 GB/T 25140-2010 JB/T 7742-2013 GB/T 3215-2007 GB/T 16907-2014 JB/T 8059-2008 JB/T 6663-2007或JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 29531-2013 |  | ● |
| 12 | 噪声 | GB/T 5656-2008 JB/T 8688-2013 JB/T 10483-2013 GB/T 25140-2010 JB/T 7742-2013 GB/T 3215-2007 GB/T 16907-2014 JB/T 8059-2008 JB/T 6663-2007或JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 29529-2013 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 78、钾肥

招标要素

| 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾肥 | 40 | 2 | 3 | 90 |
| GB/T 20406-2017《农业用硫酸钾》于2018年7月1日实施，GB/T 20784-2018《农业用硝酸钾》于2018年12月1日实施，参加投标机构应确保新标准在能力授权范围内。 |

（1）农业用硫酸钾

2019年农业用硫酸钾产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氧化钾 | GB/T 20406-2006或 GB/T 20406-2017 | GB/T 20406-2006或 GB/T 20406-2017 | ● |  |
| 2 | 水溶性氧化钾 |  |  |  |  |
| 3 | 游离酸 |  |  | ● |  |
| 4 | 氯离子 |  |  | ● |  |
| 5 | 水分 |  |  |  | ● |
| 6 | 粒度 |  |  |  | ● |
| 7 | 包装标识 |  | GB 18382-2001 GB/T 20406-2006或 GB/T 20406-2017 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）农业用氯化钾

2019年农业用氯化钾产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氧化钾 | GB/T 6549-2011 | GB/T 6549-2011 | ● |  |
| 2 | 水分 |  |  |  | ● |
| 3 | 包装标识 | GB 18382-2001 | GB 18382-2001 GB/T 6549-2011 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（3）农业用硝酸钾

2019年农业用硝酸钾产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度 或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氧化钾 | GB/T 20784-2013或 GB/T 20784-2018 | GB/T 20784-2013或GB/T 20784-2018 | ● |  |
| 2 | 总氮 |  |  | ● |  |
| 3 | 氯离子 |  |  | ● |  |
| 4 | 水分 |  |  |  | ● |
| 5 | 包装标识 |  | GB 18382-2001 GB/T 20784-2013或GB/T 20784-2018 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 79、有机肥料

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（工作日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥料 | 200 | 4 | 3 | 90 |

2019年有机肥料产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计) | NY 525-2012 | NY 525-2012 | ● |  |
| 2 | 有机质的质量分数(以烘干基计) |  | NY 525-2012 | ● |  |
| 3 | 酸碱度(pH) |  | NY 525-2012 |  | ● |
| 4 | 总砷(As)(以烘干基计) |  | GB/T 18877-2009 | ● |  |
| 5 | 总汞(Hg)(以烘干基计) |  | GB/T 18877-2009 | ● |  |
| 6 | 总铅(Pb)(以烘干基计) |  | GB/T 18877-2009 | ● |  |
| 7 | 总镉(Cd)(以烘干基计) |  | GB/T 18877-2009 | ● |  |
| 8 | 总铬(Cr)(以烘干基计) |  | GB/T 18877-2009 | ● |  |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | NY 525-2012 NY 884-2012 | GB/T 19524.2-2004 | ● |  |
| 10 | 粪大肠菌群数 |  | GB/T 19524.1-2004 | ● |  |
| 11 | 包装标识 | NY 525-2012 | NY 525-2012 GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 80、滴灌带

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滴灌带 | 70 | 2 | 4 | 70 |

2019年滴灌带产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 |  | ● |
| 2 | 内径极限偏差 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 |  | ● |
| 3 | 壁厚极限偏差 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 |  | ● |
| 4 | 滴水孔间距偏差率 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 |  | ● |
| 5 | 流量均匀性 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 |  | ● |
| 6 | 耐水压 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | ● |  |
| 7 | 爆破压力 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | ● |  |
| 8 | 耐拉拔性能 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | ● |  |
| 9 | 不透光性 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 |  | ● |
| 10 | 炭黑含量 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T13021-1991 |  | ● |
| 11 | 炭黑分散 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T18251-2000 |  | ● |
| 12 | 氧化诱导时间 | GB/T19812.1-2017 GB/T19812.3-2017 | GB/T19466.6-2009 |  | ● |
| 备注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 81、热轧带肋钢筋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/机构） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带肋钢筋 | 180 | 6 | 3 | 70 |

2019年热轧带肋钢筋产品检验项目、依据、方法及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度c | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  | ● |  |
|  |  | 断后伸长率d |  |  | ● |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比e |  |  | ● |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比e |  |  | ● |  |
|  |  | 最大力总延伸率e |  |  | ● |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
|  |  | 反向弯曲f | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 3 | 化学成分g | C | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.11-2008 GB/T 223.12-1991 GB/T 223.14-2000 GB/T 223.19-1989 GB/T 223.23-2008 GB/T 223.26-2008 GB/T 223.40-2007 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T20125-2006 | ● |  |
|  |  | Si | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  |
|  |  | Mn | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  |
|  |  | P | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  |
|  |  | S | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  |
|  |  | Ceq | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  |
| 4 | 尺寸外形 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
|  |  | 肋间距 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
|  |  | 横肋末端间隙 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
|  |  | 每米弯曲度h | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
| 5 | 重量偏差i | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 | ● | ● |
| 6 | 金相组织 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 13298-2015、GB/T 1499.2-2018 | ● |  |
| 7 | 表面标志 | GB/T 1499.2-2018 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |
| 备注 | a极重要质量项目 b重要质量项目 c对于没有明显屈服的钢筋，下屈服强度特征值ReL应采用规定塑性延伸强度RP0.2。 d断后伸长率适用于非抗震钢筋。 e实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总伸长率检验适用于抗震钢筋，“实测抗拉强度与实测屈服强度之比”可简称“强屈比”、“实测屈服强度与屈服强度特征值之比”可简称“屈屈比”。 f反向弯曲适用于抗震钢筋。 g化学成分检验项目检测方法采用 GB/T 223或GB/T 4336-2016或GB/T 20123-2006或GB/T 20125-2006，仲裁分析采用 GB/T 223,承检机构必须具有 GB/T 223资质。 h每米弯曲度适用于直条钢筋。 i重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 82、建筑防水卷材

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑防水卷材 | 180 | 6 | 30 | 80 |

（1） 弹性体改性沥青防水卷材

2019年弹性体改性沥青防水卷材产品检验项目、依据、方法及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.7 | ● |  |
| 2 | 耐热性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.8 |  | ● |
| 3 | 低温柔性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.9 | ● |  |
| 4 | 不透水性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.10 | ● |  |
| 5 | 拉力 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.11 |  | ● |
| 6 | 延伸率 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.11 |  | ● |
| 7 | 热老化（拉力保持率） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |  | ● |
| 8 | 热老化（延伸率保持率） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |  | ● |
| 9 | 热老化（低温柔性） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |  | ● |
| 10 | 热老化（尺寸变化率） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |  | ● |
| 11 | 热老化（质量损失） | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.13 |  | ● |
| 12 | 渗油性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.14 |  | ● |
| 13 | 接缝剥离强度 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008/6.15 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（2）预铺防水卷材

2019年预铺防水卷材产品检验项目、依据、方法及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.26-2007 | ● |  |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能（膜断裂伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |  | ● |
| 5 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |  | ● |
| 6 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.8 |  | ● |
| 7 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.18-2007 |  | ● |
| 8 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.12 |  | ● |
| 9 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.13 |  | ● |
| 10 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.14 | ● |  |
| 11 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.15 | ● |  |
| 12 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.16 | ● |  |
| 13 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.17 |  | ● |
| 14 | 与后浇混凝土剥离强度（无处理） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.20.1 | ● |  |
| 15 | 与后浇混凝土剥离强度（浸水处理） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.20.2 |  | ● |
| 16 | 与后浇混凝土剥离强度（泥沙污染表面） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.20.3 |  | ● |
| 17 | 与后浇混凝土剥离强度（热处理） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.20.5 |  | ● |
| 18 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.24 |  | ● |
| 19 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.24 |  | ● |
| 20 | 热老化（低温弯折性） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.24 |  | ● |
| 21 | 热老化（低温柔性） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.24 |  | ● |
| 22 | 尺寸变化率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017/6.25 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（3）湿铺防水卷材

2019年湿铺防水卷材产品检验项目、依据、方法及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.26-2007 | ● |  |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.8 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.8 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.8 |  | ● |
| 5 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.9 |  | ● |
| 6 | 耐热性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.10 | ● |  |
| 7 | 低温柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.11 | ● |  |
| 8 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.12 | ● |  |
| 9 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.13.1 | ● |  |
| 10 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.13.2 |  | ● |
| 11 | 卷材与卷材剥离强度（搭接边）（热处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.13.3 |  | ● |
| 12 | 渗油性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.14 |  | ● |
| 13 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.15 |  | ● |
| 14 | 与水泥砂浆剥离强度（无处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.16.1 | ● |  |
| 15 | 与水泥砂浆剥离强度（热处理） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.16.2 |  | ● |
| 16 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.18 |  | ● |
| 17 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.18 |  | ● |
| 18 | 热老化（低温柔性） | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.18 |  | ● |
| 19 | 尺寸变化率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.19 |  | ● |
| 20 | 热稳定性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017/5.20 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（4）自粘聚合物改性沥青防水卷材

2019年自粘聚合物改性沥青防水卷材产品检验项目、依据、方法及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸性能（拉力） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.7 |  | ● |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.7 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能 （沥青断裂延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.7 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能 （拉伸时现象） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.7 |  | ● |
| 5 | 钉杆撕裂强度 | GB 23441-2009 | GB/T 328.18-2007 |  | ● |
| 6 | 耐热性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.9 |  | ● |
| 7 | 低温柔性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.10 | ● |  |
| 8 | 不透水性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.11 | ● |  |
| 9 | 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.12 | ● |  |
| 10 | 渗油性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.14 |  | ● |
| 11 | 持粘性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.15 |  | ● |
| 12 | 热老化 （拉力保持率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.16 |  | ● |
| 13 | 热老化（最大拉力时延伸率） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.16 |  | ● |
| 14 | 热老化（低温柔性） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.16 |  | ● |
| 15 | 热老化（剥离强度卷材与铝板） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.16 |  | ● |
| 16 | 热稳定性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.17 |  | ● |
| 17 | 可溶物含量 | GB 23441-2009 | GB/T 328.26-2007 | ● |  |
| 18 | 热老化 （尺寸稳定性） | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.17 |  | ● |
| 19 | 自粘沥青再 剥离强度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009/5.18 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（5）聚氯乙烯（PVC）防水卷材

2019年聚氯乙烯（PVC）防水卷材产品检验项目、依据、方法及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.3.2.2 |  | ● |
| 2 | 拉伸性能 （最大拉力） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.5 |  | ● |
| 3 | 拉伸性能 （拉伸强度） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.5 |  | ● |
| 4 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.5 |  | ● |
| 5 | 拉伸性能 （断裂伸长率） | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.5 |  | ● |
| 6 | 热处理尺寸变化率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.6 |  | ● |
| 7 | 低温弯折性 | GB 12952-2011 | GB/T 328.15-2007 | ● |  |
| 8 | 不透水性 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.8 | ● |  |
| 9 | 抗冲击性能 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.9 |  | ● |
| 10 | 抗静态荷载 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.10 |  | ● |
| 11 | 直角撕裂强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.12 |  | ● |
| 12 | 梯形撕裂强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.13 |  | ● |
| 13 | 吸水率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.14 |  | ● |
| 14 | 接缝剥离强度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011/6.11 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（6）高分子防水卷材

2019年高分子防水卷材产品检验项目、依据、方法及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.2 |  | ● |
| 2 | 拉断伸长率 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.2 |  | ● |
| 3 | 撕裂强度 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.3 |  | ● |
| 4 | 不透水性 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.4 | ● |  |
| 5 | 低温弯折 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.5 | ● |  |
| 6 | 加热伸缩量 | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.6 |  | ● |
| 7 | 热空气老化 | GB/T18173.1-2012 | GB/T3512-2014 |  | ● |
| 8 | 耐碱性 | GB/T18173.1-2012 | GB/T1690-2010 |  | ● |
| 9 | 复合强度(FS2型表层与芯层) | GB/T18173.1-2012 | GB/T18173.1-2012/6.3.12 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 83、聚乙烯( PE )管材

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯( PE )管材 | 200 | 5 | 10 | 80 |

2019年聚乙烯( PE )管材产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 规格尺寸c | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8806-2008 |  | ● |
| 2 | 静液压强度 20℃ 100h | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6111-2003或GB/T 6111-2018 | ● |  |
| 3 | 断裂伸长率d | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 8804.3--2003 |  | ● |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 6671-2001 方法B |  | ● |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 19466.6--2009 |  | ● |
| 6 | 灰分 | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 9345.1-2008 方法A |  | ● |
| 7 | 卫生性能e | GB/T 13663.2-2018 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c规格尺寸的检验项目为：平均外径、壁厚及偏差。 d断裂伸长率试验适用于管材壁厚不大于12mm时。 e卫生性能适用于饮用水管材，检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 84、建筑用密封胶

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/机构） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑用密封胶 | 60 | 3 | 45 | 90 |

（1）建筑用硅酮结构密封胶

2019年建筑用硅酮结构密封胶产品检验项目、依据、方法及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 下垂度 | GB16776-2005 | GB/T13477.6-2002 | ● |  |
| 2 | 表干时间 | GB16776-2005 | GB/T13477.5-2002 |  | ● |
| 3 | 硬度邵氏A | GB16776-2005 | GB16776-2005/6.7 | ● |  |
| 4 | 拉伸粘结性，23℃ | GB16776-2005 | GB16776-2005/6.8 | ● |  |
| 5 | 拉伸粘结性，90℃ | GB16776-2005 | GB16776-2005/6.8 | ● |  |
| 6 | 拉伸粘结性，-30℃ | GB16776-2005 | GB16776-2005/6.8 | ● |  |
| 7 | 拉伸粘结性，浸水后 | GB16776-2005 | GB16776-2005/6.8 | ● |  |
| 8 | 拉伸粘结性，水-紫外线 | GB16776-2005 | GB16776-2005/6.8 | ● |  |
| 9 | 热老化 | GB16776-2005 | GB16776-2005/6.9 | ● |  |

（2）硅酮和改性硅酮建筑密封胶

2019年硅酮和改性硅酮建筑密封胶产品检验项目、依据、方法及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 下垂度 | GB/T14683-2017 | GB/T13477.6-2002 |  | ● |
| 2 | 表干时间 | GB/T14683-2017 | GB/T13477.5-2002 |  | ● |
| 3 | 拉伸模量 | GB/T14683-2017 | GB/T13477.8-2017 |  | ● |
| 4 | 弹性恢复率 | GB/T14683-2017 | GB/T13477.17-2017 |  | ● |
| 5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T14683-2017 | GB/T13477.11-2017 |  | ● |
| 6 | 冷拉-热压后粘结性 | GB/T14683-2017 | GB/T13477.13-2002 |  | ● |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 85、硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件 | 200 | 5 | 10 | 80 |

2019年硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.1-2006或GB/T 5836.1-2018 | GB/T 1033.1-2008或 GB/T 1033-1986 |  | ● |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2006或GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2006或GB/T 5836.1-2018 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 4 | 拉伸屈服强度 | GB/T 5836.1-2006或GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 | ● |  |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1-2006或GB/T 5836.1-2018 | GB/T 14152-2001 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 86、建筑用外墙涂料

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑用外墙涂料 | 180 | 6 | 30 | 80 |

2019年建筑用外墙涂料产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009 | GB 24408-2009附录A、 附录B（气相色谱法） | ● |  |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB 24408-2009 | GB/T 23993-2009 | ● |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) | GB 24408-2009 | GB 24408-2009附录D | ● |  |
| 4 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 24408-2009 | GB 24408-2009附录E、附录F | ● |  |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9268-2008 |  | ● |
| 6 | 对比率 | GB/T 9755-2014 | GB/T 23981-2009 （聚酯膜法） |  | ● |
| 7 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 1733-1993 |  | ● |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9265-2009 |  | ● |
| 9 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |  | ● |
| 10 | 耐沾污性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9755-2014 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 87、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/机构） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） | 60 | 3 | 15 | 70 |

2019年绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）产品检验项目、依据、方法及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aa | Bb |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2002或GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8813-2008 |  | ● |
| 2 | 绝热性能 | 热阻 （厚度25mm时） | 平均温度10℃ |  | GB/T 10294-2008或 GB/T 10295-2008 |  | ● |
|  |  |  | 平均温度25℃ |  |  |  |  |
|  |  | 导热系数 | 平均温度10℃ |  |  |  | ● |
|  |  |  | 平均温度25℃ |  |  |  |  |
| 3 | 燃烧性能 |  | GB 8624-2012 GB/T 8626-2007 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 88、热轧光圆钢筋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧光圆钢筋 | 90 | 3 | 2 | 70 |

2019年热轧光圆钢筋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度c | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 28900-2012及GB/T 1499.1-2017 | ● |  |
|  |  | 抗拉强度 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  |
| 3 | 化学成分d | C | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 223.5-2008 GB/T 223.59-2008 GB/T 223.63-1988 GB/T 223.85-2009 GB/T 223.86-2009 GB/T 4336-2016 GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 | ● |  |
|  |  | Si | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  |
|  |  | Mn | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  |
|  |  | P | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  |
|  |  | S | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  |
| 4 | 重量偏差e | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 1499.1-2017 | ● | ● |
| 5 | 尺寸 | 不圆度 | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |
|  |  | 每米弯曲度f | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c对于没有明显屈服的钢筋，下屈服强度特征值ReL应采用规定塑性延伸强度RP0.2。 d化学成分检验项目检测方法采用 GB/T 223或GB/T 4336-2016或GB/T 20123-2006或GB/T 20125-2006，仲裁分析采用GB/T 223,承检机构必须具有GB/T 223资质。 e重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类。 f每米弯曲度适用于直条钢筋。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 89、水泥

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 350 | 7 | 35 | 90 |

2019年水泥产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 三氧化硫 | GB 175-2007 | GB/T 176-2017 | ● |  |
|  | 氧化镁 |  |  | ● |  |
|  | 烧失量 |  |  | ● |  |
|  | 不溶物 |  |  | ● |  |
|  | 氯离子 |  |  | ● |  |
|  | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011 | ● |  |
|  | 安定性 |  |  | ● |  |
|  | 强度 |  | GB/T 17671-1999 | ● |  |
|  | 水溶性铬（Ⅵ） | GB 31893-2015 | GB 31893-2015 | ● |  |
|  | 放射性 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 注：不同品种水泥的检验项目按照GB175-2007《通用硅酸盐水泥》相应产品的规定进行。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 90、合成树脂乳液内墙涂料

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 300 | 6 | 22 | 90 |

2019年合成树脂乳液内墙涂料产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2008 | GB 18582-2008中5.2.1 | ● |  |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008 | GB 18582-2008中5.2.2 | ● |  |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2008 | GB 18582-2008中5.2.3 | ● |  |
| 4 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） | GB 18582-2008 | GB 18582-2008中5.2.4 | ● |  |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018或 GB/T 9756-2009 | GB/T 9268-2008中A法 |  | ● |
| 6 | 耐碱性 | GB/T 9756-2018或 GB/T 9756-2009 | GB/T 9756-2018中5.5.8或GB/T 9756-2009中5.8 |  | ● |
| 7 | 对比率 | GB/T 9756-2018或 GB/T9756-2009 | GB/T 23981-2009(聚酯膜法) 或GB/T 9756-2009中5.10(聚酯膜法) |  | ● |
| 8 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018或 GB/T 9756-2009 | GB/T 9756-2018中5.5.11或GB/T 9266-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 91、冷轧带肋钢筋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷轧带肋钢筋 | 60 | 3 | 1 | 70 |

2019年冷轧带肋钢筋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能 | 规定塑性延伸强度 | GB/T 13788-2017 | GB/T 28900-2012 | ● |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  | ● |  |
|  |  | 强屈比 |  |  | ● |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |  | ● |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 |  | GB/T 28900-2012 | ● |  |
| 3 | 尺寸 | 横肋中点高 |  | GB/T 13788-2017 |  | ● |
|  |  | 横肋间距 |  | GB/T 13788-2017 |  | ● |
| 4 | 重量偏差1 |  | GB/T 13788-2017 | ● | ● |
| 5 | 表面标志 |  | GB/T 13788-2017 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注： 1.序号4重量偏差项目实测值大于标准值2.0倍的为A类；实测值小于标准值或等于标准值2.0倍的为B类。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 92、建筑用绝缘电工套管

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑用绝缘电工套管 | 240 | 6 | 14 | 80 |

2019年建筑用绝缘电工套管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗压性能 | 载荷 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998/6.4 | ● |  |
|  |  | 卸荷 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998/6.4 | ● |  |
| 2 | 冲击性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998/6.5 |  | ● |
| 3 | 弯曲性能 | 常温 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998/6.6 | ● |  |
|  |  | 低温 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998/6.6 | ● |  |
| 4 | 耐热性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998/6.9 |  | ● |
| 5 | 阻燃性能 | 自熄时间 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998/6.10.1 | ● |  |
|  |  | 氧指数 | JG/T 3050-1998 | GB/T 2406.2-2009 | ● |  |
| 6 | 电气性能 | 绝缘强度 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998/6.11 | ● |  |
|  |  | 绝缘电阻 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998/6.11 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 93、预应力混凝土用钢绞线

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预应力混凝土用钢绞线 | 60 | 4 | 6 | 90 |

2019年预应力混凝土用钢绞线产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据 标准 | 检测方法 | 重要程度分类或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸性能 | 整根钢绞线最大力 | GB/T 5224-2014 | GB/T 5224-2014、GB/T 21839-2008 | ● |  |
|  |  | 0.2%屈服力 |  |  |  |  |
|  |  | 最大力总伸长率 |  |  |  |  |
| 2 | 应力松弛性能* | GB/T 5224-2014 | GB/T 21839-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 | *使用推算法进行120h松弛试验确定1000h松弛率。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 94、土工合成材料

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工合成材料 | 60 | 2 | 15 | 70 |

（1）短纤针刺非织造土工布

2019年短纤针刺非织造土工布产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 单位面积质量偏差率 | GB/T 17638-2017 | GB/T 13762-2009 |  | ● |
| 2 | 厚度偏差率 | GB/T 17638-2017 | GB/T 13761.1-2009 |  | ● |
| 3 | 纵横向断裂强度 | GB/T 17638-2017 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 4 | 标称断裂强度对应伸长率 | GB/T 17638-2017 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 5 | 顶破强力 | GB/T 17638-2017 | GB/T 14800-2010 |  | ● |
| 6 | 等效孔径 | GB/T 17638-2017 | GB/T 14799-2005 |  | ● |
| 7 | 垂直渗透系数 | GB/T 17638-2017 | GB/T 15789-2016 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）长丝纺粘针刺非织造土工布

2019年长丝纺粘针刺非织造土工布产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 厚度 | GB/T 17639-2008 | GB/T 13761.1-2009 |  | ● |
| 2 | 纵横向断裂强度 | GB/T 17639-2008 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 3 | 纵横向标准强度对应伸长率 | GB/T 17639-2008 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 4 | CBR顶破强力 | GB/T 17639-2008 | GB/T 14800-2010 |  | ● |
| 5 | 纵横向撕破强力 | GB/T 17639-2008 | GB/T 13763-2010 |  | ● |
| 6 | 等效孔径 | GB/T 17639-2008 | GB/T 14799-2005 |  | ● |
| 7 | 垂直渗透系数 | GB/T 17639-2008 | GB/T 15789-2016 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（3）长丝机织土工布

2019年长丝机织土工布产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 经向断裂强度 | GB/T 17640-2008 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 2 | 纬向断裂强度 | GB/T 17640-2008 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 3 | 标准强度对应伸长率 | GB/T 17640-2008 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 4 | CBR顶破强力 | GB/T 17640-2008 | GB/T 14800-2010 |  | ● |
| 5 | 等效孔径 | GB/T 17640-2008 | GB/T 14799-2005 |  | ● |
| 6 | 垂直渗透系数 | GB/T 17640-2008 | GB/T 15789-2016 |  | ● |
| 7 | 经纬向撕破强力 | GB/T 17640-2008 | GB/T 13763-2010 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

- 裂膜丝机织土工布

2019年裂膜丝机织土工布产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 经纬向断裂强度 | GB/T 17641-2017 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 17641-2017 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 3 | 顶破强力 | GB/T 17641-2017 | GB/T 14800-2010 |  | ● |
| 4 | 等效孔径 | GB/T 17641-2017 | GB/T 14799-2005 |  | ● |
| 5 | 垂直渗透系数 | GB/T 17641-2017 | GB/T 15789-2016 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（5）非织造布复合土工膜

2019年非织造布复合土工膜产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 纵横向断裂强度 | GB/T 17642-2008 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 2 | 纵横向标准强度对应伸长率 | GB/T 17642-2008 | GB/T 15788-2017 |  | ● |
| 3 | CBR顶破强力 | GB/T 17642-2008 | GB/T 14800-2010 |  | ● |
| 4 | 纵横向撕破强力 | GB/T 17642-2008 | GB/T 13763-2010 |  | ● |
| 5 | 剥离强度 | GB/T 17642-2008 | FZ/T 01010-2012 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（6）聚乙烯土工膜

2019年聚乙烯土工膜产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 拉伸断裂强度 | GB/T 17643-2011 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 17643-2011 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 3 | 拉伸屈服强度 | GB/T 17643-2011 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 4 | 屈服伸长率 | GB/T 17643-2011 | GB/T 1040.3-2006 |  | ● |
| 5 | 直角撕裂负荷 | GB/T 17643-2011 | QB/T 1130-1991 |  | ● |
| 6 | 碳黑含量 | GB/T 17643-2011 | GB/T 13021-1991 |  | ● |
| 7 | 尺寸稳定性 | GB/T 17643-2011 | GB/T 12027-2004 |  | ● |
| 8 | 水蒸汽渗透系数 | GB/T 17643-2011 | GB/T 1037-1988 |  | ● |
| 9 | 常压氧化诱导时间（OIT） | GB/T 17643-2011 | GB/T 17391-1998 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注：1. 碳黑含量的检验样品仅针对黑色土工膜。 2.GH-2S、GH-2T1、GH-2T2、GL-2型不测尺寸稳定性、水蒸气渗透系数。 3.GL-1、GL-2型不测拉伸屈服强度、屈服伸长率。 |

（7）塑料土工格栅

2019年塑料土工格栅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 炭黑含量 | GB/T 17689-2008 | GB/T 13021-1991 |  | ● |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 17689-2008 | GB/T 17689-2008 |  | ● |
| 3 | 2%伸长率时的拉伸强度 | GB/T 17689-2008 | GB/T 17689-2008 |  | ● |
| 4 | 5%伸长率时的拉伸强度 | GB/T 17689-2008 | GB/T 17689-2008 |  | ● |
| 5 | 标称伸长率 | GB/T 17689-2008 | GB/T 17689-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注：1.炭黑含量的检验仅针对黑色塑料土工格栅。 2.力学性能检验采用多肋法。 |

（8）塑料扁丝编织土工布

2019年塑料扁丝编织土工布产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 经向断裂强力 | GB/T 17690-1999 | GB/T 3923.1-2013 |  | ● |
| 2 | 纬向断裂强力 | GB/T 17690-1999 | GB/T 3923.1-2013 |  | ● |
| 3 | 经纬向断裂伸长率 | GB/T 17690-1999 | GB/T 3923.1-2013 |  | ● |
| 4 | 顶破强力 | GB/T 17690-1999 | GB/T 14800-2010 |  | ● |
| 5 | 梯形撕破强力（纵向） | GB/T 17690-1999 | GB/T 13763-2010 |  | ● |
| 6 | 垂直渗透系数 | GB/T 17690-1999 | GB/T 15789-2016 |  | ● |
| 7 | 等效孔径 | GB/T 17690-1999 | GB/T 14799-2005 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 95、中密度纤维板

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中密度纤维板 | 90 | 3 | 45 | 110 |

2019年中密度纤维板产品检验依据、项目方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2009 | GB/T 11718-2009 |  | ● |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 11718-2009 | GB/T 11718-2009 |  | ● |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 11718-2009 | GB/T 11718-2009 |  | ● |
| 4 | 表面结合强度 | GB/T 11718-2009 | GB/T 11718-2009 |  | ● |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013中4.60 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 96、刨花板

招标要素

| 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刨花板 | 90 | 3 | 45 | 110 |

2019年刨花板产品检验依据、项目方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897-2015 | GB/T 4897-2015 |  | ● |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 4897-2015 | GB/T 4897-2015 |  | ● |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 4897-2015 | GB/T 4897-2015 |  | ● |
| 4 | 表面结合强度 | GB/T 4897-2015 | GB/T 4897-2015 |  | ● |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013中4.60 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 97、壁纸

壁纸招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁纸 | 60 | 2 | 3 | 80 |

（1）壁纸

2019年壁纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 重金属 （或其他）元素 | 钡 | QB/T 4034-2010 | GB 18585-2001 6.1 | ● |  |
|  |  | 镉 |  |  |  |  |
|  |  | 铬 |  |  |  |  |
|  |  | 铅 |  |  |  |  |
|  |  | 砷 |  |  |  |  |
|  |  | 汞 |  |  |  |  |
|  |  | 硒 |  |  |  |  |
|  |  | 锑 |  |  |  |  |
| 2 | 氯乙烯单体 | QB/T 4034-2010 | GB 18585-2001 6.2 | ● |  |
| 3 | 甲醛 | QB/T 4034-2010 | GB 18585-2001 6.3 | ● |  |
| 4 | 褪色性 | QB/T 4034-2010 | QB/T 4034-2010 附录A |  | ● |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | 干摩擦 | 纵向 | QB/T 4034-2010 | QB/T 4034-2010 附录B |  | ● |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
|  |  | 湿摩擦 | 纵向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 6 | 遮蔽性 | QB/T 4034-2010 | QB/T 4034-2010 附录C |  | ● |
| 7 | 湿润拉伸负荷 | 纵向 | QB/T 4034-2010 | QB/T 4034-2010 6.8 GB/T 12914-2008 |  | ● |
|  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 8 | 伸缩性 | QB/T 4034-2010 | QB/T 4034-2010 6.12 GB/T 459-2002 |  | ● |
| 9 | 可洗性1 | 可洗 | QB/T 4034-2010 | QB/T 4034-2010 附录E |  | ● |
|  |  | 特别可洗 |  |  |  |  |
|  |  | 可刷洗 |  |  |  |  |
| 注1：可洗性项目按产品标识选择。若产品未标注可洗性标识，检测可洗性（可洗）项目。 |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

（2）建筑装饰用无纺墙纸

2019建筑装饰用无纺墙纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 重金属 （或其他）元素 | 钡 | JG/T 509-2016 | GB 18585-2001 6.1 | ● |  |
|  |  | 镉 |  |  |  |  |
|  |  | 铬 |  |  |  |  |
|  |  | 铅 |  |  |  |  |
|  |  | 砷 |  |  |  |  |
|  |  | 汞 |  |  |  |  |
|  |  | 硒 |  |  |  |  |
|  |  | 锑 |  |  |  |  |
| 2 | 氯乙烯单体 | JG/T 509-2016 | GB 18585-2001 6.2 | ● |  |
| 3 | 甲醛 | JG/T 509-2016 | GB 18585-2001 6.3 | ● |  |
| 4 | 褪色性 | JG/T 509-2016 | QB/T 4034-2010 附录A |  | ● |
| 5 | 耐摩擦色牢度 | 干摩擦 | 纵向 | JG/T 509-2016 | QB/T 4034-2010 附录B |  | ● |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
|  |  | 湿摩擦 | 纵向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 6 | 遮蔽性 | JG/T 509-2016 | QB/T 4034-2010 附录C |  | ● |
| 7 | 湿润拉伸负荷 | 纵向 | JG/T 509-2016 | QB/T 4034-2010 6.8 |  | ● |
|  |  | 横向 |  |  |  |  |
| 8 | 可洗性1 | 可洗 | JG/T 509-2016 | QB/T 4034-2010 附录E |  | ● |
|  |  | 特别可洗 |  |  |  |  |
|  |  | 可刷洗 |  |  |  |  |
| 注1：可洗性项目按产品标识选择。若产品未标注可洗性标识，检测可洗性（可洗）项目。 |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 98、陶瓷坐便器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷坐便器 | 200 | 5 | 25 | 70 |

2019年陶瓷坐便器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.3.5.1 | ● |  |
|  | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.3.5.2 |  | ● |
|  | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.8.3 |  | ● |
|  | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.8.4 |  | ● |
|  | 排放功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.8.5、 8.8.6、8.8.7 |  | ● |
|  | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.8.8 |  | ● |
|  | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.8.9 | ● |  |
|  | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.8.10 |  | ● |
|  | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.8.11 |  | ● |
|  | 便器配套要求 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中5.8.1.1 |  | ● |
|  | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.14 | ● |  |
|  | 坐便器水效等级 | GB 25502-2017、GB28379-2012 | GB/T 6952-2015中8.8.3、GB28379-2012中5.1 |  | ● |
|  | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017、GB28379-2012 | GB/T 6952-2015中8.8.3、GB28379-2012中5.1 | ● |  |
| 配套重力式冲水装置的产品应增加以下检验项目 |
|  | 驱动方式 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011中5.1.4 |  | ● |
|  | 进水阀密封性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011中6.9 |  | ● |
|  | 进水阀耐压性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011中6.10 |  | ● |
|  | 进水阀CL标记 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011中5.2.7.1 |  | ● |
|  | 防虹吸功能 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011中6.12 | ● |  |
|  | 水箱安全水位 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011中5.4.1 | ● |  |
|  | 排水阀自闭密封性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011中6.18 |  | ● |
| 配套压力式冲洗水箱冲水装置的产品应增加以下检验项目 |
|  | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.1.3.3 |  | ● |
|  | 耐压性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.1.3.4 |  | ● |
|  | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.1.3.7 | ● |  |
|  | 抗进水失效 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.1.3.8 |  | ● |
| 配套机械式冲洗阀冲水装置的产品应增加以下检验项目 |
|  | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.2.4.1 |  | ● |
|  | 强度性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.2.4.2 |  | ● |
|  | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.2.4.5 | ● |  |
| 配套非接触式冲洗阀冲水装置的产品应增加以下检验项目 |
|  | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.3.8 |  | ● |
|  | 强度性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.3.9 |  | ● |
|  | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.2.4.2 | ● |  |
|  | 断电保护 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011中7.3.10 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 注： 1、第1-8,10-13项是所有陶瓷坐便器必检项目； 2、对于双冲式陶瓷坐便器应增加第9项检验项目； 3、对于用水量标识为节水型的陶瓷坐便器应进行第5项排放功能里的混合介质试验，否则第5项不需进行混合介质试验； 4、对于配套重力式冲水装置的陶瓷坐便器应增加第14-20项检验项目； 对于配套压力式冲洗水箱冲水装置的陶瓷坐便器应增加第21-24项检验项目； 对于配套机械式压力冲洗阀冲水装置的陶瓷坐便器应增加第25-27项检验项目； 对于配套非接触式压力冲洗阀冲水装置的陶瓷坐便器应增加第28-31项检验项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 99、陶瓷砖

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷砖 | 300 | 6 | 20 | 80 |

2019年陶瓷砖产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.2-2016 |  | ● |
| 2 | 吸水率 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.3-2016 |  | ● |
| 3 | 断裂模数 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.4-2016 |  | ● |
| 4 | 破坏强度 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.4-2016 |  | ● |
| 5 | 无釉砖耐磨性 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.6-2016 |  | ● |
| 6 | 抗釉裂性 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.11-2016 |  | ● |
| 7 | 抗化学腐蚀性 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.13-2016 |  | ● |
| 8 | 耐污染性 | GB/T 4100-2015 | GB/T 3810.14-2016 |  | ● |
| 9 | 放射性核素 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 | 1．尺寸只测长度、宽度和厚度，厚度只包括GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准附录中的厚度项目，不包括GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准7.3条厚度项目。 2．抗化学腐蚀性只测耐家庭化学试剂和游泳池盐类； 3. 无釉砖耐磨性仅适用于无釉地砖； 4．抗釉裂性、耐污染性、抗化学腐蚀性仅适用于有釉陶瓷砖。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 100、卫生陶瓷（洗面器）

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生陶瓷（洗面器） | 120 | 4 | 10 | 70 |

2019年卫生陶瓷（洗面器）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 最大允许变形 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.2.3 |  | ● |
| 2 | 溢流功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.9 | ● |  |
| 3 | 耐荷重性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.7.2 | ● |  |
| 4 | 吸水率 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.4 |  | ● |
| 5 | 抗裂性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015中8.5 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 | 溢流功能仅适用于设有溢流孔的陶瓷洗面器 耐荷重性仅适用壁挂式陶瓷洗面器 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 101、新型墙体材料(砖和砌块）

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 200 | 5 | 35 | 90 |

2019年新型墙体材料(砖和砌块)产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 强度等级或强度级别 | GB/T13544-2011、GB/T25779-2010、GB/T13545-2014、GB/T11968-2006 | GB/T2542-2012、GB/T4111-2013 GB/T11969-2008 | ● |  |
| 2 | 抗冻性或抗风化性能 | GB/T13544-2011、GB/T25779-2010、GB/T13545-2014、GB/T11968-2006 | GB/T2542-2012、GB/T4111-2013 GB/T11969-2008 | ● |  |
| 3 | 泛霜 | GB/T13544-2011、GB/T13545-2014 | GB/T2542-2012 |  | ● |
| 4 | 石灰爆裂 | GB/T13544-2011、GB/T13545-2014 | GB/T2542-2012 |  | ● |
| 5 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | GB/T13544-2011、GB/T13545-2014、GB/T25779-2010 | GB/T2542-2012、GB/T4111-2013 |  | ● |
| 6 | 最大吸水率 | GB/T25779-2010 | GB/T4111-2013 |  | ● |
| 7 | 干缩率或干燥收缩值 | GB/T25779-2010、GB/T11968-2006 | GB/T4111-2013、GB/T11969-2008 |  | ● |
| 8 | 密度等级或干密度级别 | GB/T13544-2011、GB/T13545-2014、GB/T11968-2006 | GB/T2542-2012、GB/T11969-2008 |  | ● |
| 9 | 碳化系数 | GB/T25779-2010 | GB/T4111-2013 |  | ● |
| 10 | 软化系数 | GB/T25779-2010 | GB/T4111-2013 |  | ● |
| 11 | 导热系数 | GB/T11968-2006 | GB/T10294-2008 | ● |  |
| 12 | 放射性 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目 |
| 备注 | 蒸压加气混凝土砌块产品干燥收缩值试验方法应采用标准法。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

② 上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保等重要项目。

# 102、淋浴用花洒

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淋浴用花洒 | 90 | 3 | 10 | 70 |

2019年淋浴用花洒产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 管螺纹精度 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009中6.2 |  | ● |
| 2 | 安全性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009中6.3 |  | ● |
| 3 | 耐急冷急热性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009中6.4.1 |  | ● |
| 4 | 耐腐蚀性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 10125-2012 |  | ● |
| 5 | 密封性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009中6.5 | ● |  |
| 6 | 机械强度 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009中6.6 |  | ● |
| 7 | 流量 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009中6.8 |  | ● |
| 8 | 整体抗拉性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009中6.9 |  | ● |
| 9 | 温降 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009中6.10 |  | ● |
| 10 | 手持式花洒防虹吸性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009中6.13 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 | 1、耐急冷急热性能适用于塑料表面有涂层的花洒； 2、耐腐蚀性能适用于表面有电镀层的花洒； 3、整体抗拉性能适用于有配套软管的手持式花洒。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 103、浸渍纸层压木质地板

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍纸层压木质地板 | 80 | 4 | 45 | 110 |

2019年浸渍纸层压木质地板产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格 程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007中6.3.3 |  | ● |
| 2 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007中6.3.4 |  | ● |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007中6.3.7 |  | ● |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007中6.3.6 |  | ● |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007中6.3.11 |  | ● |
| 6 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007中6.3.14 |  | ● |
| 7 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013中4.60 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 104、卫生洁具软管

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生洁具软管 | 90 | 3 | 23 | 70 |

2019年卫生洁具软管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 管螺纹精度 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009中7.3.1 |  | ● |
| 2 | 耐腐蚀性能 | GB/T 23448-2009 | GB/T 10125-2012 |  | ● |
| 3 | 耐老化性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009中7.10 |  | ● |
| 4 | 密封性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009中7.4 |  | ● |
| 5 | 耐压性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009中7.5 |  | ● |
| 6 | 抗拉伸性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009中7.6 |  | ● |
| 7 | 抗脉冲性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009中7.7 |  | ● |
| 8 | 抗弯曲性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009中7.8 |  | ● |
| 9 | 耐冷热循环性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009中7.9 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 | 1．抗拉伸性适用于淋浴软管和洗涤软管。 2．抗脉冲性适用于连接软管和洗涤软管。 3．耐冷热循环性适用于淋浴软管。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 105、陶瓷片密封水嘴

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷片密封水嘴 | 180 | 6 | 45 | 90 |

2019年陶瓷片密封水嘴产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 管螺纹精度 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014中8.2 |  | ● |
| 2 | 冷热水标志 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014中8.3 |  | ● |
| 3 | 金属污染物析出限量 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014中 附录B | ● |  |
| 4 | 抗水压机械性能 | GB18145-2014 | GB 18145-2014中8.6.1 | ● |  |
| 5 | 密封性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014中8.6.2 | ● |  |
| 6 | 流量 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014中8.6.3.1 |  | ● |
| 7 | 表面耐腐蚀性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014中8.6.7 |  | ● |
| 8 | 流量均匀性 | GB 25501-2010 | GB 25501-2010中5 |  | ● |
| 9 | 水嘴用水效率等级 | GB 25501-2010 | GB 25501-2010中5 |  | ● |
| 10 | 水嘴用水效率限定值 | GB 25501-2010 | GB 25501-2010中5 | ● |  |
| 注1：冷热水标志和流量检测项目适用的产品按标准规定； 注2： 流量均匀性、水嘴用水效率等级及水嘴用水效率限定值项目不适用于浴缸出水部分的浴缸用水嘴、淋浴用水嘴、洗衣机水嘴，适用于洗面器、厨房、普通洗涤和净身器水嘴。 |
| a重要质量项目 b一般质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 106、铝塑复合板

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝塑复合板 | 120 | 4 | 7 | 80 |

（1） 建筑幕墙用铝塑复合板

2019年建筑幕墙用铝塑复合板产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 铝材厚度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |  | ● |
| 2 | 涂层厚度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 4957-2003 |  | ● |
| 3 | 涂层柔韧性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |  | ● |
| 4 | 涂层附着力c | GB/T 17748-2016 | GB/T 1720-1979 GB/T 9286-1998 |  | ● |
| 5 | 涂层耐盐酸性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |  | ● |
| 6 | 涂层耐碱性 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |  | ● |
| 7 | 弯曲强度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |  | ● |
| 8 | 弯曲弹性模量 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |  | ● |
| 9 | 贯穿阻力 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |  | ● |
| 10 | 剪切强度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016 |  | ● |
| 11 | 滚筒剥离强度 | GB/T 17748-2016 | GB/T 17748-2016、 GB/T 1457-2005 | ● |  |
| 12 | 燃烧性能d | GB/T 17748-2016 | GB 8624-2012 GB/T 14402-2007 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c涂层附着力检验项目检测方法采用GB/T 1720-1979或GB/T 9286-1998，仲裁时采用GB/T 1720-1979。 d燃烧性能仅做芯材燃烧热值和板材燃烧性能等级项目。不做板材燃烧性能附加信息中的项目（产烟特性等级、燃烧滴落物/微粒等级、烟气毒性等级）。 |

（2） 普通装饰用铝塑复合板

2019年普通装饰用铝塑复合板产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 铝材厚度 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |  | ● |
| 2 | 涂层厚度c | GB/T 22412-2016 | GB/T 4957-2003 |  | ● |
| 3 | 涂层柔韧性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |  | ● |
| 4 | 涂层附着力d | GB/T 22412-2016 | GB/T 1720-1979、 GB/T 9286-1998 |  | ● |
| 5 | 耐冲击性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 1732-1993 |  | ● |
| 6 | 涂层耐盐酸性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |  | ● |
| 7 | 涂层耐碱性 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016 |  | ● |
| 8 | 180°剥离强度 | GB/T 22412-2016 | GB/T 22412-2016、 GB/T 2790-1995 | ● |  |
| 9 | 燃烧性能e | GB/T 22412-2016 | GB 8624-2012 GB/T 14402-2007 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c覆膜装饰面层不适用。 d涂层附着力检验项目检测方法采用GB/T 1720-1979或GB/T 9286-1998，仲裁时采用GB/T 1720-1979。当装饰面层为覆膜时，采用GB/T 9286-1998。 e只适用于阻燃型铝塑复合板和高阻燃型铝塑复合板。燃烧性能仅做芯材燃烧热值和板材燃烧性能等级项目。不做板材燃烧性能附加信息中的项目（产烟特性等级、燃烧滴落物/微粒等级、烟气毒性等级）。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 107、卫浴家具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫浴家具 | 90 | 3 | 25 | 90 |

2018年卫浴家具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 台盆柜台面理化性能 | 耐液性 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 2 |  | 耐湿热 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.2-2005 |  | ● |
| 3 |  | 耐干热 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.3-2005 |  | ● |
| 4 |  | 抗冲击强度 | GB 24977-2010 | GB 24977-2010 6.4.1.4 |  | ● |
| 5 | 木制部件表面漆膜理化性能 | 耐液性 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 6 |  | 耐湿热 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.2-2005 |  | ● |
| 7 |  | 耐干热 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.3-2005 |  | ● |
| 8 |  | 附着力 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.4-2013 |  | ● |
| 9 |  | 耐冷热温差 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.7-2013 |  | ● |
| 10 |  | 耐磨性 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.8-2013 |  | ● |
| 11 |  | 抗冲击 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.9-2013 |  | ● |
| 12 | 软硬质覆面理化性能 | 耐液性 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 13 |  | 耐湿热 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.2-2005 |  | ● |
| 14 |  | 耐干热 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.3-2005 |  | ● |
| 15 |  | 耐冷热温差 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.7-2013 |  | ● |
| 16 | 金属表面涂层理化性能 | 硬度 | GB 24977-2010 | GB/T 6739-2006 |  | ● |
| 17 |  | 冲击强度 | GB 24977-2010 | GB/T 1732-1993 |  | ● |
| 18 |  | 附着力 | GB 24977-2010 | GB/T 4893.4-2013 |  | ● |
| 19 | 产品耐水性 | GB 24977-2010 | GB 24977-2010 6.5 |  | ● |
| 20 | 落地式柜台面垂直冲击 | GB 24977-2010 | GB/T 10357.1-2013 |  | ● |
| 21 | 悬挂式柜（架）极限强度 | GB 24977-2010 | GB 24977-2010 6.6.4 | ● |  |
| 22 | 木质产品有害物质限量 | GB 24977-2010 | GB 18584-2001 | ● |  |
| 23 | 产品放射性 | GB 24977-2010 | GB 6566-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 | 1. 表中序号1-4的检验项目仅适用于台盆柜产品。 2. 表中序号5-11的检验项目仅适用于木制部件的表面漆膜测试。 3. 表中序号12-15的检验项目仅适用于含软硬质覆面的产品。 4. 表中序号16-18的检验项目仅适用于含金属涂层的产品。 5. 表中序号20的检验项目仅适用于落地式浴室柜。 6. 表中序号21的检验项目仅适用于悬挂式柜（架）。 7. 表中序号22的检验项目仅适用于含木质部件的产品。 8. 表中序号23的检验项目仅适用于含陶瓷或石材部件的产品。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 108、非接触式水嘴

招标要素

| 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非接触式水嘴 | 60 | 2 | 20 | 70 |

2019年非接触式水嘴产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观与装配 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.1.2 GB/T 10125-2012 |  | ● |
| 2 | 抗安装负载 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.2 |  | ● |
| 3 | 防触电保护 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.3 | ● |  |
| 4 | 控制距离 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.4 |  | ● |
| 5 | 启闭时间 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.5 |  | ● |
| 6 | 整机能耗 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.6 |  | ● |
| 7 | 断电保护 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.8.1 |  | ● |
| 8 | 欠压保护 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.8.2 |  | ● |
| 9 | 水流量 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.10 |  | ● |
| 10 | 强度性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.11 |  | ● |
| 11 | 密封性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.12 |  | ● |
| 12 | 水击性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.13 |  | ● |
| 13 | 耐高低温性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.14 |  | ● |
| 14 | 耐潮湿性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.15 |  | ● |
| 15 | 电池盒性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.16 |  | ● |
| 16 | 外观质量 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 7.2.3 GB/T 10125-2012 |  | ● |
| 17 | 控制距离 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 7.4 |  | ● |
| 18 | 断电保护 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 7.6.1 |  | ● |
| 19 | 欠压保护 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 7.6.2 |  | ● |
| 20 | 流量性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 7.7 |  | ● |
| 21 | 强度性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 7.8 |  | ● |
| 22 | 密封性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 7.9 |  | ● |
| 23 | 水击性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 7.11 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 1.表中序号1-15的检验项目适用于标注执行CJ/T 194-2014标准的非接触式水嘴； 2.表中序号16-23的检验项目适用于标注执行JC/T 2115-2012标准的非接触式水嘴。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 109、岩棉板

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩棉板 | 60 | 3 | 35 | 90 |

（1）建筑外墙外保温用岩棉制品

2019年建筑外墙外保温用岩棉制品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 酸度系数 | GB/T 25975-2010或GB/T25975-2018 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 2 | 质量吸湿率 | GB/T 25975-2010或GB/T25975-2018 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 3 | 憎水率 | GB/T 25975-2010或GB/T25975-2018 | GB/T 10299-2011 | ● |  |
| 4 | 导热系数 | GB/T 25975-2010或GB/T25975-2018 | GB/T 10294-2008 | ● |  |
| 5 | 压缩强度 | GB/T 25975-2010或GB/T25975-2018 | GB/T 13480-2014 | ● |  |
| 6 | 燃烧性能 | GB/T 25975-2010或GB/T25975-2018 | GB 8624-2012 | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

- 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

2019年绝热用岩棉、矿渣棉及其制品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 密度单值允许偏差 | GB/T 11835-2016 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 2 | 纤维平均直径 | GB/T 11835-2016 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 3 | 渣球含量 | GB/T 11835-2016 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 4 | 酸度系数 | GB/T 11835-2016 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 5 | 导热系数 | GB/T 11835-2016 | GB/T 10294-2008 | ● |  |
| 6 | 热荷重收缩温度 | GB/T 11835-2016 | GB/T 11835-2016 | ● |  |
| 7 | 有机物含量 | GB/T 11835-2016 | GB/T 11835-2016 |  | ● |
| 8 | 燃烧性能 | GB/T 11835-2016 | GB 8624-2012 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

（3）建筑用岩棉绝热制品

2019年建筑用岩棉绝热制品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 19686-2015 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 2 | 纤维平均直径 | GB/T 19686-2015 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 3 | 酸度系数 | GB/T 19686-2015 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 4 | 导热系数 | GB/T 19686-2015 | GB/T 10294-2008 | ● |  |
| 5 | 质量吸湿率 | GB/T 19686-2015 | GB/T 5480-2017 |  | ● |
| 6 | 憎水率 | GB/T 19686-2015 | GB/T 10299-2011 | ● |  |
| 7 | 燃烧性能 | GB/T 19686-2015 | GB 8624-2012 | ● |  |
| 8 | 短期吸水量c | GB/T 19686-2015 | GB/T 30805-2014 |  | ● |
| 9 | 压缩强度c | GB/T 19686-2015 | GB/T 13480-2014 | ● |  |
| 10 | 水萃取液pH值c | GB/T 19686-2015 | GB/T 19686-2015 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 检测项目适用说明：表中序号8项目不适用于钢结构及内保温用岩棉板制品，序号9项目不适用于幕墙、钢结构及内保温用岩棉板制品，序号10项目不适用于屋面和地板用岩棉板制品 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 110、铝合金建筑型材

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金建筑型材 | 300 | 6 | 9 | 70 |

（1）阳极氧化型材

2019年阳极氧化型材产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 | ● |  |
| 4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |  | ● |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |  | ● |
|  |  | 封孔质量 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 8753.1-2017 |  | ● |
| a极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 注： 1、化学成分检验项目检测方法采用 GB/T 20975 或 GB/T 7999，仲裁分析采用 GB/T 20975,承检机构必须具有 GB/T 20975 资质。 2、膜层性能中的局部膜厚、平均膜厚检验项目检测方法采用 GB/T 4957 或 GB/T 6462，仲裁试验采用 GB/T 6462，承检机构必须具有 GB/T 6462 资质。 |

（2）电泳涂漆型材

2019年电泳涂漆型材产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 | ● |  |
| 4 | 复合膜性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |  | ● |
|  |  | 漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |  | ● |
|  |  | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |  | ● |
|  |  | 漆膜硬度 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 6739-2006 |  | ● |
|  |  | 漆膜干附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
|  |  | 漆膜湿附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 注： 1、化学成分检验项目检测方法采用 GB/T 20975 或 GB/T 7999，仲裁分析采用 GB/T 20975,承检机构必须具有 GB/T 20975 资质。 2、复合膜性能中的阳极氧化膜局部膜厚、漆膜局部膜厚、复合膜局部膜厚检验项目检测方法采用GB/T 4957 或 GB/T 6462，仲裁试验采用 GB/T 6462，承检机构必须具有 GB/T 6462 资质。 |

（3）喷粉型材

2019年喷粉型材产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 | ● |  |
| 4 | 膜层性能 | 装饰面上的膜层局部厚度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 4957-2003 |  | ● |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
|  |  | 压痕硬度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9275-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 注： 1、化学成分检验项目检测方法采用 GB/T 20975 或 GB/T 7999，仲裁分析采用 GB/T 20975,承检机构必须具有 GB/T 20975 资质。 |

（4）喷漆型材

2019年喷漆型材产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 | ● |  |
| 4 | 膜层性能 | 平均膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |  | ● |
|  |  | 局部膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |  | ● |
|  |  | 硬度 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 6739-2006 |  | ● |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 注：化学成分检验项目检测方法采用 GB/T 20975 或 GB/T 7999，仲裁分析采用 GB/T 20975,承检机构必须具有 GB/T 20975 资质。 |

（5）隔热型材

2019年隔热型材产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |  | ● |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 | ● |  |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 | ● |  |
| 4 | 复合性能 | 纵向抗剪特征值（高温） | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 28289-2012 | ● |  |
| 5 | 膜层性能 | （按膜层分类不同，分别见上表） |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 注：化学成分检验项目检测方法采用 GB/T 20975 或 GB/T 7999，仲裁分析采用 GB/T 20975,承检机构必须具有 GB/T 20975 资质。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 111、家用不锈钢水槽

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用不锈钢水槽 | 75 | 3 | 20 | 80 |

2019年家用不锈钢水槽产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 排水机构渗漏 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010中6.6.2 |  | ● |
| 2 | 排水机构管壁厚度 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010中6.6.1 | ● |  |
| 3 | 排水机构密封性 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010中6.6.2 |  | ● |
| 4 | 排水机构排水时间 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010中6.6.3 |  | ● |
| 5 | 非金属排水机构老化性能 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010中6.6.4 |  | ● |
| 6 | 槽体承载能力 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010中6.7 | ● |  |
| 7 | 消声垫 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010中 6.8（a～b） |  | ● |
| 8 | 水槽防结露涂层 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010中 6.9（a～b） |  | ● |
| 9 | 跌落试验 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010中6.14 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注 |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 112、溶剂型木器涂料

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂型木器涂料 | 120 | 4 | 20 | 90 |

（1）溶剂型聚氨酯涂料（双组分）面漆

2019年溶剂型聚氨酯涂料（双组分）面漆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB 18581-2009 | GB/T18446-2009 | ● |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 23997-2009 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 23997-2009 | GB/T 6739-2006 |  | ● |
| 9 | 附着力 | GB/T 23997-2009 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
| 10 | 耐干热性 | GB/T 23997-2009 | GB/T 4893.3-2005 |  | ● |
| 11 | 耐水性 | GB/T 23997-2009 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 23997-2009 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 13 | 耐醇性 | GB/T 23997-2009 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 14 | 耐磨性 | GB/T 23997-2009 | GB/T 1768-2006 |  | ● |
| 15 | 耐黄变性c | GB/T 23997-2009 | GB/T 23987-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c耐黄变性仅限于标称具有耐黄变等类似功能的产品。 |

（2）溶剂型聚氨酯涂料（双组分）底漆

2019年溶剂型聚氨酯涂料（双组分）底漆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB 18581-2009 | GB/T18446-2009 | ● |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 23997-2009 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 8 | 附着力 | GB/T 23997-2009 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
| 9 | 耐黄变性c | GB/T 23997-2009 | GB/T 23987-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c耐黄变性仅限于标称具有耐黄变等类似功能的产品。 |

（3）潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)

2019年潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB 18581-2009 | GB/T18446-2009 | ● |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（限色漆） | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 7 | 铅笔硬度（擦伤） | HG/T 2240-2012 | GB/T 6739-2006 |  | ● |
| 8 | 划格试验 | HG/T 2240-2012 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
| 9 | 耐干热性 | HG/T 2240-2012 | GB/T 4893.3-2005 |  | ● |
| 10 | 耐磨性 | HG/T 2240-2012 | GB/T 1768-2006 |  | ● |
| 11 | 耐水性 | HG/T 2240-2012 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 12 | 耐醇性 | HG/T 2240-2012 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（4）硝基涂料面漆

2019年硝基涂料面漆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 甲醇含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 23998-2009 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 8 | 回粘性 | GB/T 23998-2009 | GB/T 1762-1980 |  | ● |
| 9 | 附着力 | GB/T 23998-2009 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
| 10 | 耐干热性 | GB/T 23998-2009 | GB/T 4893.3-2005 |  | ● |
| 11 | 耐水性 | GB/T 23998-2009 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 23998-2009 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（5）硝基涂料底漆

2019年硝基涂料底漆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 甲醇含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 6 | 可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 23998-2009 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 8 | 附着力 | GB/T 23998-2009 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（6）溶剂型醇酸木器涂料

2019年溶剂型醇酸木器涂料产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量 | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 23995-2009 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 7 | 附着力 | GB/T 23995-2009 | GB/T 9286-1998 |  | ● |
| 8 | 耐干热性 | GB/T 23995-2009 | GB/T 4893.3-2005 |  | ● |
| 9 | 耐水性 | GB/T 23995-2009 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 23995-2009 | GB/T 4893.1-2005 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（7）醇酸树脂清漆

2019年醇酸树脂清漆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量 | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 7 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 | GB/T25251-2010中5.19 |  | ● |
| 8 | 回粘性 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1762-1980 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（8）醇酸树脂色漆（底漆）

2019年醇酸树脂色漆（底漆）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量 | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 7 | 划格试验 | GB/T 25251-2010 | GB/T 9286-1988 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（9）醇酸树脂色漆（调和漆）

2019年醇酸树脂色漆（调和漆）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量 | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 7 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1726-1979 |  | ● |
| 8 | 硬度 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1730-2007 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（10）醇酸树脂色漆（磁漆）

2019年醇酸树脂色漆（磁漆）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 4 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009 | ● |  |
| 5 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量 | GB 18581-2009 | GB18582-2008附录D | ● |  |
| 6 | 干燥时间 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 7 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1726-1979 |  | ● |
| 8 | 硬度 | GB/T 25251-2010 | GB/T 1730-2007 |  | ● |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 | GB/T25251-2010中5.19 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 113、混凝土输水管

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土输水管 | 500 | 10 | 1 | 90 |

2019年混凝土输水管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 预应力混凝土管 | 抗渗性 | GB/T 5696-2006 | GB/T 15345-2017 | ● |  |
| 2 |  | 抗裂内压 | GB/T 5696-2006 | GB/T 15345-2017 | ● |  |
| 3 |  | 裂缝 | GB/T 5696-2006 | GB/T 15345-2017 |  | ● |
| 4 |  | 保护层厚度 | GB/T 5696-2006 | GB/T 15345-2017 |  | ● |
| 5 | 预应力钢筒混凝土管 | 内压抗裂性能或外压抗裂性能 | GB/T 19685-2017 | GB/T 15345-2017 | ● |  |
| 6 |  | 管体裂缝 | GB/T 19685-2017 | GB/T 15345-2017 |  | ● |
| 7 |  | 保护层厚度 | GB/T 19685-2017 | GB/T 15345-2017 |  | ● |
| 8 | 钢筋混凝土排水管 | 外压荷载 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752-2017 | ● |  |
| 9 |  | 外表面裂缝 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752-2017 |  | ● |
| 10 |  | 露筋 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752-2017 |  | ● |
| 11 |  | 保护层厚度 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752-2017 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 114、便器压力冲洗阀

招标要素

| 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便器压力冲洗阀 | 90 | 2 | 20 | 70 |

2019年便器压力冲洗阀产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 机械式压力冲洗阀 | 尺寸特性 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.2.3 |  | ● |
| 2 |  | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.2.4.1 |  | ● |
| 3 |  | 强度性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.2.4.2 |  | ● |
| 4 |  | 水击 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.2.4.6 |  | ● |
| 5 |  | 操作性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.2.4.7 |  | ● |
| 6 |  | 抗冻性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.2.4.8 |  | ● |
| 7 |  | 外观质量 | JC/T 931-2003 | JC/T 931-2003 6.2 GB/T 10125-2012 |  | ● |
| 8 |  | 冲洗性能 | JC/T 931-2003 | JC/T 931-2003 6.3.3 |  | ● |
| 9 |  | 防虹吸性能 | JC/T 931-2003 | JC/T 931-2003 6.3.4 | ● |  |
| 10 | 非接触式压力冲洗阀 | 尺寸特性 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.3 |  | ● |
| 11 |  | 防触电保护 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.4； GB 14536.1-2008 | ● |  |
| 12 |  | 控制距离误差 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.5 |  | ● |
| 13 |  | 电源适应性 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.7 |  | ● |
| 14 |  | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.8 |  | ● |
| 15 |  | 强度性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.9 |  | ● |
| 16 |  | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.2.4.5 | ● |  |
| 17 |  | 断电保护 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.10 |  | ● |
| 18 |  | 温度试验 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.12 |  | ● |
| 19 |  | 潮湿试验 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.13 |  | ● |
| 20 |  | 电池盒性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 7.3.14 |  | ● |
| 21 |  | 外观与装配 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.1 GB/T 10125-2012 |  | ● |
| 22 |  | 抗安装负载 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.2 |  | ● |
| 23 |  | 整机能耗 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.6 |  | ● |
| 24 |  | 水流量 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.10 |  | ● |
| 25 |  | 水击性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 8.13 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 1. 表中序号1-9的检验项目仅适用于机械式压力冲洗阀产品。 2. 表中序号10-25的检验项目仅适用于非接触式压力冲洗阀产品。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 115、恒温水嘴

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温水嘴 | 90 | 3 | 25 | 90 |

2019年恒温水嘴产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 机械式恒温水嘴 | 表面耐腐蚀性能 | QB/T 2806-2017 | GB/T 10125-2012 |  | ● |
|  |  | 管螺纹精度 | QB/T 2806-2017 | QB/T 2806-2017 |  | ● |
|  |  | 冷热水进水标志 | QB/T 2806-2017 | QB/T 2806-2017 |  | ● |
|  |  | 金属污染物析出 | QB/T 2806-2017 | QB/T 2806-2017 | ● |  |
|  |  | 抗水压机械性能 | QB/T 2806-2017 | QB/T 2806-2017 | ● |  |
|  |  | 密封性能 | QB/T 2806-2017 | QB/T 2806-2017 | ● |  |
|  |  | 流量 | QB/T 2806-2017 | QB/T 2806-2017 |  | ● |
|  |  | 出水温度稳定性 | QB/T 2806-2017 | QB/T 2806-2017 | ● |  |
|  |  | 安全性 | QB/T 2806-2017 | QB/T 2806-2017 | ● |  |
|  |  | 最高出水温度 | QB/T 2806-2017 | QB/T 2806-2017 | ● |  |
|  |  | 流量均匀性 | GB25501-2010 | GB25501-2010 |  | ● |
|  |  | 水嘴用水效率等级 | GB25501-2010 | GB25501-2010 |  | ● |
|  |  | 水嘴用水效率限定值 | GB25501-2010 | GB25501-2010 | ● |  |
|  | 数控恒温水嘴 | 连接螺纹精度 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 |  | ● |
|  |  | 冷热水进水标志 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 |  | ● |
|  |  | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 24293-2009 | GB/T 10125-2012 |  | ● |
|  |  | 欠电压显示功能 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 |  | ● |
|  |  | 流量 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 |  | ● |
|  |  | 冷水失供时的出水温度及出水量 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 | ● |  |
|  |  | 最高出水温度 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 | ● |  |
|  |  | 超时用水控制 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 |  | ● |
|  |  | 初始温度设定 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 | ● |  |
|  |  | 整机能耗 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 |  | ● |
|  |  | 阀体强度性能 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 | ● |  |
|  |  | 密封性能 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 | ● |  |
|  |  | 出水温度稳定性 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 | ● |  |
|  |  | 防触电保护 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 | ● |  |
|  |  | 电器外壳防护等级 | GB/T 24293-2009 | GB/T 4208-2017 | ● |  |
|  |  | 欠电压保护 | GB/T 24293-2009 | GB/T 24293-2009 |  | ● |
|  |  | 流量均匀性 | GB25501-2010 | GB25501-2010 |  | ● |
|  |  | 水嘴用水效率等级 | GB25501-2010 | GB25501-2010 |  | ● |
|  |  | 水嘴用水效率限定值 | GB25501-2010 | GB25501-2010 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 1.表中序号4的检验项目仅适用于洗面器水嘴、厨房水嘴。 2.表中序号11、12、13、29、30、31、32的检验项目仅适用于洗面器水嘴、厨房水嘴、洗涤水嘴。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 116、地漏

招标要素

| 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地漏 | 90 | 3 | 25 | 70 |

2019年地漏产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐腐蚀性能 | GB/T 27710-2011 | GB/T 10125-2012 |  | ● |
| 2 | 加工与装配 | GB/T 27710-2011 | GB/T 27710-2011 7.4 |  | ● |
| 3 | 使用性能 | 承载能力 | GB/T 27710-2011 | GB/T 27710-2011 7.5.1 |  | ● |
| 4 |  | 耐压性能 | GB/T 27710-2011 | GB/T 27710-2011 7.5.2 |  | ● |
| 5 |  | 密闭性能 | GB/T 27710-2011 | GB/T 27710-2011 7.5.3 |  | ● |
| 6 |  | 防反溢性能 | GB/T 27710-2011 | GB/T 27710-2011 7.5.4 |  | ● |
| 7 |  | 排水流量 | GB/T 27710-2011 | GB/T 27710-2011 7.5.5 |  | ● |
| 8 |  | 自清能力 | GB/T 27710-2011 | GB/T 27710-2011 7.5.6 |  | ● |
| 9 |  | 冷热循环 | GB/T 27710-2011 | GB/T 27710-2011 7.5.7 |  | ● |
| 10 |  | 水封稳定性 | GB/T 27710-2011 | GB/T 27710-2011 7.5.8 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 117、智能坐便器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能坐便器 | 75 | 3 | 30 | 60 |

2019年一体式智能坐便器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 冲水功能检验项目 |
| --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | Ａ类ａ | Ｂ类ｂ |
| 1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
| 2 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
| 3 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
| 4 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
| 5 | 排放功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
| 6 | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
| 7 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
| 8 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
| 9 | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
| 10 | 坐便器水效等级 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
| 11 | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
| 配套重力式冲水装置的产品应增加以下检验项目 |
| 12 | 驱动方式 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 | ● |  |
| 13 | 进水阀密封性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 | ● |  |
| 14 | 进水阀耐压性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |  | ● |
| 15 | 进水阀CL标记 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 | ● |  |
| 16 | 防虹吸功能 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 | ● |  |
| 17 | 水箱安全水位 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 | ● |  |
| 18 | 排水阀自闭密封性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 | ● |  |
| 配套压力式冲洗水箱冲水装置的产品应增加以下检验项目 |
| 19 | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 | ● |  |
| 20 | 耐压性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |  | ● |
| 21 | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 | ● |  |
| 22 | 抗进水失效 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |  | ● |
| 配套机械式冲洗阀冲水装置的产品应增加以下检验项目 |
| 23 | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 | ● |  |
| 24 | 强度性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |  | ● |
| 25 | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 | ● |  |
| 配套非接触式冲洗阀冲水装置的产品应增加以下检验项目 |
| 26 | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 | ● |  |
| 27 | 强度性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |  | ● |
| 28 | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 | ● |  |
| 29 | 断电保护 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |  | ● |
| 洁身功能检验项目 |
| 30 | 冲洗水温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |  | ● |
| 31 | 暖风温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |  | ● |
| 32 | 坐圈温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |  | ● |
| 33 | 肛门冲洗力 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |  | ● |
| 34 | 冲洗装置水压和流量特性 | GB/T 23131-2008 | GB/T 23131-2008 |  | ● |
| 35 | 喷嘴动作时间特性 | GB/T 23131-2008 | GB/T 23131-2008 |  | ● |
| 36 | 喷嘴伸出和回收时间 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 37 | 升温性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 38 | 水温稳定性 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 39 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 40 | 清洗面积 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 41 | 喷头自洁性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 42 | 暖风温度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 43 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 44 | 整机能耗 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 45 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 46 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 47 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 48 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 49 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 50 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 51 | 非正常工作（不含19.11条款试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 52 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 53 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 54 | 结构（不含22.46条款） | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 55 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 56 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 57 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 58 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 59 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 60 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 注： 1、第1-11项和第45-60项是所有一体式智能坐便器必检项目。 2、对于配套重力式冲水装置的一体式智能坐便器应增加第12-18项检验项目； 对于配套压力式冲洗水箱冲水装置的一体式智能坐便器应增加第19-22项检验项目； 对于配套机械式压力冲洗阀冲水装置的一体式智能坐便器应增加第23-25项检验项目； 对于配套非接触式压力冲洗阀冲水装置的一体式智能坐便器应增加第26-29项检验项目； 对于企业以任何方式表明产品执行标准JG/T 285的智能坐便器产品应增加第30-33项检验项目； 对于企业以任何方式表明产品执行标准GB/T 23131的智能坐便器产品应增加第34-35项检验项目； 对于企业以任何方式表明产品执行标准GB/T 34549的智能坐便器产品应增加第36-44项检验项目。 |

2019年分体式智能坐便器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 洁身功能检验项目 |
| --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | Ａ类ａ | Ｂ类ｂ |
| 1 | 冲洗水温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |  | ● |
| 2 | 暖风温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |  | ● |
| 3 | 坐圈温度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |  | ● |
| 4 | 肛门冲洗力 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |  | ● |
| 5 | 冲洗装置水压和流量特性 | GB/T 23131-2008 | GB/T 23131-2008 |  | ● |
| 6 | 喷嘴动作时间特性 | GB/T 23131-2008 | GB/T 23131-2008 |  | ● |
| 7 | 喷嘴伸出和回收时间 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 8 | 升温性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 9 | 水温稳定性 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 10 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 11 | 清洗面积 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 12 | 喷头自洁性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 13 | 暖风温度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 14 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 15 | 整机能耗 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |  | ● |
| 16 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 17 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 18 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 19 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 20 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 21 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 22 | 非正常工作（不含19.11条款试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 23 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 24 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 25 | 结构（不含22.46条款） | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 26 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 27 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 28 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 29 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 30 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 31 | 耐热和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | ● |  |
| 备注： a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 注： 1、第16-31项是所有分体式智能坐便器必检项目。 2、对于企业以任何方式表明产品执行标准JG/T 285的智能坐便器产品应增加第1-4项检验项目； 对于企业以任何方式表明产品执行标准GB/T 23131的智能坐便器产品应增加第5-6项检验项目； 对于企业以任何方式表明产品执行标准GB/T 34549的智能坐便器产品应增加第7-15项检验项目。 |

# 118、电能表

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能表 | 100 | 4 | 10 | 90 |

2019年电能表产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 基本误差 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.311-2008 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.6.1 GB/T 17215.301-2007 6.6.1.1 GB/T 17215.311-2008 8.1 GB/T 17215.321-2008 8.1 GB/T 17215.322-2008 8.1 GB/T 18460.3-2001 6.6.1 DL/T 614-2007 6.1.1 |  | ● |
| 2 | 常数 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.311-2008 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.7.1 GB/T 17215.301-2007 5.2.5 GB/T 17215.311-2008 8.4 GB/T 17215.321-2008 8.4 GB/T 17215.322-2008 8.4 GB/T 18460.3-2001 6.6.1 DL/T 614-2007 6.1.1 |  | ● |
| 3 | 起动 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.311-2008 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.6.1 GB/T 17215.301-2007 6.6.1.1 GB/T 17215.311-2008 8.3.2 GB/T 17215.321-2008 8.3.3 GB/T 17215.322-2008 8.3.3 GB/T 18460.3-2001 6.6.1 DL/T 614-2007 6.1.1 |  | ● |
| 4 | 潜动 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.311-2008 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.6.1 GB/T 17215.301-2007 6.6.1.1 GB/T 17215.311-2008 8.3.1 GB/T 17215.321-2008 8.3.2 GB/T 17215.322-2008 8.3.2 GB/T 18460.3-2001 6.6.1 DL/T 614-2007 6.1.1 |  | ● |
| 5 | 时钟准确度 | GB/T 15284-2002 GB/T17215.301-2007 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.6.2 GB/T17215.301-2007 6.6.2 DL/T 614-2007 6.1.3 |  | ● |
| 6 | 电压影响 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.311-2008 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.6.1 GB/T 17215.301-2007 6.6.1.1 GB/T 17215.311-2008 8.2 GB/T 17215.321-2008 8.2 GB/T 17215.322-2008 8.2 GB/T 18460.3-2001 6.6.1 DL/T 614-2007 6.1.1 |  | ● |
| 7 | 频率影响 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.311-2008 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.6.1 GB/T 17215.301-2007 6.6.1.1 GB/T 17215.311-2008 8.2 GB/T 17215.321-2008 8.2 GB/T 17215.322-2008 8.2 GB/T 18460.3-2001 6.6.1 DL/T 614-2007 6.1.1 |  | ● |
| 8 | 外磁感应强度影响 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.311-2008 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.6.1 GB/T 17215.301-2007 6.6.1.1 GB/T 17215.311-2008 8.2 GB/T 17215.321-2008 8.2 GB/T 17215.322-2008 8.2 GB/T 18460.3-2001 6.6.1 DL/T 614-2007 6.1.1 |  | ● |
| 9 | 功耗 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.311-2008 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.4.1 GB/T 17215.301-2007 6.4.1 GB/T 17215.311-2008 7.1 GB/T 17215.321-2008 7.1 GB/T 17215.322-2008 7.1 GB/T 18460.3-2001 6.4.1 DL/T 614-2007 6.4.3 |  | ● |
| 10 | 高频电磁场抗扰度 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.211-2006 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.5.3 GB/T 17215.211-2006 7.5.3 GB/T 17215.301-2007 6.5.3 GB/T 17215.321-2008 8.2 GB/T 17215.322-2008 8.2 GB/T 18460.3-2001 6.5.2 DL/T 614-2007 6.5 |  | ● |
| 11 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.211-2006 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.5.4 GB/T 17215.211-2006 7.5.4 GB/T 17215.301-2007 6.5.4 GB/T 17215.321-2008 8.2 GB/T 17215.322-2008 8.2 GB/T 18460.3-2001 6.5.3 DL/T 614-2007 6.5 |  | ● |
| 12 | 静电放电抗扰度 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.211-2006 GB/T 17215.301-2007 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.5.2 GB/T 17215.211-2006 7.5.2 GB/T 17215.301-2007 6.5.2 GB/T 18460.3-2001 6.5.1 DL/T 614-2007 6.5 |  | ● |
| 13 | 脉冲电压试验 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.211-2006 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.4.8 GB/T 17215.301-2007 6.4.8 GB/T 17215.211-2006 7.3.2 GB/T 18460.3-2001 6.4.3 DL/T 614-2007 6.4 | ● |  |
| 14 | 交流电压试验 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.301-2007 GB/T 17215.311-2008 GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.4.8 GB/T 17215.301-2007 6.4.8 GB/T 17215.311-2008 7.4 GB/T 17215.321-2008 7.4 GB/T 17215.322-2008 7.4 GB/T 18460.3-2001 6.4.3 DL/T 614-2007 6.4.2 | ● |  |
| 15 | 耐热和阻燃 | GB/T 15284-2002 GB/T 17215.211-2006 GB/T 17215.301-2007 GB/T 18460.3-2001 DL/T 614-2007 | GB/T 15284-2002 6.2.5 GB/T 17215.211-2006 5.8 GB/T 17215.301-2007 6.2.5 GB/T 18460.3-2001 6.2.4 DL/T 614-2007 6.2 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 119、水表

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表 | 120 | 4 | 6 | 90 |

2019年水表产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 示值误差 | GB/T 778.1-2018 | GB/T 778.2-2018 7.4 |  | ● |
| 2 | 压力损失 | GB/T 778.1-2018 | GB/T 778.2-2018 7.9 |  | ● |
| 3 | 用水控制功能（适用于IC卡水表） | CJ/T 133-2012 | CJ/T 133-2012 7.7.2.3 |  | ● |
| 4 | 机电转换误差（适用于IC卡水表） | CJ/T 133-2012 | CJ/T 133-2012 7.7.1 |  | ● |
| 5 | 静磁场（适用于电子远传水表及IC卡水表） | GB/T 778.1-2018 | GB/T 778.2-2018 8.16 |  | ● |
| 6 | 静压 | GB/T 778.1-2018 | GB/T 778.2-2018 7.3 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 120、锁具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁具 | 60 | 2 | 3 | 60 |

- 弹子插芯门锁

2019年弹子插芯门锁产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 互开率 | GB21556－2008 | GB21556－2008 | ● |  |
| 2 | 锁舌伸出长度 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 3 | 方舌轴向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 4 | 方舌侧向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 5 | 钩舌静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 6 | 斜舌侧向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 7 | 锁头与锁体连接 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 8 | 执手扭矩 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 9 | 执手径向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 10 | 执手轴向静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 11 | 锁头防拨安全装置 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）球形门锁

2019年球形门锁产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 互开率 | GB21556－2008 | GB21556－2008 | ● |  |
| 2 | 锁舌伸出长度 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 3 | 保险锁舌保险功能 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 4 | 执手扭矩 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 5 | 执手轴向静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 6 | 执手径向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 7 | 锁舌侧向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 8 | 锁舌保险后轴向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 9 | 弹子锁锁头防拨安全装置 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（3）自行车锁

2019年自行车锁产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 互开率 | GB21556－2008 | GB21556－2008 | ● |  |
| 2 | 留匙角度 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 3 | 锁头防敲击开启 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 4 | 外露锁头径向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 5 | 套嘴承受静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 6 | 锁环承受静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 7 | 扳手与锁环连接静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 8 | 条形自行车锁承受静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 9 | U形自行车锁承受静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 10 | 锁头防拨安全装置 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 11 | 密码锁开锁 | QB/T1001－2006 | QB/T1001－2006 |  | ● |
| 12 | 蟹钳锁防撬 | QB/T1001－2006 | QB/T1001－2006 |  | ● |
| 13 | 锁环保险装置 | QB/T1001－2006 | QB/T1001－2006 |  | ● |
| 14 | U形锁防橇 | QB/T1001－2006 | QB/T1001－2006 |  | ● |
| 15 | 锁芯扭矩 | QB/T1001－2006 | QB/T1001－2006 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（4）外装门锁

2019年外装门锁产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 互开率 | GB21556－2008 | GB21556－2008 | ● |  |
| 2 | 锁舌伸出长度 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 3 | 双向锁头结构 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 4 | 锁头螺孔静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 5 | 弹子孔封片静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 6 | 拉手静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 7 | 执手静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 8 | 保险钮静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 9 | 安全链静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 10 | 锁舌侧向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 11 | 锁舌轴向静载荷 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 12 | 锁扣盒静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 13 | 锁扣板静拉力 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 14 | 锁头防拔安全装置 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 15 | 钥匙扭矩 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 16 | 锁头传动条扭矩 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 17 | 锁体拨动件扭矩 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| 18 | 执手扭矩 | GB21556－2008 | GB21556－2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（5）机械防盗锁

2019年机械防盗锁产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 互开率 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 | ● |  |
| 2 | 锁舌伸出长度 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |  | ● |
| 3 | 操纵件受破坏后及 主锁舌伸出后状态 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |  | ● |
| 4 | 锁头与锁体连接静拉力 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |  | ● |
| 5 | 锁扣盒及密码锁防护外壳强度 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |  | ● |
| 6 | 钥匙扭矩 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |  | ● |
| 7 | 执手静拉力及扭矩 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |  | ● |
| 8 | 锁头防拨安全装置 | GB 21556-2008 | GB 21556-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 121、容积式空气压缩机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积式空气压缩机 | 60 | 2 | 2 | 65 |

2019年容积式空气压缩机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容积流量 | GB/T 13279-2015 GB/T 13928-2015 GB/T 26967-2011 JB/T4253-2013 JB/T 6430-2014 JB/T 8933-2008 JB/T 8934-2013 JB/T 10972-2010 | GB/T 15487-2015 GB/T 3853-2017 |  | ● |
| 2 | 排气温度 | GB 22207-2008 JB/T 10972-2010 | GB/T 3853-2017 | ● |  |
| 3 | 机组输入比功率 | GB 19153-2009 JB/T 10972-2010 | GB/T 3853-2017 |  | ● |
| 4 | 噪声声功率级 | GB 22207-2008 JB/T 10972-2010 | GB/T 4980-2003 |  | ● |
| 5 | 振动烈度 | GB 22207-2008 JB/T 10972-2010 | GB/T 7777-2003 |  | ● |
| 6 | 排气压力自控装置 | GB 22207-2008 | GB 22207-2008 | ● |  |
| 7 | 安全阀灵敏性 | GB 22207-2008 | GB 22207-2008 | ● |  |
| 8 | 压力容器资质等资料检查 | GB 22207-2008 | GB 22207-2008 | ● |  |
| 9 | 外露旋转件防护检查 | GB 22207-2008 | GB 22207-2008 | ● |  |
| 10 | 电动机热态绝缘电阻 | GB 22207-2008 | GB 22207-2008 | ● |  |
| 11 | 电控设备耐电压试验 | GB 22207-2008 | GB 22207-2008 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 122、人民币鉴别仪

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民币鉴别仪 | 30 | 2 | 10 | 130 |

2019年人民币鉴别仪产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 鉴别性能 | 鉴别能力 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 2 |  | 券别、套别及版别识别能力 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 3 |  | 鉴别速度（点验钞机）/鉴别时间（验钞仪） | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 4 |  | 漏辨率 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 5 |  | 误辨率 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 6 |  | 冠字号码误识率 (采用时) | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 7 |  | 假币提示 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 8 |  | 常规能力 | 纸币数量显示位数 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 9 |  |  | 送钞台和主接钞台容量 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 10 |  |  | 错点率 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 11 |  |  | 连续工作时间 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 12 |  |  | 粘连币辨别 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 13 |  |  | 外接显示功能 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 14 |  | 预置数识别功能 | GB16999-2010 | GB16999-2010 |  | ● |
| 15 | 安全性能要求(安全) | 接地电阻 | GB16999-2010 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 16 |  | 接触电流 | GB16999-2010 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 17 |  | 绝缘电阻 | GB16999-2010 | GB 16999-2010 | ● |  |
| 18 |  | 抗电强度 | GB16999-2010 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 19 | 电磁兼容要求(电磁兼容性) | 电源端子骚扰电压 | GB16999-2010 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 20 |  | 辐射骚扰场强 | GB16999-2010 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 21 |  | 谐波电流 | GB16999-2010 | GB17625.1-2012 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 123、发动机润滑油

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机润滑油 | 90 | 3 | 5 | 70 |

2019年发动机润滑油产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 低温动力黏度 | GB 11121-2006 GB 11122-2006 | GB/T 6538-2010 |  | ● |
| 2 | 边界泵送温度 |  | GB/T 9171-1988 |  | ● |
| 3 | 低温泵送黏度 |  | NB/SH/T 0562-2013 |  | ● |
| 4 | 运动黏度（100℃） |  | GB/T 265-1988 |  | ● |
| 5 | 高温高剪切黏度 （150℃，106s-1） |  | SH/T 0618-1995 或SH/T 0703-2001 或SH/T 0751-2005 |  | ● |
| 6 | 黏度指数 |  | GB/T 2541-1981* 或GB/T 1995-1998* |  | ● |
| 7 | 倾点 |  | GB/T 3535-2006 |  | ● |
| 8 | 水分 |  | GB/T 260-2016 |  | ● |
| 9 | 泡沫性 |  | GB/T 12579-2002 和SH/T 0722-2002 |  | ● |
| 10 | 蒸发损失（诺亚克法） |  | NB/SH/T 0059-2010 |  | ● |
| 11 | 机械杂质 |  | GB/T 511-2010 |  | ● |
| 12 | 闪点（开口） |  | GB/T 3536-2008 |  | ● |
| 13 | 磷 |  | GB/T 17476-1998 或SH/T 0296-1992 或SH/T 0631-1996 或SH/T 0749-2004 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 *不要求提供“CMA”资质。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 124、危险化学品包装物

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品包装物 | 120 | 4 | 7 | 90 |

（1） 钢桶

2019年钢桶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| *1 | 气密试验 | GB/T 325.1-2018或 GB/T 325.1-2008 | GB/T 17344-1998 | ● |  |
| *2 | 液压试验 |  | GB/T 325.1-2018(I级250kPa,Ⅱ、Ⅲ级100kPa) 或 GB/T 325.1-2008 | ● |  |
| 3 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 堆码高度3m，堆码时间24h | ● |  |
| 4 | 跌落高度 |  | GB/T 4857.5-1992 GB/T 325.1-2018或 GB/T 325.1-2008 | ● |  |
| 注：* 闭口钢桶做此项检验 a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）黄磷钢桶

2019年黄磷钢桶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验 | GB/T 16473-1996 | GB/T 17344-1998 试验压力50kPa，保压时间5min | ● |  |
| 2 | 液压试验 |  | GB/T 325.1-2018 试验压力250kPa，保压时间5min | ● |  |
| 3 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 堆码质量2400kg,堆码时间24h | ● |  |
| 4 | 跌落试验 |  | GB/T 4857.5-1992 跌落高度2.7m | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

- 钢提桶

2019年钢提桶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008 | GB/T 17344-1998 试验压力30kPa, 保压时间5min（Ⅰ级） 试验压力20kPa, 保压时间5min（Ⅱ、Ⅲ级） | ● |  |
| *2 | 耐液压性 |  | GB/T 13252-2008 试验压力250kPa, 保压时间5min（Ⅰ级） 试验压力100kPa, 保压时间5min（Ⅱ、Ⅲ级） | ● |  |
| 3 | 耐跌落性 |  | GB/T 4857.5-1992 每只做一碰撞点，跌落高度： Ⅰ级, 1.8m Ⅱ级, 1.2m Ⅲ级，0.8m 内装物：干燥砂（1,2类）、水(3,4类) | ● |  |
| 4 | 耐堆码性 |  | GB/T 4857.3-2008 堆码荷载1250N，堆码时间24h | ● |  |
| 5 | 提梁（环）强度 |  | GB/T 13252-2008 提梁（环）负载600 N，试验时间5min |  | ● |
| 注：* 3、4类钢提桶做此项检验 a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（4）工业用薄钢板圆罐

2019年工业用薄钢板圆罐产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 | GB/T 15170-2007 | ● |  |
| 2 | 液压试验 |  | GB/T 15170-2007 | ● |  |
| 3 | 跌落试验 |  | GB/T 4857.5-1992 GB/T 15170-2007 | ● |  |
| 4 | 堆码试验 |  | GB/T 4857.3-2008 GB/T 15170-2007 | ● |  |
| 5 | 提梁、提环强度试验 |  | GB/T 15170-2007 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（5）方罐与扁圆罐

2019年方罐与扁圆罐产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0019-2013 | GB/T 17344-1998 | ● |  |
| 2 | 液压试验 |  | BB/T 0019-2013 | ● |  |
| 3 | 跌落试验 |  | BB/T 0019-2013 | ● |  |
| 4 | 堆码试验 |  | BB/T 0019-2013 GB/T 4857.3-2008 堆码时间24h | ● |  |
| 5 | 提环拉力试验 |  | BB/T 0019-2013 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（6）钢质手提罐

2019年钢质手提罐产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气密性能 | BB/T 0064-2013 | GB/T 17344-1998 试验压力30kPa, 保压时间5min（Ⅰ类罐） 试验压力20kPa, 保压时间5min（Ⅱ类罐） | ● |  |
| 2 | 液压性能 |  | BB/T 0064-2013 试验压力250kPa, 保压时间5min（Ⅰ类罐） 试验压力100kPa, 保压时间5min（Ⅱ类罐） | ● |  |
| 3 | 堆码性能 |  | BB/T 0064-2013 | ● |  |
| 4 | 跌落试验 |  | BB/T 0064-2013 | ● |  |
| 5 | 提手拉力 |  | BB/T 0064-2013 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（7）气雾罐

2019年气雾罐(铁罐)产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 罐口外径 | GB 13042-2008 | GB 13042-2008 |  | ● |
| 2 | 罐口内径 |  |  |  | ● |
| 3 | 罐口接触高度 |  |  |  | ● |
| 4 | 焊缝补涂完整性 |  |  |  | ● |
| 5 | 气密试验 |  |  | ● |  |
| 6 | 变形压力 |  |  | ● |  |
| 7 | 爆破压力 |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

2019年气雾罐(铝罐)产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 罐口外径 | GB/T 25164-2010 | GB/T 25164-2010 |  | ● |
| 2 | 罐口内径 |  |  |  | ● |
| 3 | 罐口接触高度 |  |  |  | ● |
| 4 | 内涂层完整性（电流值） |  |  |  | ● |
| 5 | 气密试验 |  |  | ● |  |
| 6 | 变形压力 |  |  | ● |  |
| 7 | 爆破压力 |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 125、汽车轮胎

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车轮胎 | 100 | 4 | 2 | 90 |

2019年汽车轮胎产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外缘尺寸 | GB 9743-2015 | GB/T 521-2012 |  | ( |
|  |  | GB 9744-2015 |  |  |  |
| 2 | 磨耗标志高度 | GB 9743-2015 | GB/T 521-2012 |  | ( |
|  |  | GB 9744-2015 |  |  |  |
| 3 | 强度性能 | GB 9743-2015 | GB/T 4502-2016 | ( |  |
|  |  | GB 9744-2015 | GB/T 4501-2016 |  |  |
| 4 | 耐久性能 | GB 9743-2015 | GB/T 4502-2016 | ( |  |
|  |  | GB 9744-2015 | GB/T 4501-2016 |  |  |
| 5 | 低气压性能 | GB 9743-2015 | GB/T 4502-2016 | ( |  |
| 6 | 高速性能 | GB 9743-2015 | GB/T 4502-2016 | ( |  |
|  |  | GB 9744-2015 | GB/T 4501-2016 |  |  |
| 7 | 脱圈阻力 | GB 9743-2015 | GB/T 4502-2016 | ( |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 126、摩托车轮胎

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩托车轮胎 | 40 | 2 | 2 | 90 |

2019年摩托车轮胎产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外缘尺寸 | GB 518-2007 | GB/T 521-2012 |  | ( |
| 2 | 磨耗标志高度 | GB 518-2007 | GB/T 521-2012 |  | ( |
| 3 | 强度性能 | GB 518-2007 | GB/T 13203-2014 | ( |  |
| 4 | 耐久性能 | GB 518-2007 | GB/T 13203-2014 | ( |  |
| 5 | 高速性能 | GB 518-2007 | GB/T 13203-2014 | ( |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 127、摩托车乘员头盔

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩托车乘员头盔 | 60 | 3 | 2 | 80 |

2019年摩托车乘员头盔产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 视野 | GB811-2010 | GB811-2010 | ● |  |
| 2 | 护目镜 | GB811-2010 | GB811-2010 | ● |  |
| 3 | 刚度性能（只适用于A类头盔） | GB811-2010 | GB811-2010 | ● |  |
| 4 | 固定装置稳定性 | GB811-2010 | GB811-2010 | ● |  |
| 5 | 佩戴装置强度性能 | GB811-2010 | GB811-2010 | ● |  |
| 6 | 吸收碰撞能量性能 | GB811-2010 | GB811-2010 | ● |  |
| 7 | 耐穿透性能 | GB811-2010 | GB811-2010 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 128、汽车安全带

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车安全带 | 40 | 2 | 5 | 60 |

2019年汽车安全带产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 带扣注1 | GB14166-2013 | GB14166-2013 5.5.1、5.5.5、5.7、5.8 | ● |  |
| 2 | 连接件和高度调节器注2 | GB14166-2013 | GB14166-2013 5.5.1、5.5.2 | ● |  |
| 3 | 卷收器注3 | GB14166-2013 | GB14166-2013 5.6.2、5.6.4 | ● |  |
| 4 | 织带注4 | GB14166-2013 | GB14166-2013 5.4.2 | ● |  |
| 5 | 动态试验注5 | GB14166-2013 | GB14166-2013 5.7 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 注1:带扣进行4.2.2.5、4.2.2.6、4.2.2.7条款的检验项目； 注2:连接件和高度调节器进行4.2.4条款的检验项目； 注3;卷收器进行4.2.5.3.1、4.2.5.3.2、4.2.5.3.3、4.2.5.3.4、4.2.5.5条款的检验项目; 注4:织带进行4.3.1.2、4.3.2条款的检验项目; 注5:动态试验进行4.4.1条款的检验项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 129、机动车外部照明及光信号装置

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车外部照明及光信号装置 | 100 | 2 | 5 | 120 |

2019年机动车外部照明及光信号装置产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 配光性能 | GB4599-2007 GB4660-2016 GB5920-2008 GB11554-2008 GB15235-2007 GB17509-2008 GB18408-2015 GB18409-2013 GB18099-2013 GB21259-2007 GB23255-2009 GB25991-2010 GB/T30036-2013 GB/T30511-2014 | GB4599-2007 GB4660-2016 GB5920-2008 GB11554-2008 GB15235-2007 GB17509-2008 GB18408-2015 GB18409-2013 GB18099-2013 GB21259-2007 GB23255-2009 GB25991-2010 GB/T30036-2013 GB/T30511-2014 | ● |  |
| 2 | 光度性能 | GB11564-2008 | GB11564-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 130、汽车内饰材料

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车内饰材料 | 160 | 4 | 0.5 | 60 |

2019年汽车内饰材料产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 燃烧特性 | GB 8410-2006 GB 7258-2017 | GB8410-2006 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 131、制动软管

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动软管 | 120 | 4 | 1 | 75 |

（1） 液压制动软管

2019年液压制动软管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 | ● |  |
| 2 | 最大膨胀量 |  |  | ● |  |
| 3 | 爆裂强度 |  |  | ● |  |
| 4 | 抗拉强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐臭氧性 |  |  | ● |  |
| 6 | 耐高温脉冲性 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

（2）气压制动软管

2019年气压制动软管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 | ● |  |
| 2 | 气密性 |  |  | ● |  |
| 3 | 爆裂强度 |  |  | ● |  |
| 4 | 抗拉强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 粘合强度（橡胶） |  |  | ● |  |
|  | 耐氯化锌性（尼龙） |  |  | ● |  |
| 6 | 耐臭氧性 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

（3）真空制动软管

2019年真空制动软管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 | ● |  |
| 2 | 耐负压后外径变化量 |  |  | ● |  |
| 3 | 爆裂强度 |  |  | ● |  |
| 4 | 粘合强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐臭氧性 |  |  | ● |  |
| 6 | 耐变形性 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |
| 备注：塑料（尼龙）制动软管不进行第1、4、6项试验 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 132、消防应急灯具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急灯具 | 60 | 3 | 30 | 80 |

2019年消防应急灯具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 一般要求 | 应急标志灯具表面亮度（适用时） | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.2.2.3 | ● |  |
|  |  | 应急照明灯具应急状态光通量（适用时） | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.2.2.4 |  |  |
| 2 | 一般要求 | 应急工作时间 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.2.2.2 | ● |  |
| 3 | 性能试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.2.2.8 |  | ● |
|  |  | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.2.2.5 |  |  |
|  |  | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.2.2.6 |  |  |
| 4 | 充、放电性能 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.3 |  | ● |
| 5 | 转换电压性能 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.6 | ● |  |
| 6 | 充、放电耐久性能 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.7 | ● |  |
| 7 | 接地电阻试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.9 | ● |  |
| 8 | 耐压性能 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.10 | ● |  |
| 9 | 防护等级 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 7.23 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 133、消防水带

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 40 | 2 | 7 | 60 |

2019年消防水带产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 水压试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 | ● |  |
| 2 | 爆破试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 | ● |  |
| 3 | 延伸率 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |  | ● |
| 4 | 膨胀率 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |  | ● |
| 5 | 扭转方向 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 | ● |  |
| 6 | 黏附性 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 | ● |  |
| 7 | 附着强度 | GB 6246-2011 | GB/T 532-2008 | ● |  |
| 8 | 热空气老化性能 | 爆破压力 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 | ● |  |
|  |  | 附着强度 |  |  |  |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 1、2、6、7、8号项目3根检验样品全检；3、4、5号项目检验任意1根。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 134、机动车发动机冷却液

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车发动机冷却液 | 60 | 3 | 15 | 120 |

2019年机动车发动机冷却液产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 冰点 | GB 29743-2013 | SH/T0090-1991 |  | ● |
| 2 | 沸点 |  | SH/T0089-1991 |  | ● |
| 3 | pH值 |  | SH/T0069-1991 |  | ● |
| 4 | 玻璃器皿腐蚀 |  | SH/T0085-1991 |  | ● |
| 5 | 泡沫倾向 |  | SH/T0066-2002 |  | ● |
| 6 | 化学组分 |  | HJ 84-2016和 NB/SH/T 0828-2010 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

注①：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注②：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 135、机动车辆制动液

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车辆制动液 | 40 | 2 | 8 | 90 |

2019年机动车辆制动液产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 运动黏度 （-40℃、100℃） | GB12981—2012 | GB/T 265-1988 | ● |  |
| 2 | 平衡回流沸点 |  | SH/T 0430-1992 | ● |  |
| 3 | 湿平衡回流沸点 |  | GB 12981—2012 附录C | ● |  |
| 4 | pH值 |  | GB 12981—2012附录D | ● |  |
| 5 | 蒸发性能 |  | GB 12981—2012 附录H | ● |  |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

注①：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注②：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 136、安全帽

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 75 | 3 | 2 | 90 |

2019年安全帽产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 垂直间距 | GB 2811-2007 | GB/T 2812-2006 |  | ● |
| 2 | 冲击吸收性能（高温、低温、浸水） |  |  | ● |  |
| 3 | 耐穿刺性能（高温、低温、浸水） |  |  | ● |  |
| 4 | 防静电性能（特殊型） |  |  | ● |  |
| 5 | 电绝缘性能（特殊型） |  |  | ● |  |
| 6 | 侧向刚性（特殊型） |  |  | ● |  |
| 7 | 阻燃性能（特殊型） |  |  | ● |  |
| 8 | 耐低温性能（特殊型）c |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c具备耐低温性能的安全帽不再进行-10℃预处理后的冲击吸收性能及耐穿刺性能测试。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 137、安全网

招标要素

| 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作 完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全网 | 75 | 3 | 4 | 90 |

（1）平网、立网

2019年平网、立网产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 系绳间距及长度 | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 | ● |  |
| 2 | 筋绳间距c |  | GB 5725-2009 | ● |  |
| 3 | 边绳断裂强力 |  | GB/T 8834-2016 |  | ● |
| 4 | 网绳断裂强力 |  | GB/T 8834-2016 |  | ● |
| 5 | 筋绳断裂强力c | GB 5725-2009 | GB/T 8834-2016 | ● |  |
| 6 | 耐冲击性能 |  | GB 5725-2009 | ● |  |
| 7 | 阻燃性能d |  | GB/T 5455-2014 条件A | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c无筋绳的产品不做此项。 d只是针对阻燃型平网、立网的要求。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

（2）密目网

2019年密目网产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 断裂强力×断裂伸长 | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 |  | ● |
| 2 | 梯形法撕裂强力 |  | GB 5725-2009 |  | ● |
| 3 | 开眼环扣强力 |  | GB 5725-2009 |  | ● |
| 4 | 耐贯穿性能 |  | GB 5725-2009 | ● |  |
| 5 | 耐冲击性能 |  | GB 5725-2009 | ● |  |
| 7 | 阻燃性能 |  | GB/T 5455-2014 条件A | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 138、电子计价秤

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计价秤 | 30 | 2 | 10 | 80 |

2019年电子计价秤产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 称量性能 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.2.4 |  | ( |
| 2 | 除皮称量 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.2.6.1 |  | ( |
| 3 | 偏载 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.2.7 |  | ( |
| 4 | 鉴别力 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.2.8 |  | ( |
| 5 | 重复性 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.2.9 |  | ( |
| 6 | 蠕变 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.2.10.1 |  | ( |
| 7 | 回零 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.2.10.2 |  | ( |
| 8 | 倾斜 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.3.1 |  | ( |
| 9 | 静态温度 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.3.3.1 |  | ( |
| 10 | 温度对空载示值的影响 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.3.3.2 |  | ( |
| 11 | 湿热，稳定状态 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.3.4 |  | ( |
| 12 | 电压暂降、短时中断的抗扰度 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.4.1 |  | ( |
| 13 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.4.2 |  | ( |
| 14 | 静电放电抗扰度 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.4.3 |  | ( |
| 15 | 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 7.4.4 |  | ( |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 139、膜式燃气表

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜式燃气表 | 40 | 2 | 3 | 60 |

2019年膜式燃气表产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 防逆装置 | GB/T 6968-2011 | GB/T 6968-2011/6.5.4 |  | ● |
| 2 | 计数器 | GB/T 6968-2011 | GB/T 6968-2011/7.2.1.2、7.2.2.2 |  | ● |
| 3 | 压力损失 | GB/T 6968-2011 | GB/T 6968-2011/5.2.2 |  | ● |
| 4 | 示值误差 | GB/T 6968-2011 | GB/T 6968-2011/5.1.2、10.3.2 a） |  | ● |
| 5 | 计量稳定性 | GB/T6968-2011 | GB/T6968-2011/5.4.2、10.3.2 c） |  | ● |
| 6 | 过载流量 | GB/T 6968-2011 | GB/T 6968-2011/5.5.2 |  | ● |
| 7 | 密封性 | GB/T 6968-2011 | GB/T 6968-2011/6.2.3.2、10.3.2 b） | ● |  |
| 8 | 转换误差 | GB/T 6968-2011 | GB/T6968-2011/C.3.1.4.2 |  | ● |
| 9 | 电源欠压提示功能 | GB/T 6968-2011 | GB/T6968-2011/C.3.1.5.2 |  | ● |
| 10 | 断电保护功能 | GB/T 6968-2011 | GB/T6968-2011/C.3.1.6.2 |  | ● |
| 11 | 误操作提示 | GB/T 6968-2011 | GB/T6968-2011/C.3.3.3.2.2 |  | ● |
| 12 | 控制功能 | GB/T 6968-2011 | GB/T6968-2011/ C.3.2.2.2、C.3.3.1.2 |  | ● |
| 13 | IC卡交易完成提示 | GB/T 6968-2011 | GB/T6968-2011/C.3.3.3.3.2 |  | ● |
| 14 | 控制阀密封性 | GB/T 6968-2011 | GB/T6968-2011/C.3.4.1.2 |  | ● |
| a极重要质量项目 b重要质量项目 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 140、安全带

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 | 75 | 3 | 3 | 90 |

2019年安全带产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 金属零部件盐雾试验 | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.3条 | ● |  |
| 2 | 整体静态负荷 | 围杆作业安全带 | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.4条 | ● |  |
| 3 |  | 区域限制安全带 | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.6条 | ● |  |
| 4 |  | 坠落悬挂安全带 | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.7条 | ● |  |
| 5 | 整体滑落（适用围杆作业安全带） | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.5条 | ● |  |
| 6 | 整体动态负荷（适用于坠落悬挂安全带） | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.8条 | ● |  |
| 7 | 零部件静态负荷 | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.9条 | ● |  |
| 8 | 零部件动态负荷（适用于坠落悬挂安全带） | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.10条 | ● |  |
| 9 | 零部件机械性能 | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.11~4.13条 | ● |  |
| 10 | 抗腐蚀性能（适用于特殊型安全带） | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.15条 | ● |  |
| 11 | 阻燃性能（适用于特殊型安全带） | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.16条 | ● |  |
| 12 | 适合特殊环境（适用于特殊型安全带） | GB 6095-2009 | GB/T 6096-2009 第4.17条 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 如安全带中有缓冲器、连接器、自锁器、速差自控器及有运动机构、预设作用部件，按序号7的检验项目进行检验。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 141、钻井悬吊工具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井悬吊工具 | 50 | 2 | 1.5 | 90 |

（1）吊环

2019年吊环产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 验证载荷试验 | GB/T19190-2013 | GB/T19190-2013中8.6条 | ● |  |
| 2 | 表面无损检测 | GB/T19190-2013 | GB/T19190-2013中8.4.7条 | ● |  |
| 3 | 吊环长度相配误差 | GB/T19190-2013 | GB/T19190-2013中9.7条 |  | ● |
| 4 | 配合尺寸（G1、H1、C2、D2） | GB/T19190-2013 | GB/T19190-2013中9.7条 |  | ● |

（2）吊卡

2019年吊卡产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 验证载荷试验 | GB/T19190-2013 | GB/T19190-2013中8.6条 | ● |  |
| 2 | 表面无损检测 | GB/T19190-2013 | GB/T19190-2013中8.4.7条 | ● |  |
| 3 | 配合尺寸（G2、H2） | GB/T19190-2013 | GB/T19190-2013中9.5条 |  | ● |

（3）吊钳

2019年吊钳产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 吊钳扣合功能试验 | SY/T5074-2012 | SY/T5074-2012中5.3.2条 | ● |  |
| 2 | 吊钳出厂载荷试验 | SY/T5074-2012 | SY/T5074-2012中6.3.2条 | ● |  |
| 3 | 牙板表面硬度 | SY/T5074-2012 | SY/T5074-2012中5.1.3条 |  | ● |

（4）动力钳

2019年动力钳产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 动力钳夹紧试验 | SY/T5074-2012 | SY/T5074-2012中6.1.3条 | ● |  |
| 2 | 动力钳液压系统密封性能试验 | SY/T5074-2012 | SY/T5074-2012中6.1.4条 | ● |  |
| 3 | 动力钳噪声试验 | SY/T5074-2012 | SY/T5074-2012中6.1.5条 |  | ● |
| 4 | 牙板表面硬度 | SY/T5074-2012 | SY/T5074-2012中5.1.3条 |  | ● |

（5）钻井卡瓦（手动）

2019年钻井卡瓦（手动）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 出厂载荷试验 | SY/T5049-2016 | SY/T5049-2016 中7.6.3条 | ● |  |
| 2 | 卡瓦接触性能试验 | SY/T5049-2016 | SY/T5049-2016中 7.6.1条 |  | ● |
| 3 | 卡瓦牙表面硬度 | SY/T5049-2016 | SY/T5049-2016中6.1.3条 |  | ● |

（6）钻井卡瓦（气动或液动）

2019年钻井卡瓦（气动或液动）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 气缸（液缸）负载性能试验 | SY/T5049-2016 | SY/T5049-2016中7.5条 | ● |  |
| 2 | 出厂载荷试验 | SY/T5049-2016 | SY/T5049-2016中7.6.3条 | ● |  |
| 3 | 卡瓦接触性能试验 | SY/T5049-2016 | SY/T5049-2016中7.6.1条 |  | ● |
| 4 | 气控（液控）系统泄漏试验 | SY/T5049-2016 | SY/T5049-2016中7.4条 |  | ● |
| 5 | 卡瓦牙表面硬度 | SY/T5049-2016 | SY/T5049-2016中6.1.3条 |  | ● |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 142、抽油机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽油机 | 80 | 2 | 2 | 90 |

（1）游梁式抽油机

2019年游梁式抽油机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 支架顶部振幅 | GB/T 29021-2012 | GB/T 29021-2012 | ● |  |
| 2 | 悬点投影 | GB/T 29021-2012 | GB/T 29021-2012 | ● |  |
| 3 | 刹车装置的平稳性、可靠性和刹车操作力 | GB/T 29021-2012 | GB/T 29021-2012 |  | ● |
| 4 | 噪声 | GB/T 29021-2012 | GB/T 29021-2012 |  | ● |
| 5 | 两曲柄剪刀差 | GB/T 29021-2012 | GB/T 29021-2012 |  | ● |
| 6 | 连接曲柄与减速器输出轴的楔键上下接触面积 注1 | GB/T 29021-2012 | GB/T 29021-2012 |  | ● |
| 备注 | 注1：仅适用于曲柄与减速器输出轴使用楔键连接的情况（平键连接无此检验项目） |

（2）无游梁式抽油机

2019年无游梁式抽油机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 机架顶部振幅 | SY/T 6729-2014 | SY/T 6729-2014 | ● |  |
| 2 | 悬点投影 | SY/T 6729-2014 | SY/T 6729-2014 | ● |  |
| 3 | 刹车装置可靠性 | SY/T 6729-2014 | SY/T 6729-2014 |  | ● |
| 4 | 整机噪声 | SY/T 6729-2014 | SY/T 6729-2014 |  | ● |
| 5 | 悬吊机构让位灵活性 | SY/T 6729-2014 | SY/T 6729-2014 |  | ● |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 143、抽油泵

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽油泵 | 60 | 2 | 1 | 90 |

（1）整筒抽油泵

2019年整筒抽油泵产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 泵总成密封性能 | GB/T18607-2017 | GB/T18607-2017 |  | ● |
| 2 | 配合间隙漏失量 | GB/T18607-2017 | GB/T18607-2017 |  | ● |
| 3 | 柱塞外径 | GB/T18607-2017 | GB/T18607-2017 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）组合泵筒管式抽油泵

2019年组合泵筒管式抽油泵产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 泵总成密封性能 | SY/T5059-2009 | SY/T5059-2009 |  | ● |
| 2 | 灵活性能 | SY/T5059-2009 | SY/T5059-2009 |  | ● |
| 3 | 配合间隙漏失量 | SY/T5059-2009 | SY/T5059-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 144、抽油杆及其接箍

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽油杆及其接箍 | 70 | 2 | 0.5 | 90 |

（1）抽油杆

2019年抽油杆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抽油杆抗拉强度（杆体、杆头） | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.4.2 | ● |  |
| 2 | 抽油杆屈服强度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.4.2 | ● |  |
| 3 | 抽油杆伸长率 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.4.2 |  | ● |
| 4 | 抽油杆断面收缩率 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.4.2 |  | ● |
| 5 | 杆体直径 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.5 | ● |  |
| 6 | HY型抽油杆表面硬度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.4.2 |  | ● |
| 7 | 抽油杆最小螺纹尺寸 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.5 |  | ● |
| 8 | 抽油杆最大螺纹尺寸 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.5 |  | ● |
| 9 | 抽油杆外螺纹台肩面平行度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.5 |  | ● |
| 10 | 抽油杆扳手方宽度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.5 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）光杆

2019年光杆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 力学性能试验 | 光杆抗拉强度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 B.4.1 | ● |  |
| 2 |  | 光杆屈服强度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 B.4.1 | ● |  |
| 3 |  | 光杆伸长率 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 B.4.1 |  | ● |
| 4 |  | 光杆断面收缩率 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 B.4.1 |  | ● |
| 5 | 光杆杆体直径 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 B.4.2 | ● |  |
| 6 | HY型光杆表面硬度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 B.3.3 |  | ● |
| 7 | 光杆最小螺纹尺寸（抽油杆螺纹） | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.5 |  | ● |
| 8 | 光杆最大螺纹尺寸（抽油杆螺纹） | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.5 |  | ● |
| 9 | 光杆外螺纹台肩面平行度（抽油杆螺纹） | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 A.5 |  | ● |
| 10 | 光杆表面粗糙度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 B.4.4 |  | ● |
| 11 | 光杆金属喷焊层硬度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 B.5 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（3）空心抽油杆

2019年空心抽油杆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗拉强度（杆体、杆头） | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.5 | ● |  |
| 2 | 下屈服强度 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.5 | ● |  |
| 3 | 断后伸长率 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.5 |  | ● |
| 4 | 断面收缩率 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.5 |  | ● |
| 5 | 杆体外径 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.4 | ● |  |
| 6 | HY型空心抽油杆表面硬度 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.5 |  | ● |
| 7 | 空心抽油杆接箍硬度 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.4.2 |  | ● |
| 8 | 最小螺纹尺寸 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.4 |  | ● |
| 9 | 最大螺纹尺寸 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.4 |  | ● |
| 10 | 外螺纹台肩面平行度 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.4 |  | ● |
| 11 | 内螺纹端面平行度 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.4 |  | ● |
| 12 | 空心抽油杆扳手方宽度 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.4 |  | ● |
| 13 | 空心抽油杆接箍扳手方宽度 | SY/T 5550-2012 | SY/T 5550-2012 7.3.4 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（4）抽油杆接箍

2019年抽油杆接箍产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 接箍硬度 | SY/T 5029-2013 | SY/T5029-2013 C.3.4.2 | ● |  |
| 2 | 接箍外径 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 C.6 | ● |  |
| 3 | SM级接箍喷焊层硬度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 C.4.2 |  | ● |
| 4 | 接箍最大螺纹尺寸 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 C.6 |  | ● |
| 5 | 接箍最小螺纹尺寸 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 C.6 |  | ● |
| 6 | 接箍内螺纹端面平行度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 C.6 |  | ● |
| 7 | 接箍扳手方宽度 | SY/T 5029-2013 | SY/T 5029-2013 C.6 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 145、汽车风窗玻璃清洗液

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 40 | 2 | 8 | 90 |

2019年汽车风窗玻璃清洗液产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 冰点 | GB/T 23436-2009 | SH/T 0090-1991 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB/T 23436-2009 | SH/T 0069-1991 |  | ● |
| 3 | 相容性 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录C |  | ● |
| 4 | 对橡胶的影响 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录E |  | ● |
| 5 | 对塑料的影响 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录F |  | ● |
| 6 | 热稳定性 | GB/T 23436-2009 | GB/T 23436-2009 附录H |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 146、摩托车制动蹄组件和制动衬组件

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摩托车制动蹄组件和制动衬组件 | 40 | 2 | 2 | 50 |

（1）摩托车制动蹄组件

2019年摩托车制动蹄组件产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 制动片中石棉 | QC/T 226-2014 | GB/T 23263-2009 | ● |  |
| 2 | 制动蹄表面质量 | 制动蹄表面 | QC/T 226-2014 | QC/T 226-2014 |  | ● |
| 3 |  | 铸件缺陷 | QC/T 226-2014 | QC/T 226-2014 |  | ● |
| 4 | 制动片表面质量 | 制动片表面 | QC/T 226-2014 | QC/T 226-2014 |  | ● |
| 5 |  | 制动片油污 | QC/T 226-2014 | QC/T 226-2014 | ● |  |
| 6 | 摩擦性能 | QC/T 226-2014 | QC/T 227.1-2009 | ● |  |
| 7 | 制动片周向位移 | QC/T 226-2014 | QC/T 226-2014 |  | ● |
| 8 | 黏结质量 | QC/T 226-2014 | QC/T 227.2-2009 | ● |  |
| 9 | 黏结剪切强度 | QC/T 226-2014 | QC/T 227.2-2009 | ● |  |
| 10 | 径向压溃压力 | QC/T 226-2014 | QC/T 226-2014 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）摩托车制动衬组件

2019年摩托车制动衬组件产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 制动片中石棉 | QC/T 226-2014 | GB/T 23263-2009 | ● |  |
| 2 | 制动片表面质量 | 制动片表面 | QC/T 226-2014 | QC/T 226-2014 |  | ● |
| 3 |  | 制动片油污 | QC/T 226-2014 | QC/T 226-2014 | ● |  |
| 4 | 摩擦性能 | QC/T 226-2014 | QC/T 227.1-2009 | ● |  |
| 5 | 制动片周向位移 | QC/T 226-2014 | QC/T 226-2014 |  | ● |
| 6 | 黏结质量 | QC/T 226-2014 | QC/T 227.2-2009 | ● |  |
| 7 | 黏结剪切强度 | QC/T 226-2014 | QC/T 227.2-2009 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 147、防盗保险柜（箱）

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防盗保险柜（箱） | 60 | 2 | 3 | 60 |

(1)防盗保险柜

2019年防盗保险柜产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 功能试验 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.1.3 |  | ● |
| 2 | 隙缝及孔检验 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.2.4 |  | ● |
| 3 | 电子锁密钥量检查 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.4.1 |  | ● |
| 4 | 抗撞击试验 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.4.3 |  | ● |
| 5 | 密码锁功能检验 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.4.4 |  | ● |
| 6 | 电压适应性试验 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.4.5 |  | ● |
| 7 | 电源接口应急开启检查 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.4.7 |  | ● |
| 8 | 电源电压适应性试验 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.5.1 |  | ● |
| 9 | 电源绝缘电阻试验c | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.5.2 | ● | ● |
| 10 | 电源抗电强度试验c | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.5.3 | ● | ● |
| 11 | 电源过流保护试验 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.5.4 |  | ● |
| 12 | 电源转换试验 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.5.5 |  | ● |
| 13 | 电源外接检查 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.5.8 |  | ● |
| 14 | 防破坏功能 | GB 10409-2001 | GB 10409-2001 6.7 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c电源额定电压为危险电压(36V以上)时适用A类，安全电压（36及以下）时适用B类。 |
| 备注 | 序号3至序号14项目适用于电子防盗保险柜。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

(2)防盗保险箱

2019年防盗保险箱产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸测量 | GA 166-2006 | GA 166-2006 6.1.1 |  | ● |
| 2 | 结构检验 | GA 166-2006 | GA 166-2006 6.1.2 |  | ● |
| 3 | 电子密码锁检查 | GA 166-2006 | GA 166-2006 6.3.1 |  | ● |
| 4 | 防破坏功能试验 | GA 166-2006 | GA 166-2006 6.5 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 序号3项目适用于电子防盗保险柜。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 148、可燃气体探测器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体探测器 | 50 | 2 | 6 | 70 |

2019年可燃气体探测器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 报警动作值试验 | GB15322.2-2003 | GB15322.2-2003 |  | ● |
| 2 | 方位试验 | GB15322.2-2003 | GB15322.2-2003 |  | ● |
| 3 | 报警重复性试验 | GB15322.2-2003 | GB15322.2-2003 |  | ● |
| 4 | 高速气流试验 | GB15322.2-2003 | GB15322.2-2003 |  | ● |
| 5 | 绝缘电阻试验 | GB15322.2-2003 | GB15322.2-2003 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 149、自吸过滤式防颗粒物呼吸器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 30 | 2 | 21 | 90 |

2019年自吸过滤式防颗粒物呼吸器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2006 | GB 2626-2006 6.3 | ● |  |
| 2 | 呼吸阻力 | GB 2626-2006 | GB 2626-2006 6.5、6.6 | ● |  |
| 3 | 呼气阀气密性c | GB 2626-2006 | GB 2626-2006 6.7 | ● |  |
| 4 | 呼气阀盖 | GB 2626-2006 | GB 2626-2006 6.8 | ● |  |
| 5 | 视野 | GB 2626-2006 | GB 2626-2006 6.10 |  | ● |
| 6 | 头带 | GB 2626-2006 | GB 2626-2006 6.11 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 只测半面罩 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 150、汽车后视镜

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车后视镜 | 30 | 2 | 2 | 60 |

2019年汽车后视镜产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 一般要求 | GB 15084-2013 | GB 15084-2013 |  | ● |
| 2 | 反射面反射率 | GB 15084-2013 | GB 15084-2013 | ● |  |
| 3 | 后视镜撞击性能 | GB 15084-2013 | GB 15084-2013 | ● |  |
| 4 | 反射面曲率半径 | GB 15084-2013 | GB 15084-2013 | ● |  |
| 5 | 后视镜尺寸 | GB 15084-2013 | GB 15084-2013 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 151、汽车防飞溅装置

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车防飞溅装置 | 30 | 2 | 2 | 60 |

2019年汽车防飞溅装置产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 集水率 | GB 34659-2017 | GB 34659-2017附录A | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 152、汽车座椅及头枕

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅及头枕 | 100 | 2 | 2 | 90 |

2019年汽车座椅及头枕产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 座椅固定强度、调节装置、锁止装置和移位折叠装置的强度试验（动态试验） | GB 15083-2006 | GB 15083-2006 第5.3.1条款 | ● |  |
| 2 | 头枕性能 | GB 11550-2009 | GB 11550-2009 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 153、防静电服

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电服 | 30 | 2 | 14 | 90 |

2019年防静电服产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 面料 | 点对点电阻 | GB 12014-2009 | GB 12014-2009 附录A | ● |  |
| 2 |  | 甲醛含量 | GB 12014-2009 | GB/T 2912.1-1998 或 GB/T 2912.1-2002 | ● |  |
| 3 |  | pH值 | GB 12014-2009 | GB/T 7573-2002或 GB/T 7573-2009 | ● |  |
| 4 |  | 断裂强力 | GB 12014-2009 | GB/T 3923.1-1997或 GB/T 3923.1-2013 | ● |  |
| 5 | 服装 | 带电电荷量 | GB 12014-2009 | GB 12014-2009 附录B | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 154、电绝缘鞋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电绝缘鞋 | 30 | 2 | 14 | 90 |

2019年电绝缘鞋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 鞋帮 | 耐撕裂性c | GB 12011-2009 | QB/T 2711-2005 |  | ● |
| 2 |  | 拉伸性能 | GB 12011-2009 | QB/T 2710-2005 GB/T 528-2009 | ● |  |
| 3 |  | 耐折性d | GB 12011-2009 | GB/T 20991-2007 6.5 | ● |  |
| 4 | 外底 | 耐折性 | GB 12011-2009 | GB/T 20991-2007 8.4.2 | ● |  |
| 5 | 成鞋 | 防漏性d | GB 12011-2009 | GB/T 20991-2007 5.7 | ● |  |
| 6 | 电性能要求e | GB 12011-2009 | GB 12011-2009 5.18 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c仅适用于电绝缘皮鞋类。 d仅适用于电绝缘全橡胶胶鞋类和电绝缘全聚合材料鞋类。 e只测电绝缘皮鞋、电绝缘全橡胶胶鞋和电绝缘全聚合材料鞋。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 155、保护足趾安全（防护）鞋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护足趾安全（防护）鞋 | 30 | 2 | 14 | 90 |

（1）保护足趾安全鞋

2019年保护足趾安全鞋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 成鞋 | 安全鞋的抗冲击性 | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 5.4 | ● |  |
| 2 |  | 安全鞋的耐压力性 | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 5.5 | ● |  |
| 3 |  | 防漏性d | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 5.7 | ● |  |
| 4 | 鞋帮 | 撕裂强度c | GB 21148-2007 | QB/T 2711-2005 | ● |  |
| 5 |  | 拉伸性能 | GB 21148-2007 | QB/T 2710-2005 GB/T 20991-2007 6.4.2 GB/T 528-2009 | ● |  |
| 6 |  | 耐折性d | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 6.5 | ● |  |
| 7 | 外底 | 耐折性 | GB 21148-2007 | GB/T 20991-2007 8.4 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c仅适用于用皮革和其他材料制成的鞋，全橡胶或全聚合材料鞋除外。 d仅适用于全橡胶（即完全硫化的）或全聚合材料（即完全模制的）鞋。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

（2）保护足趾防护鞋

2019年保护足趾防护鞋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 成鞋 | 防护鞋的抗冲击性 | GB 21147-2007 | GB/T 20991-2007 5.4 | ● |  |
| 2 |  | 防护鞋的耐压力性 | GB 21147-2007 | GB/T 20991-2007 5.5 | ● |  |
| 3 |  | 防漏性d | GB 21147-2007 | GB/T 20991-2007 5.7 | ● |  |
| 4 | 鞋帮 | 撕裂强度c | GB 21147-2007 | QB/T 2711-2005 | ● |  |
| 5 |  | 拉伸性能 | GB 21147-2007 | QB/T 2710-2005 GB/T 20991-2007 6.4.2 GB/T 528-2009 | ● |  |
| 6 |  | 耐折性d | GB 21147-2007 | GB/T 20991-2007 6.5 | ● |  |
| 7 | 外底 | 耐折性 | GB 21147-2007 | GB/T 20991-2007 8.4 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 c仅适用于用皮革和其他材料制成的鞋，全橡胶或全聚合材料鞋除外。 d仅适用于全橡胶（即完全硫化的）或全聚合材料（即完全模制的）鞋。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 156、一般压力表

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般压力表 | 60 | 2 | 5 | 90 |

2019年一般压力表产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 基本误差 | GB/T 1226-2017 | GB/T 1226-2017 6.5 |  | ● |
| 2 | 回差 | GB/T 1226-2017 | GB/T 1226-2017 6.6 |  | ● |
| 3 | 指针偏转的平稳性 | GB/T 1226-2017 | GB/T 1226-2017 6.7 |  | ● |
| 4 | 轻敲位移 | GB/T 1226-2017 | GB/T 1226-2017 6.8 |  | ● |
| 5 | 超压 | GB/T 1226-2017 | GB/T 1226-2017 6.10 |  | ● |
| 6 | 抗运输环境性能 | GB/T 1226-2017 | GB/T 1226-2017 6.15 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 157、测量互感器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量互感器 | 60 | 2 | 3 | 90 |

（1）Um为12kV的户内浇注型电流互感器

2019年Um为12kV的户内浇注型电流互感器检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 一次端工频耐压试验 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.2-2014 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.2-2014 | ● |  |
| 2 | 局部放电测量 | GB/T20840.1-2010 | GB/T20840.1-2010 | ● |  |
| 3 | 二次端工频耐压试验 | GB/T20840.1-2010 | GB/T20840.1-2010 | ● |  |
| 4 | 准确度试验 | GB/T20840.2-2014 | GB/T20840.2-2014 |  | ● |
| 5 | 匝间过电压试验 | GB/T20840.2-2014 | GB/T20840.2-2014 |  | ● |
| 6 | 温升试验 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.2-2014 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.2-2014 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）Um为12kV的户内浇注式不接地型电磁式电压互感器

2019年Um为12kV的户内浇注式不接地型电磁式电压互感器

检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 一次端工频耐压试验 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.3-2013 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.3-2013 | ● |  |
| 2 | 局部放电测量 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.3-2013 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.3-2013 | ● |  |
| 3 | 二次端工频耐压试验 | GB/T20840.1-2010 | GB/T20840.1-2010 | ● |  |
| 4 | 准确度试验 | GB/T20840.3-2013 | GB/T20840.3-2013 |  | ● |
| 5 | 一次端冲击耐压试验 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.3-2013 | GB/T20840.1-2010 GB/T20840.3-2013 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 158、防爆电器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆电器 | 60 | 3 | 7 | 60 |

2019年防爆电器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 标志 | 防爆标志 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 第29.3条 |  | ● |
|  |  | 警告标志 |  | GB3836.1-2010 第29.11条 |  | ● |
| 2 | 抗冲击试验 |  | GB3836.1-2010 第26.4.2条 | ● |  |
| 3 | 电气间隙 | GB3836.2-2010 GB3836.3-2010 | GB3836.3-2010 第4.3条 | ● |  |
| 4 | 爬电距离 | GB3836.2-2010 GB3836.3-2010 | GB3836.3-2010 第4.4条 | ● |  |
| 5 | 电缆引入装置的夹紧试验 | 拉力试验 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 附录A.3.1.4条 | ● |  |
|  |  | 机械强度 |  | GB3836.1-2010 附录A.3.1.5条 | ● |  |
| 6 | 隔爆外壳引入装置的型式试验 | 密封试验 | GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 附录C.3.1条 | ● |  |
|  |  | 机械强度试验 |  | GB3836.2-2010 附录C.3.2条 | ● |  |
| 7 | 隔爆接合面 | GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 第5、6、7、8条 | ● |  |
| 8 | 外壳耐压试验 |  | GB3836.2-2010 第15.1条 | ● |  |
| 9 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB3836.2-2010 第15.2条 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 注1：电气间隙、爬电距离项目仅适用于I类及增安型防爆产品，由企业提供产品绝缘材料按相比漏电起痕指数（CTI）分级的证明材料。 注2：电缆引入装置的夹紧试验和隔爆外壳引入装置的型式试验项目由企业明确产品适用的最小电缆直径值。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 159、防爆电机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆电机 | 40 | 2 | 7 | 40 |

2019年防爆电机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 标志 | 防爆标志 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 第29．3条 |  | ● |
| 2 | 抗冲击试验 |  | GB3836.1-2010 第26.4.2条 | ● |  |
| 3 | 电气间隙 | GB3836.2-2010 GB3836.3-2010 | GB3836.3-2010 第4.3条 | ● |  |
| 4 | 爬电距离 | GB3836.2-2010 GB3836.3-2010 | GB3836.3-2010 第4.4条 | ● |  |
| 5 | 电缆引入装置的夹紧试验 | 拉力试验 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 附录A.3.1.4条 | ● |  |
|  |  | 机械强度 |  | GB3836.1-2010 附录A.3.1.5条 | ● |  |
| 6 | 隔爆外壳引入装置的型式试验 | 密封试验 | GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 附录C.3.1条 | ● |  |
|  |  | 机械强度试验 |  | GB3836.2-2010 附录C.3.2条 | ● |  |
| 7 | 隔爆接合面 | GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 第5、8条 | ● |  |
| 8 | 外壳耐压试验 |  | GB3836.2-2010 第15.1条 | ● |  |
| 9 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB3836.2-2010 第15.2条 | ● |  |
| 10 | 效率的确定 | GB 18613-2012 | GB/T1032-2012 第11.3条 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 注1：电气间隙、爬电距离项目仅适用于I类及增安型防爆产品,由企业提供产品绝缘材料按相比漏电起痕指数（CTI）分级的证明材料。 注2：电缆引入装置的夹紧试验和隔爆外壳引入装置的型式试验项目由企业明确产品适用的最小电缆直径值。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 160、防爆灯具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆灯具 | 60 | 2 | 7 | 60 |

2019年防爆灯具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 标志 | 防爆标志 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 第29.3条 |  | ● |
|  |  | 警告标志 |  | GB3836.1-2010 第29.11条 |  | ● |
| 2 | 抗冲击试验 |  | GB3836.1-2010 第26.4.2条 | ● |  |
| 3 | 电气间隙 | GB3836.2-2010 GB3836.3-2010 | GB3836.3-2010 第4.3条 | ● |  |
| 4 | 爬电距离 | GB3836.2-2010 GB3836.3-2010 | GB3836.3-2010 第4.4条 | ● |  |
| 5 | 电缆引入装置的夹紧试验 | 拉力试验 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 附录A.3.1.4条 | ● |  |
|  |  | 机械强度 |  | GB3836.1-2010 附录A.3.1.5条 | ● |  |
| 6 | 隔爆外壳引入装置的型式试验 | 密封试验 | GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 附录C.3.1条 | ● |  |
|  |  | 机械强度试验 |  | GB3836.2-2010 附录C.3.2条 | ● |  |
| 7 | 隔爆接合面 | GB3836.2-2010 | GB3836.2-2010 第5、6条 | ● |  |
| 8 | 外壳耐压试验 |  | GB3836.2-2010 第15.1条 | ● |  |
| 9 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB3836.2-2010 第15.2条 | ● |  |
| 10 | 温度测定 | GB3836.1-2010 | GB3836.1-2010 第26.5.1条 | ● |  |
| 11 | 热剧变试验 |  | GB3836.1-2010 第26.5.2条 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 备注 | 注1：电气间隙、爬电距离项目仅适用于I类及增安型防爆产品，由企业提供产品绝缘材料按相比漏电起痕指数（CTI）分级的证明材料。 注2：热剧变试验项目中仅对玻璃透明件进行。 注3：电缆引入装置的夹紧试验和隔爆外壳引入装置的型式试验项目由企业明确产品适用的最小电缆直径值。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 161、电冰箱

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电冰箱 | 60 | 3 | 25 | 90 |

2019年电冰箱产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 4 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 6 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 7 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 9 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 12 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 13 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 15 | 噪声 | GB 19606-2004 | GB 19606-2004 |  | ● |
| 16 | 储藏温度 | GB/T 8059-2016 | GB/T 8059-2016 |  | ● |
| 17 | 冷冻能力 |  |  |  | ● |
| 18 | 总容积 | GB 12021.2-2015 | GB 12021.2-2015 |  | ● |
| 19 | 耗电量 | 标准耗电量 | GB 12021.2-2015 | GB 12021.2-2015 |  | ● |
|  |  | 综合耗电量 |  |  |  |  |
| 20 | 能效等级（能效指数） | GB 12021.2-2015 | GB 12021.2-2015 |  | ● |
| 21 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 22 | 连续骚扰功率 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 162、电烤箱及烘烤器具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电烤箱及烘烤器具 | 50 | 2 | 10 | 75 |

2019年电烤箱及烘烤器具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 9 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条试验） |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 163、吸油烟机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸油烟机 | 40 | 2 | 12 | 75 |

2019年吸油烟机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 9 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 17 | 噪声 | GB 19606-2004 | GB 19606-2004 |  | ● |
| 18 | 空气性能 | 风量 | GB/T 17713-2011 | GB/T 17713-2011 |  | ● |
|  |  | 风压 |  |  |  |  |
| 19 | 能效等级 | 全压效率 | GB 29539-2013 | GB 29539-2013 |  | ● |
|  |  | 待机功率 |  |  |  |  |
|  |  | 关机功率 |  |  |  |  |
|  |  | 常态气味降低度 |  |  |  |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 164、家用电动洗衣机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用电动洗衣机 | 60 | 3 | 7 | 65 |

2019年家用电动洗衣机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作(洗涤电机堵转试验) |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 第19.7条 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.24-2008 GB 4706.26-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 17 | 噪声 | GB 19606-2004 | GB 19606-2004 |  | ● |
| 18 | 能效等级 | 单位功效耗电量 | GB 12021.4-2013 | GB 12021.4-2013 |  | ● |
| 19 |  | 单位功效用水量 | GB 12021.4-2013 | GB 12021.4-2013 |  | ● |
| 20 |  | 洗净比 | GB 12021.4-2013 | GB 12021.4-2013 |  | ● |
| 21 | 漂洗性能 | GB/T 4288-2008或GB/T 4288-2018 | GB/T 4288-2008或GB/T 4288-2018 |  | ● |
| 22 | 含水率 | GB/T 4288-2008或GB/T 4288-2018 | GB/T 4288-2008或GB/T 4288-2018 |  | ● |
| 23 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 24 | 连续骚扰功率 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 165、电磁灶

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁灶 | 60 | 3 | 12 | 75 |

2019年电磁灶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.29-2008 GB 4706.14-2008 GB 4706.22-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 9 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 17 | 能效等级 | 热效率 | GB 21456-2014 | GB 21456-2014 |  | ● |
|  |  | 待机功率 |  |  |  |  |
| 18 | 端子骚扰电压 | GB 4824-2013 | GB 4824-2013 |  | ● |
| 19 | 电磁辐射骚扰 |  |  |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 166、电压力锅

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压力锅 | 40 | 2 | 10 | 70 |

2019年电压力锅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 167、室内加热器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内加热器 | 60 | 2 | 10 | 75 |

2019年室内加热器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 168、电热水壶

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热水壶 | 60 | 2 | 7 | 50 |

2019年电热水壶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 169、电源适配器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/机构） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源适配器 | 80 | 4 | 20 | 60 |

（1）信息技术设备及电信终端设备用电源适配器

2019年信息技术设备及电信终端设备用电源适配器

产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 电源接口 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 2 | 电击和能量危险的防护 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 3 | 接地导体及其连接的电阻 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 4 | 电气绝缘 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 5 | 电气间隙、爬电距离 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 6 | 导体的端接 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 7 | 机械强度 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 8 | 直插式设备 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 9 | 发热要求 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 10 | 接触电流和保护导体电流 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 11 | 抗电强度 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 12 | 异常工作和故障条件 | GB4943.1-2011 | GB4943.1-2011 | ● |  |
| 13 | 电源端子和电信端口的传导骚扰 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 14 | 辐射骚扰场强 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 15 | 平均效率能效限定值c | GB20943-2013 | GB20943-2013 |  | ● |
| 16 | 空载状态能效限定值c | GB20943-2013 | GB20943-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目； c额定输出功率大于250W的、非单路输出的电源适配器无需进行平均效率能效限定值和空载状态能效限定值试验。 |

（2）音视频设备用电源适配器

2019年音视频设备用电源适配器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 正常工作条件下的发热 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 2 | 防电击保护的结构要求 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 4 | 绝缘要求 （湿热处理、绝缘电阻和抗电强度） | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 5 | 故障条件 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 6 | 冲击试验 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 7 | 电气间隙和爬电距离 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 8 | 端子 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 9 | 外接软线 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 10 | 电气连接和机械固定 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 11 | 电源端骚扰电压 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |  | ● |
| 12 | 骚扰功率 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |  | ● |
| 13 | 平均效率能效限定值c | GB20943-2013 | GB20943-2013 |  | ● |
| 14 | 空载状态能效限定值c | GB20943-2013 | GB20943-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目； c额定输出功率大于250W的、非单路输出的电源适配器无需进行平均效率能效限定值和空载状态能效限定值试验。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 170、房间空气调节器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房间空气调节器 | 20 | 2 | 12 | 75 |

（1）房间空气调节器（定频型空调器）

2019年房间空气调节器（定频型空调器）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 4 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 6 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 9 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 10 | 外导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 11 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 13 | 制冷量 | GB/T 7725-2004 | GB/T 7725-2004 |  | ● |
| 14 | 制冷消耗功率 |  |  |  | ● |
| 15 | 热泵制热量 |  |  |  | ● |
| 16 | 热泵制热消耗功率 |  |  |  | ● |
| 17 | 噪声 | GB 19606-2004 | GB 19606-2004 |  | ● |
| 18 | 能效等级（能效比） | GB 12021.3-2010 | GB 12021.3-2010 |  | ● |
| 19 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 20 | 连续骚扰功率 |  |  |  | ● |
| 21 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

（2）房间空气调节器（变频型空调器）

2019年房间空气调节器（变频型空调器）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 4 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 6 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 结构 （不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 9 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 10 | 外导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 11 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 13 | 额定制冷量 | GB/T 7725-2004 | GB/T 7725-2004 |  | ● |
| 14 | 额定制冷消耗功率 |  |  |  | ● |
| 15 | 额定中间制冷量 |  |  |  | ● |
| 16 | 额定中间制冷消耗功率 |  |  |  | ● |
| 17 | 额定热泵制热量 |  |  |  | ● |
| 18 | 额定热泵制热消耗功率 |  |  |  | ● |
| 19 | 额定中间制热量 |  |  |  | ● |
| 20 | 额定中间制热消耗功率 |  |  |  | ● |
| 21 | 低温制热量 |  |  |  | ● |
| 22 | 低温制热消耗功率 |  |  |  | ● |
| 23 | 能效等级（季节能源消耗效率）或 能效等级（全年能源消耗效率） | GB 21455-2013 | GB 21455-2013 |  | ● |
| 24 | 待机功率 |  |  |  | ● |
| 25 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 26 | 连续骚扰功率 |  |  |  | ● |
| 27 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 171、储水式电热水器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储水式电热水器 | 60 | 3 | 12 | 90 |

2019年储水式电热水器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-1998 GB4706.12-2006 | GB 4706.1-1998 GB 4706.12-2006 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 在工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作 |  |  | ● |  |
| 8 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 9 | 结构 |  |  | ● |  |
| 10 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 12 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 13 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 14 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 15 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 |  |  | ● |  |
| 16 | 对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求 |  |  | ● |  |
| 17 | 额定容量 | GB/T 20289-2006 | GB/T 20289-2006 |  | ● |
| 18 | 能效等级 | 24小时固有能耗系数 | GB 21519-2008 | GB 21519-2008 |  | ● |
|  |  | 热水输出率 |  |  |  |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 172、食具消毒柜

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/机构） | 整体抽检工作 完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食具消毒柜 | 40 | 2 | 10 | 60 |

2019年食具消毒柜产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) |  |  | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 9 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 17 | 辐射、毒性和类似危险 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 173、集成电路（IC）卡读写机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成电路（IC）卡读写机 | 40 | 2 | 20 | 70 |

2019年集成电路（IC）卡读写机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 相互确认时间 | GB/T 18239-2000 | GB/T 18239-2000 |  | ● |
| 2 | 键盘 | GB/T 18239-2000 | GB/T 18239-2000 |  | ● |
| 3 | 通信 | GB/T 18239-2000 | GB/T 18239-2000 |  | ● |
| 4 | 脱机工作能力 | GB/T 18239-2000 | GB/T 18239-2000 |  | ● |
| 5 | 接触电流和 保护导体电流 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 6 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 7 | 接地导体及 其连接的电阻 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 8 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 9 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 10 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 11 | 直插式设备 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 12 | 电源端子和电信端口的传导骚扰 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 13 | 辐射骚扰场强 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 14 | 静电放电抗扰度 | GB/T 17618-2015 | GB/T 17618-2015 GB/T 17626.2-2006 |  | ● |
| 15 | 电快速瞬变脉冲 群抗扰度 | GB/T 17618-2015 | GB/T 17618-2015 GB/T 17626.4-2008 |  | ● |
| 16 | 浪涌（冲击）抗扰度 | GB/T 17618-2015 | GB/T 17618-2015 GB/T 17626.5-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 174、路由器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 30 | 2 | 10 | 60 |

2019年路由器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 2 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 3 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 4 | 接触电流和 保护导体电流 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 5 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 6 | 电源端子骚扰电压 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 7 | 辐射骚扰场强 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 175、可移式通用灯具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移式通用灯具 | 120 | 4 | 15 | 60 |

2019年可移式通用灯具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 结构 | 走线槽 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
|  |  | 平稳性 | GB 7000.204-2008 | GB 7000.204-2008 |  |  |
|  |  | 夹紧力 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
|  |  | 不可替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
|  |  | 非用户替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
|  |  | 视网膜蓝光危害 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
| 2 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
|  |  | 外部接线截面积 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 |  |  |
|  |  | 软线固定架 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 |  |  |
| 3 | 防触电保护 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
| 4 | 耐久性试验和热试验 | 耐久性试验 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
| 5 | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
|  |  | 耐燃烧、防引燃 |  |  |  |  |
| 6 | 骚扰电压（电源端子） | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 |  | ● |
| 7 | 辐射电磁骚扰 （30MHz～300MHz） | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 |  | ● |
| 8 | 谐波电流限值 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目; b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 176、LED控制装置

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED控制装置 | 60 | 2 | 15 | 60 |

2019年LED控制装置产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 防止意外接触带电部件的措施 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 2 | 保护接地装置 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 3 | 防潮与绝缘 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 4 | 介电强度 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 5 | 异常状态 | GB 19510.14-2009 | GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 6 | 结构 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 7 | 爬电距离和电气间隙 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 8 | 螺钉、载流部件及连接件 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 9 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 10 | 耐腐蚀 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | ● |  |
| 11 | 附录I：独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的补充要求 | GB 19510.14-2009 | GB 19510.14-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目; b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 177、电风扇

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电风扇 | 75 | 3 | 10 | 50 |

2019年电风扇产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线（不包括第23.3条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 | ● |  |
| 17 | 噪声 | GB 19606-2004 | GB 19606-2004 |  | ● |
| 18 | 风量 | GB/T 13380-2007 | GB/T 13380-2007 |  | ● |
| 19 | 能效等级（能效值） | GB12021.9-2008 | GB 12021.9-2008 |  | ● |
| 20 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 21 | 连续骚扰功率 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 178、有源音箱

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有源音箱 | 60 | 3 | 15 | 60 |

2019年有源音箱产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 正常工作条件下的发热 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 2 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 4 | 绝缘要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 5 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 6 | 端子 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 7 | 外接软线 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 8 | 电源端骚扰电压 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |  | ● |
| 9 | 骚扰功率 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 179、彩色电视机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色电视机 | 60 | 3 | 20 | 60 |

2019年彩色电视机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 亮度 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |
| 2 | 对比度 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |
| 3 | 重显率 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |
| 4 | 清晰度 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |
| 5 | 亮度均匀性 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |
| 6 | 色域覆盖率 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |  | ● |
| 7 | 声频率响应特性 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11157.2-2016 |  | ● |
| 8 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 9 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 10 | 绝缘要求（不包括第10.2条的试验） | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 11 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 12 | 端子 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 13 | 外接软线 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 14 | 正常工作条件下的发热 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 15 | 能效指数 | GB 24850-2013 能效标识 | GB 24850-2013 |  | ● |
| 16 | 被动待机功率 | GB 24850-2013 能效标识 | GB 24850-2013 |  | ● |
| 17 | 电源端骚扰电压 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |  | ● |
| 18 | 辐射骚扰场强 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |  | ● |
| 19 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 180、快热式电热水器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快热式电热水器 | 30 | 2 | 7 | 50 |

2019年快热式电热水器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 4 | 在工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 8 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 9 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 10 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 13 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 14 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 181、热泵热水机（器）

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵热水机（器） | 50 | 2 | 10 | 75 |

2019年热泵热水机（器）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46、22.105、22.106、22.110条的试验） |  |  | ● |  |
| 9 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 12 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 13 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 15 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-1998 GB 4706.12-2006 | GB 4706.1-1998 GB 4706.12-2006 | ● |  |
| 16 | 发热 |  |  | ● |  |
| 17 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 18 | 耐潮湿（仅做第15.3条的试验） |  |  | ● |  |
| 19 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 20 | 结构 |  |  | ● |  |
| 21 | 接地措施(仅做第27.1条的试验) |  |  | ● |  |
| 22 | 热泵制热量 | GB/T 21362-2008 GB/T 23137-2008 GB 29541-2013 | GB/T 21362-2008 GB/T 23137-2008 GB 29541-2013 |  | ● |
| 23 | 热泵制热消耗功率 | GB/T 21362-2008 GB/T 23137-2008 GB 29541-2013 | GB/T 21362-2008 GB/T 23137-2008 GB 29541-2013 |  | ● |
| 24 | 能源效率等级 | GB 29541-2013 | GB 29541-2013 |  | ● |
| 25 | 储水箱容量 | GB/T 21362-2008 GB/T 23137-2008 | GB/T 21362-2008 GB/T 23137-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 182、自动电饭锅

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动电饭锅 | 75 | 3 | 7 | 80 |

2019年自动电饭锅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和 电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 9 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 17 | 能效等级 | 热效率值 | GB 12021.6-2017 | GB 12021.6-2017 |  | ● |
| 18 |  | 待机功率 |  |  |  | ● |
| 19 |  | 保温能耗 |  |  |  | ● |
| 20 | 骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 21 | 骚扰功率 |  |  |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 183、固定式通用灯具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式通用灯具 | 120 | 4 | 15 | 60 |

2019年固定式通用灯具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 结构 | 走线槽 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
|  |  | 不可替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
|  |  | 非用户替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
|  |  | 视网膜蓝光危害 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
| 2 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
|  |  | 外部接线截面积 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
| 3 | 防触电保护 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
| 4 | 耐久性试验和热试验 | 耐久性试验 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
| 5 | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
|  |  | 耐燃烧、防引燃 |  |  |  |  |
| 6 | 骚扰电压（电源端子） | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 |  | ● |
| 7 | 辐射电磁骚扰 （30MHz～300MHz） | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 |  | ● |
| 8 | 谐波电流限值 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目; b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 184、电热毯

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热毯 | 60 | 2 | 10 | 75 |

2019年电热毯产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB4706.8-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 4 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 非正常工作（只进行折叠的试验） |  |  | ● |  |
| 6 | 机械强度（只进行第21.111.1条的试验） |  |  | ● |  |
| 7 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 185、按摩器具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按摩器具 | 60 | 3 | 10 | 40 |

2019年按摩器具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008 | ● |  |
| 17 | 骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 18 | 骚扰功率 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 186、织物蒸汽机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物蒸汽机 | 40 | 2 | 10 | 75 |

2019年织物蒸汽机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） |  |  | ● |  |
| 6 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 7 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 8 | 结构（不包括22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 9 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 10 | 电源连接及外部软线 |  |  | ● |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 12 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 13 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 187、咖啡机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咖啡机 | 20 | 2 | 10 | 60 |

2019年咖啡机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 188、洗碗机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗碗机 | 20 | 2 | 10 | 75 |

2019年洗碗机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.25-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.25-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) |  |  | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 9 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 17 | 噪声 | QB/T 1520-2013 | QB/T 1520-2013 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 189、衣物干燥机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衣物干燥机 | 30 | 2 | 10 | 60 |

2019年衣物干燥机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 190、除湿机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 | 30 | 2 | 8 | 75 |

2019年除湿机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46条试验） |  |  | ● |  |
| 9 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 12 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 13 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 15 | 名义除湿量 | GB/T 19411-2003 | GB/T 19411-2003 |  | ● |
| 16 | 单位输入功率除湿量 |  |  |  | ● |
| 17 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 18 | 连续骚扰功率 |  |  |  | ● |
| 19 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 191、加湿器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加湿器 | 30 | 2 | 10 | 75 |

2019年加湿器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 4 | 耐潮湿 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 6 | 稳定性和机械危险 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 7 | 机械强度 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 8 | 结构(不包括第22.46条试验) | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 9 | 内部布线 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 12 | 接地措施 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 13 | 螺钉和连接 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | GB4706.1-2005 GB4706.48-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 192、电蒸锅

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电蒸锅 | 30 | 2 | 10 | 75 |

2019年电蒸锅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 10 | 结构(不包括第22.46条试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 193、电炖锅

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电炖锅 | 30 | 2 | 10 | 75 |

2019年电炖锅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 10 | 结构(不包括第22.46条试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 194、电火锅/多用途锅

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电火锅/多用途锅 | 40 | 2 | 10 | 75 |

2019年电火锅/多用途锅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 10 | 结构(不包括第22.46条试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 195、煮蛋器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煮蛋器 | 30 | 2 | 10 | 75 |

2019年煮蛋器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 10 | 结构(不包括第22.46条试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 196、酸奶机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸奶机 | 20 | 2 | 10 | 60 |

2019年酸奶机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 9 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条试验） |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 197、电热暖手器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热暖手器 | 30 | 2 | 10 | 60 |

2019年电热暖手器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 5 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 6 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 7 | 机械强度（不包括第21.102、21.103条 的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 9 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 10 | 元件(仅做第24.101条的试验) | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 11 | 电源连接及外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 13 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 14 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 198、打印机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印机 | 30 | 2 | 15 | 90 |

2019年打印机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 2 | 接地导体及其连接的电阻 |  |  | ● |  |
| 3 | 电气绝缘 |  |  | ● |  |
| 4 | 电气间隙、爬电距离 |  |  | ● |  |
| 5 | 接触电流和保护导体电流 |  |  | ● |  |
| 6 | 抗电强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 产品能效等级 | GB 21521-2014 | GB 21521-2014 |  | ● |
| 8 | 电源端子骚扰电压 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 9 | 电信端口的传导共模骚扰 |  |  |  | ● |
| 10 | 辐射骚扰（1GHz以下） |  |  |  | ● |
| 11 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 199、信息技术设备用不间断电源

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息技术设备用不间断电源 | 20 | 2 | 20 | 90 |

2019年信息技术设备用不间断电源产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 额定输出功率 | GB/T 14715-2017 | GB/T 14715-2017 |  | ● |
| 2 | 稳态输出电压稳定度（单相/三相） | GB/T 14715-2017 | GB/T 14715-2017 |  | ● |
| 3 | 输出频率 | GB/T 14715-2017 | GB/T 14715-2017 |  | ● |
| 4 | 输出电压波形失真 | GB/T 14715-2017 | GB/T 14715-2017 |  | ● |
| 5 | 额定输出功率因数 | GB/T 14715-2017 | GB/T 14715-2017 |  | ● |
| 6 | 125%过载能力 | GB/T 14715-2017 | GB/T 14715-2017 |  | ● |
| 7 | 电池后备时间 | GB/T 14715-2017 | GB/T 14715-2017 |  | ● |
| 8 | 切换时间 | GB/T 14715-2017 | GB/T 14715-2017 |  | ● |
| 9 | 电气间隙与爬电距离 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 10 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 11 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 12 | 接地导体及其连接的电阻 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 13 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 14 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 15 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 16 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 17 | 电源端子和电信端口的传导骚扰 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 18 | 辐射骚扰场强 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 19 | 谐波电流发射 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| 注： ①抽查样品为功率<3kV·A。 a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 200、微型计算机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型计算机 | 20 | 2 | 20 | 70 |

2019年微型计算机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 典型能源消耗（能效等级） | GB 28380-2012 GB/T 9813.1-2016 | GB 28380-2012 |  | ● |
| 2 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 3 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 4 | 接地导体及其连接的电阻 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 5 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 6 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 7 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 8 | 电击和能量危险的保护 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 9 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 10 | 电源端子和电信端口的传导骚扰 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 11 | 辐射骚扰场强 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 12 | 谐波电流发射 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 201、投影机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 20 | 2 | 15 | 90 |

2019年投影机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 光输出 | SJ/T 11340-2015 | SJ/T 11346-2015 |  | ● |
| 2 | 照度均匀性 | SJ/T 11340-2015 | SJ/T 11346-2015 |  | ● |
| 3 | 对比度 | SJ/T 11340-2015 | SJ/T 11346-2015 |  | ● |
| 4 | 色度不均匀性 | 基色色度不均匀性 | SJ/T 11340-2015 | SJ/T 11346-2015 |  | ● |
|  |  | 白色色度不均匀性 | SJ/T 11340-2015 | SJ/T 11346-2015 |  | ● |
| 5 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 6 | 接地导体及其连接电阻 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 7 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 8 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 9 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 10 | 爬电距离、电气间隙 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 11 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 12 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 13 | 电源端子和电信端口的传导骚扰(电源端子骚扰电压和电信端口传导共模骚扰) | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 14 | 辐射骚扰场强 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 15 | 投影光效 | GB 32028-2015 | GB 32028-2015 |  | ● |
| 16 | 被动待机功率 | GB 32028-2015 | GB 32028-2015 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 202、嵌入式LED灯具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式LED灯具 | 60 | 4 | 15 | 60 |

2019年嵌入式LED灯具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 结构 | 走线槽 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
|  |  | 不可替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
|  |  | 非用户替换光源的灯具 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
|  |  | 视网膜蓝光危害 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
| 2 | 外部接线和内部接线 | 电源连接方法 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
|  |  | 外部接线截面积 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
|  |  | 软线固定架 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |  |  |
| 3 | 防触电保护 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
| 4 | 耐久性试验和热试验 | 耐久性试验 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
| 5 | 耐热、耐火和耐起痕 | 耐热 | GB 7000.1-2015 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 | ● |  |
|  |  | 耐燃烧、防引燃 |  |  |  |  |
| 6 | 骚扰电压（电源端子） | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 |  | ● |
| 7 | 辐射电磁骚扰 （30MHz～300MHz） | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 | GB/T 17743-2017或GB/T 17743-2007 |  | ● |
| 8 | 谐波电流限值 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 203、自镇流LED灯

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自镇流LED灯 | 30 | 3 | 10 | 60 |

2019年自镇流LED灯产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 互换性 | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 | ● |  |
| 2 | 意外接触带电部件的防护 | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 | ● |  |
| 3 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 | ● |  |
| 4 | 机械强度 | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 | ● |  |
| 5 | 耐热性 | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 | ● |  |
| 6 | 防火与防燃 | GB 24906-2010 | GB 24906-2010 | ● |  |
| 7 | 谐波电流限值 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目; b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 204、冷柜

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷柜 | 30 | 2 | 15 | 75 |

2019年冷柜产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 4 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 6 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 7 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 9 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 12 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 13 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 15 | 总容积 | GB 12021.2-2015 | GB 12021.2-2015 |  | ● |
| 16 | 耗电量（标准耗电量） |  |  |  | ● |
| 17 | 能效等级（能效指数） |  |  |  | ● |
| 18 | 储藏温度 | GB/T 8059-2016 | GB/T 8059-2016 |  | ● |
| 19 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 20 | 连续骚扰功率 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 205、电饼铛

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电饼铛 | 20 | 2 | 10 | 60 |

2019年电饼铛产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 发热 |  |  | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） |  |  | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 9 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条试验） |  |  | ● |  |
| 11 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 14 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 206、移动电源

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动电源 | 75 | 3 | 20 | 90 |

2019年移动电源产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 2 | 常温下的有效输出容量 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 3 | 转换效率 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 4 | 输出电压 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 5 | 过充电保护 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 6 | 过放电保护 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 7 | 短路保护 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 8 | 过载保护 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 9 | 误操作 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 10 | 碰撞 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 11 | 自由跌落 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |  | ● |
| 12 | 辐射骚扰场强 | GB/T 35590-2017 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 13 | 静电放电抗扰度 | GB/T 35590-2017 | GB/T 17618-2015 |  | ● |
| 14 | 过充电c | GB 31241-2014 | GB 31241-2014 | ● |  |
| 15 | 重物冲击c, d | GB 31241-2014 | GB 31241-2014 | ● |  |
| 16 | 热滥用c | GB 31241-2014 | GB 31241-2014 | ● |  |
| a极重要质量项目； b重要质量项目； c 适用于锂离子电池,参照GB 31241中4.7.4条对样品进行预处理； d不适用于软包装电池。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 207、行车记录仪

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行车记录仪 | 40 | 2 | 10 | 60 |

2019年行车记录仪产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 正常工作条件下的发热 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 2 | 正常工作条件下的电击危险 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 3 | 绝缘要求 （湿热处理、绝缘电阻和抗电强度） | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 4 | 振动试验 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 5 | 跌落试验 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 6 | 电气间隙和爬电距离 | GB8898-2011 | GB8898-2011 | ● |  |
| 7 | 高温外部短路 | GB 31241-2014 | GB 31241-2014 | ● |  |
| 8 | 热滥用 | GB 31241-2014 | GB 31241-2014 | ● |  |
| 9 | 电源端骚扰电压 | GB/T13837-2012 | GB/T13837-2012 |  | ● |
| 10 | 骚扰功率 | GB/T13837-2012 | GB/T13837-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 208、声频功率放大器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声频功率放大器 | 30 | 2 | 10 | 60 |

2019年声频功率放大器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 标志和说明书 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |  | ● |
| 2 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 4 | 绝缘要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 5 | 机械强度 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 6 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 7 | 端子 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 8 | 外接软线 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 | ● |  |
| 9 | 电源端骚扰电压 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 209、液晶显示器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示器 | 30 | 2 | 10 | 60 |

2019年液晶显示器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 接地导体及其连接的电阻 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 2 | 电气间隙,爬电距离 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 3 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 4 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 5 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 6 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 7 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 8 | 亮度 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |  | ● |
| 9 | 对比度 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |  | ● |
| 10 | 亮度一致性 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |  | ● |
| 11 | 视角 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |  | ● |
| 12 | 响应时间 | SJ/T 11292-2016 | SJ/T 11292-2016 |  | ● |
| 13 | 能源效率 | GB 21520-2015 | GB 21520-2015 |  | ● |
| 14 | 关闭状态功率 | GB 21520-2015 | GB 21520-2015 |  | ● |
| 15 | 电源端子和电信端口的传导骚扰 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 16 | 辐射骚扰（1GHz以下） | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目； b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 210、空气净化器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气净化器 | 40 | 2 | 25 | 90 |

2019年空气净化器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 6 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 9 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 12 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 13 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 15 | 辐射、毒性和类似危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | ● |  |
| 16 | 待机功率 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 |  | ● |
| 17 | 洁净空气量 | 颗粒物 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 |  | ● |
|  |  | 甲醛 |  |  |  |  |
| 18 | 累积净化量（颗粒物） | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 |  | ● |
| 19 | 净化能效 | 颗粒物 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 |  | ● |
|  |  | 甲醛 |  |  |  |  |
| 20 | 噪声 | GB/T 18801-2015 | GB/T 18801-2015 |  | ● |
| 21 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 22 | 连续骚扰功率 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目； b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 211、皮肤及毛发护理器具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术服务机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮肤及毛发护理器具 | 40 | 2 | 9 | 60 |

2019年皮肤及毛发护理器具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 3 | 发热 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 9 | 机械强度 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条试验） | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 11 | 内部布线 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 14 | 接地措施 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 | ● |  |
| 17 | 连续骚扰功率 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| 18 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2009 | GB 4343.1-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 212、砂轮

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂轮 | 100 | 2 | 7 | 60 |

2019年砂轮产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 回转强度（安全速度和破裂速度） | GB 2494-2014 | GB/T 2493-2013 | ● |  |
| 2 | 孔径 | GB/T 2485-2016 JB/T 3715-2016 JB/T 3631-2017 JB/T 4175-2016 JB/T 6353-2015 JB/T 7983-2013 JB/T 8338-2012 JB/T 8373-2012 JB/T 10039-2013 JB/T 11431-2013 | JB/T 7992-2017 |  | ● |
| 3 | 不平衡量 | GB/T 2492-2017 | GB/T 2492-2017 |  | ● |
| 4 | 黑心 | GB/T 2485-2016 | JB/T 7992-2017 |  | ● |
| 5 | 裂纹 | GB/T 2485-2016 | JB/T 7992-2017 |  | ● |
| 6 | 哑声 | GB/T 2485-2016 | JB/T 7992-2017 |  | ● |
| 7 | 硬度 | GB/T 2490-2007或GB/T2490-2018 | GB/T 2490-2007或GB/T 2490-2018 |  | ● |
| 8 | 磨曲轴砂轮厚度 | GB/T 2485-2016 | JB/T 7992-2017 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 213、高强度紧固件

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高强度紧固件 | 90 | 2 | 1 | 90 |

（1）钢结构用高强度螺栓连接副

2019年钢结构用高强度螺栓连接副产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 螺栓的螺纹 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | 通端、止端螺纹环规测量 |  | ● |
| 2 | 螺母的螺纹 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | 通端、止端螺纹塞规测量 |  | ● |
| 3 | 螺栓楔负载试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |  | ● |
| 4 | 螺栓芯部硬度试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |  | ● |
| 5 | 螺栓脱碳层试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |  | ● |
| 6 | 螺母保证载荷 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |  | ● |
| 7 | 螺母硬度 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |  | ● |
| 8 | 垫圈硬度 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |  | ● |
| 9 | 连接副扭矩系数试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 |  | ● |
| 10 | 连接副紧固轴力试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 3632-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 若判螺纹为合格的螺纹量规是符合GB/T 3934-2003规定的，则该螺纹应判为合格。 该项目适用于长径比l/d＞3的螺栓。 该项目适用于长径比l/d≤3的螺栓。 应采用仲裁试验维氏硬度试验方法，采用HV30试验力。 当螺栓长度l小于GB/T 3632-2008表13中规定数值时，不进行该项试验。 |

（2）其他高强度紧固件

2019年其他高强度紧固件产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 螺栓 螺钉 螺柱 | 螺纹止通性能 | GB/T 16938-2008 | 通端、止端螺纹环规测量 |  | ● |
| 2 |  | 拉力试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |  | ● |
| 3 |  | 楔负载试验 | GB/T 3098.1-2010 GB/T 16939-2016 | GB/T 3098.1-2010 |  | ● |
| 4 |  | 扭矩试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |  | ● |
| 5 |  | 保证载荷试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |  | ● |
| 6 |  | 头部坚固性试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |  | ● |
| 7 |  | 硬度试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 4340.1-2009 |  | ● |
| 8 |  | 增碳试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |  | ● |
| 9 |  | 脱碳试验 | GB/T 3098.1-2010 GB/T 16939-2016 | GB/T 3098.1-2010 |  | ● |
| 10 | 螺母 | 螺纹止通性能 | GB/T 16938-2008 | 通端、止端螺纹塞规测量 |  | ● |
| 11 |  | 保证载荷试验 | GB/T 3098.2-2015 | GB/T 3098.2-2015 |  | ● |
| 12 |  | 硬度试验 | GB/T 3098.2-2015 GB/T 16939-2016 | GB/T 4340.1-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 若判螺纹为合格的螺纹量规是符合GB/T 3934-2003规定的，则该螺纹应判为合格。 该项目适用于ds＞d2或ds≈d2、l≥2.5d、b≥2.0d、栓接结构的螺栓b＜2d、3mm≤d≤39mm、lt≥3.0d全承载能力的螺柱；适用于因头部设计降低承载能力、ds＞d2或ds≈d2、l≥2.5d、b≥2.0d、、3mm≤d≤39mm的螺栓和螺钉；适用于ds＜d2、腰状杆长度≥3d、b≥1d、3mm≤d≤39mm的腰状杆紧固件。 该项目适用于ds＞d2或ds≈d2、l≥2.5d、b≥2.0d、栓接结构的螺栓b＜2d、3mm≤d≤39mm、头部承载能力强于杆部、全承载能力的螺栓和螺钉产品。 该项目适用于ds＞d2或ds≈d2、b≥1d+2p、1.6mm≤d≤10mm，头部承载能力强于螺纹杆部、不能进行拉力试验的螺栓和螺钉产品。 该项目适用于全承载能力的紧固件。 该项目适用于d≤10mm、l≥1.5d、头部承载能力强于螺纹杆部、不能实施楔负载试验的螺栓和螺钉产品。 采用仲裁试验维氏硬度试验方法，试验力为HV30。 表面硬度不应比芯部硬度高出30个维氏硬度值。10.9级的表面硬度不应大于390HV0.3；12.9级的表面硬度不应大于435HV0.3。 |

注：① a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；b重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 214、电弧焊机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电弧焊机 | 80 | 2 | 1 | 90 |

2018年电弧焊机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 绝缘电阻 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 | ● |  |
| 2 | 介电强度 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 | ● |  |
| 3 | 发热试验 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 | ● |  |
| 4 | 风扇堵转 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 |  | ● |
| 5 | 短路试验 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 |  | ● |
| 6 | 过载试验 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 |  | ● |
| 7 | 输入回路接线端 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 | ● |  |
| 8 | 额定空载电压 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 | ● |  |
| 9 | 型式检验的约定负载电压值 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 |  | ● |
| 10 | 输出回路连接 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 | ● |  |
| 11 | 防触电装置 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 | ● |  |
| 12 | 允差 | GB/T 15579.1-2013 | GB/T 15579.1-2013 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 注： 允差测试项目为：额定最小焊接电流、最小约定负载电压不能大于铭牌规定的数据。 额定最大焊接电流、最大约定负载电压不能小于铭牌规定的数据。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 215、电动工具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动工具 | 90 | 3 | 5 | 90 |

（1） 角向磨光机

2019年角向磨光机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 防止触及带电零件的保护 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | ● |  |
| 2 | 发热 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |  | ● |
| 3 | 泄漏电流 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | ● |  |
| 4 | 电气强度 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | ● |  |
| 5 | 耐久性 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |  | ● |
| 6 | 不正常操作 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | ● |  |
| 7 | 机械危险 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | ● |  |
| 8 | 机械强度 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | ● |  |
| 9 | 结构 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |  | ● |
| 10 | 内部布线 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |  | ● |
| 11 | 电源联接和外接软线 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |  | ● |
| 12 | 接地装置 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | ● |  |
| 13 | 爬电距离、电气间隙 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 | GB 3883.1-2005 GB/T 3883.3-2007 |  | ● |
| 14 | 端子骚扰电压 | GB 4343.1-2009或 GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2009或 GB 4343.1-2018 |  | ● |
| 15 | 骚扰功率 | GB 4343.1-2009或 GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2009或 GB 4343.1-2018 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 注：序号4电气强度检验项目在序号5耐久性检验项目后进行。 |

（2）电锤

2019年电锤产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 防止触及带电零件的保护 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | ● |  |
| 2 | 发热 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 |  | ● |
| 3 | 泄漏电流 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | ● |  |
| 4 | 电气强度 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | ● |  |
| 5 | 耐久性 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 |  | ● |
| 6 | 不正常操作 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | ● |  |
| 7 | 机械危险 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | ● |  |
| 8 | 机械强度 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | ● |  |
| 9 | 结构 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 |  | ● |
| 10 | 内部布线 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 |  | ● |
| 11 | 电源联接和外接软线 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 |  | ● |
| 12 | 接地装置 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | ● |  |
| 13 | 爬电距离、电气间隙 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 | GB 3883.1-2008 GB/T 3883.7-2012 |  | ● |
| 14 | 端子骚扰电压 | GB 4343.1-2009或 GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2009或 GB 4343.1-2018 |  | ● |
| 15 | 骚扰功率 | GB 4343.1-2009或 GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2009或 GB 4343.1-2018 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 注：序号4电气强度检验项目在序号5耐久性检验项目后进行。 |

注：① 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 216、家用和类似用途插头插座

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用和类似用途插头插座 | 160 | 4 | 12 | 90 |

2019年家用和类似用途插头插座产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T1002-2008 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015（带有国外标准插头或插座的除外） GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 4 | 固定式插座的结构 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 |  | ● |
| 5 | 插头和移动式插座的结构 （若采用GB/T 2099.3则检验项目名称改为移动式电器附件的结构；若采用GB/T 2099.7则检验项目名称改为延长线插座的结构） | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 |  | ● |
| 6 | 防潮 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 8 | 温升 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 9 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 |  | ● |
| 10 | 弯曲试验 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |  | ● |
| 11 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 |  | ● |
| 12 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 13 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 217、家用和类似用途固定式电气装置的开关（墙壁开关）

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关（墙壁开关） | 90 | 3 | 10 | 90 |

2019年家用和类似用途固定式电气装置的开关（墙壁开关）产品

检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 防触电保护 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014第10章 | ● |  |
| 2 | 结构要求 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014第13章 | ● |  |
| 3 | 防潮 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 第15.3条 |  | ● |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014第16章 |  | ● |
| 5 | 温升 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014第17章 | ● |  |
| 6 | 荧光灯负载试验 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T16915.1-2014第19.2条 |  | ● |
| 7 | 机械强度 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014第20章 |  | ● |
| 8 | 耐热 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014 第21章 | ● |  |
| 9 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | GB/T 16915.1-2014 | GB/T 16915.1-2014第23章 | ● |  |
| 10 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T16915.1-2014 | GB/T16915.1-2014第24章 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 218、家用和类似用途剩余电流动作断路器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 75 | 3 | 1 | 75 |

（1）家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)

2019年家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)

产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐异常发热和耐燃性 | GB/T 16916.1-2014 | GB/T 16916.1-2014 | ● |  |
| 2 | 温升 | GB/T 16916.1-2014 | GB/T 16916.1-2014 | ● |  |
| 3 | 动作特性 | 在20℃±5℃的基准温度下不带负载时，用剩余正弦交流电流进行试验 | GB/T 16916.1-2014 GB/T 16916.21-2008 GB/T 16916.22-2008 | GB/T 16916.1-2014 GB/T 16916.21-2008 GB/T 16916.22-2008 | ● |  |
|  |  | 对动作功能与电源电压有关的RCCB的特殊试验条件 |  |  |  |  |
| 4 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | GB/T 16916.1-2014 | GB/T 16916.1-2014 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)

2019年家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)

产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 温升 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 | ● |  |
| 2 | 耐异常发热和耐燃性 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 | ● |  |
| 3 | 在剩余电流条件下的动作特性 | GB/T 16917.1-2014 GB/T 16917.21-2008 GB/T 16917.22-2008 | GB/T 16917.1-2014 第9.9.1.1、 9.9.1.5条 | ● |  |
| 4 | 过电流动作特性 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.9.2.1、 9.9.2.2条 | ● |  |
| 5 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 | ● |  |
| 6 | 在运行短路能力下的性能 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 219、家用及类似场所用过电流保护断路器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 90 | 3 | 1 | 75 |

2019年家用及类似场所用过电流保护断路器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐热性 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 | ● |  |
| 2 | 耐异常发热和耐燃 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 | ● |  |
| 3 | 温升试验及功耗测量 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 | ● |  |
| 4 | 脱扣特性 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 | ● |  |
| 5 | 运行短路能力(Ics）试验 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.12.11.4.2、 9.12.12.1条 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 220、电线组件

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线组件 | 60 | 3 | 20 | 90 |

2019年电线组件产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 要求 | GB/T 15934-2008 | GB/T 15934-2008第5章 |  | ● |
| 2 | 电气连续性和极性 | GB/T 15934-2008 | GB/T 15934-2008第6章 | ● |  |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 第10章 |  | ● |
| 4 | 温升 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 17465.1-2009 | GB/T 2099.1-2008 第19章 GB/T 17465.1-2009第21章 | ● |  |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 17465.1-2009 | GB/T 2099.1-2008第23.4条 GB/T 17465.1-2009第22.4条 | ● |  |
| 6 | 滚筒试验 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008第24.2条 |  | ● |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008 第25章 |  | ● |
| 8 | 绝缘材料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 | GB/T 2099.1-2008第28章 | ● |  |
| 9 | 插入和拔出连接器所需的力 | GB/T 17465.1-2009 | GB/T 17465.1-2009第16章 | ● |  |
| 10 | 分断容量 | GB/T 17465.1-2009 | GB/T 17465.1-2009第19章 |  | ● |
| 11 | 机械强度 | GB/T 17465.1-2009 | GB/T 17465.1-2009第23章 |  | ● |
| 12 | 耐热和抗老化性能 | GB/T 17465.1-2009 | GB/T 17465.1-2009第24章 |  | ● |
| 13 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | GB/T 17465.1-2009 | GB/T 17465.1-2009第26章 |  | ● |
| 14 | 绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 17465.1-2009 | GB/T 17465.1-2009第27章 | ● |  |
| 15 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） |  | ● |
| 16 | 绝缘老化前断裂伸长率(%) | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） |  | ● |
| 17 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） GB/T 2951.12-2008 （或GB/T 2951.2-1997） |  | ● |
| 18 | 绝缘老化前后抗张强度变化率(%) | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） GB/T 2951.12-2008 （或GB/T 2951.2-1997） |  | ● |
| 19 | 绝缘老化后断裂伸长率(%) | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） GB/T 2951.12-2008 （或GB/T 2951.2-1997） |  | ● |
| 20 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率(%) | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） GB/T 2951.12-2008 （或GB/T 2951.2-1997） |  | ● |
| 21 | 绝缘热延伸试验 | GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.21-2008 （或GB/T 2951.5-1997） |  | ● |
| 22 | 绝缘失重试验 | GB/T5023.5-2008 | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |
| 23 | 护套老化前抗张强度 | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） |  | ● |
| 24 | 护套老化前断裂伸长率(%) | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） |  | ● |
| 25 | 护套老化后抗张强度 | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） GB/T 2951.12-2008 （或GB/T 2951.2-1997） |  | ● |
| 26 | 护套老化前后抗张强度变化率(%) | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） GB/T 2951.12-2008 （或GB/T 2951.2-1997） |  | ● |
| 27 | 护套老化后断裂伸长率(%) | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） GB/T 2951.12-2008 （或GB/T 2951.2-1997） |  | ● |
| 28 | 护套老化前后断裂伸长率变化率(%) | GB/T5023.5-2008或GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.11-2008 （或GB/T 2951.1-1997） GB/T 2951.12-2008 （或GB/T 2951.2-1997） |  | ● |
| 29 | 护套热延伸试验 | GB/T5013.4-2008 | GB/T 2951.21-2008 （或GB/T 2951.5-1997） |  | ● |
| 30 | 护套失重试验 | GB/T5023.5-2008 | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 221、电力变压器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 | 120 | 3 | 4 | 90 |

2019年电力变压器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 绕组电阻测量 | GB/T 1094.1-2013 GB/T 6451-2015 GB/T 10228-2015 | GB/T1094.1-2013 GB/T1094.11-2007 |  | ● |
| 2 | 电压比测量和联结组标号检定 | GB/T1094.1-2013 | GB/T1094.1-2013 GB/T1094.11-2007 |  | ● |
| 3 | 短路阻抗和负载损耗测量 | GB 20052-2013 GB/T1094.1-2013 GB/T 6451-2015 GB/T 10228-2015 GB/T 22072-2008 GB/T 25438-2010 GB/T 25446-2010 GB/T 32825-2016 | GB/T1094.1-2013 GB/T1094.11-2007 |  | ● |
| 4 | 空载电流和空载损耗测量 | GB 20052-2013 GB/T1094.1-2013 GB/T 6451-2015 GB/T 10228-2015 GB/T 22072-2008 GB/T 25438-2010 GB/T 25446-2010 GB/T 32825-2016 | GB/T1094.1-2013 GB/T1094.11-2007 |  | ● |
| 5 | 外施耐压试验 | GB/T1094.3-2017 | GB/T1094.11-2007 GB/T1094.3-2017 | ● |  |
| 6 | 感应耐压试验 | GB/T1094.3-2017 | GB/T1094.11-2007 GB/T1094.3-2017 | ● |  |
| 7 | 温升试验 | GB/T1094.1-2013 GB/T1094.2-2013 GB/T1094.11-2007 | GB/T1094.2-2013 GB/T1094.11-2007 | ● |  |
| 8 | 局部放电测量 | GB/T1094.11-2007 | GB/T1094.11-2007 | ● |  |
| 9 | 雷电冲击试验 | GB/T1094.3-2017 | GB/T1094.11-2007 GB/T1094.3-2017 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 222、复合外套无间隙金属氧化物避雷器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合外套无间隙金属氧化物避雷器 | 30 | 2 | 4 | 90 |

2019年复合外套无间隙金属氧化物避雷器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 直流参考电压试验 | GB/T 11032-2010 | GB/T 11032-2010 8.16 |  | ● |
| 2 | 0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验 | GB/T 11032-2010 | GB/T 11032-2010 8.17 |  | ● |
| 3 | 工频参考电压试验 | GB/T 11032-2010 | GB/T 11032-2010 8.15 |  | ● |
| 4 | 局部放电试验 | GB/T 11032-2010 | GB/T 11032-2010 8.8 |  | ● |
| 5 | 雷电冲击残压试验 | GB/T 11032-2010 | GB/T 11032-2010 8.3.2c | ● |  |
| 6 | 密封试验 | GB/T 11032-2010 | GB/T 11032-2010 10.8.11d | ● |  |
| 注：a极重要质量项目 b重要质量项目 c应对3只避雷器试品分别施加3次雷电冲击电流冲击，其幅值分别约为避雷器标称放电电流的0.5倍、1倍和2倍（电流偏差不超过5%）。视在波前时间应在7μs~9μs之间，半峰值时间无要求。 d 10.8.11中规定型式试验中采取42h浸水试验（盐水煮），例行试验时采用热水浸泡法等其它有效方法，国家监督抽查中参考型式试验和例行试验方法确定为在浓度为1 kg/m3的NaCl溶液中沸煮4h的试验方法。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 223、光伏并网逆变器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏并网逆变器 | 40 | 2 | 2 | 90 |

2019年光伏并网逆变器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 保护连接 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | ● |  |
| 2 | 接触电流（常温） | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | ● |  |
| 3 | 固体绝缘的工频耐受电压(常温) （若采用NB/T 32004-2018则检验项目名称改为工频耐受电压(常温)） | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | ● |  |
| 4 | 额定输入输出 （若采用NB/T 32004-2018则检验项目名称改为电气参数验证） | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 |  | ● |
| 5 | 转换效率（常温） | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 |  | ● |
| 6 | 谐波和波形畸变（电流谐波总畸变率） | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | ● |  |
| 7 | 功率因数 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 |  | ● |
| 8 | 直流分量 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 |  | ● |
| 9 | 交流输出侧过/欠压保护 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 | NB/T 32004-2013或NB/T 32004-2018 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 224、塑料外壳式断路器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料外壳式断路器 | 90 | 3 | 1 | 75 |

2019年塑料外壳式断路器产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 脱扣极限和特性 | GB/T 14048.2-2008 | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2008 | ● |  |
| 2 | 介电性能 | GB/T 14048.2-2008 | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2008 | ● |  |
| 3 | 额定运行短路分断能力 | 额定运行短路分断能力 | GB/T 14048.2-2008 | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2008 | ● |  |
|  |  | 验证操作性能 |  | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2008 |  |  |
|  |  | 验证介电耐受能力 |  | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2008 |  |  |
|  |  | 验证温升 |  | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2008 |  |  |
|  |  | 验证过载脱扣器 |  | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2008 |  |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 225、隔离开关

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离开关 | 90 | 3 | 1 | 75 |

2019年隔离开关产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 接通和分断能力 | GB/T 14048.3-2017 | GB/T 14048.3-2017 GB/T 14048.1-2012 | ● |  |
| 2 | 验证介电性能 | GB/T 14048.3-2017 | GB/T 14048.3-2017 GB/T 14048.1-2012 | ● |  |
| 3 | 泄漏电流 | GB/T 14048.3-2017 | GB/T 14048.3-2017 GB/T 14048.1-2012 | ● |  |
| 4 | 验证温升 | GB/T 14048.3-2017 | GB/T 14048.3-2017 GB/T 14048.1-2012 | ● |  |
| 5 | 短路性能能力 | GB/T 14048.3-2017 | GB/T 14048.3-2017 GB/T 14048.1-2012 | ● |  |
| 6 | 灼热丝试验 | GB/T 14048.3-2017 | GB/T 14048.3-2017 GB/T 14048.1-2012 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 226、器具开关

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器具开关 | 60 | 2 | 15 | 90 |

2019年开关产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 防触电保护 | GB/T 15092.1-2010 | GB/T 15092.1-2010 | ● |  |
| 2 | 结构 | GB/T 15092.1-2010 | GB/T 15092.1-2010 |  | ● |
| 3 | 机构 | GB/T 15092.1-2010 | GB/T 15092.1-2010 |  | ● |
| 4 | 防潮 | GB/T 15092.1-2010 | GB/T 15092.1-2010 |  | ● |
| 5 | 绝缘电阻和介电强度 | GB/T 15092.1-2010 | GB/T 15092.1-2010 | ● |  |
| 6 | 发热 | GB/T 15092.1-2010 | GB/T 15092.1-2010 | ● |  |
| 7 | 耐久性 | GB/T 15092.1-2010 | GB/T 15092.1-2010 | ● |  |
| 8 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘 | GB/T 15092.1-2010 | GB/T 15092.1-2010 | ● |  |
| 9 | 着火危险 | GB/T 15092.1-2010 | GB/T 15092.1-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 227、三相异步电动机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相异步电动机 | 120 | 2 | 2 | 90 |

2019年三相异步电动机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 旋转方向 | GB/T 1971-2006 GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 2 | 接线盒及接线装置 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 3 | 接地 | GB/T 755-2008 GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 4 | 引线防护 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 |  | ● |
| 5 | 接线端子 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 |  | ● |
| 6 | 定额试验 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 |  | ● |
| 7 | 热试验 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 8 | 接触电流 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 9 | 绝缘电阻 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 10 | 介电强度试验 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 11 | 机械强度试验 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 12 | 振动的测定 | GB/T 10068-2008 | GB/T 10068-2008 |  | ● |
| 13 | 噪声的测定 | GB/T 10069.3-2008 | GB/T10069.1-2006 |  | ● |
| 14 | 效率测定 | GB 18613-2012 | GB/T1032-2012 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 228、永磁直流电动机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁直流电动机 | 90 | 2 | 3 | 90 |

（1）电子类家用电器用永磁直流电动机

2019年电子类家用电器用永磁直流电动机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 轴向间隙 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 |  | ● |
| 2 | 空载起动电压 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 |  | ● |
| 3 | 额定电流 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 |  | ● |
| 4 | 额定转速 | GB/T 13537-2009 | GB/T 13537-2009 |  | ● |
| 5 | 噪声 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 |  | ● |
| 6 | 引出线或 接线端强度 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 |  | ● |
| 7 | 绝缘介电强度 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | ● |  |
| 8 | 绝缘电阻 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | ● |  |
| 9 | 低温 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 |  | ● |
| 10 | 高温 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 |  | ● |
| 11 | 恒定湿热 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 | GB/T 7345-2008 GB/T 13537-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）铁氧体永磁直流电动机

2019年铁氧体永磁直流电动机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 轴向间隙 | GB/T 6656-2008 | GB/T 6656-2008 |  | ● |
| 2 | 空载转速 | GB/T 6656-2008 | GB/T 6656-2008 |  | ● |
| 3 | 额定电流 | GB/T 6656-2008 | GB/T 6656-2008 |  | ● |
| 4 | 额定转速 | GB/T 6656-2008 | GB/T 6656-2008 |  | ● |
| 5 | 噪声 | GB/T 6656-2008 | GB/T 6656-2008 |  | ● |
| 6 | 耐电压 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 | ● |  |
| 7 | 绝缘电阻 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 | ● |  |
| 8 | 低温 | GB/T 6656-2008 | GB/T 6656-2008 |  | ● |
| 9 | 湿热 | GB/T 6656-2008 | GB/T 6656-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（3）电动自行车及类似用途用永磁直流电动机

2019年电动自行车及类似用途用永磁直流电动机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 转矩 | JB/T10888-2008 | JB/T10888-2008 |  | ● |
| 2 | 转速 | JB/T10888-2008 | JB/T10888-2008 |  | ● |
| 3 | 温升c | JB/T10888-2008 | JB/T10888-2008 |  | ● |
| 4 | 效率 | JB/T10888-2008 | JB/T10888-2008 |  | ● |
| 5 | 噪声 | GB/T 7345-2008 JB/T10888-2008 | GB/T 7345-2008 JB/T10888-2008 |  | ● |
| 6 | 耐电压 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 | ● |  |
| 7 | 绝缘电阻 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 | ● |  |
| 8 | 过转矩 | JB/T10888-2008 | JB/T10888-2008 |  | ● |
| 9 | 低温 | GB/T 7345-2008 JB/T10888-2008 | GB/T 7345-2008 JB/T10888-2008 |  | ● |
| 10 | 高温 | GB/T 7345-2008 JB/T10888-2008 | GB/T 7345-2008 JB/T10888-2008 |  | ● |
| 11 | 湿热 | GB/T 7345-2008 JB/T10888-2008 | GB/T 7345-2008 JB/T10888-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c 抽样产品为无刷电动机时进行温升项目,有刷电动机不进行。 |

（4）其他类永磁直流电动机

2019年其他类永磁直流电动机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 联接件 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 |  | ● |
| 2 | 内部布线 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 条款10.5 |  | ● |
| 3 | 接地 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 | ● |  |
| 4 | 温升c | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 | ● |  |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 | ● |  |
| 6 | 工作温度下的泄漏电流 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 | ● |  |
| 7 | 起动 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 | ● |  |
| 8 | 其他项目 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 条款26.2.1或26.2.2 | ● |  |
| 9 | 湿热试验 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 抽样产品为无刷电动机时进行温升项目,有刷电动机不进行。 |
| 注： 1.内部布线项目为：引线防护。 2.其他项目为：匝间冲击耐电压试验或短时升高电压试验。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 229、汽车传动带

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车传动带 | 40 | 2 | 3 | 90 |

（1）汽车V带

2019年汽车V带产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸 | 中心距极限偏差 | GB/T 12732-2008 | GB/T13352-2008 |  | ● |
|  |  | 露出高度 |  |  |  |  |
|  |  | 中心距变化量 |  |  |  |  |
| 2 | 拉伸性能 | GB/T 12732-2008 | GB/T 3686-2014 |  | ● |
| 3 | 耐高温性能 | GB/T 12732-2008 | GB/T12732-2008 |  | ● |
| 4 | 耐低温性能 | GB/T 12732-2008 | GB/T12732-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）汽车多楔带

2019年汽车多楔带产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸 | GB/T 13552-2008 | GB/T 13552-2008 |  | ● |
| 2 | 拉伸性能 | GB/T 13552-2008 | GB/T 13552-2008 |  | ● |
| 3 | 耐低温性能 | GB/T 13552-2008 | GB/T 13552-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（3）汽车同步带

2019年汽车同步带产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸 | GB/T 12734-2017 | GB/T 12734-2017 |  | ● |
| 2 | 拉伸强度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| 3 | 带背硬度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| 4 | 齿体剪切强度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| 5 | 齿布粘合强度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| 6 | 芯绳抽出力 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| 7 | 耐高温性能 | 带背硬度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
|  |  | 齿布粘合强度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| 8 | 耐油性 | 带背硬度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
|  |  | 齿体剪切强度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| 9 | 耐水性 | 拉伸强度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
|  |  | 齿布粘合强度 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
|  |  | 芯绳抽出力 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| 10 | 耐臭氧性能 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| 11 | 耐低温性能 | GB/T 12734-2017 | GB/T 10716-2012 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 230、阻燃输送带

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃输送带 | 80 | 2 | 7 | 60 |

（1）煤矿用织物整芯阻燃输送带（PVC型）

2019年煤矿用织物整芯阻燃输送带（PVC型）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 全厚度纵向拉伸强度 | MT/T 914-2008 | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 2 | 全厚度纵向拉断伸长率 |  | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 3 | 纵向全厚度额定力伸长率 |  | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 4 | 全厚度横向拉伸强度 |  | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 5 | 全厚度横向拉断伸长率 |  | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 6 | 带芯内部粘合强度 |  | MT/T 914-2008附录C |  | ● |
|  | 覆盖层与带芯间粘合强度 |  |  |  |  |
| 7 | 撕裂力 |  | MT/T 914-2008附录D |  | ● |
| 8 | 电阻值 |  | MT/T 914-2008附录E | ● |  |
| 9 | 酒精喷灯燃烧试验 |  | MT/T 914-2008附录G | ● |  |
| 10 | 滚筒摩擦试验 |  | MT/T 914-2008附录F | ● |  |
| 11 | 巷道丙烷燃烧试验 |  | MT/T 914-2008附录H | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

- 煤矿用织物整芯阻燃输送带（PVG型）产品

2019年煤矿用织物整芯阻燃输送带（PVG型）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 全厚度纵向拉伸强度 | MT/T 914-2008 | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 2 | 全厚度纵向拉断伸长率 |  | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 3 | 纵向全厚度额定力伸长率 |  | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 4 | 全厚度横向拉伸强度 |  | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 5 | 全厚度横向拉断伸长率 |  | MT/T 914-2008 附录B |  | ● |
| 6 | 撕裂力 |  | MT/T 914-2008附录D |  | ● |
| 7 | 带芯内部粘合强度 |  | MT/T 914-2008附录C |  | ● |
|  | 覆盖层与带芯间粘合强度 |  |  |  |  |
| 8 | 橡胶覆盖层拉伸强度 |  | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 9 | 橡胶覆盖层拉断伸长率 |  | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 10 | 橡胶覆盖层磨耗量 |  | GB/T 9867-2008 |  | ● |
| 11 | 电阻值 |  | MT/T 914-2008附录E | ● |  |
| 12 | 酒精喷灯燃烧试验 |  | MT/T 914-2008附录G | ● |  |
| 13 | 滚筒摩擦试验 |  | MT/T 914-2008附录F | ● |  |
| 14 | 巷道丙烷燃烧试验 |  | MT/T 914-2008附录H | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

一般用途织物芯阻燃输送带产品

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 纵向全厚度拉伸强度 | GB/T 10822-2014 | GB/T 3690-2017 |  | ● |
| 2 | 全厚度纵向参考力伸长率 |  | GB/T 3690-2017 |  | ● |
| 3 | 覆盖层物理性能 | 拉伸强度 |  | GB/T 528-2009 |  | ● |
|  |  | 拉断伸长率 |  | GB/T 528-2009 |  |  |
|  |  | 磨耗量 |  | GB/T 9867-2008 A法 |  |  |
|  |  | 覆盖层老化性能 |  | GB/T 3512-2014 |  |  |
| 4 | 层间黏合强度 |  | GB/T 6759-2013 A法 |  | ● |
| 5 | 安全性能 | 导静电性能 |  | GB/T 3684-2006 | ● |  |
|  |  | 火焰持续时间 |  | GB/T 3685-2017 |  |  |
|  |  | 再燃性 |  | GB/T 3685-2017 |  |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 231、橡胶密封制品

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶密封制品 | 280 | 5 | 7 | 60 |

2019年橡胶密封制品产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 普通液压系统用O形橡胶密封圈产品 |
| --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 硬度（邵尔A） | HG/T 2579-2008 | GB/T 531.1-2008 |  | ● |
| 2 | 拉伸强度 |  | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 3 | 扯断伸长率 |  |  |  | ● |
| 4 | 压缩永久变形 （100℃×22h） |  | GB/T 7759.1-2015 |  | ● |
| 5 | 热空气老化试验（100℃×70h） |  | GB/T 3512-2014 |  | ● |
| 6 | 耐液体试验 （100℃×70h） |  | GB/T 1690-2010 |  | ● |
| 7 | 脆性温度 |  | GB/T 1682-2014 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |
| 采煤综合机械化设备用O形橡胶密封圈产品 |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 硬度（邵尔A） | HG/T 3326-2007 | GB/T 531.1-2008 |  | ● |
| 2 | 拉伸强度 |  | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 3 | 扯断伸长率 |  |  |  | ● |
| 4 | 撕裂强度 |  | GB/T 529-2008 |  | ● |
| 5 | 压缩永久变形 （100℃或70℃×22h） |  | GB/T 7759.1-2015 |  | ● |
| 6 | 热空气老化试验 （100℃或70℃×24h） |  | GB/T 3512-2014 |  | ● |
| 7 | 耐32#机油 |  | GB/T 1690-2010 |  | ● |
| 8 | 耐5%M-10乳化液 |  |  |  |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 旋转轴唇形密封圈产品 |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 硬度（邵尔A或IRHD） | HG/T 2811-1996 | GB/T 531.1-2008或 GB/T 6031-2017 |  | ● |
| 2 | 拉伸强度 |  | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 3 | 扯断伸长率 |  | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 4 | 压缩永久变形 (100℃或120℃或150℃或200℃×24h) |  | GB/T 7759.1-2015 |  | ● |
| 5 | 热空气老化试验 （100℃或120℃或150℃或200℃×70h) |  | GB/T 3512-2014 |  | ● |
| 6 | 耐液体试验 （100℃或120℃或150℃×70h) |  | GB/T 1690-2010 |  | ● |
| 7 | 脆性温度 |  | GB/T 1682-2014 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 止水带产品 |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 硬度（邵尔A） | GB/T 18173.2-2014 | GB/T 531.1-2008 |  | ● |
| 2 | 拉伸强度 |  | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 3 | 拉断伸长率 |  | GB/T 528-2009 |  | ● |
| 4 | 压缩永久变形 |  | GB/T 7759.1-2015 |  | ● |
| 5 | 撕裂强度 |  | GB/T 529-2008 |  | ● |
| 6 | 脆性温度 |  | GB/T 15256-2014 |  | ● |
| 7 | 热空气老化 |  | GB/T 3512-2014 |  | ● |
| 8 | 臭氧老化 |  | GB/T 7762-2014 |  | ● |
| 9 | 橡胶与金属粘合性能 |  | GB/T 18173.2-2014 |  | ● |
| 10 | 橡胶与帘布粘合强度 |  | GB/T532-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 备注 |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 232、橡胶软管和软管组合件

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶软管和软管组合件 | 360 | 8 | 7 | 90 |

2019年橡胶软管和软管组合件产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 钢丝编织增强液压橡胶软管和软管组合件产品 |
| --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 最大工作压力下的长度变化 | GB/T 3683-2011 | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 2 | 验证压力 |  | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 3 | 最小爆破压力 |  | GB/T 5563-2013 | ● |  |
| 4 | 最小弯曲半径 |  | GB/T 3683-2011 |  | ● |
| 5 | 脉冲性能 |  | GB/T 5568-2013 | ● |  |
| 6 | 软管组合件的泄漏 |  | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 7 | 低温曲挠性能 |  | GB/T 5564-2006或GB/T5565.2-2017 |  | ● |
| 8 | 层间粘合性能 |  | GB/T 14905-2009 |  | ● |
| 9 | 耐臭氧性能 |  | GB/T 24134-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 钢丝编织增强液压橡胶软管产品 |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 最大工作压力下的长度变化 | GB/T 3683-2011 | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 2 | 验证压力 |  | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 3 | 最小爆破压力 |  | GB/T 5563-2013 | ● |  |
| 4 | 最小弯曲半径 |  | GB/T 3683-2011 |  | ● |
| 5 | 脉冲性能 |  | GB/T 5568-2013 | ● |  |
| 6 | 低温曲挠性能 |  | GB/T 5564-2006或GB/T5565.2-2017 |  | ● |
| 7 | 层间粘合性能 |  | GB/T 14905-2009 |  | ● |
| 8 | 耐臭氧性能 |  | GB/T 24134-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 钢丝编织增强液压橡胶软管组合件产品 |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 验证压力 | GB/T 3683-2011 | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 2 | 最小爆破压力 |  | GB/T 5563-2013 | ● |  |
| 3 | 软管组合件的泄漏 |  | GB/T 5563-2013 |  | ● |
| 4 | 脉冲性能 |  | GB/T 5568-2013 | ● |  |
| 5 | 低温曲挠性能 |  | GB/T 5564-2006或GB/T5565.2-2017 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件产品 |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 最大工作压力下的长度变化 | GB/T 10544-2013 | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 |  | ● |
| 2 | 验证压力 |  | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 |  | ● |
| 3 | 最小爆破压力 |  | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 | ● |  |
| 4 | 耐脉冲性能 |  | GB/T 5568-2013或ISO6605:2017或ISO6803:2017 | ● |  |
| 5 | 软管组合件的泄漏 |  | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 |  | ● |
| 6 | 低温曲挠性能 |  | GB/T 5564-2006或GB/T5565.2-2017 |  | ● |
| 7 | 层间粘合强度 |  | GB/T 14905-2009 |  | ● |
| 8 | 耐臭氧试验 |  | GB/T 24134-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管产品 |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 最大工作压力下的长度变化 | GB/T 10544-2013 | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 |  | ● |
| 2 | 验证压力 |  | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 |  | ● |
| 3 | 最小爆破压力 |  | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 | ● |  |
| 4 | 耐脉冲性能 |  | GB/T 5568-2013或ISO6605:2017或ISO6803:2017 | ● |  |
| 5 | 低温曲挠性能 |  | GB/T 5564-2006或GB/T5565.2-2017 |  | ● |
| 6 | 层间粘合强度 |  | GB/T 14905-2009 |  | ● |
| 7 | 耐臭氧试验 |  | GB/T 24134-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管组合件产品 |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 验证压力 | GB/T 10544-2013 | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 |  | ● |
| 2 | 最小爆破压力 |  | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 | ● |  |
| 3 | 软管组合件的泄漏 |  | GB/T 5563-2013或ISO6605:2017或ISO1402:2009 |  | ● |
| 4 | 耐脉冲性能 |  | GB/T 5568-2013或ISO6605:2017或ISO6803:2017 | ● |  |
| 5 | 低温曲挠性能 |  | GB/T 5564-2006或GB/T5565.2-2017 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 233、铜及铜合金管材

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜及铜合金管材 | 300 | 4 | 10 | 120 |

（1）铜及铜合金挤制管

2019年铜及铜合金挤制管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu/Cu+Ag | YS/T 662-2007 | GB/T5121.1-2008、 GB/T5121.19-2008或 GB/T5121.27-2008 | ● |  |
|  |  | P | YS/T 662-2007 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Fe | YS/T 662-2007 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | YS/T 662-2007 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | YS/T 662-2007 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | YS/T 662-2007 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | YS/T 662-2007 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | YS/T 662-2007 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | O | YS/T 662-2007 | GB/T5121.8-2008 |  | ● |
|  |  | Si | YS/T 662-2007 | GB/T5121.23-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Mn | YS/T 662-2007 | GB/T5121.14-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni+Co | YS/T 662-2007 | GB/T5121.27-2008（GB/T5121.28-2010）或 GB/T5121.5-2008和 GB/T5121.15-2008 |  | ● |
|  |  | C | YS/T 662-2007 | GB/T5121.4-2008 |  | ● |
|  |  | Sb | YS/T 662-2007 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | YS/T 662-2007 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | YS/T 662-2007 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Al | YS/T 662-2007 | GB/T5121.13-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Cr | YS/T 662-2007 | GB/T5121.16-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | YS/T 662-2007 | GB/T 228-2002 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | YS/T 662-2007 | GB/T 228-2002 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）铜及铜合金拉制管

2019年铜及铜合金拉制管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu/Cu+Ag | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.1-2008、 GB/T5121.19-2008或 GB/T5121.27-2008 | ● |  |
|  |  | P | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | O | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.8-2008 |  | ● |
|  |  | Si | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.23-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.14-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni+Co | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.27-2008（GB/T5121.28-2010）或GB/T5121.5-2008和 GB/T5121.15-2008 |  | ● |
|  |  | C | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.4-2008 |  | ● |
|  |  | Sb | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.16-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Mg | GB/T 1527-2017 | GB/T5121.18-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 1527-2017 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 1527-2017 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（3）空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管

2019年空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu+Ag | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | Fe | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sb | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | O | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.8-2008 |  | ● |
|  |  | P | GB/T 17791-2017 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 17791-2017 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 规定塑性延伸强度Rp0.2 | GB/T 17791-2017 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 17791-2017 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 工 艺 性 能 | 扩口试验 | GB/T 17791-2017 | GB/T 242-2007 |  | ● |
|  |  | 压扁试验 | GB/T 17791-2017 | GB/T 246-2017 |  | ● |
| 4 | 晶粒度 | 平均晶粒度 | GB/T 17791-2017 | YS/T 347-2004 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（4）无缝内螺纹铜管

2019年无缝内螺纹铜管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu+Ag | GB/T 20928-2007 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | P | GB/T 20928-2007 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 20928-2007 | GB/T 228-2002 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2 | GB/T 20928-2007 | GB/T 228-2002 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 20928-2007 | GB/T 228-2002 | ● |  |
| 3 | 工艺 性能 | 扩口试验 | GB/T 20928-2007 | GB/T 242-2007 |  | ● |
| 4 | 晶粒度 | 平均晶粒度 | GB/T 20928-2007 | YS/T 347-2004 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（5）热交换器用铜合金无缝管

2019年热交换器用铜合金无缝管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | P | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Si | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.23-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.14-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni+Co | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.27-2008（GB/T5121.28-2010）或 GB/T5121.5-2008和 GB/T5121.15-2008 |  | ● |
|  |  | Al | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.13-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | As | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | C | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.4-2008 |  | ● |
|  |  | B | GB/T 8890-2015 | GB/T5121.25-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 8890-2015 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 8890-2015 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 工 艺 性 能 | 扩口试验 | GB/T 8890-2015 | GB/T 242-2007 |  | ● |
|  |  | 压扁试验 | GB/T 8890-2015 | GB/T 246-2017 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（6）铜及铜合金散热管

2019年铜及铜合金散热管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu/Cu+Ag | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.1-2008、 GB/T5121.19-2008或 GB/T5121.27-2008 | ● |  |
|  |  | P | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sb | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | O | GB/T 8891-2013 | GB/T5121.8-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 8891-2013 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 8891-2013 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（7）无缝铜水管和铜气管

2019年无缝铜水管和铜气管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu+Ag | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | Fe | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sb | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | O | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.8-2008 |  | ● |
|  |  | P | GB/T 18033-2017 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 18033-2017 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 18033-2017 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 工 艺 性 能 | 扩口试验 | GB/T 18033-2017 | GB/T 242-2007 |  | ● |
|  |  | 弯曲试验 | GB/T 18033-2017 | GB/T 244-2008 |  | ● |
| 4 | 晶粒度 | 平均晶粒度 | GB/T 18033-2017 | YS/T 347-2004 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（8）塑覆铜管

2019年塑覆铜管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu+Ag | YS/T 451-2012 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | Fe | YS/T 451-2012 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | YS/T 451-2012 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | YS/T 451-2012 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | YS/T 451-2012 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | YS/T 451-2012 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sb | YS/T 451-2012 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | YS/T 451-2012 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | YS/T 451-2012 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | YS/T 451-2012 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | O | YS/T 451-2012 | GB/T5121.8-2008 |  | ● |
|  |  | P | YS/T 451-2012 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | YS/T 451-2012 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | YS/T 451-2012 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 工 艺 性 能 | 扩口试验 | YS/T 451-2012 | GB/T 242-2007 |  | ● |
|  |  | 弯曲试验 | YS/T 451-2012 | GB/T 244-2008 |  | ● |
| 4 | 晶粒度 | 平均晶粒度 | YS/T 451-2012 | YS/T 347-2004 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（9）铜及铜合金毛细管

2019年铜及铜合金毛细管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu/Cu+Ag | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.1-2008、 GB/T5121.19-2008或GB/T5121.27-2008 | ● |  |
|  |  | P | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sb | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | GB/T 1531-2009 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 1531-2009 | GB/T 228-2002 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 1531-2009 | GB/T 228-2002 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（10）压力表用铜合金管

2019年压力表用铜合金管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | P | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni+Co | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.27-2008（GB/T5121.28-2010）或 GB/T5121.5-2008和 GB/T5121.15-2008 |  | ● |
|  |  | Pb | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Al | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.13-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Si | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.23-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.14-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | C | GB/T 8892-2014 | GB/T5121.4-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 8892-2014 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A11.3 | GB/T 8892-2014 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（11）拉杆天线用铜合金套管

2019年拉杆天线用铜合金套管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu | YS/T 267-2011 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | Fe | YS/T 267-2011 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | YS/T 267-2011 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | YS/T 267-2011 | GB/T 228-2002 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | YS/T 267-2011 | GB/T 228-2002 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（12）电缆用无缝铜管

2019年电缆用无缝铜管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu+Ag | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | P | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sb | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | O | GB/T 19849-2014 | GB/T5121.8-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 19849-2014 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 伸长率A | GB/T 19849-2014 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 电性能 | 导电率 | GB/T 19849-2014 | GB/T 351-1995 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（13）导电用无缝铜管

2019年导电用无缝铜管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu+Ag | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | Ag | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.27-2008或 GB/T5121.19-2008 | ● |  |
|  |  | P | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sb | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | O | GB/T 19850-2013 | GB/T5121.8-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 19850-2013 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 19850-2013 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 电性能 | 导电率 | GB/T 19850-2013 | GB/T 351-1995 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（14）冰箱用高清洁度铜管

2019年冰箱用高清洁度铜管产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Cu+Ag | YS/T 450-2013 | GB/T5121.1-2008 | ● |  |
|  |  | Ag | YS/T 450-2013 | GB/T5121.27-2008或 GB/T5121.19-2008 | ● |  |
|  |  | Fe | YS/T 450-2013 | GB/T5121.9-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Ni | YS/T 450-2013 | GB/T5121.5-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Pb | YS/T 450-2013 | GB/T5121.3-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sn | YS/T 450-2013 | GB/T5121.10-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | As | YS/T 450-2013 | GB/T5121.7-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Sb | YS/T 450-2013 | GB/T5121.12-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | Bi | YS/T 450-2013 | GB/T5121.6-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | S | YS/T 450-2013 | GB/T5121.4-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
|  |  | Zn | YS/T 450-2013 | GB/T5121.11-2008或 GB/T5121.27-2008 （GB/T5121.28-2010） |  | ● |
|  |  | O | YS/T 450-2013 | GB/T5121.8-2008 |  | ● |
|  |  | P | YS/T 450-2013 | GB/T5121.2-2008或 GB/T5121.27-2008 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | YS/T 450-2013 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 规定塑性延伸强度Rp0.2 | YS/T 450-2013 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | YS/T 450-2013 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 工 艺 性 能 | 扩口试验 | YS/T 450-2013 | GB/T 242-2007 |  | ● |
|  |  | 压扁试验 | YS/T 450-2013 | GB/T 246-2017 |  | ● |
| 4 | 晶粒度 | 平均晶粒度 | YS/T 450-2013 | YS/T 347-2004 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③根据所抽样品的牌号、状态和规格结合相应的产品标准选择表1～表14所列的检验项目，勿漏项。

④上述表中涉及到的Cr、Fe、Mn、Co、Ni、Zn、As、Ag、Sn、Sb、Pb、Bi元素含量范围在0.00005%～0.0050%的可采用方法GB/T 5121.28-2010检测。

# 234、蓄电池

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 300 | 6 | 30 | 70 |

（1）起动用铅酸蓄电池

2019年起动用铅酸蓄电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容量 | GB/T 5008.1-2013 4.3 | GB/T 5008.1-2013 5.4 |  | ● |
| 2 | -18℃低温起动能力 | GB/T 5008.1-2013 4.4.1 | GB/T 5008.1-2013 5.5.1 |  | ● |
| 3 | 充电接受能力 | GB/T 5008.1-2013 4.5 | GB/T 5008.1-2013 5.6 |  | ● |
| 4 | 耐振动性能 | GB/T 5008.1-2013 4.10 | GB/T 5008.1-2013 5.11 | ● |  |
| 5 | 电解液保持能力 | GB/T 5008.1-2013 4.7 | GB/T 5008.1-2013 5.8 | ● |  |
| 6 | 镉含量 | 国家发展和改革委员会令第21号 | JB/T11236-2011 4 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）摩托车用铅酸蓄电池

2019年摩托车用铅酸蓄电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 安全性 | GB/T 23638-2009 4.7 | GB/T 23638-2009 5.7 | ● |  |
| 2 | 容量 | GB/T 23638-2009 4.8 | GB/T 23638-2009 5.8 |  | ● |
| 3 | 低温起动能力 | GB/T 23638-2009 4.10 | GB/T 23638-2009 5.10 |  | ● |
| 4 | 充电接受能力 | GB/T 23638-2009 4.11 | GB/T 23638-2009 5.11 |  | ● |
| 5 | 耐振动性能 | GB/T 23638-2009 4.15 | GB/T 23638-2009 5.15 | ● |  |
| 6 | 镉含量 | 国家发展和改革委员会令第21号 | JB/T11236-2011 4 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（3）电力机车、地铁车辆用阀控式铅酸蓄电池

2019年电力机车、地铁车辆用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容量 | GB/T 7404.1-2013 5.6.1 | GB/T 7404.1-2013 6.7.2 |  | ● |
| 2 | 大电流放电 | GB/T 7404.1-2013 5.7 | GB/T 7404.1-2013 6.8 |  | ● |
| 3 | 低温放电容量 | GB/T 7404.1-2013 5.8 | GB/T 7404.1-2013 6.9 |  | ● |
| 4 | 充电接受能力 | GB/T 7404.1-2013 5.13 | GB/T 7404.1-2013 6.14 |  | ● |
| 5 | 防爆性能 | GB/T 7404.1-2013 5.15 | GB/T 7404.1-2013 6.16 | ● |  |
| 6 | 镉含量 | 国家发展和改革委员会令第21号 | JB/T11236-2011 4 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（4）牵引用铅酸蓄电池

2019年牵引用铅酸蓄电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 容量 | GB/T 7403.1-2008 4.1 | GB/T 7403.1-2008 6.2 |  | ● |
| 2 | 高倍率放电性能 | GB/T 7403.1-2008 4.3 | GB/T 7403.1-2008 6.4 |  | ● |
| 3 | 镉含量 | 国家发展和改革委员会令第21号 | JB/T11236-2011 4 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（5）电动助力车用阀控式铅酸蓄电池

2019年电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 4.4 | GB/T 22199.1-2017 5.5 |  | ● |
| 2 | 大电流放电 | GB/T 22199.1-2017 4.5 | GB/T 22199.1-2017 5.6 |  | ● |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 4.7 | GB/T 22199.1-2017 5.8 |  | ● |
| 4 | 低温容量 | GB/T 22199.1-2017 4.8 | GB/T 22199.1-2017 5.9 |  | ● |
| 5 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 4.9 | GB/T 22199.1-2017 5.10 |  | ● |
| 6 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017 4.14 | GB/T 22199.1-2017 5.15 | ● |  |
| 7 | 防爆能力 | GB/T 22199.1-2017 4.15 | GB/T 22199.1-2017 5.16 | ● |  |
| 8 | 镉含量 | 国家发展和改革委员会令第21号 | JB/T11236-2011 4 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（6）电动道路车辆用铅酸蓄电池

2019年电动道路车辆用铅酸蓄电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 额定容量 | GB/T 32620.1-2016 4.2.1 | GB/T 32620.1-2016 5.3 |  | ● |
| 2 | 不同温度下容量 （-20℃） | GB/T 32620.1-2016 4.2.2 | GB/T 32620.1-2016 5.4 |  | ● |
| 3 | 快速充电能力 | GB/T 32620.1-2016 4.6 | GB/T 32620.1-2016 5.8 |  | ● |
| 4 | 峰值功率 | GB/T 32620.1-2016 4.8 | GB/T 32620.1-2016 5.10 |  | ● |
| 5 | 过充电 | GB/T 32620.1-2016 4.7.1 | GB/T 32620.1-2016 5.9.1 | ● |  |
| 6 | 耐振动能力 | GB/T 32620.1-2016 4.10 | GB/T 32620.1-2016 5.12 | ● |  |
| 7 | 镉含量 | 国家发展和改革委员会令第21号 | JB/T11236-2011 4 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（7）固定型阀控式铅酸蓄电池

2019年固定型阀控式铅酸蓄电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 10小时率容量 | GB/T 19638.1-2014 5.3.2 | GB/T 19638.1-2014 6.17 |  | ● |
| 2 | 耐高电流能力 | GB/T 19638.1-2014 5.2.2 | GB/T 19638.1-2014 6.8 |  | ● |
| 3 | 防爆能力 | GB/T 19638.1-2014 5.2.4 | GB/T 19638.1-2014 6.10 | ● |  |
| 4 | 材料的阻燃能力 | GB/T 19638.1-2014 5.2.8 | GB/T 19638.1-2014 6.14 | ● |  |
| 5 | 镉含量 | 国家发展和改革委员会令第21号 | JB/T11236-2011 4 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（8）储能用铅酸蓄电池

2019年储能用铅酸蓄电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 10h率容量 | GB/T 22473-2008 5.2.1 | GB/T 22473-2008 7.2.1 |  | ● |
| 2 | 低温容量 | GB/T 22473-2008 5.2.2 | GB/T 22473-2008 7.2.2 |  | ● |
| 3 | 充电接受能力 | GB/T 22473-2008 5.5 | GB/T 22473-2008 7.5 |  | ● |
| 4 | 镉含量 | 国家发展和改革委员会令第21号 | JB/T11236-2011 4 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（9）通用阀控式铅酸蓄电池

2019年通用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序 号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 重要程度或不 合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 20小时率容量 | GB/T 19639.1-2014 4.2.1 | GB/T 19639.1-2014 5.4.1 |  | ● |
| 2 | 1小时率容量 | GB/T 19639.1-2014 4.2.2 | GB/T 19639.1-2014 5.4.2 |  | ● |
| 3 | 27分钟率放电 | GB/T 19639.1-2014 4.3 | GB/T 19639.1-2014 5.5 |  | ● |
| 4 | 最大放电电流 | GB/T 19639.1-2014 4.4 | GB/T 19639.1-2014 5.6 |  | ● |
| 5 | 安全性 | GB/T 19639.1-2014 4.8 | GB/T 19639.1-2014 5.10 | ● |  |
| 6 | 防爆性能 | GB/T 19639.1-2014 4.9 | GB/T 19639.1-2014 5.11 | ● |  |
| 7 | 耐振动性能 | GB/T 19639.1-2014 4.11 | GB/T 19639.1-2014 5.13 | ● |  |
| 8 | 镉含量 | 国家发展和改革委员会令第21号 | JB/T11236-2011 4 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 235、钛及钛合金加工产品

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛及钛合金加工产品 | 120 | 3 | 10 | 120 |

（1）钛及钛合金铸锭

2019年钛及钛合金铸锭检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Fe | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.2-2011 | ● |  |
|  |  | C | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.14-2011 | ● |  |
|  |  | H | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.15-2011 | ● |  |
|  |  | O | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | N | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | Al | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.8-2017 |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.9-2017 GB/T 4698.18-2017 |  | ● |
|  |  | Mo | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.5-2017 GB/T 4698.19-2017 |  | ● |
|  |  | V | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.12-2017 |  | ● |
|  |  | Zr | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.13-2017 |  | ● |
|  |  | Si | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.3-2017 |  | ● |
|  |  | Nb | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.22-2017 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 26060-2010 | GB/T4698.4-2017 |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.24-2017 |  | ● |
|  |  | Cu | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.1-2017 |  | ● |
|  |  | B | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.6-1996 |  | ● |
|  |  | Ru | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.28-2017 |  | ● |
|  |  | Pd | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.23-2017 |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 26060-2010 | GB/T 4698.10-1996 GB/T4698.11-1996 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（2）钛及钛合金板材

2019年钛及钛合金板材检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Fe | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.2-2011 | ● |  |
|  |  | C | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.14-2011 | ● |  |
|  |  | H | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.15-2011 | ● |  |
|  |  | O | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | N | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | Al | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.8-2017 |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.9-2017 GB/T 4698.18-2017 |  | ● |
|  |  | V | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.12-2017 |  | ● |
|  |  | Zr | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.13-2017 |  | ● |
|  |  | Si | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.3-2017 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 3621-2007 | GB/T4698.4-2017 |  | ● |
|  |  | Pd | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.23-2017 |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.24-2017 |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.10-1996 GB/T4698.11-1996 |  | ● |
|  |  | Nb | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.22-2017 |  | ● |
|  |  | B | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.6-1996 |  | ● |
|  |  | Mo | GB/T 3621-2007 | GB/T 4698.5-2017 GB/T 4698.19-2017 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 3621-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2 | GB/T 3621-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 3621-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 工艺 性能 | 弯曲性能 | GB/T 3621-2007 | GB/T 232-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（3）钛及钛合金带、箔材

2019年钛及钛合金带、箔材检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Fe | GB/T 3622-2012 | GB/T 4698.2-2011 | ● |  |
|  |  | C | GB/T 3622-2012 | GB/T 4698.14-2011 | ● |  |
|  |  | H | GB/T 3622-2012 | GB/T 4698.15-2011 | ● |  |
|  |  | O | GB/T 3622-2012 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | N | GB/T 3622-2012 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | Pd | GB/T 3622-2012 | GB/T 4698.23-2017 |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 3622-2012 | GB/T 4698.24-2017 |  | ● |
|  |  | Mo | GB/T 3622-2012 | GB/T 4698.5-2017 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 3622-2012 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2 | GB/T 3622-2012 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 伸长率A50mm | GB/T 3622-2012 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 工艺 性能 | 弯曲性能 | GB/T 3622-2012 | GB/T 232-2010 | ● |  |
| 宽度>120mm且<150mm规格的带材不需做力学性能试验； a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（4）钛及钛合金无缝管

2019年钛及钛合金无缝管检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Fe | GB/T 3624-2010 | GB/T 4698.2-2011 | ● |  |
|  |  | C | GB/T 3624-2010 | GB/T 4698.14-2011 | ● |  |
|  |  | H | GB/T 3624-2010 | GB/T 4698.15-2011 | ● |  |
|  |  | O | GB/T 3624-2010 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | N | GB/T 3624-2010 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | Pd | GB/T 3624-2010 | GB/T 4698.23-2017 |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 3624-2010 | GB/T 4698.24-2017 |  | ● |
|  |  | Mo | GB/T 3624-2010 | GB/T 4698.5-2017 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 3624-2010 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2 | GB/T 3624-2010 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 伸长率A50mm | GB/T 3624-2010 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（5）钛及钛合金挤压管

2019年钛及钛合金挤压管检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Fe | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.2-2011 | ● |  |
|  |  | C | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.14-2011 | ● |  |
|  |  | H | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.15-2011 | ● |  |
|  |  | O | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | N | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | Pd | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.23-2017 |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.24-2017 |  | ● |
|  |  | Mo | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.5-2017 |  | ● |
|  |  | Al | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.8-2017 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 26058-2010 | GB/T4698.4-2017 |  | ● |
|  |  | V | GB/T 26058-2010 | GB/T 4698.12-2017 |  | ● |
| 2 | 力学 性能 | 抗拉强度Rm | GB/T 26058-2010 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 26058-2010 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（6） 钛及钛合金焊接管

2019年钛及钛合金焊接管检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Fe | GB/T 26057-2010 | GB/T 4698.2-2011 | ● |  |
|  |  | C | GB/T 26057-2010 | GB/T 4698.14-2011 | ● |  |
|  |  | H | GB/T 26057-2010 | GB/T 4698.15-2011 | ● |  |
|  |  | O | GB/T 26057-2010 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | N | GB/T 26057-2010 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | Pd | GB/T 26057-2010 | GB/T 4698.23-2017 |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 26057-2010 | GB/T 4698.24-2017 |  | ● |
|  |  | Mo | GB/T 26057-2010 | GB/T 4698.5-2017 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 26057-2010 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2 | GB/T 26057-2010 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A50mm | GB/T 26057-2010 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 工艺 性能 | 压扁试验 | GB/T 26057-2010 | GB/T 246-2017 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（7）换热器及冷凝器用钛及钛合金管

2019年换热器及冷凝器用钛及钛合金管检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Fe | GB/T 3625-2007 | GB/T 4698.2-2011 | ● |  |
|  |  | C | GB/T 3625-2007 | GB/T 4698.14-2011 | ● |  |
|  |  | H | GB/T 3625-2007 | GB/T 4698.15-2011 | ● |  |
|  |  | O | GB/T 3625-2007 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | N | GB/T 3625-2007 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | Pd | GB/T 3625-2007 | GB/T 4698.23-2017 |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 3625-2007 | GB/T 4698.24-2017 |  | ● |
|  |  | Mo | GB/T 3625-2007 | GB/T 4698.5-2017 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 3625-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A50mm | GB/T 3625-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 工艺 性能 | 压扁试验 | GB/T 3625-2007 | GB/T 246-2017 |  | ● |
|  |  | 扩口试验 | GB/T 3625-2007 | GB/T 242-2007 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（8）钛及钛合金棒材

2019年钛及钛合金棒材检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Fe | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.2-2011 | ● |  |
|  |  | C | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.14-2011 | ● |  |
|  |  | H | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.15-2011 | ● |  |
|  |  | O | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | N | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | Al | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.8-2017 |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.9-2017 GB/T 4698.18-2017 |  | ● |
|  |  | B | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.6-1996 |  | ● |
|  |  | V | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.12-2017 |  | ● |
|  |  | Zr | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.13-2017 |  | ● |
|  |  | Si | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.3-2017 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 2965-2007 | GB/T4698.4-2017 |  | ● |
|  |  | Pd | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.23-2017 |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.24-2017 |  | ● |
|  |  | Cu | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.1-2017 |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.10-1996 GB/T4698.11-1996 |  | ● |
|  |  | Nb | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.22-2017 |  | ● |
|  |  | Mo | GB/T 2965-2007 | GB/T 4698.5-2017 |  | ● |
| 2 | 力 学 性 能 | 抗拉强度Rm | GB/T 2965-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0.2 | GB/T 2965-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 2965-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断面收缩率Z | GB/T 2965-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 低倍组织 | GB/T 2965-2007 | GB/T 5168-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

（9）钛及钛合金丝

2019年钛及钛合金丝检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化 学 成 分 | Fe | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.2-2011 | ● |  |
|  |  | C | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.14-2011 | ● |  |
|  |  | H | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.15-2011 | ● |  |
|  |  | O | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | N | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.7-2011 | ● |  |
|  |  | Al | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.8-2017 |  | ● |
|  |  | Sn | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.9-2017 GB/T 4698.18-2017 |  | ● |
|  |  | V | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.12-2017 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.4-2017 |  | ● |
|  |  | Pd | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.23-2017 |  | ● |
|  |  | Ni | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.24-2017 |  | ● |
|  |  | Mo | GB/T 3623-2007 | GB/T 4698.5-2017 |  | ● |
| 2 | 力学 性能 | 抗拉强度Rm | GB/T 3623-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A | GB/T 3623-2007 | GB/T 228.1-2010 | ● |  |
| 3 | 低倍组织 | GB/T 3623-2007 | GB/T 5168-2008 |  | ● |
| 备注：焊丝不做低倍组织。 a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 236、电力金具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力金具 | 300 | 2 | 1 | 90 |

2019年电力金具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 产品品种 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 悬垂线夹 | 热镀锌层厚度 | DL/T768.7-2012中5.4 | DL/T768.7-2012中6.2 |  | ● |
|  |  | 握力 | DL/T756-2009中3.3.1 DL/T763-2013中6.2.4 | GB/T2317.1-2008中6.2 | ● |  |
|  |  | 破坏载荷 | DL/T756-2009中4.12 DL/T763-2013中6.2.4 | GB/T2317.1-2008中6.1 DL/T763-2013中7.2.4 | ● |  |
| 2 | 耐张线夹 | 热镀锌层厚度 | DL/T768.7-2012中5.4 | DL/T768.7-2012中6.2 |  | ● |
|  |  | 直流电阻（仅适用于压缩型） | DL/T757-2009中4.3 | GB/T2317.3-2008中6 | ● |  |
|  |  | 握力 | DL/T757-2009中4.4 | GB/T2317.1-2008中7.1 | ● |  |
|  |  | 破坏载荷 | DL/T757-2009中4.10和4.11 | GB/T2317.1-2008中7.2 | ● |  |
| 3 | 接续金具 | 热镀锌层厚度 | DL/T768.7-2012中5.4 | DL/T768.7-2012中6.2 |  | ● |
|  |  | 直流电阻 | DL/T758-2009中4.2 DL/T765.1-2001中5.1.4 DL/T1190-2012中4.2.3 | GB/T2317.3-2008中6 DL/T1190-2012中5.6.4 | ● |  |
|  |  | 握力（仅适用于承力型） | DL/T758-2009中4.3 | GB/T2317.1-2008中7.1 | ● |  |
| 4 | 连接金具 | 热镀锌层厚度 | DL/T768.7-2012中5.4 | DL/T768.7-2012中6.2 |  | ● |
|  |  | 破坏载荷 | DL/T759-2009中4.2 | GB/T2317.1-2008中5 | ● |  |
| 5 | 防振锤 | 热镀锌层厚度 | DL/T768.7-2012中5.4 | DL/T768.7-2012中6.2 |  | ● |
|  |  | 线夹对绞线的握力 | DL/T1099-2009中5.4 | DL/T1099-2009中5.4 |  | ● |
|  |  | 锤头对钢绞线的握力 | DL/T1099-2009中5.6 | DL/T1099-2009中5.6 |  | ● |
|  |  | 线夹对钢绞线的握力 | DL/T1099-2009中5.7 | DL/T1099-2009中5.7 |  | ● |
| 6 | 间隔棒 | 顺线握力 | DL/T1098-2016中7.4.3 | DL/T1098-2016中7.4.3 |  | ● |
|  |  | 扭握力矩 | DL/T1098-2016中7.4.4 | DL/T1098-2016中7.4.4 |  | ● |
|  |  | 线夹间水平拉力 | DL/T1098-2016中7.4.5 | DL/T1098-2016中7.4.5 | ● |  |
| 7 | 设备线夹 | 直流电阻 | DL/T346-2010中4.3 | GB/T2317.3-2008中6 | ● |  |
|  |  | 握力 | DL/T346-2010中4.4 | GB/T2317.1-2008中10.2 | ● |  |
|  |  | 弯曲（仅适用于铜铝摩擦焊、对焊件） | DL/T346-2010中4.7 | GB/T2317.1-2008中10.4 |  | ● |
| 8 | T型线夹 | 直流电阻 | DL/T347-2010中4.3 | GB/T2317.3-2008中6 | ● |  |
|  |  | 握力 | DL/T347-2010中4.4 | GB/T2317.1-2008中10.2 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |
| 备 注 | 热镀锌层厚度检验仅适用于产品配件中有热镀锌件的，不包括紧固件。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 237、延长线插座（带电源适配器）

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延长线插座（带电源适配器） | 40 | 2 | 15 | 90 |

2019年延长线插座（带电源适配器）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合 格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸检查 | GB/T1002-2008 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 4 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |  | ● |
| 5 | 防潮 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 7 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |  | ● |
| 8 | 弯曲试验 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |  | ● |
| 9 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |  | ● |
| 10 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 | ● |  |
| 12 | 电源接口 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 13 | 电击和能量危险的防护 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 14 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 15 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 16 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 17 | 机械强度 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 18 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 | GB 4943.1-2011 | ● |  |
| 19 | 电源端子骚扰电压 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| 20 | 1G以下辐射骚扰 | GB/T 9254-2008 | GB/T 9254-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注 | - |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 238、原电池

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原电池 | 30 | 2 | 40 | 75 |

2019年原电池产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 开路电压 | GB/T 8897.1-2013 GB/T 8897.2-2013 | GB/T 8897.1-2013 GB/T 8897.2-2013 |  | ● |
| 2 | 泄漏与变形 | GB/T 8897.1-2013 GB/T 8897.2-2013 | GB/T 8897.1-2013 GB/T 8897.2-2013 | ● |  |
| 3 | 放电性能c | GB/T 8897.1-2013 GB/T 8897.2-2013 | GB/T 8897.1-2013 GB/T 8897.2-2013 | ● |  |
| 4 | 运输-冲击 | GB 8897.5-2013 | GB 8897.5-2013 |  | ● |
| 5 | 运输-振动 | GB 8897.5-2013 | GB 8897.5-2013 |  | ● |
| 6 | 不正确的安装 | GB 8897.5-2013 | GB 8897.5-2013 | ● |  |
| 7 | 外部短路 | GB 8897.5-2013 | GB 8897.5-2013 | ● |  |
| 8 | 过放电 | GB 8897.5-2013 | GB 8897.5-2013 | ● |  |
| 9 | 自由跌落 | GB 8897.5-2013 | GB 8897.5-2013 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c不同型号的电池放电条件分别为： LR6: 3.9Ω，1h/d；250mA,1h/d LR03: 5.1Ω,1h/d；100mA,1h/d R6P: 43Ω, 4h/d；24Ω,15s/min,8h/d R03: 75Ω,4h/d；24Ω,15s/min,8h/d R20S: 2.2Ω,4min/h,8h/d；10Ω,4h/d |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 239、永磁同步电动机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁同步电动机 | 80 | 2 | 2 | 90 |

2019年永磁同步电动机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 旋转方向 | GB/T 1971-2006 GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 2 | 接线盒及接线装置 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 3 | 接地 | GB/T 755-2008 GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 4 | 引线防护 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 |  | ● |
| 5 | 接线端子 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 |  | ● |
| 6 | 定额试验 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 |  | ● |
| 7 | 热试验 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 8 | 接触电流 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 9 | 绝缘电阻 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 10 | 介电强度试验 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 11 | 机械强度试验 | GB/T 14711-2013 | GB/T 14711-2013 | ● |  |
| 12 | 振动的测定 | GB/T 10068-2008 | GB/T 10068-2008 |  | ● |
| 13 | 噪声的测定 | GB/T 10069.3-2008 | GB/T 10069.1-2006 |  | ● |
| 14 | 效率测定 | GB 30253-2013 | GB/T 22669-2008 GB/T 22670-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 240、小功率电动机

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小功率电动机 | 200 | 2 | 3 | 90 |

（1）工业用小功率电动机（YY电容运转异步电动机、YC电容起动异步电动、YL双值电容异步电动机、YS三相异步电动机等）

2019年工业用小功率电动机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 旋转方向 | GB/T 12350-2009 GB/T 5171.1-2014 | GB/T 12350-2009 4.4 |  | ● |
| 2 | 外壳防护等级 | GB/T 12350-2009 GB/T 4942.1-2006 | GB/T 12350-2009 5.2.5 GB/T 4942.1-2006 |  | ● |
| 3 | 内部布线 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 10 | ● |  |
| 4 | 爬电距离与 电气间隙 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 15 | ● |  |
| 5 | 接地 | GB/T 12350-2009 GB/T 755-2008 | GB/T 12350-2009 16 | ● |  |
| 6 | 温升试验 | GB/T 12350-2009 GB/T 5171.1-2014 | GB/T 12350-2009 17 GB/T 5171.21-2016 | ● |  |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 20 GB/T 5171.21-2016 | ● |  |
| 8 | 工作温度下的泄漏电流 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 21 GB/T 5171.21-2016 | ● |  |
| 9 | 元件 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 24.3 GB/T 5171.21-2016 |  | ● |
| 10 | 其他要求 | GB/T 12350-2009 GB/T 5171.1-2014 | GB/T 12350-2009 26.1 26.2 GB/T 5171.21-2016 |  | ● |
| 注： 1、序号9元件项目仅测GB/T 12350-2009标准24.3条款：电容端电压，GB/T 14711-2013 12条款； 2、序号10其他要求项目仅测GB/T 12350-2009标准26.1条款、GB/T 1032-2012标准9.1条款、12.1条款、12.2条款：最大转矩、最小转矩、堵转转矩，GB/T 12350-2009标准26.2条款、GB/T 14711-2013 24.3.5条款：短时升高电压。 a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

（2）家用电器用小功率电动机（空调、吸油烟机、洗衣机、吸尘器、料理机、电风扇、缝纫机、电动窗帘等）

2019年家用电器用小功率电动机产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外壳防护等级 | GB/T 12350-2009 GB/T 4942.1-2006 | GB/T 12350-2009 5.2.5 GB/T 4942.1-2006 |  | ● |
| 2 | 内部布线 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 10 | ● |  |
| 3 | 爬电距离和 电气间隙 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 15 | ● |  |
| 4 | 接地 | GB/T 12350-2009 GB/T 755-2008 | GB/T 12350-2009 16 | ● |  |
| 5 | 温升试验 | GB/T 12350-2009 GB/T 5171.1-2014 | GB/T 12350-2009 17 GB/T 5171.21-2016 | ● |  |
| 6 | 非正常试验 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 18.1～18.4 GB/T 5171.21-2016 | ● |  |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 20 GB/T 5171.21-2016 | ● |  |
| 8 | 工作温度下的泄漏电流 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 21 GB/T 5171.21-2016 | ● |  |
| 9 | 湿热试验 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 22 |  | ● |
| 10 | 起动 | GB/T 12350-2009 | GB/T 12350-2009 23 |  | ● |
| 注： 1、序号6非正常试验项目仅测GB/T 12350-2009标准18.1～18.4条款。 a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 241、镁碳砖

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镁碳砖 | 60 | 3 | 15 | 70 |

2019年镁碳砖产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | MgO | GB/T 22589-2017 | GB/T 16555-2017/18 |  | ● |
| 2 | C | GB/T 22589-2017 | GB/T 16555-2017/10.1或 GB/T 16555-2017/10.2或 GB/T 16555-2017/10.3 |  | ● |
| 3 | 显气孔率 | GB/T 22589-2017 | GB/T 2997-2015 | ● |  |
| 4 | 体积密度 | GB/T 22589-2017 | GB/T 2997-2015 |  | ● |
| 5 | 常温耐压强度 | GB/T 22589-2017 | GB/T 5072-2008/6 方法1 |  | ● |
| 6 | 高温抗折强度C | GB/T 22589-2017 | GB/T 3002-2017 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 C仅MT-10A、MT-12A、MT-14A、MT-16A、MT-18A五种牌号产品检验 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 242、电线电缆

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | 800 | 10 | 30 | 90 |

2019年电线电缆产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2008； GB/T 12527-2008； GB/T 14049-2008； GB/T 5023.1-2008； GB/T 5023.5-2008； JB/T 8734.1-2016； JB/T 8734.3-2016； GB/T 9330.1-2008； GB/T 9330.2-2008； GB/T 9330.3-2008； GB/T 19666-2005； GA 306.1-2007； GA 306.2-2007； | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 |  | ● |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 | ● |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 |  | ● |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 |  | ● |
| 5 | 导体电阻 |  | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 | ● |  |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 12 | 绝缘收缩试验 |  | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |
| 13 | 绝缘热延伸试验 |  | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |
| 14 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 15 | 护套老化前断裂伸长率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |
| 16 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 17 | 护套老化前后抗张强度变化率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 18 | 护套老化后断裂伸长率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 19 | 护套老化前后断裂伸长率变化率(%) |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |  | ● |
| 20 | 护套失重试验 |  | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |
| 21 | 曲挠试验 |  | GB/T 5023.2-2008 |  | ● |
| 22 | 电缆的成束燃烧 |  | GB/T 18380.33-2008 GB/T 18380.34-2008 GB/T 18380.35-2008 GB/T 18380.36-2008 | ● |  |
| 23 | 电缆的耐火性能 |  | GB/T 19216.21-2003 | ● |  |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 243、阀门

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽检工作完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门 | 90 | 3 | 7 | 65 |

2019年阀门产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 铸钢件表面质量 | JB/T 7927-2014 | JB/T 7927-2014 |  | ● |
| 2 | 阀杆直径测量 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 CJ/T 216-2013 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 CJ/T 216-2013 |  | ● |
| 3 | 阀体壁厚测量 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 CJ/T 216-2013 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 CJ/T 216-2013 | ● |  |
| 4 | 上密封试验 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 26480-2011 GB/T 13927-2008 | ● |  |
| 5 | 低压密封试验 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 CJ/T 216-2013 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 GB/T 26480-2011 GB/T 13927-2008 CJ/T 216-2013 | ● |  |
| 6 | 高压密封试验 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 CJ/T 216-2013 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 GB/T 26480-2011 GB/T 13927-2008 CJ/T 216-2013 | ● |  |
| 7 | 壳体试验 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 CJ/T 216-2013 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 GB/T8464-2008 GB/T12232-2005 GB/T12233-2006 GB/T 26480-2011 GB/T 13927-2008 CJ/T 216-2013 | ● |  |
| 8 | 阀体材质成份分析 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 | GB/T 12234-2007 GB/T 12235-2007 JB/T 7746-2006 GB/T 12237-2007 GB/T 21385-2008 GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 |  | ● |
| 9 | 蝶板承压能力 | GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 | GB/T 12238-2008 JB/T 8527-2015 |  | ● |
| 10 | 扳口对边最小尺寸测量（螺纹端阀） | GB/T8464-2008 | GB/T8464-2008 |  | ● |
| 11 | 管螺纹精度（螺纹端阀） | GB/T8464-2008 | GB/T8464-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③项目8“阀体材质成份分析”仅考核钢制阀门。

④项目10“扳口对边最小尺寸测量（螺纹端阀）” 仅考核螺纹连接端阀门。

⑤项目11“管螺纹精度（螺纹端阀）” 仅考核螺纹连接端阀门。

# 244、复合膜袋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合膜袋 | 600 | 10 | 10 | 90 |

2019年复合膜袋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官指标 | GB 9683-1988 第1条 GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 9683-198 GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 蒸发残渣/总迁移量 | GB 9683-1988 第2条 GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9683-1988 第2条 GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 9683-1988 第2条 GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 溶剂残留量总量 | GB/T 10004-2008 第5.6条 GB/T 18706-2008 第6.5.3条 GB/T 18192-2008 第6.6.3条 食品相关产品生产许可实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分 | GB/T 10004-2008 第6.6.17条 | ● |  |
| 6 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004-2008 第5.6条 GB/T 18706-2008 第6.5.3条 GB/T 18192-2008 第6.6.3条 食品相关产品生产许可实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分 | GB/T 10004-2008 第6.6.17条 | ● |  |
| 7 | 甲苯二胺（4%乙酸） | GB 9683-1988 第2条 | GB 31604.23-2016 | ● |  |
| 8 | 微生物总数 | GB/T 19741-2005 第5.5.3条 | GB 4789.2-2016 | ● |  |
| 9 | 菌落总数 | GB/T 18706-2008 第6.5.4条 | GB 4789.2-2016 | ● |  |
| 10 | 大肠菌群 | GB/T 18706-2008 第6.5.4条 | GB 4789.3-2016 | ● |  |
| 11 | 致病菌（系指肠道致病菌、致病性球菌） | GB/T 19741-2005 第5.5.3条 GB/T 18706-2008 第6.5.4条 | GB 4789.4-2016 GB 4789.5-2012 GB 4789.10-2016 GB 4789.11-2014 | ● |  |
| 12 | 霉菌 | GB/T 18706-2008 第6.5.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 13 | 阻隔性能（氧气） | 相应产品标准见表1 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2005 |  | ● |
| 14 | 阻隔性能（水蒸气） | 相应产品标准见表2 | GB/T 1037-1988 GB/T 21529-2008 GB/T 26253-2010 |  | ● |
| 15 | 热封强度（限袋类产品） | 相应产品标准见表3 | QB/T 2358-1998 GB/T 19741-2005 附录A |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

表1 阻隔性能（氧气）相应产品标准

GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋 GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18454-2001 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋 BB/T 0041-2007 包装用多层共挤阻隔膜通则 GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋 BB/T 0012-2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0052-2017 液态奶共挤包装膜、袋 GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 GB/T 30768-2014 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

表2 阻隔性能（水蒸气）相应产品标准

GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋 BB/T 0041-2007 包装用多层共挤阻隔膜通则 GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 BB/T 0012-2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0052-2017 液态奶共挤包装膜、袋 GB/T 30768-2014 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

表3 热封强度相应产品标准

GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋 GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18454-2001 液体食品无菌包装用复合袋 GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋 BB/T 0041-2007 包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0052-2017 液态奶共挤包装膜、袋 GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋 GB/T 30768-2014 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

# 245、非复合膜袋

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非复合膜袋 | 400 | 8 | 10 | 90 |

2019年非复合膜袋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.19-2016 | ● |  |
| 7 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.31-2016 | ● |  |
| 8 | 阻隔性能（氧气） | 相应产品标准见表1 | GB/T 1038-2000 GB/T 19789-2005 |  | ● |
| 9 | 阻隔性能（水蒸气） | 相应产品标准见表2 | GB/T 1037-1988 |  | ● |
| 10 | 热封强度（限袋类产品） | 相应产品标准见表3 | QB/T 2358-1998 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

表1 阻隔性能（氧气）相应产品标准

GB/T 10457-1989 聚乙烯自粘保鲜膜 GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 16958-2008包装用双向拉伸聚酯薄膜 QB/T 1231-1991液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 BB/T 0030-2004包装用镀铝薄膜 GB/T 17030-2008食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 GB/T 20218-2006双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 24984-2010日用塑料袋 GB/T 24334-2009聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜

表2 阻隔性能（水蒸气）相应产品标准

GB/T 10457-1989聚乙烯自粘保鲜膜 GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 10003-2008普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP) 薄膜 GB/T 16958-2008包装用双向拉伸聚酯薄膜 QB/T 1231-1991液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 BB/T 0030-2004包装用镀铝薄膜 GB/T 17030-2008食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 BB/T 0002-2008双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 GB/T 24984-2010日用塑料袋 GB/T 24334-2009聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 GB/T 27740-2011流延聚丙烯（PP）薄膜

表3 热封强度相应产品标准

GB/T 21661-2008塑料购物袋 BB/T 0014-2011夹链自封袋 BB/T 0039-2013商品零售包装袋 GB/T 24984-2010日用塑料袋

# 246、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 | 180 | 5 | 10 | 90 |

2019年聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量（以锑计） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移总量（以乙二醇计） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.44-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 247、婴幼儿用塑料奶瓶

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 60 | 3 | 10 | 90 |

2019年婴幼儿用塑料奶瓶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 锑（以Sb计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.19-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 9 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.44-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 248、聚碳酸酯（PC）饮用水罐

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 30 | 2 | 35 | 100 |

2019年聚碳酸酯（PC）饮用水罐产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 游离酚特定迁移量(蒸馏水) | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.46-2016 | ● |  |
| 7 | 双酚A特定迁移量 | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.10-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 249、塑料杯

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料杯 | 75 | 3 | 10 | 90 |

2019年塑料杯产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 游离酚特定迁移量(蒸馏水)（限PC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.46-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.19-2016 | ● |  |
| 9 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.31-2016 | ● |  |
| 10 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 11 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.44-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 250、塑料瓶盖

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料瓶盖 | 100 | 4 | 10 | 90 |

2019年塑料瓶盖产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 游离酚特定迁移量(蒸馏水)（限PC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.46-2016 | ● |  |
| 8 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.19-2016 | ● |  |
| 9 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.31-2016 | ● |  |
| 10 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 11 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.44-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 251、密胺塑料餐具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密胺塑料餐具 | 80 | 2 | 10 | 90 |

2019年密胺塑料餐具检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 三聚氰胺特定迁移量 | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.15-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以甲醛计） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 8 | 耐干热性 | QB/T 1999-1994 第4.2条 | QB/T 1999-1994 第5.2条 |  | ● |
| 9 | 耐低温性 | QB/T 1999-1994 第4.2条 | QB/T 1999-1994 第5.3条 |  | ● |
| 10 | 耐湿热性 | QB/T 1999-1994 第4.2条 | QB/T 1999-1994 第5.4条 |  | ● |
| 11 | 耐污染性 | QB/T 1999-1994 第4.2条 | QB/T 1999-1994 第5.5条 |  | ● |
| 12 | 翘曲（地部） | QB/T 1999-1994 第4.2条 | QB/T 1999-1994 第5.6条 |  | ● |
| 13 | 跌落 | QB/T 1999-1994 第4.2条 | QB/T 1999-1994 第5.7条 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 252、塑料一次性餐饮具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料一次性餐饮具 | 160 | 4 | 10 | 90 |

2019年塑料一次性餐饮具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| 6 | 特定迁移量（以锑计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.41-2016 | ● |  |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.19-2016 | ● |  |
| 8 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.31-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠杆菌 | GB 14934-2016 第2.3条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 致病菌（沙门氏菌） | GB 14934-2016 第2.3条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌计数 | GB/T 18006.1-2009 第5.9条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 12 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.21-2016 | ● |  |
| 13 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.44-2016 | ● |  |
| 14 | 1,3-丁二烯特定迁移量(限PS材质) | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.12-2016 | ● |  |
| 15 | 苯乙烯和乙苯残留量 （限PS材质) | GB 4806.6-2016 附录A | GB 31604.16-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 253、塑料菜板

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料菜板 | 30 | 2 | 10 | 90 |

2019年塑料菜板产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 | ● |  |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 254、食品包装用纸和纸板材料

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品包装用纸和纸板材料 | 120 | 4 | 10 | 90 |

（1）半透明纸

2019年半透明纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 GB 31604.49-2016 第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 9 | 耐破指数 | GB/T 22812-2008 第4.1条 | GB/T 454-2002 |  | ● |
| 10 | 撕裂指数（纵向） | GB/T 22812-2008 第4.1条 | GB/T 455-2002 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（2）食品包装用羊皮纸

2019年食品包装用羊皮纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 9 | 抗张指数（纵横平均） | GB/T 24696-2009 第4.1条 | GB/T12914-2008 第5条 或GB/T 12914-2018 |  | ● |
| 10 | 耐破指数 | 干 | GB/T 24696-2009 第4.1条 | GB/T 454-2002 |  | ● |
|  |  | 湿 | GB/T 24696-2009 第4.1条 | GB/T 465.1-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（3）精细过滤纸板和支撑过滤纸板

2019年精细过滤纸板和支撑过滤纸板产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（4）热封型茶叶滤纸

2019年热封型茶叶滤纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 12 | 抗张强度（纵/横向） | GB/T 25436-2010 第4.1条 | GB/T 12914-2008 第5条 或GB/T 12914-2018 |  | ● |
| 13 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 25436-2010 第4.1条 | GB/T 465.2-2008 |  | ● |
| 14 | 热封强度 | GB/T 25436-2010 第4.1条 | GB/T 25436-2010 附录A |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（5）非热封型茶叶滤纸

2019年非热封型茶叶滤纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 12 | 抗张强度（纵/横向） | GB/T 28121-2011 第4.1条 | GB/T 12914-2008 第5条 或GB/T 12914-2018 |  | ● |
| 13 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 28121-2011 第4.1条 | GB/T 465.2-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（6）食品包装纸板

2019年食品包装纸板产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（7）食品包装纸

2019年食品包装纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 9 | 抗张指数 (纵横平均) | QB/T 1014-2010 第4.1、4.2条 | GB/T 12914-2008 第5条 或GB/T 12914-2018 |  | ● |
| 10 | 撕裂指数(纵向)c | QB/T 1014-2010 第4.1条 | GB/T 455-2002 |  | ● |
| 11 | 耐破指数d | QB/T 1014-2010 第4.2条 | GB/T 454-2002 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注：c I型（糖果包装原纸）做此项检验； d Ⅱ型（普通食品包装纸）做此项检验。 |

（8）鸡皮纸

2019年鸡皮纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 9 | 湿抗张强度 （纵横向平均） | QB/T 1016-2006 第4.1条 | QB/T 1016-2006 第5.3条 GB/T 12914-2008 第5条 或GB/T 12914-2018 GB/T 465.2-2008 |  | ● |
| 10 | 耐破度 | QB/T 1016-2006 第4.1条 | GB/T 454-2002 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（9）铝箔衬纸

2019年铝箔衬纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 9 | 纵向抗张强度 | QB/T 1704-2010 第4.1条 | GB/T 12914-2008 第5条 或GB/T 12914-2018 |  | ● |
| 10 | 纵向耐折度 | QB/T 1704-2010 第4.1条 | GB/T 457-2008 第9.2条 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（10）纸杯原纸

2019年纸杯原纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 9 | 抗张指数(纵横平均) | QB/T 4032-2010 第4.1条 | GB/T 12914-2008 第5条 或GB/T 12914-2018 |  | ● |
| 10 | 横向耐折度 | QB/T 4032-2010 第4.1条 | GB/T 457-2008 第9.3条 |  | ● |
| 11 | 边渗透 | QB/T 4032-2010 第4.1条 | QB/T 4032-2010 第5.14条 |  | ● |
| 12 | 挺度 | QB/T 4032-2010 第4.1条 | GB/T 22364-2008 第4条 或GB/T 22364-2018 第4条 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（11）餐盒原纸

2019年餐盒原纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 9 | 横向耐折度 | QB/T 4033-2010 第4.1条 | GB/T 457-2008 第9.3条 |  | ● |
| 10 | 边渗透 | QB/T 4033-2010 第4.1条 | QB/T 4033-2010 第5.12条 |  | ● |
| 11 | 挺度 | QB/T 4033-2010 第4.1条 | GB/T 22364-2008 第4条 或GB/T 22364-2018 第4条 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（12）食品包装用淋膜纸和纸板

2019年食品包装用淋膜纸和纸板产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（13）咖啡袋滤纸

2019年咖啡袋滤纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 12 | 抗张强度 （纵/横向） | QB/T 5050-2017 第3.1条 | GB/T 12914-2008 第5条 或GB/T 12914-2018 |  | ● |
| 13 | 纵向湿抗张强度 | QB/T 5050-2017 第3.1条 | GB/T 465.2-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（14）真空镀铝原纸

2019年真空镀铝原纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（15）真空镀铝纸

2019年真空镀铝纸产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 255、纸杯

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸杯 | 150 | 5 | 10 | 90 |

2019年纸杯产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量c | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量d | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）e | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 12 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 第4.1条 | GB/T 27590-2011 第5.2条 |  | ● |
| 13 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2011 第4.3.1条 | GB/T 27590-2011 第5.4.1条 |  | ● |
| 14 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 第4.3.2条 | GB/T 27590-2011 第5.4.2条 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注：c 淋膜纸杯做此项检验。 d、e淋膜产品适用于GB 4806.7-2016,涂蜡产品适用于GB 4806.8-2016。 |

# 256、食品接触用纸容器

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品接触用纸容器 | 180 | 5 | 10 | 90 |

（1）淋膜纸餐具

2019年淋膜纸餐具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 12 | 耐温试验（95℃±5℃的油、水，30min）c | GB/T 27589-2011 | GB/T 27589-2011 第4.5条 |  | ● |
| 13 | 渗漏性能（95℃±5℃水、油）d | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 第4.4条 |  | ● |
| 14 | 渗漏性能（90℃±5℃水、95℃±5℃油）e | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 第5.4条 |  | ● |
| 15 | 抗压强度d | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 第4.5条 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注：c执行GB/T 27589的淋膜纸餐盒做此项检验； d执行GB/T 27591的淋（覆）膜纸碗做此项检验； e执行QB/T 2898的餐用纸制品做此项检验。 |

（2）纸浆模塑餐具

2019年纸浆模塑餐具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（3）纸板餐具

2019年纸板餐具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量c | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量d | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）e | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注：c、d、e淋膜产品依据GB 4806.7-2016做此类项目，未经淋膜产品依据GB 4806.8-2016做此类项目。 |

（4）纸盒

2019年纸盒产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量c | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量d | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）e | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注：c、d、e直接接触液态食品纸盒做此项检验。淋膜产品依据GB 4806.7-2016做此类项目，未经淋膜产品依据GB 4806.8-2016做此类项目。 |

（5）纸袋

2019年纸袋产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 总迁移量c | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量d | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 | 重金属（以Pb计）e | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 GB 4806.8-2016 第4.3.2条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 11 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注：c、d、e内衬PE膜面粉纸袋及直接接触液态食品纸袋做此项检验,其中，内衬PE膜面粉纸袋产品、淋膜纸袋产品依据GB 4806.7-2016做此项检验；未淋膜纸袋类产品依据GB 4806.8-2016做此项检验。 |

（6）纸板类罐

2019年纸板类罐产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 铅 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 3 | 砷 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第一部分 或GB 31604.49-2016第一部分 | ● |  |
| 4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2016 第4.3.1条 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 8 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（7）圆柱形复合罐

2019年圆柱形复合罐产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 3 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 4 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 5 | 端盖脱离力 | GB/T 10440-2008 第4.3条 | GB/T 10440-2008 第5.4条 |  | ● |
| 6 | 轴向压溃力 | GB/T 10440-2008 第4.3条 | GB/T 10440-2008 第5.5条 |  | ● |
| 7 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440-2008 第4.3条 | GB/T 10440-2008 第5.6条 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（8）其他类复合罐

2019年其他类复合罐产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 感官 | GB 4806.8-2016 第4.2条 | GB 4806.8-2016 | ● |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录B | ● |  |
| 3 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 14934-2016 附录C | ● |  |
| 4 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 第4.4条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 257、玻璃酒瓶

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃酒瓶 | 150 | 5 | 7 | 75 |

（1）啤酒瓶

2019年啤酒瓶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐内压力 | GB 4544-1996 第4.2条 | GB/T 4546-2008 第3.1条 | ● |  |
| 2 | 抗热震性 | GB 4544-1996 第4.2条 | GB/T 4547-2007 | ● |  |
| 3 | 内应力 | GB 4544-1996 第4.2条 | GB/T 4545-2007 | ● |  |
| 4 | 抗冲击 | GB 4544-1996 第4.2条 | GB/T 6552-2015 | ● |  |
| 5 | 内表面耐水性 | GB 4544-1996 第4.2条 | GB/T 4548-1995 | ● |  |
| 6 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 7 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 8 | 垂直轴偏差 | GB 4544-1996 第4.3条 | GB/T 8452-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（2）白酒瓶

2019年白酒瓶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗热震性 | GB/T 24694-2009 第5.1条 | GB/T 4547-2007 | ● |  |
| 2 | 内应力 | GB/T 24694-2009 第5.1条 | GB/T 4545-2007 | ● |  |
| 3 | 抗冲击 | GB/T 24694-2009 第5.1条 | GB/T 6552-2015 | ● |  |
| 4 | 内表面耐水性 | GB/T 24694-2009 第5.1条 | GB/T 4548-1995 | ● |  |
| 5 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 6 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 7 | 垂直轴偏差 | GB/T 24694-2009 第5.3.5条 | GB/T 8452-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（3）葡萄酒瓶

2019年葡萄酒瓶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗热震性 | BB/T 0018-2000 第4.1条 | GB/T 4547-2007 | ● |  |
| 2 | 内表面耐水浸蚀性 | BB/T 0018-2000 第4.1条 | GB/T 4548-1995 | ● |  |
| 3 | 内应力 | BB/T 0018-2000 第4.1条 | GB/T 4545-2007 | ● |  |
| 4 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 5 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 6 | 垂直轴偏差 | BB/T 0018-2000 第4.2条 | GB/T 8452-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（4）其它类酒瓶

2019年其它类酒瓶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 258、玻璃食品瓶罐

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃食品瓶罐 | 40 | 2 | 7 | 75 |

（1）食品罐头瓶

2019年食品罐头瓶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗热震性 | QB/T 4594-2013 第4.1条 | GB/T 4547-2007 | ● |  |
| 2 | 内应力 | QB/T 4594-2013 第4.1条 | GB/T 4545-2007 | ● |  |
| 3 | 内表面耐水浸蚀性 | QB/T 4594-2013 第4.1条 | GB/T 4548-1995 | ● |  |
| 4 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 5 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（2）牛奶瓶

2019年牛奶瓶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗热震性 | QB/T 4622-2013 第4.1条 | GB/T 4547-2007 | ● |  |
| 2 | 内应力 | QB/T 4622-2013 第4.1条 | GB/T 4545-2007 | ● |  |
| 3 | 抗冲击 | QB/T 4622-2013 第4.1条 | GB/T 6552-2015 | ● |  |
| 4 | 内表面耐水浸蚀性 | QB/T 4622-2013 第4.1条 | GB/T 4548-1995 | ● |  |
| 5 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 6 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（3）含气饮料玻璃瓶

2019年含气饮料玻璃瓶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗热震性 | QB/T 2142-2017 第4.1条 | GB/T 4547-2007 | ● |  |
| 2 | 耐内压力 | QB/T 2142-2017 第4.1条 | GB/T 4546-2008 第3.1条 | ● |  |
| 3 | 内应力 | QB/T 2142-2017 第4.1条 | GB/T 4545-2007 | ● |  |
| 4 | 内表面耐水性 | QB/T 2142-2017 第4.1条 | GB/T 4548-1995 | ● |  |
| 5 | 抗机械冲击 | QB/T 2142-2017 第4.1条 | GB/T 6552-2015 | ● |  |
| 6 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 7 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 8 | 垂直轴偏差 | QB/T 2142-2017 第4.2.3条 | GB/T 8452-2008 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（4）其他类玻璃食品瓶罐

2019年其他类玻璃食品瓶罐产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 259、与食品接触的玻璃器皿

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与食品接触的玻璃器皿 | 75 | 3 | 7 | 80 |

（1）玻璃杯

2019年玻璃杯产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗热震性 | QB/T 4162-2011 第4.3条 | GB/T 4547-2007 | ● |  |
| 2 | 内应力 | QB/T 4162-2011 第4.3条 | GB/T 15726-1995 | ● |  |
| 3 | 玻璃颗粒耐水性 | QB/T 4162-2011 第4.3条 | GB/T 6582-1997 | ● |  |
| 4 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 5 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 6 | 口缘 铅（Pb）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 7 | 口缘 镉（Cd）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c “口缘 铅（Pb）迁移量”项目、“口缘 镉（Cd）迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 |

（2）耐热玻璃器具

2019年耐热玻璃器具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐热冲击温度 | GB 17762-1999 第4条 | GB/T 6579-2007 | ● |  |
| 2 | 98℃耐水性能 | GB 17762-1999 第4条 | GB/T 6582-1997 | ● |  |
| 3 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 4 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 5 | 内应力 双折射光程差 | GB 17762-1999 第4条 | GB/T 15726-1995 | ● |  |
| 6 | 口缘 铅（Pb）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 7 | 口缘 镉（Cd）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c “口缘 铅（Pb）迁移量”项目、“口缘 镉（Cd）迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 |

（3）高脚杯

2019年高脚杯产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗热震性 | QB/T 4946-2016 第5.3条 | GB/T 4547-2007 | ● |  |
| 2 | 杯身内应力 | QB/T 4946-2016 第5.3条 | GB/T 4545-2007 | ● |  |
| 3 | 玻璃颗粒耐水性 | QB/T 4946-2016 第5.3条 | GB/T 6582-1997 | ● |  |
| 4 | 杯身 铅迁移量（Pb） | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 5 | 杯身 镉迁移量（Cd） | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 6 | 口缘 铅（Pb）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 7 | 口缘 镉（Cd）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c “口缘 铅（Pb）迁移量”项目、“口缘 镉（Cd）迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 |

（4）硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具

2019年硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐水性能 | GB/T 35596-2017 第4.2条 QB/T 2111.1-1995 第4.1.1条 | GB/T 6582-1997 | ● |  |
| 2 | 内应力 | GB/T 35596-2017 第4.2条 QB/T 2111.1-1995 第4.2条 | GB/T 15726-1995 | ● |  |
| 3 | 耐热冲击温度 | GB/T 35596-2017 第4.2条 QB/T 2111.1-1995 第4.4条 | GB/T 6579-2007 | ● |  |
| 4 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 5 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 6 | 口缘 铅（Pb）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 7 | 口缘 镉（Cd）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c “口缘 铅（Pb）迁移量”项目、“口缘 镉（Cd）迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 |

（5）硼硅酸盐玻璃压制耐热器具

2019年硼硅酸盐玻璃压制耐热器具产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐水性能 | GB/T 35598-2017 第3.2条 QB/T 2111.2-1995 第3.1.1条 | GB/T 6582-1997 | ● |  |
| 2 | 内应力 | GB/T 35598-2017 第3.2条 QB/T 2111.2-1995 第3.2条 | GB/T 15726-1995 | ● |  |
| 3 | 耐热冲击温度 | GB/T 35598-2017 第3.2条 QB/T 2111.2-1995 第3.4条 | GB/T 6579-2007 | ● |  |
| 4 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 5 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 6 | 口缘 铅（Pb）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 7 | 口缘 镉（Cd）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c “口缘 铅（Pb）迁移量”项目、“口缘 镉（Cd）迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 |

（6）其他类与食品接触的玻璃器皿

2019年其他类与食品接触的玻璃器皿检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| 3 | 口缘 铅（Pb）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.34-2016 | ● |  |
| 4 | 口缘 镉（Cd）迁移量c | GB 4806.5-2016 第4.3条 | GB 31604.24-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c “口缘 铅（Pb）迁移量”项目、“口缘 镉（Cd）迁移量”项目仅检测满足口缘要求的产品。 |

# 260、不锈钢真空杯

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢真空杯 | 20 | 2 | 7 | 75 |

2019年不锈钢真空杯产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 保温效能 | GB/T 29606-2013 第5.5条 | GB/T 29606-2013 第6.8条 |  | ● |
| 2 | 耐冲击性 | GB/T 29606-2013 第5.6条 | GB/T 29606-2013 第6.9条 |  | ● |
| 3 | 接触食品用不锈钢 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | ● |  |
|  |  | 理化指标 | 砷 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 镉 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 镍 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB31604.33-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 铬 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB31604.25-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 铅 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
| 4 | 接触食品的橡胶制件 | 感官要求 | GB 4806.11-2016 第4.2条 | GB 4806.11-2016 第4.2条 | ● |  |
|  |  | 理化指标 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇,50%乙醇) | GB 4806.11-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
|  |  |  | 重金属(以Pb计) | GB 4806.11-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| 5 | 接触食品的塑料制件 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | GB 4806.7-2016 第4.2条 | ● |  |
|  |  | 理化指标 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇) | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
|  |  |  | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
|  |  |  | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 第4.3.1条 | GB 31604.7-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 261、不锈钢餐厨具

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢餐厨具 | 90 | 3 | 7 | 75 |

- 餐刀、叉、勺、筷子

2019年餐刀、叉、勺、筷子产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐腐蚀性 | GB/T 15067.2-2016第4.4条 | GB/T 15067.2-2016 第5.4条 | ● |  |
| 2 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | ● |  |
| 3 | 理化指标 | 砷 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 镉 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 镍 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB31604.33-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 铬 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB31604.25-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 铅 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（2）勺、铲、漏勺

2019年勺、铲、漏勺产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗跌落 | QB/T 2174-2006 第5.5.3条 | QB/T 2174-2006 7.4.3条 |  | ● |
| 2 | 颈部疲劳强度 | QB/T 2174-2006 第5.10条 | QB/T 2174-2006 7.9条 |  | ● |
| 3 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | ● |  |
| 4 | 理化指标 | 砷 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 镉 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 镍 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB31604.33-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 铬 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB31604.25-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 铅 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（3）不锈钢菜刀

2019年不锈钢菜刀产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 硬度 | QB/T 1924-1993 第4.2条 | QB/T 1924-1993 第5.3条 |  | ● |
| 2 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | ● |  |
| 3 | 理化指标 | 砷 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 镉 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 镍 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB31604.33-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 铬 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB31604.25-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 铅 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（4）锅、杯、盘、盆、桶

2019年锅、杯、盘、盆、桶产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 手可接触部位 | GB/T 29601-2013第5.1.2.2条 | GB/T 29601-2013 第6.2.2条 | ● |  |
| 2 | 手柄疲劳强度 | GB/T 29601-2013第5.2.3.3条 | GB/T 29601-2013 第6.2.8.2条 | ● |  |
| 3 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | GB 4806.9-2016 第4.2条 | ● |  |
| 4 | 理化指标 | 砷 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 镉 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 镍 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.33-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 铬 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.25-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 铅 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 262、铝及铝合金不粘锅

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝及铝合金不粘锅 | 20 | 2 | 7 | 75 |

2019年铝及铝合金不粘锅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 手柄牢固性 | GB/T 32388-2015 第5.5.3条 | GB/T 32388-2015 第6.2.7条 |  | ● |
| 2 | 手柄耐热性 | GB/T 32388-2015 第5.5.7条 | GB/T 32388-2015 第6.2.11条 |  | ● |
| 3 | 涂层附着牢度 | GB/T 32388-2015 第5.6.4条 | GB/T 32388-2015 第6.2.15条 |  | ● |
| 4 | 涂层耐热骤冷稳定性 | GB/T 32388-2015 第5.6.10条 | GB/T 32388-2015 第6.2.21条 |  | ● |
| 5 | 涂层感官要求 | GB 4806.10-2016 第4.2条 | GB 4806.10-2016 第4.2条 | ● |  |
| 6 | 接触食品用涂层的理化指标 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇) | GB 4806.10-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
| 7 |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.10-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
| 8 |  | 重金属(以Pb计) | GB 4806.10-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 263、压力锅

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力锅 | 20 | 2 | 7 | 75 |

（1）不锈钢压力锅

2019年不锈钢压力锅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 合盖安全性 | GB 15066-2004 第5.8条 | GB 15066-2004 第7.2.7条 | ● |  |
| 2 | 工作压力 | GB 15066-2004 第5.9、5.10条 | GB 15066-2004 第7.2.8条 | ● |  |
| 3 | 密封性 | GB 15066-2004 第5.11条 | GB 15066-2004 第7.2.9条 | ● |  |
| 4 | 安全压力 | GB 15066-2004 第5.12条 | GB 15066-2004 第7.2.10条 | ● |  |
| 5 | 耐热压 | GB 15066-2004 第5.13条 | GB 15066-2004 第7.2.11条 | ● |  |
| 6 | 开盖安全性 | GB 15066-2004 第5.14条 | GB 15066-2004 第7.2.12条 | ● |  |
| 7 | 防堵安全性 | GB 15066-2004 第5.15条 | GB 15066-2004 第7.2.13条 | ● |  |
| 8 | 耐内压力 | GB 15066-2004 第5.16条 | GB 15066-2004 第7.2.14条 | ● |  |
| 9 | 泄压压力 | GB 15066-2004 第5.17条 | GB 15066-2004 第7.2.15条 | ● |  |
| 10 | 破坏压力 | GB 15066-2004 第5.19条 | GB 15066-2004 第7.2.17条 | ● |  |
| 11 | 手柄连接牢固性 | GB 15066-2004 第5.7.3条 | GB 15066-2004 第7.2.6.3条 |  | ● |
| 12 | 与食品接触部位安全要求 | 不锈钢 | 砷 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.38-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 镉 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 镍 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.33-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 铬 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.25-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 铅 | GB 4806.9-2016 第4.3.1条 | GB 31604.34-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 密封圈 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇，50%乙醇) | GB 4806.11-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
|  |  |  | 重金属(以Pb计) | GB 4806.11-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

（2）铝压力锅

2019年铝压力锅产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 合盖安全性 | GB 13623-2003 第5.10条 | GB 13623-2003 第6.2.11条 | ● |  |
| 2 | 工作压力 | GB 13623-2003 第5.11、5.12条 | GB 13623-2003 第6.2.12条 | ● |  |
| 3 | 密封性 | GB 13623-2003 第5.13条 | GB 13623-2003 第6.2.13条 | ● |  |
| 4 | 安全压力 | GB 13623-2003 第5.14条 | GB 13623-2003 第6.2.14条 | ● |  |
| 5 | 耐热压 | GB 13623-2003 第5.15条 | GB 13623-2003 第6.2.15条 | ● |  |
| 6 | 开盖安全性 | GB 13623-2003 第5.16条 | GB 13623-2003 第6.2.16条 | ● |  |
| 7 | 防堵安全性 | GB 13623-2003 第5.17条 | GB 13623-2003 第6.2.17条 | ● |  |
| 8 | 耐内压力 | GB 13623-2003 第5.18条 | GB 13623-2003 第6.2.18条 | ● |  |
| 9 | 泄压压力 | GB 13623-2003 第5.19条 | GB 13623-2003 第6.2.19条 | ● |  |
| 10 | 破坏压力 | GB 13623-2003 第5.23条 | GB 13623-2003 第6.2.23条 | ● |  |
| 11 | 手柄连接牢固性 | GB 13623-2003 第5.8条 | GB 13623-2003 第6.2.9条 |  | ● |
| 12 | 与食品接触部位安全要求 | 铝及铝合金 | 砷 | GB 4806.9-2016 第4.3.2条 | GB 31604.38-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 镉 | GB 4806.9-2016 第4.3.2条 | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  |  | 铅 | GB 4806.9-2016 第4.3.2条 | GB 31604.34-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016 第二部分 | ● |  |
|  |  | 密封圈 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇，50%乙醇) | GB 4806.11-2016 第4.3.1条 | GB 31604.8-2016 | ● |  |
|  |  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11-2016 第4.3.1条 | GB 31604.2-2016 | ● |  |
|  |  |  | 重金属(以Pb计) | GB 4806.11-2016 第4.3.1条 | GB 31604.9-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

# 264、工业和商用电热食品加工设备

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业和商用电热食品加工设备 | 80 | 4 | 10 | 75 |

（1）商用电热食品加工设备

2019年商用电热食品加工设备产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 不锈钢理化指标-砷 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 2 | 不锈钢理化指标-镉 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 3 | 不锈钢理化指标-铅 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 4 | 不锈钢理化指标-镍 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 5 | 不锈钢理化指标-铬c | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 6 | 其他金属理化指标-砷 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 7 | 其他金属理化指标-镉 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 8 | 其他金属理化指标-铅 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 9 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第8章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第8章 | ● |  |
| 10 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第10章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第10章 | ● |  |
| 11 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第13章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第13章 | ● |  |
| 12 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第16章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第16章 | ● |  |
| 13 | 非正常工作d | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第19章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第19章 | ● |  |
| 14 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第20章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第20章 | ● |  |
| 15 | 机械强度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第21章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第21章 | ● |  |
| 16 | 结构e | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第22章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第22章 |  | ● |
| 17 | 内部布线 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第23章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第23章 |  | ● |
| 18 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第25章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第25章 |  | ● |
| 19 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第26章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第26章 |  | ● |
| 20 | 接地措施 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第27章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第27章 | ● |  |
| 21 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第28章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述标准第28章 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注 | 检验项目说明： 1、序号1至序号8的检验项目优先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法（电感耦合等离子发射光谱法）； 2、c马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标； 3、d不包括第19.11.4条试验； 4、e不包括第22.46条试验。 |

（2）工业电热食品加工设备

2019年工业电热食品加工设备产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 不锈钢理化指标-砷 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 2 | 不锈钢理化指标-镉 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 3 | 不锈钢理化指标-铅 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 4 | 不锈钢理化指标-镍 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 5 | 不锈钢理化指标-铬c | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 6 | 其他金属理化指标-砷 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 7 | 其他金属理化指标-镉 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 8 | 其他金属理化指标-铅 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 9 | 接地电阻 | GB/T 10644-2008的5.3.12 | GB/T 10644-2008的6.2 | ● |  |
| 10 | 冷态电气强度和绝缘电阻 | GB/T 10644-2008的5.3.4、5.3.3 | GB/T 10644-2008的6.4、6.3 | ● |  |
| 11 | 安全防护 | GB/T 10644-2008的5.2.1.2 | GB/T 10644-2008的5.2.1.2 | ● |  |
| 12 | 控制装置 | GB/T 10644-2008的5.2.1.8 | GB/T 10644-2008的5.2.1.8 | ● |  |
| 13 | 稳定性 | GB/T 10644-2008的5.2.2 | GB/T 10644-2008的5.2.2 | ● |  |
| 14 | 工作温度下泄漏电流 | GB/T 10644-2008的5.3.7 | GB/T 10644-2008的6.6 | ● |  |
| 15 | 工作温度下电气强度 | GB/T 10644-2008的5.3.8 | GB/T 10644-2008的6.7 | ● |  |
| 16 | 防触电 | GB/T 10644-2008的5.3.9 | GB/T 10644-2008的5.3.9 | ● |  |
| 17 | 卫生结构d | GB/T 10644-2008的5.4 | GB/T 10644-2008的5.4 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注 | 检验项目说明： 1、序号1至序号8的检验项目优先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法（电感耦合等离子发射光谱法）； 2、c马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标； 3、d检验项目“卫生结构”一项涉及到结构的条款有：5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.7、5.4.8。 |

# 265、工业和商用电动食品加工设备

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业和商用电动食品加工设备 | 60 | 3 | 10 | 75 |

（1）商用电动食品加工设备

2019年商用电动食品加工设备产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 不锈钢理化指标-砷 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 2 | 不锈钢理化指标-镉 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 3 | 不锈钢理化指标-铅 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 4 | 不锈钢理化指标-镍 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 5 | 不锈钢理化指标-铬c | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 6 | 其他金属理化指标-砷 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 7 | 其他金属理化指标-镉 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 8 | 其他金属理化指标-铅 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 9 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005第8章、GB 4706.38-2008第8章 | GB 4706.1-2005第8章、 GB 4706.38-2008第8章 | ● |  |
| 10 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005第10章、GB 4706.38-2008第10章 | GB 4706.1-2005第10章、GB 4706.38-2008第10章 | ● |  |
| 11 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005第13章、GB 4706.38-2008第13章 | GB 4706.1-2005第13章、GB 4706.38-2008第13章 | ● |  |
| 12 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005第16章、GB 4706.38-2008第16章 | GB 4706.1-2005第16章、GB 4706.38-2008第16章 | ● |  |
| 13 | 非正常工作d | GB 4706.1-2005第19章、GB 4706.38-2008第19章 | GB 4706.1-2005第19章、GB 4706.38-2008第19章 | ● |  |
| 14 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005第20章、GB 4706.38-2008第20章 | GB 4706.1-2005第20章、GB 4706.38-2008第20章 | ● |  |
| 15 | 机械强度 | GB 4706.1-2005第21章、GB 4706.38-2008第21章 | GB 4706.1-2005第21章、GB 4706.38-2008第21章 | ● |  |
| 16 | 结构e | GB 4706.1-2005第22章、GB 4706.38-2008第22章 | GB 4706.1-2005第22章、GB 4706.38-2008第22章 |  | ● |
| 17 | 内部布线 | GB 4706.1-2005第23章、GB 4706.38-2008第23章 | GB 4706.1-2005第23章、GB 4706.38-2008第23章 |  | ● |
| 18 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005第25章、GB 4706.38-2008第25章 | GB 4706.1-2005第25章、GB 4706.38-2008第25章 |  | ● |
| 19 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005第26章、GB 4706.38-2008第26章 | GB 4706.1-2005第26章、GB 4706.38-2008第26章 |  | ● |
| 20 | 接地措施 | GB 4706.1-2005第27章、GB 4706.38-2008第27章 | GB 4706.1-2005第27章、GB 4706.38-2008第27章 | ● |  |
| 21 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005第28章、GB 4706.38-2008第28章 | GB 4706.1-2005第28章、GB 4706.38-2008第28章 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注 | 检验项目说明： 1、序号1至序号8的检验项目优先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法（电感耦合等离子发射光谱法）； 2、c马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标； 3、d不包括第19.11.4条试验； 4、e不包括第22.46条试验。 |

（2）工业电动食品加工设备

2019年工业电动食品加工设备产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 不锈钢理化指标-砷 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016、GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 2 | 不锈钢理化指标-镉 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 3 | 不锈钢理化指标-铅 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 4 | 不锈钢理化指标-镍 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 5 | 不锈钢理化指标-铬c | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016，或 GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 6 | 其他金属理化指标-砷 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 7 | 其他金属理化指标-镉 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 8 | 其他金属理化指标-铅 | GB 4806.9-2016中4.3 | GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分，或GB 31604.49-2016第二部分、GB 4806.9-2016附录A | ● |  |
| 9 | 电源切断（隔离）开关 | GB 5226.1-2008的5.3 | GB 5226.1-2008的5.3 |  | ● |
| 10 | 电击防护 | GB 5226.1-2008第6章 | GB 5226.1-2008第6章 | ● |  |
| 11 | 过电流保护 | GB 5226.1-2008的7.2 | GB 5226.1-2008的7.2 |  | ● |
| 12 | 电动机的过热保护 | GB 5226.1-2008的7.3 | GB 5226.1-2008的7.3 |  | ● |
| 13 | 对电源中断或电压降落随后复原的保护 | GB 5226.1-2008的7.5 | GB 5226.1-2008的7.5 |  | ● |
| 14 | 保护联结电路 | GB 5226.1-2008的8.2 | GB 5226.1-2008的8.2 | ● |  |
| 15 | 绝缘电阻试验 | GB 5226.1-2008的18.3 | GB 5226.1-2008的18.3 | ● |  |
| 16 | 耐压试验 | GB 5226.1-2008的18.4 | GB 5226.1-2008的18.4 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注 | 检验项目说明： 1、序号1至序号8的检验项目优先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法（电感耦合等离子发射光谱法）； 2、c马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标。 |

# 266、餐具洗涤剂

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐具洗涤剂 | 220 | 5 | 10 | 75 |

（1）手洗餐具用洗涤剂（含果蔬清洗剂）

2019年手洗餐具用洗涤剂（含果蔬清洗剂）产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 9985-2000第3.3条 GB/T 24691-2009第3.3条 | GB/T 9985-2000 第4.3条 GB/T 13173-2008第7条 |  | ● |
| 2 | pH | GB/T 9985-2000第3.3条 GB/T 24691-2009第3.3条 | GB/T 6368-2008 | ● |  |
| 3 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000第3.3条 GB/T 24691-2009第3.3条 | GB/T 9985-2000 附录C | ● |  |
| 4 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30795-2014 | ● |  |
| 5 | 甲醛c | GB/T 9985-2000第3.3条 GB/T 24691-2009第3.3条 GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 9985-2000 附录E GB/T 30796-2014 | ● |  |
| 6 | 砷（As） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30797-2014 | ● |  |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30799-2014 | ● |  |
| 8 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.2-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.3-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 当产品执行的推荐性标准严于GB 14930.1-2015时，则按产品执行标准进行检验并判定 |
| 备注 | / |

（2）饮料用瓶清洗剂

2019年饮料用瓶清洗剂产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总活性物含量 | QB/T 2967-2008第5.3条 | QB/T 2967-2008附录C |  | ● |
| 2 | 荧光增白剂 | QB/T 2967-2008第5.3条 | GB/T 9985-2000 附录C | ● |  |
| 3 | 砷（As） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30797-2014 | ● |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30799-2014 | ● |  |
| 5 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30795-2014 | ● |  |
| 6 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30796-2014 | ● |  |
| 7 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.2-2016 | ● |  |
| 8 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.3-2016 | ● |  |
| 9 | 总五氧化二磷含量(以P2O5计)c | QB/T 2967-2008第5.3条 | GB/T 13171-2004 附录A |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 仅对标注无磷产品要求 |
| 备注 | / |

（3）食品工具和工业设备用酸性清洗剂

2019年食品工具和工业设备用酸性清洗剂产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总五氧化二磷（P2O5）含量c | QB/T 4313-2012第5.3条 | GB/T 13173-2008第6条 |  | ● |
| 2 | 荧光增白剂 | QB/T 4313-2012第5.3条 | GB/T 9985-2000附录C | ● |  |
| 3 | 有效酸的质量分数（以H2SO4计） | QB/T 4313-2012第5.3条 | QB/T 4313-2012第6.4条 |  | ● |
| 4 | 腐蚀率 | QB/T 4313-2012第5.3条 | QB/T 4313-2012附录B |  | ● |
| 5 | 砷（As） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30797-2014 | ● |  |
| 6 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30799-2014 | ● |  |
| 7 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30795-2014 | ● |  |
| 8 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30796-2014 | ● |  |
| 9 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.2-2016 | ● |  |
| 10 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.3-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 仅对标注无磷产品要求 |
| 备注 | / |

（4）食品工具和工业设备用碱性清洗剂

2019年食品工具和工业设备用碱性清洗剂产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总五氧化二磷（P2O5）含量c | QB/T 4314-2012第5.3条 | GB/T 13173-2008第6条 |  | ● |
| 2 | 荧光增白剂 | QB/T 4314-2012第5.3条 | GB/T 9985-2000附录C | ● |  |
| 3 | 总碱的质量分数（以NaOH计） | QB/T 4314-2012第5.3条 | QB/T 4314-2012第6.4条 |  | ● |
| 4 | 砷（As） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30797-2014 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30799-2014 | ● |  |
| 6 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30795-2014 | ● |  |
| 7 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30796-2014 | ● |  |
| 8 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.2-2016 | ● |  |
| 9 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.3-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 c 仅对标注无磷产品要求 |
| 备注 | / |

（5）机洗（含果蔬清洗剂）用餐具洗涤剂和食品工业用洗涤剂（（1）（2）（3）（4）中产品除外）

2019年机洗（含果蔬清洗剂）用餐具洗涤剂和食品工业用洗涤剂产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 砷（As） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30797-2014 | ● |  |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30799-2014 | ● |  |
| 3 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30795-2014 | ● |  |
| 4 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015第4.2.1条 | GB/T 30796-2014 | ● |  |
| 5 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.2-2016 | ● |  |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015第4.2.2条 | GB 4789.3-2016 | ● |  |
| 7 | 总活性物（或有效物）含量 | 产品明示标准 | GB/T 13173-2008 GB/T 9985-2000第4.3条 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 备注 | / |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

# 267、一次性竹木筷

招标要素

| 序号 | 产品名称 | 拟抽查批次数 | 技术机构数 | 产品检验周期（日/批次） | 整体抽样、检验工作完成周期（日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性竹木筷 | 160 | 4 | 10 | 75 |

（1）一次性筷子-木筷

2019年一次性筷子-木筷产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 大肠菌群 | GB/T 19790.1-2005 第5.5条 | GB 4789.3-2016 第一法 | ● |  |
| 2 | 沙门氏菌 | GB/T 19790.1-2005 第5.5条 | GB 4789.4-2016 | ● |  |
| 3 | 志贺氏菌 | GB/T 19790.1-2005 第5.5条 | GB 4789.5-2012 | ● |  |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 19790.1-2005 第5.5条 | GB 4789.10-2016 | ● |  |
| 5 | 溶血性链球菌 | GB/T 19790.1-2005 第5.5条 | GB 4789.11-2014 | ● |  |
| 6 | 霉菌 | GB/T 19790.1-2005 第5.5条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 7 | 二氧化硫浸出量 | GB/T 19790.1-2005 第5.6.2条 | GB 31604.32-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 微生物指标制样按GB 14934-2016的相应要求进行 |

（2）一次性筷子-竹筷

2019年一次性筷子-竹筷产品检验项目、依据、方法及重要程度

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 大肠菌群 | GB/T 19790.2-2005 第5.2条 | GB 4789.3-2016 第一法 | ● |  |
| 2 | 沙门氏菌 | GB/T 19790.2-2005 第5.2条 | GB 4789.4-2016 | ● |  |
| 3 | 志贺氏菌 | GB/T 19790.2-2005 第5.2条 | GB 4789.5-2012 | ● |  |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 19790.2-2005 第5.2条 | GB 4789.10-2016 | ● |  |
| 5 | 溶血性链球菌 | GB/T 19790.2-2005 第5.2条 | GB 4789.11-2014 | ● |  |
| 6 | 霉菌 | GB/T 19790.2-2005 第5.2条 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 7 | 噻苯咪唑 | GB/T 19790.2-2005 第5.3条 | GB/T 19790.2-2005 附录B | ● |  |
| 8 | 邻苯基苯酚 | GB/T 19790.2-2005 第5.3条 | GB/T 19790.2-2005 附录B | ● |  |
| 9 | 联苯 | GB/T 19790.2-2005 第5.3条 | GB/T 19790.2-2005 附录B | ● |  |
| 10 | 抑霉唑 | GB/T 19790.2-2005 第5.3条 | GB/T 19790.2-2005 附录B | ● |  |
| 11 | 二氧化硫浸出量 | GB/T 19790.2-2005 第5.3条 | GB 31604.32-2016 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |
| 微生物指标制样按GB 14934-2016的相应要求进行 |