TSG特种设备安全技术规范	TSG 51－202X

(征求意见稿)

国家市场监督管理总局发布

202X年X月X日

# 目    录

1　总　则	(1)

1.1　目的	(1)

1.2  适用范围	(1)

1.3  信息化管理	(1)

1.4  协调标准	(1)

2　设计	(1)

2.1  通用要求	(1)

2.2  设计文件	(2)

2.3  金属结构	(4)

2.4  主要工作机构及主要零部件	(11)

2.5  电气与控制	(26)

2.6  液压、润滑和气动系统	(36)

2.7  安全保护及安全监控装置	(37)

2.8  特殊用途起重机要求 	(57)

3　制造和改造	(64)

3.1  一般要求	(64)

3.2  材料	(65)

3.3  金属结构焊接	(65)

3.4  自行检查	(65)

3.5  出厂资料和文件	(66)

3.6  产品质量合格证明	(66)

3.7  铭牌	(66)

3.8  制造和改造的特殊要求	(67)

4　安装和修理	(68)

4.1  一般要求	(68)

4.2  安装	(68)

4.3  修理	(69)

4.4  自行检查	(70)

4.5  施工档案	(70)

5　使用管理	(71)

5.1  一般要求	(71)

5.2  选型要求	(71)

5.3  风险管控和隐患排查	(71)

5.4  吊具和索具使用	(71)

5.5  安装基础	(71)

5.6  操作规程	(71)

5.7  维护保养	(71)

5.8  定期自行检查	(71)

5.9  异常情况处理	(71)

5.10  作业区域管理	(72)

5.11  安全评估	(72)

5.12  应急预案和演练	(72)

5.13  事故处置和报告	(72)

5.14  租赁	(72)

5.15  报废	(72)

5.16  安全技术档案	(73)

5.17  现场检查	(73)

6　检验	(73)

6.1  通用要求	(73)

6.2  型式试验	(75)

6.3  监督检验	(81)

6.4  定期检验	(85)

7　附则	(89)

7.1  术语和定义	(89)

7.2  解释权限	(90)

7.3  施行时间	(90)

附件A  起重机械产品合格证明	(91)

附件B  起重机械设备代码编号方法	(112)

附件C  起重机械检验类型目录	(113)

附件D  起重机械型式试验申请单	(114)

附件E  起重机械安全保护装置型式试验样品抽样单	(115)

附件F  起重机械检验项目、内容和要求及项目表	(116)

附件G  起重机械安全保护装置型式试验项目、内容和要求	(150)

附件H  起重机械检验意见通知书	(161)

附件J  特种设备型式试验报告	(162)

附件K  特种设备型式试验证书	(175)

附件L  起重机械安装改造重大修理监督检验报告	(177)

附件M  起重机械安装改造重大修理监督检验证书	(181)

附件N  起重机械定期(首次)检验报告	(182)

起重机械安全技术规程

# 1　总则

## 1.1  目的

为了保障起重机械的安全使用，预防和减少事故，保护人民生命和财产安全，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，制定本规程。

## 1.2  适用范围

本规程适用于纳入《特种设备目录》范围内的起重机械。

起重机械的设计、制造、安装、改造、修理、使用、检验和检测等应当符合本规程的规定。

房屋建筑工地和市政工程工地所用起重机械的安装、使用和检验，按照房屋建筑工地、市政工程工地主管部门的要求执行。

## 1.3  信息化管理

起重机械制造、安装、改造、修理、使用单位和检验检测机构等，当按照特种设备信息化管理要求，及时填报有关信息。鼓励有条件的制造、安装、改造、修理、使用单位搭建智能监控平台，对在用起重机械实施监视监控、检查诊断、维护保养、数据统计与分析、事故防范和提供事故证据、改进创新等。

1.4  协调标准及应用

起重机械的制造、安装、改造、修理、使用单位和检验检测机构等，应当符合GB/T 3811—2008《起重机设计规范》及GB/T 6067.1—2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》系列标准。其他涉及起重机械安全性能和指标的国家标准和行业标准，除本规范引用外，应当参照执行。

# 2  设计

## 2.1  通用要求

### (1)制造单位应当对其制造的起重机械的设计文件负责；

(2)起重机械的设计应当符合安全、节能、环保和使用条件的要求；

(3)起重机械的设计应当使其在所有预定工况下都具有足够的强度、刚度和稳定性；

(4)起重机械的设计应当考虑在其预期生命周期不同阶段(包括运输、安装、拆卸、使用、停用和报废阶段)所预见到的危险，采用本质安全设计、安全保护措施、使用管理等措施消除或减小其风险。

## 2.2  设计文件

### 2.2.1  通用要求

(1)设计文件包括设计任务书、设计图样、设计计算书、安装使用维护说明书；

(2)设计任务书、设计图样、设计计算书、安装使用维护说明书中有关主要技术参数的内容应当一致。

### 2.2.2  设计任务书

至少包括设计依据(法律法规、安全技术规范和相关标准等)、产品功能、使用环境(例如温度、海拔、腐蚀、电磁影响，室外工作起重机械的风速、地面状态等)、主要技术参数等内容。

### 2.2.3  设计图样

(1)设计图样应当符合国家相关标准的要求，满足制造、安装、调试、检验、维护保养、修理等工作的需要，相关人员签署齐全；

(2)主要设计图样是指总图、主要受力结构件(见本规程7.1.7)图、主要零部件图、机构部件装配图、控制系统原理图、图样明细表、标准件明细表、外购件明细表以及易损件清单。

### 2.2.4  设计计算书

设计计算书应当至少包括以下内容：

(1)有关载荷和载荷组合的分析和计算；

(2)整机结构和主要受力结构件的静强度、连接、弹性稳定性和必要的疲劳强度、刚度设计计算；

(3)主要工作机构的部件，包括电动机、减速器、制动器、联轴器、钢丝绳、卷筒、滑轮、链条、链轮、曳引轮、车轮、起升用螺杆(螺母)、齿轮齿条副、齿形带、回转支承等的设计计算或选型计算；

(4)液压系统的设计计算和液压系统的动力元件、执行元件、控制元件、储能元件、液压附件等选型计算；

(5)安全保护装置，包括起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器或安全钳等的设计计算或选型计算；

(6)起重机械自由独立状态下的整机抗倾覆稳定性的计算，包括受载平面内和侧向两个方向的抗倾覆稳定性计算、室外轨道式起重机械的抗风防滑安全性计算；

(7)主要电气部件，包括总断路器、动力电缆等设计计算或选型计算；

(8)安全监控管理系统的设计或选用说明(如果有)；

(9)设计预期使用寿命的说明，根据起重机械使用等级、载荷状态和使用条件等确定。

### 2.2.5  安装使用维护说明书

安装使用维护说明书应当满足安装、修理、使用、维护保养工作的需要，至少包括以下内容：

(1)产品概述；

(2)主要技术性能参数、用途、对使用环境的要求及其设计预期使用寿命；

(3)各机构和各系统的原理图及其相应说明；

(4)安装(组装)说明及其要求；

(5)基础荷载图(轮压等)或基础载荷参数；

(6)流动式起重机应当就作业场地的承载能力和刚度提出明确的要求；履带起重机还应当就地面的水平度提出明确的要求；

(7)大车运行轨道要求(如果有)；

(8)操作使用说明及其要求；

(9)维护保养说明及其要求；

(10)贮存、运输说明；

(11)设备上警示标志的位置、相应说明和安全注意事项；

(12)风险防范及避免误用的说明；

(13)对司机及作业人员的要求；

(14)在设计预期使用寿命内，对更换的有可能对环境造成污染的物品的处理说明。

### 2.2.6  安全监控管理系统

(1)要求安装安全监控管理系统的大型起重机械目录见表2-1，并提供相应说明及相应的要求；

表2-1  安装安全监控管理系统的大型起重机械目录

| 序号 | 类别 | 品种 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式起重机 | 通用桥式起重机 | 200t以上（注2-1） |
| 2 |  | 冶金桥式起重机（注2-2） | 大于10t |
| 3 | 门式起重机 | 通用门式起重机 | 100t以上 |
| 4 |  | 造船门式起重机 | 参数不限 |
| 5 |  | 架桥机 | 参数不限 |
| 6 | 塔式起重机 | 普通塔式起重机 | 315t•m以上 |
| 7 |  | 电站塔式起重机 | 1000t•m以上 |
| 8 | 流动式起重机 | 轮胎起重机 | 100t以上 |
| 9 |  | 履带起重机 | 200t以上 |
| 10 | 门座式起重机 | 门座式起重机 | 60t以上 |
| 11 | 缆索式起重机 |  | 参数不限 |
| 12 | 桅杆式起重机 |  | 100t以上 |

注2-1：本表中,“以上”含本数。

注2-2：吊运熔融金属的起重机械纳入冶金桥式起重机管理。

(2)可以根据设备的风险程度，对表2-1之外的其他起重机械，自愿安装安全监控管理系统。

## 2.3  金属结构

### 2.3.1  主要结构件

#### 2.3.1.1  范围

(1)桥式起重机，包括主梁、端梁、吊具横梁、小车架；

(2)门式起重机，包括主梁、支腿、横梁、上部框架、前臂梁、门形架、撑杆、拉杆、小车架、吊具横梁；

(3)塔式起重机，包括底架、塔身、过渡节(回转塔身)、起重臂节、拉杆、塔顶、爬升套架、平衡臂、人字架、转台、小车架、附墙架；

(4)流动式起重机，包括臂架、支腿、车架、底架(底盘)、转台、人字架、桅杆、变幅拉板；

(5)门座式起重机，包括门架、臂架、象鼻架、人字架、转台、转柱、拉杆；

(6)升降机，包括导轨架、吊笼、运载装置(平台、货厢)、上下承载梁、起升机构支承架、附墙架、底架；

(7)缆索式起重机，包括主梁、钩梁、承载索拉板、大车运行机构的车架、平衡梁、小车架、塔身；

(8)桅杆式起重机，包括臂架、桅杆、斜撑、基座；

(9)机械式停车设备，包括立柱、横梁、纵梁。

#### 2.3.1.2  材料

(1)主要结构件的材料选择应当考虑在预定工作环境下结构的重要性、载荷特征、应力状态、连接方式、工作环境温度、腐蚀、磨损、冲击、疲劳、脆性老化、焊接性能及钢材厚度等因素；

(2)主要受力结构件应当采用镇静钢，力学性能不低于Q235或20号钢；

(3)钢材的厚度在T形、十字形和角形焊接的连接节点中，当其板件厚度不小于40mm 且沿板厚方向有较高撕裂拉力作用，包括较高约束拉应力作用时，该部位板件钢材宜具有厚度方向抗撕裂性能(即Z向性能)的合格保证，其沿板厚方向断面收缩率不应小于GB/T 5313—2010《厚度方向性能钢板》规定的Z15级允许限值。钢板厚度方向承载性能等级应当根据节点形式、板厚、熔深或焊缝尺寸、焊接时节点拘束度以及预热、后热情况等综合确定；

(4)对厚度大于50mm的钢板用于焊接承载构件并作拉伸、弯曲等受力构件时，需增加横向取样的拉伸和冲击韧性的检验，且应当满足设计要求。

#### 2.3.1.3  主要结构件设计

(1)设计时，应当合理选用材料、结构型式和构造措施，满足结构构件在运输、安装和使用过程中的强度、刚性、稳定性和有关安全性方面的要求。露天工作的起重机械结构应当有防止积水的措施；

(2)优先鼓励采用主要结构最优化设计、轻型新材料选择、结构外形尺寸优化等有效的轻量化措施，减轻起重机械自重，减小外形尺寸，减小吊运盲区，扩大使用范围；

(3)设计文件中，应当注明材料牌号，必要时还应当注明材料的力学性能、化学成分及其他的附加保证项目的要求；应当注明所要求的焊缝形式、尺寸、焊缝质量等级及对焊接作业的要求。

### 2.3.2  司机室、通道、平台、梯子、栏杆

#### 2.3.2.1  司机室

(1)司机室的结构应当能承受起重机械在工作期间或维修时所有作用在其上的正常工作载荷。司机室应当与起重机可靠连接，当司机室用减振器或其他隔振装置安装在起重机械上时，应当设置防止司机室坠落的辅助固定装置；

(2)司机室所有支撑结构应当使用不燃材料。司机室的隔板、陈设和连接件应当使用不易燃材料或阻燃材料；

(3)司机室应当具有符合结构要求和操作安全的最大视野。司机室窗户应当采用安全玻璃或与其相当的材料,且应当易于清洗；

(4)当司机室顶部存在坠落物危险时，司机室顶部应当装设有效的防护；

(5)在室外或在没有暖气的室内操作的起重机械(除气候条件较好外)，宜采用封闭式司机室。在高温、蒸气、有尘、有毒或有害气体等环境下工作的起重机械，应当采用能提供清洁空气的密封性能良好的封闭司机室。在有暖气的室内工作的起重机械司机室、或仅作辅助性质工作较少使用的起重机械司机室，可以是敞开式的；

(6)司机室应当有安全出入口。当司机室装有门时，应当防止其在起重机械工作时意外打开，司机室的拉门和外开门应当通向同一高度的水平平台。司机室外无平台时，一般情况下门应当向里开。流动式起重机司机室回转门应当向外开，滑动门应当向后开；

(7)重要的操作指示器应当有醒目的显示，并安装在司机方便观察的位置。指示器和报警灯及急停开关按钮应当有清晰永久的易识别标志。报警灯应当具有适宜的颜色，危险显示应当用红灯；

(8)小车变幅塔式起重机起升高度超过30m、动臂变幅塔式起重机起重臂铰点高度距轨顶或支承面高度超过25m，应当在塔式起重机上部设置一个有座椅并能与起重机一起回转的司机室。司机室不应当悬挂在起重臂上。如司机室安装在回转塔身结构内，则应当保证司机的视野开阔。用司机室地板的活动门作为司机室通道时，应利用司机室顶部或侧面的备用活动门作为紧急出口。用司机室顶部的活动门作为司机室通道时，活动门应当向上开启。

#### 2.3.2.2  通道与平台

(1)起重机械上所有操作部位以及要求经常检查和维修保养的部位(包括臂架顶端的滑轮和运动部分)，凡离地面垂直距离超过2m，都应当通过斜梯(或楼梯)、平台、通道或直梯到达，梯级的两边应当装设护栏。不论起重机械在什么位置，通道、斜梯(或楼梯)、平台都应有安全入口。如起重机械的臂架可放到地面或人员可到达的部位进行全面直接检查，或者设有其他构造能进行直观检查时，则臂架上可以不设置通道；

(2)起重机械处在正常工作状态下的任何位置时，人员应当能方便安全地进出司机室；

(3)斜梯、通道和平台的净空高度应不低于1.8m；运动部分附近的通道和平台的净宽度应不小于0.5m；如果设有扶手或栏杆，在高度不超过0.6m的范围内，通道的净宽度可减至0.4m。固定部分之间的通道净宽度应不小于0.4m。起重机结构件内部很少使用的进出通道，其最小净空高度可为1.3m，但此时通道净宽度应增加到0.7m。只用于保养的平台，其上面的净空高度可以减到1.3m；

(4)任何通道基面上的孔隙，包括人员可能停留区域之上的走道、驻脚台或平台底面上的狭缝或空隙，其尺寸应当不能使直径为20mm的球体通过；当缝隙长度等于或大于200mm时，其最大宽度为12mm；

(5)通道区域应远离裸露动力线，上方距离不应小于2m，左右距离不应小于1m，下方距离不应小于0.5m。当通道靠近裸露动力线时，应当对这些动力线加以保护。通道离下方裸露动力线的高度低于0.5m时，应当在这些区域采用实体式地板；

(6)塔式起重机的起重臂在截面高度小于0.85m时，或属于快装式塔式起重机，或变幅小车上设有与小车一起移动的挂篮时，可不在起重臂上设置走道；

(7)塔式起重机采用正置式三角形起重臂，起重臂截面内净空高度(为头和脚两平面内均能满足300mm净宽度的前提下的高度)不小于1.8m时，走道及扶手应当设置在起重臂内部，应当至少设置一边扶手，扶手安装在走道上部1m处；当起重臂截面内净空高度小于1.8m时，走道及扶手应当沿着起重臂架的一侧设置，扶手安装在走道上部；

(8)塔式起重机采用倒置式三角形起重臂，起重臂截面内净空高度不小于1.8m时，或当起重臂是格构式其起重臂截面内净空高度不小于1.5m时，起重走道及扶手应当设置在起重臂内部，且应当至少设置一边扶手，扶手安装在走道上部1m处；剩余情况走道及扶手应设置在起重臂的上部，且扶手应当设置在走道上部1m的外恻。

#### 2.3.2.3  梯子与栏杆

(1)凡高度差超过0.5m的通行路径应当做成斜梯或直梯。高度不超过2m的垂直面上可以设踏脚板，踏脚板两侧应当设有扶手；

(2)斜梯的倾斜角不宜超过65°，特殊情况下，倾斜角也不应当超过75°(超过75°时按直梯设计)；斜梯两侧应当设置栏杆，主要斜梯两侧栏杆的间距不应小于0.6m，其他斜梯可取为0.5m。斜梯的一侧靠墙壁时，可只在另一侧设置栏杆，栏杆高度不小于1m；

(3)梯级踏板表面应当防滑；梯级的净宽度不应小于0.32m，单个梯级的高度宜取为0.18m～0.25m，斜梯上梯级的进深不应小于梯级的高度，连续布置的梯级，其高度和进深均应为相同尺寸；

(4)直梯两侧撑杆的间距不应小于0.40m，两侧撑杆之间梯级宽度不应小于0.30m，梯级的间距应保持一致，宜为0.23m～0.30m，梯级离开固定结构件应至少为0.15m，梯级中心0.1m范围内应当能承受1200N的分布垂直力而无永久变形；

(5)垂直高度2m以上的直梯应当有护圈，从2.0m高度起开始设置护圈，护圈直径宜取为0.6m～0.8m。护圈之间应当由三根或五根间隔布置的纵向板条联接起来，并保证有一根板条正对着直梯的垂直中心线，相邻护圈之间的距离：设置三根纵向板条时，不应大于0.9m；设置五根纵向板条时，不应大于1.5m。纵向板条的护圈在任何一个0.1m的长度范围内，应当可以承受1000N的分布垂直力，不允许有永久变形；

(6)除非提供有其他合适的把手，直梯的两边撑杆至少要比最上一个梯级高出1.0m，当空间受限制时此高出的高度也不应小于0.8m；

(7)设置在结构件内部的直梯，如果结构件的布置能够保证直径为0.6m的球体不能穿过，则可不设护圈；

(8)起重机械上用于进行起重机械的安装、拆卸、试验、维修和保养，且高于地面2m的工作部位，或通往离地面高度2m以上的操作室、检修保养部位的通道，或在起重机上存在跌落高度大于1m的危险通道及平台都应当装设栏杆；

(9)栏杆上部表面的高度不低于1m，栏杆下部应当有高度不低于0.1m的踢脚板，在踢脚板与手扶栏杆之间有不少于一根的中间横杆，它与踢脚板或手扶栏杆的距离不得大于0.5m；对净高不超过1.3m的通道，手扶栏杆的高度可以为0.8m。在手扶栏杆上的任意点任意方向应当能承受的最小力为1000 N，且无永久变形。栏杆允许开口，但开口处应当有防止人员跌落的保护措施。在沿建筑物墙壁或实体墙结构设置的通道上，允许用扶手代替栏杆，这些扶手的中断长度(例如为让开建筑物的柱子、门孔)不宜超过1m；

(10)在无法装设栏杆的情况下，应当装设护绳，护绳高度不宜低于1 m。护绳任意位置应当能承受5000 N的外力，护绳宜采用钢丝绳或链条；

(11)机械式停车设备应当在用于停车设备试验、维修和保养、且高于地面2m的工作部位，通往离地面高度2m以上的操作室、检修保养部位的通道，存在跌落高度大于1m的危险通道及平台，人员有从搬运器表面0.5m以上的落差处跌落的危险部位处装设栏杆；

(12)应当对机械式停车设备进行隔离，防止外部人员从出入口以外的部位进入。

#### 2.3.2.4  施工升降机升降通道防护装置和层站入口

#### (1)施工升降机应当配有底部防护围栏、各层站通行点处的层门和其他必要的升降通道(含对重通道)防护装置，这些装置应当能防止吊笼/运载装置或对重等运动件的运动触及人员，应当能防止人员由层站或升降通道坠落，且应当能使人员在吊笼/运载装置运动期间难以接近升降通道；这些防护装置如果可以打开，则其应当不能往升降通道方向打开，并且应当配有由吊笼/运载装置位置或吊笼司机控制的联锁装置，以防止防护装置关闭和锁紧前吊笼/运载装置运动、防止吊笼/运载装置停止在相应层站之前打开防护装置，使用专用解锁钥匙从层站内侧紧急解锁除外；

(2)水平和垂直滑动层门应当有导向装置，其运动应当通过机械式限位装置限位；垂直滑动的门应当至少有两个独立的悬挂装置，柔性悬挂装置相应于其最小破断强度的安全系数应不小于6，且应有将其保持在滑轮或链轮中的措施；垂直滑动层门用滑轮的直径不应小于其钢丝绳直径的15倍，钢丝绳绳端连接应采用可靠的方法进行连接，不应使用可能损害钢丝绳的绳端连接装置；层门用的平衡重应有导向装置，且应能防止其滑出导轨，即使在其悬挂失效的情况下；层门与平衡重的质量之差不应大于5kg；应有保护手指不被门板挤压的措施；动力驱动的层门，其动作和控制应尽量减少门扇撞击人的有害后果，并应考虑雨、冰等环境的影响；不应利用吊笼/运载装置运动所操控的机械性装置或其他物件来打开或关闭层门；

(3)对于只有专职操作者才能操作人货两用施工升降机，在正常运行工况下，全高度层门门锁装置应做到：只有所有层门都处于关闭和锁紧位置时，吊笼才能启动或保持运行，此时层门应只能由吊笼内的专职操作者来打开和锁闭，且层门的结构应当保证在层站内侧无法打开层门，除非使用专用解锁钥匙从层站内侧紧急解锁外；

(4)当吊笼/运载装置停止在层站时，应当确保吊笼/运载装置和其所服务的层站之间的高差不导致绊倒风险；当吊笼/运载装置停止在层站之前，应当确保人员不能从吊笼/运载装置和其所服务的层站之间的间隙坠落；

(5)在检查或维修期间，如果位于吊笼/运载装置之下或之上的人员有可能被挤压在吊笼/运载装置和任何固定部分之间的风险时，则应当通过物理性的保护方法或通过机械装置阻止吊笼/运载装置运动的方法来提供足够的自由空间。

#### 2.3.2.5  简易升降机层门

(1)面对货厢入口的井道开口处应当装设水平滑动或铰链式无孔层门，层门净高不应小于1800mm，层门门扇和框架应有足够的机械强度。层门关闭时，门扇之间、门扇与立柱或地坎之间的间隙不应大于10mm。每个层门应设有足够强度的地坎,且与货厢入口边缘的间隙不应大于35mm。层门门缝间隙在层门的开启方向上，以150N 的人力施加在一个最不利的点上，对旁开门间隙不应大于30mm，对中分门间隙总和不应大于45mm；

(2)每个层门应当设有采用安全触点形式的电气联锁装置，在正常操作的情况下，当有一个层门(或多扇层门中的任意一扇)打开时，货厢应当不能启动或继续运行；

(3)层门应设机械联锁装置,在正常运行时,应不能打开层门(或多扇层门中的任意一扇),除非货厢在该层门的开锁区域内停止或停站。开锁区域不应大于层站地平面以上或以下75mm,采用货厢门驱动层门的,该尺寸允许增加到200mm；

(4)锁紧元件及其附件应是耐冲击的,应用金属制造或加固；锁紧元件应用重力或弹簧来产生和保持锁紧状态,即使弹簧失效,重力也不应导致开锁；

(5)货厢运动前应当将层门有效地锁紧在闭合位置上,锁紧元件的啮合尺寸不应小于7mm,其锁紧必须由电气联锁装置来证实；

(6)如果滑动门是由数个直接机械连接的门扇组成,允许将电气联锁装置装在一个门扇上，并且若只锁紧一扇门,则应采用钩住重叠式门的其他闭合门扇的方法,使如此单一门扇的锁紧能防止其他门扇的打开。如果滑动门是由数个间接机械连接(如用钢丝绳、皮带或链条)的门扇组成,允许只锁紧一扇门,其条件是：这个门扇的单一锁紧能防止其他门扇的打开,且这些门扇均未装设手柄。未被锁住的其他门扇的闭合位置应由安全触点来证实；

(7)各层门上均应设自动复位的紧急开锁装置。在货厢门驱动层门的情况下,当货厢在开锁区域之外时,层门无论因为何种原因而打开,应有一种装置(如重块或弹簧)能确保该层门自动关闭；

(8)层门的设计应防止正常运行中脱轨、机械卡阻或行程终端时错位。由于磨损、锈蚀或火灾原因可能造成导向装置失效时,应设有应急的导向装置使层门保持在原有位置上；

(9)各层站应设置楼层召唤按钮。楼层召唤按钮只允许在所有层门和货厢门关闭之后起作用。对于动力驱动门,各层站应设置开门和关门按钮,只有货厢停靠在本层的开锁区域内时,开门和关门按钮才能起作用；

(10)当停止装置动作后,简易升降机应无法启动或继续运行。对于动力驱动门,停止装置动作后,简易升降机应无法开关门；

(11)各层站应设置信号标志,指示货厢所处层站位置及运行状态。

### 2.3.3  结构表面处理

金属结构件的表面应当进行除锈处理。主要结构件应当达到GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中规定的Sa2 1/2级或St3级，其他结构件应当达到Sa2级或St2级。

### 2.3.4  焊接

#### 2.3.4.1  焊接材料

焊接所采用的焊条、焊丝和焊剂应当保证焊缝与母材综合机械性能相当。

#### 2.3.4.2  焊接连接设计与构造要求

(1)应选择合理的焊缝形式，并对焊接质量提出要求，以满足强度与疲劳的设计要求；

(2)对动载比较严重和受力比较复杂的焊接连接，应当采取措施减小或消除焊接内应力；

(3)对由疲劳强度控制的焊接连接，应当采用降低疲劳应力的措施，如改善焊接接头形式、降低应力集中等级等。

2.3.4.3  焊缝表面质量

主要结构件焊缝的外观检查不应有目测可见的裂纹、气孔、固体夹杂、未熔合和未焊透等缺陷。焊缝表面质量应达到GB/T 19418-2003《钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南》中的B级。

2.3.4.4  焊缝内部质量

主要结构件焊缝内部质量应当采用无损探伤进行检查：

(1)焊缝射线检测(RT)应达到GB/T 37910.1—2019《焊缝无损检测 射线检测验收等级 第1部分 钢、镍、钛及其合金》中规定的质量等级2级；

(2)焊缝超声波检测(UT)应达到JB/T 10559—2018《起重机械无损检测  钢焊缝超声检测》中规定的1级；

(3)焊缝磁粉探伤检测(MT)应达到GB/T 26952—2011《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》中规定的1级；

(4)焊缝渗透探伤检测(PT)应达到GB/T 26953—2011《焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级》中规定的1级。

### 2.3.5  螺栓和销轴连接

(1)螺栓和销轴的连接应当满足强度和疲劳的设计要求；

(2)高强度螺栓的连接应当在设计文件中注明所用高强度螺栓连接副的性能等级、规格、连接类型、拧紧力矩及摩擦型连接摩擦面抗滑移系数值等；

(3)高强度螺栓连接处钢板表面应当平整、无焊接飞溅、无毛刺、无油污；

(4)在设计布置高强度螺栓时应当考虑为使用特殊的专用扳手留有必需的施拧空间；

(5)对承受交变载荷、动载以及连接面滑动将导致严重后果的螺栓连接应当进行预紧，确保连接面不会分离，并有防止螺栓连接松动的措施；

(6)采用销轴连接时应当有可靠的轴向定位或防脱措施。当连接销轴轴端采用焊接挡板时，挡板的厚度和焊缝应当有足够的强度，挡板与销轴应当有足够的重合面积。

### 2.3.6  静态刚性

起重机械主要受力结构的弹性变形不应当导致：

(1)起重机或小车与周围物体或结构发生碰撞；

(2)小车行走机构在不超过任何试验载荷情况下，不能正常运行及可靠起、制动；

(3)对起重机和小车轨道产生过大的横向力或妨碍起重机正常运行；

(4)机构传动装置引起部件磨损增加、寿命下降、过度振动或制动失效等；

(5)影响原结构设计、计算模型的有效性。

## 2.4  主要工作机构及主要零部件

起重机械机构应当具备在设计规定的条件下对运动进行控制的足够的动力和扭矩，同时应当考虑机构的可靠性以及机构故障引起的后果，避免出现运动失控和产生不应有的或过度的振动以及过大的噪声。

### 2.4.1  主要工作机构

#### 2.4.1.1  范围

(1)桥式起重机和门式起重机，包括起升机构、小车运行机构、起重机运行机构；

(2)塔式起重机，包括起升机构、回转机构、变幅机构、运行机构、爬(顶)升机构；

(3)流动式起重机，包括起升机构、回转机构、变幅机构、运行机构、伸缩机构；

(4)门座式起重机和桅杆式起重机，包括起升机构、回转机构、变幅机构、运行机构；

(5)升降机，包括传动机构、起升机构；

(6)缆索式起重机，包括起升机构、牵引机构、起重机运行机构、摆塔机构、张紧机构、排绳机构、承载索系统；

(7)机械式停车设备，包括起升机构、回转机构、运行机构、存取交换机构、循环机构。

#### 2.4.1.2  机构设计

机构设计时，在满足安全和性能要求的前提下，优先鼓励通过高强度材料的选用、主参数的最优化设计、运动部件的低惯量设计、传动部件的高效率设计、零部件的小型化设计、整机的轻量化设计，以及将起重机械载荷的势能通过能量储存转化为动能等方式，达到起重机械节能、降耗的目的。

#### 2.4.1.3  起升机构

(1)按照规定的使用方式应当能够稳定地起升和下降额定载荷，并可靠地悬停额定载荷；

(2)应当采取必要的措施保证钢丝绳/链条正常工作；

(3)对采用钢绞线悬挂承载的中空液压提升装置作为起升机构的提升系统时，钢绞线不应当出现缠绕、交叉、错位，以及钢绞线之间受力不均等现象；夹具应当具备常闭式的锁定功能，牢固锁定承载的钢绞线，并且具有可靠的自锚性能，良好的松锚性能；应当设置电气互锁装置，保证每根钢绞线上、下两组夹具在运动过程中至少保持1组夹具处于闭合状态，实现制动。

#### 2.4.1.4  运行机构

按照规定的使用方式应当能使整机和小车平稳地启动和停止。

#### 2.4.1.5  回转机构

按照规定的使用方式应当能够平稳地启动和停止。

#### 2.4.1.6  变幅机构

(1)对于动臂变幅方式，起升机构悬吊额定载荷时，动臂变幅机构应当能够提升和下降臂架并能保持静止状态(不允许带载变幅的变幅机构应当保持臂架在静止状态)；

(2)牵引小车变幅的小车轮应当有轮缘或设有水平导向轮。对偏心牵引的小车只能采用水平导向轮。

#### 2.4.1.7  伸缩机构

(1)伸缩机构应能可靠地支撑各伸出臂段，并能在操作者控制下使臂架各外伸臂段平稳地伸缩到规定的臂长。

(2)单缸插销伸缩机构每节臂的臂长选择不应少于2个臂位。

(3)单缸插销伸缩机构应能根据伸缩缸的载荷状态控制油缸的工作压力，缸销、臂销油缸应有机械互锁装置。

#### 2.4.1.8  塔式起重机的爬升机构

(1)爬升系统应当具有可靠的紧急停机功能；

(2)在加节作业的任一顶升循环中，即使顶升油缸的活塞杆完全伸出，塔身上端面至少应比爬升套架上排导向滚轮(或滑套)中心线高60mm；

(2)应有防止在正常加节、降节作业时顶升横梁自行脱出的装置；

(3)顶升液压缸应有防止活塞杆自行缩回的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间不应用软管连接。

#### 2.4.1.9  非曳引式施工升降机传动机构

(1)每一吊笼/运载装置都应当至少设有一套独立的传动系统；

(2)驱动电动机应当通过不能脱开的强制式传动系统与卷筒、驱动齿轮或链轮连接。

#### 2.4.1.10  曳引式施工升降机传动机构

(1)人货两用施工升降机的钢丝绳曳引应当满足在平层状态下保持吊笼从空载到装载至125％额定载荷的情况时不打滑；应当保证在任何紧急制动的状态下，不管吊笼内是空载还是满载，其平均减速度值不大于缓冲器(包括减行程的缓冲器)起作用时的平均减速度值；或者当对重压在缓冲器上而曳引机按吊笼上行方向旋转时，应当不可能提升空载吊笼。

(2)货用施工升降机的钢丝绳曳引应当满足在对重压在缓冲器上，曳引机不可能向上提升空载运载装置； 在运载装置从空载到装载至125％额定载荷的情况下，能控制运载装置移动且钢丝绳不打滑，即使停止运载装置时钢丝绳也不打滑；

(3)每一吊笼/运载装置应至少设有一台独立的曳引机，驱动电动机应当通过不能脱开的强制式传动方式与曳引轮连接；

(4)应当设有电动机运转时间限制器，在起动施工升降机时曳引机不转，或者吊笼/运载装置或对重向下运动时由于障碍物而停住导致曳引钢丝绳在曳引轮上打滑的情况下，使曳引机失电并且保持在失电状态。

#### 2.4.1.11  机械式停车设备存取机构

按照规定的使用方式应当能够平稳的存(取)适停汽车。

#### 2.4.1.12  机械式停车设备循环机构

(1)按照规定的使用方式应当能够稳定的循环，并可靠地停放适停汽车。

(2)应当采取必要的措施保证循环链、拨轮与台板的正常工作。

### 2.4.2  主要零部件

#### 2.4.2.1  范围

(1)桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座式起重机和缆索式起重机，包括吊具、钢丝绳、卷筒、滑轮、车轮、减速器、制动器；

(2)流动式起重机，包括吊具、钢丝绳、卷筒、滑轮、减速器、制动器，以及履带起重机的履带、托链轮、驱动轮、从动轮、支重轮；

(3)升降机，包括钢丝绳、链条、滑轮、曳引轮、卷筒、齿轮齿条副、减速器、制动器；

(4)桅杆式起重机，包括吊具、钢丝绳、卷筒、滑轮、减速器、制动器；

(5)机械式停车设备，包括钢丝绳、链条、起升用螺杆与螺母、起升用齿轮齿条副、齿形带、曳引轮、卷筒、滑轮、链轮、减速器、制动器。

#### 2.4.2.2  吊具

##### 2.4.2.2.1  吊钩

(1)不得采用铸造吊钩；

(2)锻造吊钩材料的力学性能应当不低于Q345qD；板钩用板件材料的力学性能应当不低于Q355B，当环境温度低于-20 ℃时应当不低于Q355D；

(3)锻造吊钩表面应当光洁，不应有裂纹、折叠等缺陷；锻造吊钩内部不应有裂纹、白点等影响使用安全的缺陷，超声波检测质量等级不应低于JB/T 5000.15—2007《重型机械通用技术条件 第15部分：锻钢件无损探伤》规定的Ⅱ级；锻造吊钩的缺陷不允许补焊；

(4)叠片式吊钩各钩片的钢板轧制后应当进行正火处理；各钩片表面应当无锈蚀和氧化皮，无表面裂纹和内部开裂；有缺陷的钩片不得使用；钩片叠装时必须贴紧，各钩片间的缝隙不得大于0.5mm；钩片主要受力面上不允许有焊接现象；叠片式吊钩的缺陷不允许补焊；

(5)当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩可能时，应当设置防重物意外脱钩的保险装置；

(6)当吊钩装在吊运熔融金属的盛钢桶吊钩横梁上时，在盛钢桶一侧应当设置防热辐射护板。

##### 2.4.2.2.2  集装箱吊具

(1)旋锁材料的力学性能应当不低于40Cr。旋锁热处理加工后，头部工作面硬度不低于320HBW，同时进行无损检测，不得有裂纹，不得修补；

(2)应当有完善的安全保护和信号显示装置，确保吊具与集装箱间联系可靠、联锁有效；

(3)应当有可靠的联锁保护装置(如转锁装置安全联锁、伸缩装置安全联锁、吊具着箱联锁、伸缩止挡及其限位等)，一旦联锁有故障应当有保护措施；

(4)应当装设能抑制吊具或者吊具与集装箱摇摆的减摇装置；

(5)吊具本体的各动作与整机的升降控制应当有安全联锁，当所吊运集装箱下部离开接触的承载面(如地面、车辆承载面等)后吊具转锁不能转动。

##### 2.4.2.2.3  抓斗

(1)应当具有足够的强度、刚性，良好的抓取性能，具有防脱绳、防磨绳和安全限位措施；

(2)主要结构件材质的力学性能应当不低于Q235B钢；抓斗各部件铰轴应当采用材质的力学性能不低于45钢，并应当进行调质处理；

(3)各铰点、滑轮等部位应当转动灵活，不得有卡阻、碰擦等影响运转的现象。

##### 2.4.2.2.4  起重电磁铁

(1)起重电磁铁应当提供至少相当于2倍额定载荷的拉脱力；

(2)设置一个自动报警装置来监控起重电磁铁的供电电源，当供电电源出现故障时，应当发出光或者声音报警；当采用蓄电池作为供电电源时，在电源达到释放额定载荷等级前至少10min发出报警。起重电磁铁在作业人员和车辆禁止进入的区域内使用则可以不要求；

(3)起重电磁铁采用起重机械主电源作为电源出现故障时，应当有一个备用电池自动供电，它提供的电流应当能保持起重电磁铁吸附额定载荷至少15min。起重电磁铁在作业人员和车辆禁止进入的区域内使用则可以不要求；

(4)起重电磁铁系统应当有一个指示器，显示起重电磁铁是否通电。

##### 2.4.2.2.5  真空吸盘

(1)在所有预计的倾斜角度下真空吸盘的设计应当能够吸起至少相当于2倍的额定载荷；

(2)动力式真空吸盘应当装有压力测量装置，来显示真空的工作范围和下落范围；非动力式真空吸盘应当装有指示器，到达工作范围结束点时显示给作业人员。有关作业人员在正常工作位置应当能清晰看见测量装置或指示器显示的内容；

(3)应当设有自动报警装置，在真空损失不能补偿的情况下，达到下落范围时应当发出光或者声音的自动报警。当真空吸盘出现电源故障时，报警设备应该仍能运行；

(4)如果出现电源故障，真空吸盘应当能够保持载荷5min。真空吸盘在作业人员和车辆禁止进入的区域内使用则可以不要求；

(5)载荷的释放应当由双动作控制来操纵。如果在放下载荷之前，载荷不可能被释放或真空吸盘在作业人员和车辆禁止进入的区域内使用则可以不要求。

##### 2.4.2.2.6  夹钳

(1)依靠摩擦支持载荷的夹钳支持力应当至少达到2倍的额定载荷；

(2)如果夹钳通过摩擦来夹持，夹紧机构的设计应当确保夹持力在载荷变形(如表面挤压、弹性和塑性变形)时仍然保持夹紧力。通过液压或气压维持载荷的夹钳应装有一个装置来补偿降至工作压力之下的压力。如果夹持力达不到上条的要求，则应当自动激活报警信号；

(3)对于不是自动闭合的夹钳，释放载荷应当由双动作控制来操控。如果在载荷放置地面以前不可能被释放或夹钳在作业人员和车辆禁止进入的区域内使用则可以不要求。

注2-3：上述吊钩、集装箱吊具、抓斗、起重电磁铁、真空吸盘和夹钳均指起重机械本体的、不可拆分的吊具。

#### 2.4.2.3  钢丝绳

起重机钢丝绳的质量和耐久性应满足设计要求，用于多层卷绕时，应采用钢芯钢丝绳。

##### 2.4.2.3.1  钢丝绳安全系数

(1)安全系数应当符合表2-2、表2-3、表2-4的要求；机械式停车设备所用的钢丝绳安全系数不应小于表2-5的规定；简易升降机驱动钢丝绳安全系数应当不小于8；有防爆要求的起重机安全系数应比表2-2要求的安全系数高一级。

表2-2 起重机(流动式起重机除外)钢丝绳的最小安全系数

| 机构工作级别 | 起升 | 臂架起升或变幅 |
| --- | --- | --- |
|  | 单层缠绕 | 多层缠绕 |  |
|  | 标准 钢丝绳 | 阻旋转 钢丝绳 | 标准 钢丝绳 | 阻旋转 钢丝绳 | 标准 钢丝绳 | 阻旋转 钢丝绳 |
| M1 | 3.15 | 3.15 | 3.55 | 3.55 | 3.15 | 4.5 |
| M2 | 3.35 | 3.35 | 3.55 | 3.55 | 3.35 | 4.5 |
| M3 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.5 |
| M4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
| M5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| M6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| M7 | 7.1 | 7.1 | ─ | ─ | 7.1 | ─ |
| M8 | 9.0 | 9.0 | ─ | ─ | 9.0 | ─ |

表2-3 流动式起重机钢丝绳的最小安全系数

| 机构工作级别 | 运动钢丝绳 |
| --- | --- |
|  | 起升 | 臂架起升 | 伸缩 |
|  |  | 工作 | 安装 |  |
|  | 标准 钢丝绳 | 阻旋转 钢丝绳 | 标准 钢丝绳 | 阻旋转 钢丝绳 | 标准 钢丝绳 | 阻旋转 钢丝绳 |  |
| M1 | 3.55 | 4.5 | 3.35 | 4.5 | 3.05 | 4.5 | 3.15 |
| M2 | 3.55 | 4.5 | 3.35 | 4.5 | 3.05 | 4.5 | 3.35 |
| M3 | 3.55 | 4.5 | 3.35 | 4.5 | 3.05 | 4.5 | 3.35 |
| M4 | 4.0 | 4.5 | 3.35 | 4.5 | 3.05 | 4.5 | 3.35 |
| M5 | 4.5 | 4.5 | 3.35 | 4.5 | ─ | ─ | ─ |
| M6 | 5.6 | 5.6 | 3.35 | 5.6 | ─ | ─ | ─ |

表2-4 静态钢丝绳和安装钢丝绳的最小安全系数

| 起重机工作级别 | 全部起重机 |
| --- | --- |
|  | 静态钢丝绳 | 安装钢丝绳 |
| A1 | 3.0 | 2.73 |
| A2 | 3.0 | 2.73 |
| A3 | 3.0 | 2.73 |
| A4 | 3.5 | 2.73 |
| A5 | 4.0 | 2.73 |
| A6 | 4.5 | ─ |
| A7 | 5.0 | ─ |
| A8 | 5.0 | ─ |

表2-5  机械式停车设备起升钢丝绳、链条、螺杆/螺母、同步带安全系数

| 类型 | 机械式停车设备起升钢丝绳、链条、螺杆/螺母、同步带 |
| --- | --- |
| 工作条件 | 人车共乘方式 | 准无人方式 | 无人方式 |
| 安全系数 | 12 | 7 | 5 |

(2)施工升降机用钢丝绳：非曳引式人货两用施工升降机卷筒驱动的悬挂钢丝绳安全系数应不小于12，悬挂对重的钢丝绳安全系数应不小于≥6；非曳引式货用施工升降机卷筒驱动的悬挂钢丝绳安全系数应不小于8；曳引式施工升降机吊笼/运载装置和对重的悬挂钢丝绳，对采用三根或三根以上钢丝绳的安全系数不应小于12，采用两根钢丝绳的安全系数不应小于16。曳引式货用施工升降机悬挂钢丝绳安全系数不应小于8。

##### 2.4.2.3.2  钢丝绳的固定与连接

(1)钢丝绳应当穿绕正确，在卷筒上能按顺序整齐排列；

(2)钢丝绳绳端在卷筒上固定应牢固、可靠，绳端固定装置应当具有防松或者自紧的性能；

(3)用压板固定时，压板数量应当不少于2个(电动葫芦不少于3个)，并具有防松或者自紧的性能，固定强度不低于钢丝绳破断拉力的80%；

(4)用绳夹固定时，绳夹压板应当在钢丝绳长头一边，绳夹间距应当等于6～7倍钢丝绳直径，绳夹数满足表2-6的要求，同时保证连接强度不小于钢丝绳破断拉力的85%；绳夹压板应当在钢丝绳长头一边，绳夹间距等于钢丝绳直径的6倍～7倍。钢丝绳受载一、二次后，绳夹应当再次检查并紧固，当绳夹中的钢丝绳直径减小1/3，表明拧紧度合适；

表2-6  绳夹数

| 钢丝绳直径/mm | ≤18 | ＞18～26 | ＞26～36 | ＞36～44 | ＞44～60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绳夹最少数量/组 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(5)用编结连接时，编结长度应当不小于钢丝绳直径的15倍，并且不小于300mm。连接强度应当不小于钢丝绳最小破断拉力的75%；

(6)用楔块、楔套连接时，楔套应用钢材制造, 楔套无裂纹，楔块无松动。连接强度应当不小于钢丝绳最小破断拉力的75%；

(7)钢丝绳用金属压制接头固定时，接头无裂纹，连接强度应当达到钢丝绳的最小破断拉力；

(8)塔式起重机的钢丝绳绳端连接，连接强度[接头(装置)及其连接的钢丝绳的破断力]，对于公称抗拉强度不大于1960MPa的钢丝绳，应当不小于钢丝绳最小破断拉力的85%，对公称抗拉强度大于1960 MPa但不超过2160 MPa的应当不小于80%。连接接头(装置)应当不使用圆筒式套环(滚筒式套环、滚柱式套环)；

(9)施工升降机钢丝绳绳端连接(固定)的强度应当不小于钢丝绳最小破断载荷的80%。应当不使用可能损害钢丝绳的绳端连接装置，如U形螺栓钢丝绳夹；

(10)人车共乘的机械式停车设备钢丝绳绳端固定装置应在承受3.5倍钢丝绳最大工作静拉力时不发生永久变形，其他方式的应能承受2.5倍。

2.4.2.3.3  钢丝绳安全圈数

(1)当吊具处于工作位置最低点时，在卷筒上缠绕的钢丝绳，除固定绳尾的圈数外，必须不少于2圈(塔式起重机、流动式起重机不应当少于3圈)；

(2)机械式停车设备中当搬运器或载车板处于最低工作位置时，钢丝绳在卷筒上的缠绕(除固定绳尾的圈数外)不应少于两圈。当搬运器或载车板处于最高工作位置时，卷筒上至少还留有 1整圈的绕绳余量,在卷筒上通常只允许卷绕一层钢丝绳，除非设有排绳装置保证钢丝绳在卷筒上卷绕正确。

##### 2.4.2.3.4  钢丝绳的其他要求

(1)载荷由多根钢丝绳支承时，应当设置能有效保证各根钢丝绳受力均衡的装置；如果结构上无法消除载荷在各钢丝绳之间分布的不均匀性，则应在设计中予以考虑；

(2)除辅助机构外，不允许使用接长的钢丝绳；

(3)塔式起重机起升钢丝绳应采用阻旋转钢丝绳；

(4)机械式停车设备起升用钢丝绳应当不低于GB/T 20118-2017《钢丝绳通用技术条件》或GB/T 8918-2006《重要用途钢丝绳》的规定，采用曳引轮驱动时，钢丝绳应当不低于GB/T 8903-2018《电梯用钢丝绳》的规定。钢丝绳的名义直径应当不小于8mm；

(5)人货两用施工升降机悬挂吊笼和对重的钢丝绳、曳引式货用施工升降机运载装置和对重的悬挂钢丝绳均应当不少于两根且相互独立。采用多根相互独立悬挂钢丝绳的，应设置自动平衡悬挂钢丝绳张力的装置。应当设有在单根钢丝绳发生异常相对伸长时停止施工升降机运行的电气安全装置。人货两用施工升降机悬挂钢丝绳的公称直径不应小于8 mm，而货用施工升降机应当不小于6 mm。

#### 2.4.2.4  起重用短环链

(1)链条传动系统中应当设置有可靠的导链和防脱链装置；

(2)链条在极限工作载荷作用下的静安全系数不小于4，链端固定装置极限工作载荷作用下的静安全系数不小于2；简易升降机起升用链条的安全系数不应小于8；

(3)货用施工升降机运载装置的悬挂链条，应当是钢制的带有平行链节的链条或滚子链条。如使用多根链条，则应设置自动平衡悬挂链条张力的装置，当多根链条中的一根过分拉长或破坏时，电气安全装置应停止运载装置的运行。传动链条及传动链轮齿弯曲强度的安全系数应不小于6。应有措施防止链条脱离链轮和越出链轮齿。

#### 2.4.2.5  卷筒

(1)铸铁卷筒材料的力学性能不低于HT200，铸钢卷筒材料的力学性能不低于ZG270～500；卷筒不得有影响使用性能的铸造缺陷，如裂纹、缩孔、夹渣等。焊接卷筒材料的力学性能不低于Q235B，焊接卷筒的重要焊缝不得有裂纹、未焊透和未熔合等缺陷；

(2)焊接卷筒体的环向对接焊缝和纵向对接焊缝经外观检查合格后应当做无损检测。对环形对接焊缝进行50%检验，用射线检测时其验收等级不低于GB/T 37910.1—2019中2级要求，用超声波检测时其验收等级不低于JB/T 10559—2018中1级要求；纵向对接焊缝进行20%的检验，但至少应当保证卷筒两端各160mm范围内做检验，用射线检测时其验收等级不低于GB/T 37910.1—2019中3级要求，用超声波检测时其验收等级不低于JB/T 10559—2018中3级要求；

(3)卷筒在机械加工之前，应当消除内应力；

(4)只缠绕一层钢丝绳的卷筒，应当有绳槽。用于多层缠绕的卷筒，应当采用排绳装置或便于钢丝绳自动转层缠绕的凸缘导板结构等措施。多层卷绕的卷筒，应当有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘；当吊具处于工作位置最高点时，凸缘应当超出最外面一层钢丝绳，超出高度不应当小于钢丝绳直径的1.5倍(对塔式起重机是钢丝绳直径的2倍)；

(5)塔式起重机滑轮、起升卷筒及动臂变幅卷筒均应当设有防钢丝绳脱出滑轮绳槽或卷筒的装置，该装置与滑轮或卷筒侧板顶部之间的间隙应当不大于钢丝绳直径的20％；

(6)机械式停车设备中按钢丝绳中心计算的卷筒的卷绕直径，与钢丝绳直径之比应当不小于20，对人车共乘方式的应当不小于40；

(7)人货两用施工升降机的驱动卷筒应有钢丝绳槽，钢丝绳应只绕一层，若使用自动绕绳系统，允许绕两层。卷筒两端应有挡板，挡板外缘超出最上层钢丝绳的距离应当不小于钢丝绳直径的2倍，钢丝绳与绳槽的偏斜角度(钢丝绳偏角)不应大于4°；

(8)非曳引式人货两用施工升降机卷筒或滑轮节圆直径与钢丝绳直径之比应当不小于30，非曳引式货用施工升降机卷筒或滑轮节圆直径与钢丝绳直径之比应当不小于20，曳引式施工升降机曳引轮、滑轮的节圆直径与悬挂钢丝绳的公称直径之比应当不小于30。

#### 2.4.2.6  滑轮

(1)滑轮应当有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或结构。在滑轮罩的侧板和圆弧顶板等处与滑轮本体的间隙不应当超过钢丝绳直径的0.5倍；

(2)人手可触及的滑轮组，应当设置滑轮罩壳；对可能摔落到地面的滑轮组，其滑轮罩壳应当具有足够的强度和刚性；

(3)铸铁滑轮材料的力学性能不低于HT200，铸钢滑轮材料的力学性能不低于ZG270～500，焊接、轧制滑轮材料的力学性能不低于Q235B；

(4)施工升降机钢丝绳与垂直于滑轮轴的平面的夹角(钢丝绳偏角)应当不大于2.5°；

(5)机械式停车设备中按钢丝绳中心计算的滑轮直径，与钢丝绳直径之比应当不小于20，对人车共乘方式的应当不小于40。升降横移类机械式停车设备采用尼龙滑轮，机构工作级别不大于M4时，滑轮卷绕直径与钢丝绳直径之比应当不小于18；

(6)机械式停车设备中采用平衡滑轮时，滑轮卷绕直径与钢丝绳直径之比应当不小于16；

(7)吊用熔融金属的滑轮应当不采用灰铸铁滑轮。

#### 2.4.2.7  车轮

(1)车轮与轨道的材料及选型应有合适的匹配；

(2)车轮踏面和轮缘内侧不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷；车轮踏面和轮缘内侧面上的缺陷不允许补焊；

(3)机械式停车设备的车轮和滚轮材料允许采用尼龙。

#### 2.4.2.8  减速器

(1)减速器设计预期寿命应当与该机构工作级别中所对应的使用等级一致。允许在起重机使用期限内更换减速器的，减速器设计预期寿命可以小于该机构的工作寿命；

(2)减速器输入轴转速超过2000转/分时，应当有保证输入轴动平衡的措施；

(3)减速器的选用应当校核输出轴的最大输出扭矩和强度以及输入轴的强度；

(4)三点支撑的减速器应当校核支承铰轴的强度。

#### 2.4.2.9  制动器(施工升降机、简易升降机除外)

(1)动力驱动的起重机(液压缸驱动的除外)，其起升、变幅、运行、回转机构都应装可靠的制动装置：当机构要求具有载荷支持作用时，应当装设机械常闭式制动器。在运行、回转机构的传动装置中有自锁环节的特殊场合，如能确保不发生超过许用应力的运动或自锁失效，也可以不用制动器；

(2)对于需要控制下降制动距离的起重机，其制动距离(控制器转回零位后，从制动器断电至物品停止时的下滑距离)一般可控制为不大于1min内稳定起升距离的1/65；

(3)制动器应当便于检查，制动器弹簧应是压缩式的，制动器应可调整，制动衬片应能方便更换；

(4)起升机构每一套独立的驱动装置应当装设至少一个支持制动器。吊运液态金属、易燃易爆的化学品及危险品的起升机构，每套独立的驱动装置应装设至少两个支持制动器。支持制动器应是常闭式的，制动轮/盘应当装在与传动机构刚性联接的轴上；

(5)制动安全系数：一般起升机构(通常为M5级及其以下级别)不应低于1.5；重要起升机构(通常为M6级及其以上级别)不应低于1.75；吊运液态金属和易燃易爆的化学品及危险品的起升机构：每套驱动装置应装有两个支持制动器， 每一个制动器的制动安全系数不低于1.25；对于两套彼此有刚性联系的驱动装置，每套装置应装有两个支持制动器，每一个制动器的制动安全系数应不低于1.1；对于采用行星差动减速器传动，每套驱动装置也应装有两个支持制动器，每一个制动器的制动安全系数应当不低于1.75；具有液压制动作用的液压传动起升机构：制动安全系数应当不低于1.25；机械式停车设备升降运动的制动器制动安全系数应当不低于1.75；

(6)有防爆要求的起重机应当采用防爆型制动器，除以电动葫芦为起升机构的防爆起重机外，其他防爆起重机的起升机构应当设置两套支持制动器；

(7)用于腐蚀环境的制动器应当采用防腐型制动器。

#### 2.4.2.10  施工升降机制动系统

(1)每一吊笼/运载装置都应设有制动系统，在主动力源中断或电控回路失电时制动系统应自动动作。制动系统中应至少有一个机-电式制动器(摩擦式的)，此外也可有其它制动措施(如电气的)。 不应当使用带式制动器。只要切断了对制动器的电流供应，制动器就应当无延迟地动作。被制动作用的部件应与卷筒、驱动齿轮、链轮或曳引机刚性连接，不应使用传动带或链条。每一制动器都应能手动释放，且应当需要用持续的作用力来维持释放状态；

(2)对于机-电式制动器，切断制动器电流应当由至少两个独立的电气装置单独实现，不论这些装置是否切断施工升降机的供电电流。当施工升降机静止时，如果其中一个装置未切断制动器的电流，则最迟应当在下一次运动方向改变时防止吊笼/运载装置有进一步的动作；

(3)当施工升降机的电动机有可能起发电机作用时，应防止该电动机向操纵制动器的电气装置馈电；

(4)在吊笼/运载装置载有1.25倍额定载荷以额定速度向下运行，或者吊笼/运载装置载有额定载荷以超速安全装置/超速保护装置动作速度向下运行的情况下，非曳引式施工升降机曳引式施工升降机制动器均应能使吊笼/运载装置停止，曳引式施工升降机曳引式施工升降机制动器均应能使曳引机停止运转。在任何工况下，人货两用施工升降机吊笼的平均制动减速度都不应大于1g；

(5)对曳引式人货两用施工升降机，所有参与向制动轮或制动盘施加制动力的制动器机械部件应分两组装设。

#### 2.4.2.11  机械式停车设备专用件

#### 2.4.2.11.1  链条/链轮

(1)起升用链条安全系数应当符合表2-5的规定；

(2)链条传动系统中应当有防止链条在工作中发生爬链、跳链、保证链条与链轮正确啮合并平稳运转的措施(如张紧装置、防脱装置等)；

(3)链条和链条固定装置之间的连接(末端连接)在传输过程中应至少能够承受所需破断载荷的80%；

(4)链轮的材质应能保证轮齿具有足够的耐磨性和强度，力学性能不宜低于45钢；

(5)链轮应便于润滑。

#### 2.4.2.11.2  起升用螺杆/螺母

(1)起升用螺杆/螺母的安全系数不应小于表2-5的规定, 螺杆的设计寿命应当大于承载螺母的设计寿命；

(2)正常使用的螺杆、螺母间应转动灵活、无卡阻现象，螺杆、螺母应当没有裂纹和加工缺陷。应当安装防止搬运器从其上脱开的装置；

(3)起升螺杆副应当设置防止尖锐物和异物进入的装置；

(4)螺杆两端均应当设有止挡装置，以防止承载轴承和螺母从螺杆上脱落。载车板抵达终点后起升螺杆副应当有足够的安全缓冲行程；应当设置防止载车板落地后对螺杆副直接冲击的装置或措施。

#### 2.4.2.11.3  起升用齿轮齿条副

(1)齿轮设计应当进行齿面接触强度和轮齿弯曲强度计算，采用的设计计算方法应当结合停车设备工作特点，并满足不同类型和使用场合的停车设备各机构的安全性和可靠性要求；

(2)起升用的齿轮、齿条模数不应小于7(存取搬运器上用于升降的齿轮、齿条模数不应小于5)；

(3)起升用齿条应当牢固地固定在结构件上，在接缝处应精确定位；

(4)起升机构中如果几个驱动齿轮同时与齿条啮合，应当提供一个自动调节装置来均分所有驱动齿轮之间的载荷。

#### 2.4.2.11.4  起升用同步带

(1)起升用同步带的安全系数应当不小于表2-5的规定，起升同步带应以镀铜钢丝绳作为芯绳，外部覆以橡胶制作而成。在高温湿热环境中使用时，应当采用镀铜不锈钢钢丝绳作为芯绳；

(2)应当有防止同步带与水、油、润滑剂和溶解剂等物质直接接触的措施；

(3)起升用同步带的两端应通过齿板及悬挂装置，分别与搬运器及对重装置连接，连接件的承载能力应达到破断载荷的80%以上。压带板的齿形及尺寸与所选同步带相匹配，最小齿数可根据制造商的要求确定；

(4)驱动带轮应当采用钢、铸铁、阳极氧化铝等耐磨材料制作；

(5)在驱动带轮处应当设置压带装置，保证同步带与带轮正确啮合；

(6)安装时，应当保证同步带与带轮轮齿的偏斜角沿带长方向不大于0.25°。

#### 2.4.2.11.5  曳引轮

(1)曳引轮的节圆直径与曳引钢丝绳公称直径之比不应小于40，导轮/滑轮的节圆直径与曳引钢丝绳公称直径之比不应小于30；

(2)曳引轮槽面材质需均匀，同一轮上的硬度差不大于15HBS。

#### 2.4.2.12  升降机专用零部件

##### 2.4.2.12.1  齿轮和齿条

(1)驱动齿轮和超速安全装置齿轮应直接固定在各自的轴上，不应采用摩擦和夹紧的方法连接。安装时，安全装置齿轮应位于驱动齿轮之下。齿条应可靠固定。齿条的接合处应对正。考虑了制造商使用说明书中规定的最大磨损量的齿轮弯曲疲劳强度安全系数不应小于2.0。齿轮接触疲劳强度安全系数不应小于1.4；

(2)当传动系统中的背轮或其他啮合控制功能直接作用到齿条上而没有任何其他的导轨架组成件干预时，齿轮与齿条的模数应不小于4；当背轮或其他啮合控制装置通过与齿条直接接触的其他导轨架组成件而作用到齿条上时，齿轮与齿条的模数应不小于6；

(3)应当采取措施保证每一载荷情况下齿条和所有驱动齿轮、安全装置齿轮的正确啮合。应当有除吊笼/运载装置的滚轮或滑靴之外的其他措施保证齿条节线和与其平行的齿轮节圆切线重合或距离不大于齿轮模数的1/3；还应当有其他措施保证当前述方法失效时齿条节线和与其平行的齿轮节圆切线的距离不大于齿轮模数的2/3；

(4)应当采取措施保持齿轮与齿条啮合的计算宽度，还应当有其他措施保证当前述方法失效时，至少有90%的齿条计算宽度参与啮合；

(5)简易升降机齿轮与齿条副啮合时的接触长度，沿齿高不应小于40%，沿齿长不应小于50%，齿面侧隙应为0.2～0.5mm。

##### 2.4.2.12.2  简易升降机货厢

(1)简易升降机的货厢应当是刚性结构，除了货厢门、通风口以及必要的检修窗外，货厢其他表面应当封闭。货厢不得采用平板、平台等形式；

(2)应当装设至少两对导轮或导靴，导轮或导靴应当固定可靠且便于更换；

(3)货厢壁、货厢底板和货厢顶以及货厢结构件均应有足够的机械强度，以承受简易升降机正常运行时，或货厢撞击到缓冲器上时，或下行超速保护装置以及停层保护装置等起作用时的载荷；

(4)货厢净高不应小于1800mm。

##### 2.4.2.12.3  底架

底架应当能承受升降机作用在其上的所有载荷，并能有效地将载荷传递到其支承面上。

##### 2.4.2.12.4  导轨和导轨架、附墙架

(1)导轨可以是导轨架的一部分。导轨应是刚性的，不应使用柔性元件，例如钢丝绳或链条；

(2)导轨或者导轨架应能承受所有可能的载荷和载荷组合；

(3)导轨的连接、导轨架或导轨之间的连接应能有效地传递载荷并保持对正。应只有在有意的手动操作下，才允许松动；

(4)导轨/导轨架上的传动元件(如齿条)的固定件，应能保证将传动元件保持在正确的位置，以能向导轨架传递规定的载荷，且应当保持其固定不松动；

(5)安装时，导轨、导轨架轴心线与其理论正确位置的偏差不应妨碍在其上运行的部件的运动，也不应导致在其上运行的部件的过度磨损；

(6)附墙架应能承受所有可能的载荷和载荷组合。应特别注意安装和拆卸过程中产生的作用力。

##### 2.4.2.12.5  缓冲器

(1)应当在吊笼/运载装置和对重运行通道的最下方安装缓冲器；

(2)对于人货两用施工升降机，在带有额定载荷的吊笼以不大于超速安全装置/超速保护装置/限速器动作速度的运行速度作用在缓冲器的过程中，吊笼的平均减速度不应大于1g，且减速度峰值大于2.5g的时间不应超过0.04s；

(3)对于货用施工升降机，在带有额定载荷的运载装置以不大于超速安全装置/超速保护装置/限速器动作速度的运行速度作用在下部缓冲器的过程中，运载装置的平均减速度应不大于2g；

(4)对于非曳引式货用施工升降机，当未配备上极限开关时，行程的上端部应设有缓冲器。在空载的运载装置以额定速度作用在上部缓冲器的过程中，运载装置的平均减速度应不大于1g；

(5)使用液压缓冲器时，应提供检查油位的方法。应当由电气安全开关监控液压缓冲器的动作，当液压缓冲器被压缩时，吊笼/运载装置不能通过正常操作启动。

##### 2.4.2.12.6  人货两用施工升降机吊笼

(1)吊笼应完全封围。在规定吊笼最大载人数时，应按人均占用吊笼底板面积0.2 m2计算，人均体重应按75kg计。吊笼应有防止其脱离或卡住的刚性导向装置。吊笼应有在其常规导靴或滚轮失效时仍使其保持在导轨上的有效装置。应有防止吊笼驶出轨道的机械措施；

(2)吊笼底板应能承受规定的力，并应能防滑(如采用花纹钢板)和自排水；

(3)吊笼底板与吊笼顶之间应全高度有围壁，并应有足够强度。围壁上的开口及围壁与不随吊笼一起运动的零部件之间的距离应能保证人员不能不随吊笼一起运动的零部件；

(4)吊笼应封顶，其内部的净高度应不小于2.0 m。如果吊笼顶用于施工升降机自身的安装、拆卸、维护/检查或设有紧急出口，则顶板应当防滑且周围应设护栏，护栏应能有效防止人员由吊笼周边或从护栏空隙中坠落。吊笼顶板边缘与护栏的水平距离不应大于200mm。如果另一吊笼或对重的运动件与护栏内边缘的距离在0.3m以内，则应当设有能有效防止人员触及该运动件的附加护栏。若笼顶有通孔，则应当不能穿过直径为25mm的球体；

(5)吊笼门开口的净高度不应小于1.8m，净宽度不应小于0.6m。门应能完全遮蔽开口。门关闭时，除门下部间隙不应大于35mm外，门上的通孔及门周围的间隙或零件间的间隙及门与不随吊笼一起运动的零部件之间的距离应能保证人的上下肢不能触及不随吊笼一起运动的零部件。所有的门都应配备机械锁以使其在运行状态下不能打开，但对于被准许进入工地的人员都可操作的升降机，在其吊笼底板与预定层站的距离符合要求时除外。除非所有吊笼门都处于关闭位置，否则应不可能启动和保持吊笼运行；

(6)应有防止吊笼门因其导向装置失效而脱离轨道的措施；

(7)吊笼上应至少有一扇门或活板门用做紧急出口。这些门应可在吊笼外不借助钥匙打开，或在吊笼内用专用钥匙打开。任何紧急出口门的锁闭，都应通过电气安全装置来验证。如果门未锁紧，则该装置应使施工升降机停止运行。吊笼顶任何活板门的关闭，都应通过电气安全装置来验证。如果活板门未关闭，则该装置应使施工升降机停止运行。设在围壁上的任何紧急出口门应当向吊笼内打开或是滑动式的。

##### 2.4.2.12.7  货用施工升降机运载装置

(1)运载装置应有刚性的导向装置以防止脱落或卡住。运载装置应有有效的装置使运载装置在导靴或滚轮失效时仍能保持在导轨上。应有防止运载装置驶出轨道的机械措施。这些措施在升降机正常运行、安装、拆卸或维护/检查期间均应起作用。运载装置和任何有关安全的零部件应在保障运行的正确位置。安全装置的释放应自动进行或需要人的有意作用；

(2)运载装置底板和任何坡道应能承受规定的力，并能防滑(如采用花纹钢板)和自排水；

(3)运载装置所有侧面的防护高度应不小于0.6m，且应当能有效防止物料坠落。人有从侧边坠落危险的运载装置应配备防护围栏，该围栏应可靠地固定在运载装置上，且能有效防止人员由吊笼周边或从围栏空隙中坠落。朝向且临近导轨架的运载装置侧边应配备高度不小于1.8m的防护装置。该防护装置每个侧边应宽出导轨架0.2m，但不需宽于运载装置，该防护装置上任一通孔的尺寸及该防护装置与导轨架之间的距离应能保证人员不能触及导轨架；如果安装、拆卸或维护时应拆下该防护装置，则应设有与运载装置的运行联锁的联锁装置以保证其安装到位；

(4)运载装置的门和坡道只能由有意的手动作用来开启。除非运载装置门或坡道处于关闭位置且运载装置和任何有关安全的零部件在运行的正确位置，否则应无法在正常运行工况下启动或保持运载装置的运行。

##### 2.4.2.12.8  施工升降机对重

(1)吊笼/运载装置不应用作另一吊笼/运载装置的对重；

(2)对重的上下两端应设有合适的滑靴或滚轮导向；

(3)若对重使用填充物，应采取措施防止其窜动。应标明所需对重的总质量，每个单独填充物上应标明其自重。

(4)对重应按规定涂成安全色；

(5)如果制造商允许施工升降机对重的下方有人可到达的空间，则对重应安装仅在其下行超速时起作用的超速安全装置。超速安全装置或其制停装置应安装在对重上。

## 2.5  电气与控制

### 2.5.1  一般要求

电气与控制系统应当保证传动性能和控制性能准确、安全、可靠，能防止由于电气设备本身引起的危险，或由于机械运动等损伤导致电气设备产生的危险，在紧急情况下能切断电源或停机过程中保留动力电源，停机后切除动力电源。

### 2.5.2  设备选择与防护

(1)电气设备及电器元件应当与供电电源和工作环境以及使用工况相适应，并且应当符合各自的产品标准，或具有等价的安全性；

(2)电气设备应当有防止固体物和液体侵入的防护措施。若电气设备安装处的实际环境中存在污染物(如灰尘、酸类物、腐蚀性气体、盐类物)时，应当提高电气设备的适应性，保证设备在寿命周期的正常使用。防护等级符合设计文件和相关产品标准的要求。

### 2.5.3  电源供应

#### 2.5.3.1  电源电压

(1)交流电源的电压，稳态电压值为0.9-1.1倍标称电压，对于某些设备(如大型集装箱起重机）以及通过与用户的协商规定，供电处的电压范围可缩小至0.95-1.05倍标称电压；频率为0.99-1.01倍标称频率(连续的)，0.98-1.02标称频率(短时工作)；谐波为2-5次畸变谐波总和不超过线间总电压方均根值的10%，对于6-30次畸变谐波总和，允许最多附加线间总电压方均根值的2%；不平衡电压为三相电源电压负序和零序分量都不应超过正序分量的2%；电压中断为在电源周期的任意时间，电源中断或零电压持续时间不超过3ms(但对某些带电源反馈的变频驱动装置，低于3ms的电压中断也可导致冲击电流通过和熔断器熔断)，相继中断间隔时间应大于1s；电压降应不超过大于1个周期的电源峰值电压的20%，相继降落间隔时间应大于1s；

(2)直流电源的电压，当由电池供电，电压为0.85-1.15倍标称电压，对于用电池组供电的车辆为0.7-1.2倍标称电压，电压中断时间不超过5ms；当由换能装置供电时，电压为0.9-1.1倍标称电压，电压中断时间不超过20ms，相继中断间隔时间应大于1s，波纹电压(峰峰值)不超过标称电压的0.15倍；

(3)车载电压，对于特殊电源系统如自备发电机，如果电气设备设计成在规定条件下能正常工作，则允许超过上述给出的极限值。对于交流电源系统，应配备装置使之电源电压在0.85-1.1倍标称电压范围以外或者频率在0.95-1.05倍标称频率范围以外能自动切断电源。

#### 2.5.3.2  供电电源及开关

(1)起重机械应由专用馈电线供电；供电系统中有触电危险的主滑触线应涂有安全色，并在适当的位置装设安全标志或表示带电的指示灯；

(2)电源进线端应当设置切断起重机械总电源的电源开关。电源开关可以是隔离开关、与开关电器一起使用的隔离器或是具有隔离功能的断路器。总电源回路应设置总断路器，总断路器的控制应具有电磁脱扣功能，其额定电流应大于起重机额定工作电流，电磁脱扣电流整定值应大于起重机最大工作电流。总断路器的断弧能力应能断开在起重机上发生的短路电流；总断路器的出线端不应与起重机械无关的其他设备连接；

(3)当几台起重机械共用同一供电线时，每台起重机械应当装设一个电源开关；在使用两个或多个引入电源时，每个电源都应当设有起重机电源开关以及保护联锁装置，以确保正确操作。

#### 2.5.3.3  总线路接触器

起重机械上应当设置总线路接触器，能够分断所有机构的动力回路。起重机械上所设总断路器能远程分断所有机构的动力回路时，可不设总线路接触器。

#### 2.5.3.4  紧急停止开关

每台起重机械应当备有一个或多个可从操作控制站操作的紧急停止开关，紧急情况下，应当能够停止所有运动的驱动机构。紧急停止开关动作时不应切断可能造成物品坠落的动力回路(如起重电磁铁、气动吸持装置)。紧急停止开关应为红色，并且不能自动复位。需要时，紧急停止开关还可另外设置在其它部位。对于那些可造成附带危险的起重机械驱动机构，不需要停止所有运动驱动机构，例如，对于门式起重机，利用其靠近地面所设置的紧急停止开关，在地面上操作停止起重机大车运行即可。

### 2.5.4  电击防护

(1)起重机械电气设备应具备保护人员免受电击的能力：直接接触的防护，包括采用外壳进行防护、采用带电部分绝缘层进行防护、对剩余电压的防护、采用遮栏进行防护、置于伸臂范围以外的防护或用阻挡物的防护等；间接接触的防护，用来阻止带电部分与外露可导电部分之间绝缘失效时所产生的危险情况，采用防止出现危险接触电压出现的措施和在触及接触电压尚未产生危险前自动切断电源；

(2)开放式控制屏应当有绝缘防护措施；

(3)在司机室和电气房应当设置绝缘地板或绝缘地毯。

### 2.5.5  电气保护

#### 2.5.5.1  电动机的保护

电动机应当具有一种或一种以上的保护功能，具体选用应当按电动机及其控制方式确定：

(1)瞬动或反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应当约为电动机最大起动电流的1.25倍；

(2)在电动机内设置热传感元件；

(3)热过载保护。

#### 2.5.5.2  线路保护

所有线路都应当具有短路或接地引起的过电流保护功能，在线路发生短路或接地时，瞬时保护装置应当能分断线路。对于导线截面较小，外部线路较长的控制线路或辅助线路，当预计接地电流达不到瞬时脱扣电流值时，应当增设热脱扣功能，以保证导线不会因接地而引起绝缘损坏。

#### 2.5.5.3  错相和缺相保护

当错相和缺相会引起危险时，应当设错相和缺相保护。

#### 2.5.5.4  零位保护

起重机械各传动机构应当设有零位保护。运行中若因故障或失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应当人为将控制器置回零位后，机构才能重新启动。

#### 2.5.5.5  失压保护

当起重机械供电电源中断后，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应当处于断电状态，避免恢复供电后用电设备自动运行。

#### 2.5.5.6  电动机定子异常失电保护

起升机构电动机应当设置定子异常失电保护功能，当调速装置或正反向接触器故障导致电动机失控时，制动器应当即时闭合。

#### 2.5.5.7  超速保护

对额定起重量大于20t且用于吊运熔融金属的桥式起重机主起升机构，以及采用可控硅定子调压、涡流制动器、变频调速、能耗制动、可控硅供电、直流机组供电调速、永磁直驱、及由于负载超速可能会引起危险的起重机起升机构和非平衡式变幅机构，应当设置超速保护。

#### 2.5.5.8  接地与防雷

##### 2.5.5.8.1  接地要求

(1)应当根据不同电网采用不同型式的接地故障保护；

(2)起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接。起重机械的钢轨可连接到保护接地电路上，但它不能替代从电源到起重机械的保护导线(如电缆、集电导线或滑触线)。司机室与起重机本体接地点之间应用双保护导线连接；

(3)起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或保护接零)；

(4)严禁用起重机械金属结构和接地线作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外)；

(5)在每个引入电源点，外部保护导线端子应使用字母PE来标明。其他位置的保护导线端子应使用图示符号    或用字母PE，或用黄/绿双色组合标记；

(6)应当通过形状、位置、标记、颜色、或其组合而使保护导线易于识别；当保护导线只用颜色标识时，应当在导线全长上使用黄/绿双色组合，其他导线不能使用黄/绿双色；如果保护导线能容易地按其形状、位置或结构(如编织导线，无绝缘的多股导线)识别，或者是绝缘导线，但难以触及，则不必在整个长度上使用颜色代码，但应当在端头或易于接近部位上清楚的标明接地图形符号   或黄/绿双色组合标记；

(7)对于保护接零系统，起重机械的重复接地或防雷接地的接地电阻不大于10Ω，对于保护接地系统的接地电阻不大于4Ω。

##### 2.5.5.8.2  防雷要求

对于安装在野外且相对周围地面处在较高位置的起重机械，应当考虑避除雷击对其部位部件和人员造成损坏和伤害，特别是如下情况：

(1)易遭雷击的结构件(如臂架的支承缆索)；

(2)连接大部件之间的滚动轴承和车轮(如支承回转大轴承、运行车轮轴承)；

(3)为保证人身安全起重机械运行轨道应当可靠接地。

#### 2.5.5.9  信号

(1)起重机应当有指示总电源分合状况的信号，必要时还应当设置故障信号或报警信号。信号指示应设置在司机或有关人员视力、听力可及的地点；

(2)起重机械(悬挂式控制装置除外)应有警示音响信号，并且在起重机械工作场地范围内能够清楚地听到。

#### 2.5.5.10  失磁保护

失磁可能会引起危险的驱动装置应当设有失磁保护装置。

#### 2.5.5.11  联锁保护

(1)进入桥式起重机和门式起重机的门，以及从司机室登上桥架的舱口门，应能联锁保护；当门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构电源；

(2)司机室与进入通道有相对运动时，进入司机室的通道口应设联锁保护；当通道口的门打开时，应断开由于机构动作可能会对人员造成危险的机构电源；

(3)可在两处或多处操作的起重机械，应有互锁保护，以保证只能在一处操作，防止两处或多处同时都能操作；

(4)当既可以电动，也可以手动驱动时，相互间的操作转换应能联锁；

(5)锚定装置(如制动装置、夹轨器等)应能与运行机构联锁；

(6)对小车在可俯仰的悬臂上运行的起重机械，悬臂俯仰机构与小车运行机构应能联锁，使俯仰悬臂放平后小车方能运行；

(7)回转手动制动装置中的任何一个未打开，起重机械的回转驱动机构不能动作；

(8)简易升降机货厢门和每个层门应当设置电气联锁装置，该装置应当采用符合规定的安全触点形式。在正常情况下，如果有一个货厢门或层门或多个门扇的货厢门或多扇层门中的任何一扇门开着，则货厢应当不能启动或继续运行；层门应当设置机械联锁装置，在正常运行时，应当不能打开层门或多扇层门中的任意一扇，除非货厢在该层门的开锁区域内停止或停站。

(9)汽车专用升降机上的搬运器具有顶板时，应当在其顶板处设置0.35m×0.50m以上的应急出口，且当应急出口处于开启状态时，搬运器不能运行；

(10)汽车专用升降机正常运行时应当不能打开层门，除非搬运器在该层门的开锁区域内停止或停站：在正常操作情况下，如果一个层门或多扇门中的任何一扇门开着，应当不能启动升降机或者不能保持继续运行；

(11)架桥机工作时只能进行一个动作，吊梁小车起升机构的升降、吊梁小车的纵向运行和横向运行、架桥机横向运行应当相互联锁；架桥机在过孔状态下不得进行有关架梁动作；架桥机架梁状态各机构应当与架桥机过孔作业机构联锁；

(12)集装箱专用吊具应当具有与起重机操作系统实现安全联锁的措施，这些安全措施至少包括：只有当所有锁销全部正确插入箱孔时，才能进行锁销的开锁或闭锁动作，当吊具吊离地面时锁销不能有任何动作；只有当所有锁销全部处于全开锁或全闭锁位置时，起升机构才允许动作；当起吊集装箱时，不允许有伸缩动作；

(13)对于采用多个操作控制站控制一台起重机械的同一机构，应当有互锁功能，在任何给定时间内只允许一个操作站控制工作；应当装有显示操作控制站工作状态的装置。

### 2.5.6  操作装置

#### 2.5.6.1  按钮颜色

“起动/接通”操动器的颜色不允许用红色；“停止/断开”操动器不允许用绿色；紧急停止和紧急断开操动器应当使用红色，紧急操动的器件附近不使用红色；作为“起动/接通和停止/断开”交替操作的按钮操动器不允许用红、黄或绿色；对于按住运转而松开则停止运转的按钮操动器不允许用红、黄或绿色；复位按钮同时还兼作停止/断开按钮时，不允许用绿色。

#### 2.5.6.2  指示灯颜色

除非供方和用户间另有协议，否则指示灯的颜色应根据起重机械的状态符合表2-7的要求；

表2-7 指示灯的颜色及相对于起重机械状态的含义

| 颜色 | 含义 | 说明 | 操作者的动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红 | 紧急 | 危险情况 | 立即动作去处理危险情况(如操作急停开关) |
| 黄 | 异常 | 异常情况；紧急临界情况 | 监视和/或干预(如重建需要的功能) |
| 绿 | 正常 | 正常情况 | 任选 |
| 蓝 | 强制 | 指示操作者需要动作 | 强制性动作 |
| 白 | 不确定 | 其他情况，可用于红、黄、绿、蓝色的应用有疑问时 | 监视 |

#### 2.5.6.3  紧(应)急停止开关

应当设有一个或多个可以从操作站(以及其他有需要的地方)操作的紧急停止开关，当有紧急情况时，应当能够停止所有运动的驱动机构或有危险的个别驱动机构。紧急停止开关动作时不应当切断可能造成物品坠落的动力回路(如电磁铁、气动吸持装置)。紧急停止开关应当不能自动复位。

#### 2.5.6.4  控制系统的布置

控制系统的布置应当避免发生误操作的可能性。各操纵件应当清晰直观、操纵方便、灵活、操作力适合、零位手感好、准确可靠，并且应当有表示用途和操作方向的指示铭牌或者标记。

#### 2.5.6.5  悬挂式控制装置

悬挂式控制装置的控制回路电压应当不超过50V安全电压。所有操纵控制(紧急停止开关除外)都应当是自复位的，能够确保在无人操纵时，起重机处于停止状态。

#### 2.5.6.6  无线遥控装置

(1)采用无线遥控的起重机械上应当设有明显的遥控工作指示灯；

(2)应当提供易于拆除或切断操作控制站电源的装置；

(3)应当采取措施(如钥匙操作开关、访问码等)防止擅自使用操作控制站；

(4)每个操作控制站应当带有一个预定由其控制的一台或数台起重机械的明确标记；

(5)应当采取措施防止起重机械对来自非预定操作控制站的信号作出响应；

(6)操作控制站应当设置一个单独的和清晰可辩的能够启动起重机械上的紧急停止功能的紧急停止开关。无线控制系统对停止信号的响应时间应当不超过550ms；

(7)当检测不到高频载波或收不到数据信号时，应当实现被动急停功能，应当在1.5s之内切断通道电源。当通道的突发噪声干扰超过1s或在1s检测不到正确的地址码等，当应切断通道电源；

(8)具有多个操作控制站时，应当采取措施以确保在给定时间内只有一个控制站允许工作；

(9)电池电压的变化不应引起危险情况。如果使用电池供电的控制站控制一个或多个可能有危险的运动，则当电池电压的变化超过规定的限值时，应向操作者发出清晰的警告。此时操作控制站应保持其功能直到起重机械脱离危险情况；

#### 2.5.6.7  机械式停车设备的操作装置

(1)机械式停车设备的操作位置应当设置在操作人员能清楚观察到人及汽车出入状况的位置；

(2)升降横移类机械式停车设备与简易升降类机械式停车设备,操作位置距离所操作的车位水平距离不应超过4列，且中间不应有建筑立柱等影响操作人员视线的物体遮挡。重列式升降横移类机械式停车设备，最多为2重列；

(3)在公共场所供公众使用的机械式停车设备，不应当采用无线遥控方式；

(4)机械式停车设备采用无线遥控方式时，遥控器应具备唯一性和排他性，一套停车设备同一时间只能由一个遥控器控制，一个遥控器同一时间只能控制一套停车设备。遥控器应具有故障自诊断功能，在任何非正常工作状态下应能实现自动关闭，停止工作；还应具有抗电磁干扰的能力，有电磁干扰时不允许出现误动作。遥控器的防护等级户内使用时不低于IP43，户外使用时不低于IP54。

#### 2.5.6.8  内燃机的操作装置

对内燃机驱动的起重机械，在司机(操纵)室中应当设置发动机熄火装置。

### 2.5.7  电气设备布置

(1)紧固件的材质和强度应当满足使用场合的需要。电气设备的固定应当牢固可靠，有防松、防震(如吊具上的电气元件)、可操作性与可维护性、防坠落(如投光灯)；

(2)电气设备的安装应当确保足够的逃生通道。

### 2.5.8  电线电缆

(1)起重机械上采用的电线电缆应当适合其工作条件；

(2)应当采用铜芯电线电缆，相对移动部位应当采用多股铜芯软电缆(注2-4)；

(3)为保证足够的机械强度，铜导线的最小截面积应符合表2-8的要求。如果用其他措施来获得足够的机械强度且不削弱正常功能，必要时在设备上可以使用截面积比表2-8示出值小的导线；

表2-8 铜导线的最小截面积（mm2）

| 位置 | 用途 | 导线和电缆的种类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单芯 绞线 | 单芯 硬线 | 双芯屏蔽线 | 双芯无 屏蔽线 | 三芯或三芯以上屏蔽线或无屏蔽线 |
| (保护)外壳外部 | 不弯曲动力配线 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
|  | 频繁运动机械部件的连线 | 1.0 | ─ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
|  | 控制电路中的连线 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
|  | 数据通讯配线 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.08 |
| 外壳内部 | 不弯曲动力配线 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
|  | 控制电路中的连线 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 数据通讯配线 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.08 |

(4)多层布置桥式起重机时，下层起重机应当采用电缆或安全滑触线供电；

(5)采用移动电缆供电时，应当采取防止电缆过分受力的措施或采用承载电缆；

(6)机械式停车设备外部连接用电线电缆截面选择：对于多股单芯导线，截面不应小于1.5mm2；对于多股多芯电缆，截面不应小于1.0mm2。对于电子装置、油压伺服机构、检测与传感元件的连接线，其截面不作规定。

注2-4：特殊的电缆除外，如光缆、视频电缆、PROFIBUS电缆等。

### 2.5.9  布线设计

(1)端子的接线数量与端子的设计能力相符合；

(2)布线时注意防止电磁干扰；

(3)电缆应当有电缆号码标识，电缆芯线应当有连接点标识，并且应当与图纸资料一致，标识应当清晰牢固。

### 2.5.10  照明和插座

(1)照明回路的电源不应当受起重机械动力电源总开关切断的影响；

(2)可移动式照明应当是安全电压；

(3)维修插座馈电电路应当有过电流保护；插座应当有电压、电流标识。

### 2.5.11  绝缘要求

电气设备之间及其与起重机结构之间，应当有良好的绝缘性能，绝缘电阻应当符合以下要求，同时满足设计文件要求：

(1)主回路、控制回路、电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不得小于1.0MΩ；

(2)防爆起重机主回路、控制电路、所有电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不应当小于1.5 MΩ；

(3)绝缘起重机应当设置三道绝缘(吊钩与钢丝绳动滑轮组、起升机构与小车架、小车架与桥架或门架)，其每道绝缘在常温状态(温度20℃～25℃，相对湿度不超过85%)下用1000V兆欧表测得的电阻值应不小于1.0MΩ；应当设置有不间断监测的绝缘监测系统，当绝缘失效自动声光报警装置，报警装置应当与电源总开关联锁；在非工作状态及GB/T 3805-2008《特低电压 (ELV) 限值》中环境状况3下，小车架上的感应电压不应当超过交流33V，直流70V；

(4)冶金桥式起重机中的铝电解多功能机组应当采取可靠的机械绝缘措施及检测、保护装置。机组工具小车上的打壳机构、扭拔机构、清渣装置、下料管、司机室均应相对主梁设置两道以上绝缘，出铝钩及电动葫芦吊钩也应相对主梁设置两道以上绝缘，上述各机构分别相对主梁的总电阻值应当不小于2MΩ，其每道绝缘在常温状态(温度20℃～25℃，相对湿度≤85%)下用1000V兆欧表测得的电阻值应当不小于1MΩ。应当设置绝缘破坏和用电设备漏电检测系统。

2.5.12  采用直驱电机的起升机构

起升机构采用直驱电机时，起升电机应具备有效散热措施，将卷筒作为外转子时要具备有效控制气隙的措施，采用低速大制动力矩的制动器时要考虑性能稳定和安全可靠的措施，永磁直驱所采用的控制系统要考虑在恶劣环境中的可靠性和耐久性措施，永磁直驱的永磁体在长久使用出现退磁后需有安全保障措施。

2.5.13  电磁兼容性(EMC)

(1)在电气安全和电磁兼容性导致不同要求的场合，电气安全始终具有较高的优先级；

(2)起重机械电气设备产生的电磁骚扰(即传导和辐射的发射)不应超过其预期使用场合允许的水平。起重机械电气设备对电磁骚扰应当有足够的抗扰度水平，以保证其在预期使用环境中可以正确运行；

(3)应当确保预期使用场合的电磁骚扰不会导致以下危险以及功能的减弱或丧失：

——意外启动；

——紧急停止命令的失效或紧急停止功能的自行复位；

——有关安全的电路的控制紊乱(如跳闸、故障和失效检验的功能、联锁功能、超速跳闸功能、制动功能、起动功能、停机和紧急停止功能)；

——影响功能逻辑排序、计时或计算误差；

——导致检测能力的下降；

(4)采取电源滤波、电缆屏蔽、射频抑制技术、降低射频辐射的外壳等措施，抑制起重机械产生电磁骚扰；

(5)为提高起重机械的抗扰度, 抑制电磁骚扰可采取功能联结系统的抗扰设计、将敏感电气设备或电路直接连接到 PE 电路或功能接地导体(FE)上、将敏感电路与骚扰源分离、设计降低射频传输的外壳、满足EMC布线规范等措施；

(6)必要时，电气设备应当进行抗扰度和/或发射试验。

2.5.14  施工升降机控制和限位装置

(1)在施工升降机正常运行和安装、拆卸和维护/检查作业期间，任何安装用附件的正确位置，应由设计来确定，或者应由电气安全装置的核验来确定。安装用附件应包括导轨/导轨架提升装置、附墙架安装用延伸通道等；

(2)应设有使施工升降机(包括动力驱动的门)停机和保持非工作状态的停机装置。其中应在底部防护围栏外、滑轮间(如果有)设置防止意外启动要求的停机装置，应在吊笼顶(如果吊笼顶预定可使用)、安装/拆卸/维护/检查控制装置中和吊笼内设置符合急停设计原则的急停装置；

(3)由电气安全装置动作引发的停机，应当由电气安全装置本身或者由触点都串联在供电回路中的两个独立接触器来切断电动机的供电来实现。施工升降机静止时，如果前述的任一接触器的主触点没有打开，则最迟应当在下一次运动方向改变时防止吊笼/运载装置有进一步的动作；

(4)正常运行时，除急停外，所有控制装置的设计都应使其只能通过有意的手动操作才能被驱动。人货两用施工升降机应可在吊笼内对施工升降机进行控制，也可在地面和层站进行控制。人货两用施工升降机应有防止吊笼在其停止后2 s之内离开层站的装置。货用施工升降机应可在地面或层站对施工升降机进行控制。在正常运行期间，安装在货用施工升降机运载装置上的控制装置应不能控制施工升降机的运动。

2.5.15  施工升降机的报警装置和紧急操作

(1)对于人货两用施工升降机，为了便于吊笼乘员员寻求外部援助，应当在吊笼内安装易于识别和接近的报警装置。该装置应为铃声或类似装置或内部通讯系统，这些装置或系统应能在施工升降机断电后至少1 h内正常工作；

(2)人货两用施工升降机应配有在紧急情况时能将吊笼移动到层站紧急操作措施；

(3)如果吊笼内设有任何人都可操作的手动紧急下降装置，则传动系统的制动器应可在吊笼内手动释放，保持制动器打开所需的持续力不应大于400 N，该装置应有保护以避免误用，速度应自动控制且应小于限速器的动作速度，也不应大于1.0 m/s；

(4)专业人员的手动紧急操作，对人货两用施工升降机，移动装有额定载重量的吊笼所需的手动操作力应不大于400N，且该措施应只有专业人员可接近；

(5)在设有电气紧急操作的地方，应安装符合电气安全装置要求的紧急操作开关，控制吊笼的速度不应大于0.7 m/s；该开关应只有专业人员可接近，以防止笼子的所有运动，但由该开关控制的除外；

(6)货用施工升降机应有在动力中断或控制失效时专业人员能够移动运载装置的措施，例如配备通过手动释放传动装置的制动器或者符合本条(4)款的手动紧急操作装置。这些措施应只能由有意的手动持续作用来驱动。

## 2.6  液压、润滑和气动系统

### 2.6.1  通用要求

(1)液压元件应能保证在最大工作压力(包括超载试验时的压力)和最大运行速度时，正常工作而不失效；

(2)在被吊物品或臂架等部件作用下，液压系统应当设有防止使液压马达超速的措施或装置，如平衡阀；

(3)平衡阀与变幅液压油缸、伸缩臂液压油缸、顶升液压油缸和液压马达等被控元件的连接应当是刚性连接。如果与平衡阀的连接管路过长，在靠近压力管路接头处应装自动保护装置(防破裂阀)以避免出现任何意外的起升物品下降；

(4)液压系统应当设有防止过载和冲击的安全装置。采用溢流阀时，溢流阀的最高工作压力不得大于最大工作压力的1.1倍，同时不得大于液压泵的额定压力；

(5)液压系统应当防止系统背压对制动器的意外控制和损坏零部件；

(6)采用油缸支撑起重作业的流动式起重机做密封性能试验时，变幅液压缸和垂直支腿液压缸的回缩量应当不大于2mm，载荷下沉量不大于15mm；

(7)所有需要润滑的运动部件应当有润滑措施；

(8)气动系统应当有防止过载和冲击的安全装置；

(9)集装箱正面吊运机在额定载荷试验时，吊具下沉量在10min内不大于150mm；

(10)铁路起重机做液压支腿液压缸密封性能时，在10min内活塞杆回缩量应当不大于2mm和设计文件要求。

### 2.6.2  机械式停车设备要求

(1)机械式停车设备用于起升机构的液压缸，应能够承受住相当于最大工作压力至少2.5倍的静态力而不失效或永久变形。液压钢管连同它们的终端部件，爆破压力与工作压力之比不应小于2.5。液压软管连同他们的终端部件、液压油缸的端口和阀(例如保护阀)之间的焊接或装配连接件，爆破压力与工作压力之比不应小于4；

(2)机械式停车设备液压升降系统应设置安全防护装置(如平衡阀)，防止液压系统失压，致使搬运器坠落。平衡阀与顶升液压油缸和液压马达的连接应是刚性连接。如果与平衡阀的连接管路过长，在靠近压力管路接头处应装设自动保护装置（防破裂阀）以避免出现任何意外的起升物品下降；

(3)机械式停车设备液压系统应具有切断装置，以防止在进行维护作业或在液压设备调整时意外起动而引起伤害。切断装置应标记其用途和操作的形式，且在“切断”位置时应能够锁定；

(4)机械式停车设备在可能使管路受到机械损伤的场合，应当尽量不使用非金属管路，不得不采用时，应当加装保护措施；

(5)机械式停车设备起升机构不应当使用气动设备作为传动元件。

## 2.7  安全保护及安全监控装置

### 2.7.1  一般要求

(1)优先鼓励在设计中引入本质安全的概念和方法，使得起重机械有内在能够防止发生事故的功能，即便起重机械操作者的误操作也会减缓事故发生或自动阻止误操作，即便起重机械发生故障时还能暂时正常工作或自动转变安全状态，使各种危害因素尽可能处于受控制状态，进而使起重机械逐步趋近本质型、恒久型安全目标，大幅减少起重机械事故发生的概率；

(2)起重机安全保护装置的设置宜考虑风险评估和风险减小的策略：确定起重机各种限制，包括预定使用和任何可合理预见的误用；识别危险及其伴随的危险状态；对每一种识别出的危险和危险状态进行风险估计；评价风险并决定是否需要减小风险；采取保护措施消除危险或者减小危险伴随的风险。

(3)不同类别的起重机械应根据其用途和工作要求安装相应的安全保护装置和防护装置；

(4)安全监控管理系统应满足起重机械的实际使用环境条件要求；

(5)制造单位应当对整机所选用安全保护装置的适应性负责；

(6)起重量限制器、起重力矩限制器、制动器、防坠安全器应当具有型式试验合格证；

(7)对于脱离起重机械整机不能单独进行型式试验的安全保护装置(如上不可拆卸、拆除进行型式试验后无法恢复原状)，制造单位应当提供相应的试验方法，可以不单独进行型式试验，但是应当纳入整机型式试验项目中，验证其与整机的匹配性，不需要提供单独型式试验合格证；

(8)对于6 层及以上且采用自动存取车辆的多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、水平循环类、垂直升降类等机械式停车设备，还应当安装视频监视系统，监视系统的安装位置及数量，应能保证观测到每台车进出及存取过程，视频存储时间不少于72小时。

### 2.7.2  安全保护装置

#### 2.7.2.1  除机械式停车设备和升降机以外的安全保护装置

##### 2.7.2.1.1  装置名称

(1)起重量限制器；

(2)起重力矩限制器；

(3)起升高度(下降深度)限位器；

(4)偏斜显示或限制装置；

(5)极限力矩限制装置；

(6)制动器(含制动功能的电动机)；

(7)回转限位装置；

(8)运行行程限位器；

(9)幅度限位器；

(10)障碍灯；

(11)风速仪及风速报警器；

(12)防小车坠落保护；

(13)水平仪；

(14)防止起重臂架向后倾翻的装置；

(15)缓冲器；

(16)轨道端部止挡；

(17)抗风防滑装置；

(18)支腿回缩锁定装置；

(19)轨道清扫器；

(20)防倾翻安全钩；

(21)上车顺轨回转角度的限位保护装置；

(22)活动配重机械锁定装置；

(23)防护罩、防护栏、隔热装置；

(24)电缆卷筒终端限位装置；

(25)幅度指示器；

(26)防碰撞装置。

##### 2.7.2.1.2  一般设置和功能

(1)起升机构应当装设起重量限制器，起重量随幅度变化的起重机械应当装设起重力矩限制器。当起重量限制器或起重力矩限制器动作时应当能够停止向不安全方向的动作；

(2)起升机构应当装设起升高度限位器，当取物装置上升到设定的极限位置时，所有可能导致取物装置向危险方向运动的机构应当能够自动停止；有下极限限位要求时，应当设置下降深度限位器，当取物装置下降到极限位置时，所有可能导致取物装置向危险方向运动的机构应当能够自动停止；

桥式和门式起重机起升机构采用重锤式高度限位器的，必须再加装一个其它形式的高度限位器(如旋转式、压板式高度限位器等)。电动葫芦采用断火限位器的，必须再加装一个其它形式的高度限位器(如旋转式、压板式或重锤式高度限位器等)。鼓励采用齿轮传动式高度限位器；

(3)对动力驱动的动臂变幅的起重机(液压变幅除外)，应在臂架俯仰行程的极限位置处设臂架低位置和高位置的幅度限位器；

对采用移动小车变幅的塔式起重机，应当装设幅度限位装置以防止可移动的起重小车快速达到其最大幅度或最小幅度处；最大变幅速度超过40m/min的起重机，在小车向外运行且当起重力矩达到额定值的80%时，强迫换速装置应当自动转换为低速运行；应当设置小车行程限位开关和终端缓冲装置，限位开关动作后是否保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离符合200mm的要求。

(4)跨度大于40m的门式起重机和装卸桥应当装设偏斜指示器或限制器。当两侧支腿运行不同步而发生偏斜时，能向司机指示出偏斜情况，在达到设计规定值时，还应当使运行偏斜得到调整和纠正；

(5)对有自锁作用的回转机构，应当装设极限力矩限制装置。保证当回转运动受到阻碍时，能由此力矩限制器发生的滑动而起到对超载的保护作用；

(6)动力驱动的起重机械，其起升、变幅、运行、回转机构都应当装设可靠的制动装置(液压缸驱动的除外)；

当机构要求具有载荷支持作用时，应当装设机械常闭式制动器；起升机构的每一套独立驱动装置应当装设至少一个支持(又称工作)制动器，支持制动器应当采用常闭式，制动轮或制动盘应当装设在与传动机构刚性联接的轴上；

(7)具有制动功能的电动机，制动应当平稳、可靠，制动面保证接触良好，制动器要保证当制动环磨损后可以调节和更换，制动轮的装配应当保证电动机起动及制动时的轴向窜动在1.5mm至3mm之间，并保证运转时制动环不与制动面相擦；

(8)对回转有限制要求的起重机械应当装设回转角度限位器。当回转至极限位置时应当停止其继续运动的动力源，只能反方向运动；

(9)所有的运动装置(悬挂型电动葫芦运行小车除外)及整机在其设定的工作行程的极限位置处应当装设运行行程限位装置，当到达其极限位置时切断其动力源，只能反方向运动。在其运行的轨道端部应当装设轨道端部止挡；

(10)室外工作的高度超过30m的起重机械应当装设障碍灯；

(11)对于室外工作、高度超过50m的起重机械应当装设风速仪，且当风力大于工作状态的计算风速设定值时，应当能发出报警信号；除起升高度低于30 m 的水平臂架的自行架设塔机外，其余塔机都应装有风速仪；

(12)塔式起重机的变幅小车及其他起重机要求防坠落的小车，应当设置使小车运行时不脱轨的装置，即使轮轴断裂，小车也不能坠落；

(13)利用支腿支承或履带支承作业的起重机械，应当装设水平仪；

(14)对于挠性变幅的动臂式起重机械应当装设防止起重臂后倾装置；

(15)在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构及起重机的变幅机构等均应当装设缓冲器或缓冲装置；

(16)当物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍时，轨道上行驶的起重机和起重小车，还应当装设轨道清扫器，扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙为5mm～10mm；

(17)室外工作的轨道式起重机械应当装设可靠的抗风防滑装置，其设置应当符合规定的工作状态和非工作状态抗风防滑的要求；

(18)工作时利用垂直支腿支承作业的起重机械应当装设垂直支腿回缩锁定装置；

(19)起重机械上外露的、有伤人可能的活动零部件(如开式齿轮、联轴器、传动轴、链轮、链条、传动带、皮带轮等)，应当有安全防护措施,如防护罩、防护栏；对露天作业的起重机械的电气设备应当设有防雨罩； 吊运熔融金属起重机的应当设置隔热装置。

(20)在同轨道作业的起重机械或起重小车，应当设置防碰撞装置；

(21)起升吊钩装在主梁一侧的单主梁起重机、有抗震要求的起重机及其他有类似防止起重小车发生倾翻要求的起重机，应当装设防倾翻安全钩；

(22)当起重机轨道长度大于电缆长度时，应当装设电缆卷筒终端限位装置，电缆卷筒放缆终点开关动作时，在卷筒上至少有两圈电缆。

##### 2.7.2.1.3  桥式起重机、门式起重机

(1)必须安装起重量限制器、起升高度限位器、运行行程限位器、联锁保护安全装置、缓冲器、端部止挡、暴露的活动零部件的防护罩；

(2)根据设备具体要求选装下降深度限位器、轨道清扫器、电气设备的防雨罩(室外工作的防护等级不能满足要求时)、抗风防滑装置、防碰撞装置、偏斜指示器或限制器、旋锁到位保护装置(适用于轨道式集装箱门式起重机、轮胎式集装箱门式起重机、岸边集装箱门式起重机)、吊具信号显示(适用于轨道式集装箱门式起重机、轮胎式集装箱门式起重机、岸边集装箱门式起重机)、防倾覆保护装置(适用于轮胎式集装箱门式起重机)、风速仪、锚定装置；

(3)如果起升机构采用换档减速器进行快、慢速切换的，应当设置脱挡保护装置和错挡保护开关；

(4)岸边集装箱门式起重机还应当按照产品标准和设计文件的要求设置前伸臂俯仰时的脱钩、挂钩制动装置和对位保护装置；

(5)设计文件要求的其他装置。

##### 2.7.2.1.4  塔式起重机

包括起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限位器、小车断绳保护装置(水平臂)、小车防坠落装置(小车变幅)、回转限位器、运行行程限位器、联锁保护安全装置、幅度限位器、轨道清扫器、端部止挡、抗风防滑装置、风速风级报警器、航空警戒灯、暴露的活动零部件的防护罩、电气设备的防雨罩、作业报警装置、防止臂架向后倾翻的装置(动臂变幅)、设计文件要求的其他装置。

##### 2.7.2.1.5  流动式起重机

包括起重量限制器、起重力矩限制器、高度(角度)限位器、幅度(或者仰角)指示器、幅度限位装置、防止起重臂后倾装置、回转锁定装置、联锁保护安全装置、水平仪、垂直支腿回缩锁紧装置、风速风级报警器、暴露的活动零部件的防护罩、电气设备的防雨罩、作业报警装置、防倾覆保护装置(集装箱正面吊运起重机)、吊具信号显示(集装箱正面吊运起重机)、旋锁到位保护装置(集装箱正面吊运起重机)、上车顺轨回转角度的限位保护装置(铁路起重机)、活动配重机械锁定装置(铁路起重机)、设计文件要求的其他装置。

##### 2.7.2.1.6  门座式起重机

包括起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限位器、下降深度限位器、回转限位器、极限力矩限制装置、运行行程限位器、联锁保护安全装置、减速开关、缓冲器、轨道清扫器、端部止挡、抗风防滑装置、风速风级报警器、航空警戒灯、暴露的活动零部件的防护罩、电气设备的防雨罩、作业报警装置、防止臂架向后倾翻的装置、起升(变幅)机构的脱挡保护装置和错档保护开关、设计文件要求的其他装置。

##### 2.7.2.1.7  缆索式起重机

包括起重量限制器、起升高度限位器、下降深度限位器、运行行程限位器、缓冲器、抗风防滑装置、风速风级报警器、轨道清扫器、端部止挡、联锁保护装置、暴露的活动零部件的防护罩、电气设备的防雨罩、设计文件要求的其他装置。

##### 2.7.2.1.8  桅杆式起重机

包括起重量限制器或起重力矩限制器、起升高度限位器、下降深度限位器幅度限位器、起升绳偏角限制器(有要求的)、运行行程限位器、回转锁定装置(有要求的)、暴露的活动零部件的防护罩、联锁保护装置、电气设备的防雨罩、设计文件要求的其他装置。

#### 2.7.2.2  施工升降机安全保护装置

##### 2.7.2.2.1  装置名称

(1)缓冲装置；

(2)升降通道防护装置；

(3)吊笼的紧急出口，吊笼/运载装置门、坡道的电气联锁；

(4)吊笼顶的附加加高防护装置；

(5)运载装置的可拆式防护装置的电气联锁；

(6)吊笼(运载装置)防坠安全装置；

(7)超载检测装置；

(8)传动件的防护装置；

(9)悬挂钢丝绳(链条)的张力平衡和异常伸长的保护装置；

(10)液压缸(直接或间接驱动或伸缩连杆机构)传动的保护装置；

(11)制动系统；

(12)对重的防坠安全装置；

(13)电动机运转时间限制器；

(14)行程限位开关；

(15)防松绳装置；

(16)安装用附件的安装定位；

(17)专用安装平台的安全防护；

(18)停机装置；

(19)载人吊笼停止时间的限制；

(20)载货运载装置的控制限制；

(21)吊笼重新封围接合位置的电气联锁；

(22)安装和检查、维护作业的安全保护；

(23)报警装置；

(24)被困吊笼(运载装置)的紧急移动。

##### 2.7.2.2.2  一般设置和功能

(1)应当设有超载检测装置，当吊笼(运载装置)内载荷超过额定起重量10%以上时，该装置在吊笼内应当给出清晰的信号，并阻止吊笼正常启动；

(2)应当设有防止吊笼上、下行程限位失效时切断动力电源的非自动复位上、下极限限位开关，上极限限位开关与上限位开关不能共用一个触发元件；

(3)悬挂钢丝绳(链条)的张力平衡和异常伸长的保护装置，升降机使用多根钢丝绳(链条)共同承载时，应当设置自动平衡悬挂钢丝绳(链条)张力的装置，且钢丝绳(链条)中的一根过分拉长或破坏时，应当自动停止升降机的运行；

(4)对重下方有人员可进入的通道的施工升降机，应当装设有防止对重坠落的超速安全装置；

(5)吊笼应当设有导向装置失效时能将吊笼可靠保持在导轨架上的防脱轨装置。

##### 2.7.2.2.3  人货两用施工升降机吊笼的防坠安全装置

(1)应设有在吊笼超速时动作的防止吊笼坠落的超速安全装置；

(2)超速安全装置不应借助于电气、液压或气动装置来动作；

(3)除齿条外，其他常规传动件不应用于超速安全装置；

(4)超速安全装置或其制停装置应当安装在吊笼上并由吊笼超速来直接触发；

(5)超速安全装置应能使载有1.3倍额定载荷的吊笼停止并保持停止状态；在悬挂装置断裂的情况下，超速安全装置也应能使对重(如果对重设有超速安全装置)和载有额定载荷的吊笼停止并保持停止状态。在吊笼内载荷不超过额定载荷而自由下落的情况下，超速安全装置停止吊笼时的减速度不应对从员造成风险；

(6)应有措施(如铅封)防止对超速安全装置限速部分的动作速度作未经授权的调整。如果安全钳或类似制停装置是可调节的，则也应有措施防止对其作未经授权的调整；

(7)一旦超速安全装置动作，应由电气安全装置自动阻止通过正常控制方式操控的吊笼运动；

(8)由弹簧来施加制动力的超速安全装置，其任一弹簧的失效都不应导致安全装置危险失灵。

##### 2.7.2.2.4  货用施工升降机运载装置的防坠安全装置

(1)非曳引式货用施工升降机应设有在运载装置超速时动作的防止运载装置坠落的超速安全装置；

(2)在运载装置下行超速时动作的超速安全装置，应当符合人货两用施工升降机吊笼的防坠安全装置中(2)、(4)、(6)～(8)条的要求，其中提及的吊笼视为货用施工升降机的运载装置；

(3)超速安全装置应能使载有1.3倍额定载荷的运载装置停止并保持停止状态，且减速度不大于2g。如果在动作后重新设置之前安全装置再动作，则可超过前述的减速度值。在悬挂装置断裂的情况下，超速安全装置也应能使对重(如果对重设有超速安全装置)和载有额定载重量的运载装置停止并保持停止状态。

##### 2.7.2.2.5  施工升降机限速器的要求

(1)限速器动作速度应当符合2.7.2.2.3(5)的要求，并应有措施(如铅封)防止对其作未经授权的调整；

(2)如果限速器未回复到工作位置，则应由电气安全装置来防止施工升降机的启动。但在电动紧急操作开关直接或通过另外的安全装置使在回路中的限速器的电气安全装置失效的情况下，前述电气安全装置不应起作用；

(3)对于钢丝绳驱动的限速器，其钢丝绳的公称直径不应小于6 mm，安全系数不应小于8；限速器钢丝绳应用张紧轮张紧，张紧轮(或其配重)应有导向装置；限速器钢丝绳轮节圆直径与钢丝绳公称直径之比，对人货两用施工升降机不应小于30，对货用施工升降机不应小于20；限速器钢丝绳绳端应采用可靠的方法连接或固定，不应使用可能损害钢丝绳的绳端连接装置；限速器动作时，限速器钢丝绳的张力应至少为300 N或安全钳或类似装置起作用所需力两倍中的较大值；限速器上应标明与安全钳或类似制停装置动作相应的旋转方向；限速器钢丝绳轮不应安装在吊笼/运载装置悬挂钢丝绳滑轮的支承轴上；限速器钢丝绳断裂或过分伸长时，应由电气安全装置使曳引机停止运转。

##### 2.7.2.2.6  曳引式人货两用施工升降机吊笼上行超速保护装置

(1)曳引式人货两用施工升降机应配备吊笼上行超速保护装置；

(2)上行超速保护装置应当包括速度监控和减速元件。在正常运行和检查/维护工况下，该装置应能检测出上行吊笼的速度并在规定的动作速度范围内动作，且应能使吊笼停止，或者至少能使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。上行超速保护装置在使空载吊笼停止时，平均减速度不应大于1g；

(3)上行超速保护装置应当作用于吊笼/运载装置、或对重、或钢丝绳系统(悬挂钢丝绳或补偿绳)或曳引轮(如直接作用在曳引轮，或作用于最靠近曳引轮的曳引轮轴上)；

(4)上行超速保护装置动作时，应当由电气安全装置停止曳引机的运转。

##### 2.7.2.2.7  曳引式货用施工升降机运载装置的超速保护装置和停层保护装置

(1)如未配备在运载装置下行超速时起作用的超速安全装置，则至少应配备运载装置下行超速保护装置和运载装置停层保护装置。利用运载装置进行检查/维护的货用施工升降机应配备运载装置上行超速保护装置；

(2)运载装置超速保护装置应包括速度监控和停止元件。在正常运行和检查/维护工况下，该装置应能检测出上行和/或下行运载装置的速度并在规定的动作速度范围内动作，且能使载有额定载荷的运载装置停止并保持停止状态，并且上行超速保护装置在使空载的运载装置停止时平均减速度不应大于2g，下行超速保护装置在使载有额定载荷自由下落的运载装置停止时平均减速度不应大于2g；

(3)运载装置超速保护装置的停止元件应当为作用于运载装置或对重或悬挂钢丝绳上的机械安全装置，其动作后，应当由电气安全装置使曳引机停止运转；

(5)在检查/维护时，运载装置停层保护装置应在运载装置移动到位停止后，通过运载装置上作业人员的有意手动操作起作用，并有意手动操作来复位；在装载卸载时，停层保护装置应在运载装置移动到位停止后作业人员进入运载装置之前，通过装载卸载作业人员有意的手动操作起作用，并有意手动操作来复位；

(6)运载装置停层保护装置起作用后，应由其上或运载装置上的电气安全装置使运载装置的运行操作无效，且即使运载装置的悬挂钢丝绳断裂，停层保护装置也应能使载有1.25倍额定载荷的运载装置保持停止状态。

##### 2.7.2.2.8  超载检测装置

(1)施工升降机应配备超载检测装置。超载检测应至少在吊笼/运载装置静止时进行；

(2)对人货两用施工升降机，在吊笼内载荷超过额定载重量10%以上时，超载检测装置在吊笼内应给出清晰的信号，并阻止其正常启动；

(3)对货用施工升降机，在运载装置内的载荷达到额定载荷的120%之前，超载检测装置应在运载装置上给出清晰的信号，并中止其正常操作。

##### 2.7.2.2.9  防护装置和可接近性

(1)在正常运行期间，如果传动机构和相关装置的零部件的安全距离小于0.50 m，则应对其进行防护。安全距离应能符合防止人的上下肢触及危险区和避免人体各部位受到挤压；

(2)应设置固定式防护装置，以防止进入可能损坏传动件的物质，如砂砾、雨、雪、冰、泥土或粉尘；

(3)齿轮、皮带、链条、旋转轴、飞轮、滚轮、联轴器、曳引轮、外伸旋转轴及轴上的键和螺钉、甩球式限速器及类似的旋转件应有有效的防护装置。但通过设计或布置已使其安全，且被设计成在日常检查和维护时易接近的零部件除外；

(4)防护装置关闭时，其与相邻运动件的间距有关的任何通孔和开口的尺寸，应当保证人的上下肢不能触及运动件。

#### 2.7.2.3  简易升降机

##### 2.7.2.3.1  装置名称

(1)停层保护装置；

(2)下行超速保护装置；

(3)防运行阻碍保护装置；

(4)限位开关；

(5)极限开关；

(6)缓冲器；

(7)停止装置；

(8)检修运行装置；

(9)液压管路限流或切断装置；

(10)超载保护装置；

(11)机械设备的防护装置。

##### 2.7.2.3.2  一般设置和功能

(1)当货厢处于除底层外的任一平层位置，且货厢门打开时，能防止货厢发生非正常滑移或坠落的停层保护装置；当停层保护装置作用时，电气联锁装置能切断简易升降机的电气安全回路；

(2) 应当设置有采用机械方式动作的下行超速保护装置，当载有额定起重量的货厢下行速度达到115%额定速度或者0.8 m/s时，货厢能可靠制停；当下行超速保护装置作用时，电气联锁装置能切断简易升降机的电气安全回路；

(3)强制式简易升降机的货厢向下运行受到阻碍时，应当设置悬挂装置松弛时的安全装置，能及时切断简易升降机的电气安全回路；曳引式、齿轮齿条式和直接作用液压式简易升降机的货厢或对重，应当设置运转时间限制器，当运行受到阻碍的时间超过全程运行所需时间10s以上时，能切断相应电动机或者电磁阀的电源，并且运转时间限制器不应影响检修状态时的运行；

(4)应当设置自动复位型的上、下限位开关，并且在极限开关动作之前起作用；

(5)上、下两端应当设置极限开关，应当在货厢或者对重(如有)接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态；

(6)货厢和对重行程底部的极限位置应当设置缓冲器；如采用耗能型缓冲器，应当设置检查缓冲器是否正常复位的电气装置；

(7)各层站、底坑和货厢顶部都应当设置标有红色“停止”字样的停止装置；该装置为安全触点形式，并且有防止误操作的双稳态型式保护；

(8)货厢顶部应当设置一个易于接近、能防止误操作的双稳态转换开关，用于检修运行装置的操作；

(9)直接作用的液压式简易升降机应当设置液压管路限流或者切断的装置(措施)，该装置应当与液压缸刚性连接，防止因液压管路发生爆裂、严重泄露，造成货厢超速和坠落；

(10)应当设置超载保护装置，当实际起重量达到1.1倍的额定起重量时，超载保护装置起作用，此时简易升降机无法运转；

(11)对可能产生危险并且可以接近的旋转部件应当设置防护装置或者措施，当曳引轮、盘车手轮、制动轮及任何类似的光滑圆形部件整体或者部分涂成黄色后，可不采取防护；曳引轮、滑轮和(或)链轮上应当设置能防止悬挂绳或链条松弛时脱离绳槽或链轮的装置；齿轮和齿条的啮合区间应当采取防止异物进入的措施。

##### 2.7.2.3.3  对简易升降机设计和参数的要求

(1)强制式简易升降机额定起重量不大于1500kg，其他型式简易升降机不大于3000kg；额定速度不大于0.3m/s；曳引式简易升降机提升高度不大于20m，其他形式简易升降机不大于15m；曳引式简易升降机层站数不超过6层，其他形式简易升降机不超过4层；

(2)简易升降机不得载人运行；

(3)简易升降机的操作装置必须设置在货厢外，货厢内不得设置任何操作按钮；

(4)简易升降机应采用自动平层的方式，货厢的平层准确度应在±15mm 范围内；

(5)曳引式简易升降机的平衡系数应在0.4～0.5范围内；

(6)直接作用液压式简易升降机满载,并处于顶层端站平层位置时，货厢的沉降距离在10min内不应超过10mm。

##### 2.7.2.3.4  简易升降机井道

(1)简易升降机对重或平衡重应与货厢安装在同一个井道内；

(2)井道应是简易升降机专用的,井道内不得装设与简易升降机无关的设施。如果井道设置在人员能到达空间的上面,井道底坑的底面至少应按5000N/m2 载荷设计，且应将对重(或平衡重)缓冲器安装于一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上，或 对重(或平衡重)上装设符合规定的下行超速保护装置；

(3)简易升降机井道应由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来，只允许有层门开口、检修门和活板门开口、 火灾情况下的气体和烟雾排气孔、 井道与机房之间必要的功能性开口；

(4)检修门和活板门应是无孔的，机械强度不应低于层门。检修门、活板门均不得向井道的内部方向开启。 检修门、活板门均应装有用钥匙开启的锁，当检修门和活板门开启后，不用钥匙也能将其关闭并锁住。检修门即使在锁住情况下,也应能不使用钥匙从井道内部将门打开。所有的检修门、活板门均应装有一个电气联锁装置,以确保简易升降机只有在所有的检修门、活板门均关闭时才能启动。电气联锁装置应采用符合规定的安全触点形式；

(5)井道结构至少应能承受驱动装置施加的载荷、停层保护装置动作产生的载荷、下行超速保护装置动作瞬间经导向装置施加的载荷、缓冲器动作产生的载荷、货厢装载、卸载产生的载荷；

(6)井道的壁、底板和顶板应采用坚固的非易燃材料建造，这种材料本身不应助长灰尘的产生,，应具有足够的机械强度；

(7)曳引式简易升降机的顶部空间，当对重完全压在其缓冲器上时，应同时满足下列条件：货厢导向装置长度应能提供不小于0.1m 的进一步制导行程；货厢顶部站人平面与井道顶的对应位置之间的距离不应小于1.0m；井道顶的最低部件与固定在货厢顶的设备的最高部件之间的自由垂直距离不应小于0.1m；货厢上方应有足够的空间,该空间的大小以能容纳一个0.5m×0.6m×0.8m 的长方体为准，任一平面朝下放置即可；

(8)曳引式简易升降机的顶部空间，当货厢完全压在其缓冲器上时，曳引式简易升降机对重导向装置长度应能提供不小于0.1m 的进一步制导行程；

(9)强制式简易升降机的顶部空间，当货厢位于上极限位置时，强制式简易升降机的顶部空间应同时满足(7)规定的四个条件；当货厢完全压在其缓冲器上时，平衡重(如有)导向装置长度应能提供不小于0.1m 的进一步制导行程；

(10)直接作用液压式简易升降机的顶部空间，当柱塞伸出到达极限位置时，应同时满足(7)规定的四个条件；

(11)齿轮齿条式简易升降机的顶部空间，当货厢位于上极限位置时，应同时满足(7)规定的四个条件；当货厢完全压在其缓冲器上时,导向装置长度应能提供不小于0.1m 的进一步制导行程；

(12)井道下部应设置底坑，底坑应保持清洁。除了缓冲器和导向装置的底座以及排水装置以外，底坑的底部应光滑平整，不得渗水。排水装置应采取防止水倒流底坑的措施；

(13)底坑内应设置:停止装置，该装置在打开层门去底坑时和在底坑地面上均容易接近，且停止装置应采用符合规定的安全触点，并应是双稳态型的，其动作部分应为红色，并标有“停止”字样；固定照明装置及其开关、独立的电源插座；不突入简易升降机运行空间的固定爬梯，底坑深度不超过1.2m 的除外；

(14)当货厢完全压在其缓冲器上或直接作用液压式简易升降机的柱塞缩回到达最低位置时，底坑空间应同时满足下列条件：货厢底部最低部件与底坑垂直对应位置之间的距离不小于0.1m；底坑空间的大小能容纳一个不小于0.5m×0.6m×1.0m 的长方体为准，任一平面朝下放置即可。当底坑空间无法容纳该长方体时，简易升降机应设置防止人员在底坑时货厢向下运行或坠落的机械装置，该机械装置应设置在其起作用时切断简易升降机的电气安全回路的电气联锁装置；

(15)简易升降机驱动装置及其附属设备应放在专用的机房内或检修平台上，机房或检修平台仅允许经批准的人员进入。机房或检修平台不得用作简易升降机以外的其他用途。应设有人员进出机房或检修平台的安全通道，特殊情况下允许通过货厢检修窗进入检修平台。通往机房或检修平台的通道应设永久性电气照明装置。机房或检修平台应设置停止装置(仅对于检修平台，该装置设在检修平台的入口附近，且停止装置应采用符合规定的安全触点，并应是双稳态型的，其动作部分应为红色，并标有“停止”字样)、固定照明装置及其开关、独立的电源插座、消防设施(仅对于机房)；

(16)机房应采用经久耐用和不易产生灰尘的材料建造，应具有坚固的结构，能承受预定的载荷，并能适应各种天气条件，通风良好。机房应有足够的尺寸，以确保人员安全和方便地对有关设备进行作业，尤其是对电气设备的作业。机房门窗应防风雨，机房门应有锁。机房地板上的开孔尺寸，在满足使用条件下应减到最小。为防止物体通过位于井道上方的开口包括电缆用的开孔坠落，应采用圈框，此圈框应凸出地面至少50mm；

(17)当驱动装置设在底坑区域内时，允许以底坑地面作为检修平台，并在适合检修位置设置防止人员在底坑时货厢运行或坠落的机械装置，该机械装置应设置在其起作用时切断简易升降机的电气安全回路的电气联锁装置；

(18)当驱动装置设在井道上部时,允许以货厢顶部作为检修平台,并在适合检修位置设置防止人员在货厢顶部检修时货厢向下运行或坠落的机械装置，该机械装置应设置在其起作用时切断简易升降机的电气安全回路的电气联锁装置；

(19)当井道顶部装设专用的检修平台时，应设置符合(4)规定的检修门。检修平台应设置必要的护栏。

#### 2.7.2.4  机械式停车设备

##### 2.7.2.4.1  装置名称

(1)紧(应)急停止开关；

(2)防止超限运行装置；

(3)汽车长、宽、高限制装置；

(4)阻车装置；

(5)人车误入检测装置；

(6)汽车位置检测装置；

(7)出入口门、围栏门联锁保护装置

(8)自动门防夹装置；

(9)防重叠自动检测装置；

(10)防坠落装置；

(11)警示装置；

(12)轨道端部止挡装置；

(13)缓冲器；

(14)松绳(链)检测装置或载车板倾斜检测装置；

(15)运转限制装置；

(16)控制联锁功能；

(17)载车板锁定装置；

(18)制导行程；

(19)底坑紧(应)急停止开关和电源插座；

(20)超载限制器；

(21)停电时使升降机慢速移动到安全位置的装置(人车共乘式)；

(22)通风装置(人车共乘式)；

(23)紧急联络装置(人车共乘式)；

(24)紧(应)急救援装置(人车共乘式)；

(25)安全钳和限速器(人车共乘式) ；

(26)平层装置。

##### 2.7.2.4.2  一般设置和功能

(1)在便于操作位置应当设置紧急停止开关，以便在发生异常情况时能使停车设备立即停止运转。若停车设备由若干独立供电的部分组成，则每个部分都应分别设置紧急停止开关。若停车设备由转换区、工作区组成，则每个区域都应配备单独的紧急停止开关。紧急停止开关能迅速切断动力回路总电源，但并不切断电源插座、照明、通风、消防和报警电路的电源。紧急停止开关的复位应是非自动复位，复位不得引发或重新启动任何危险状况；

(2)防止超限运行装置应当满足升降限位开关出现故障时，防止超限运行装置应当能够使停车设备停止工作；

(3)汽车长、宽、高限制装置，可以对进入停车设备的汽车进行车长、车宽、车高的检测，超过适停汽车尺寸时，机械不应动作并应报警。对有专人值守的简易升降类机械式停车设备，值守人员能够判断时可以不设宽度与高度限制装置；有专人值守的升降横移类机械式停车设备可以不设宽度限制装置；汽车专用升降机轿箱净宽不小于2.6m时，可不设宽度限制装置；

(4)当出现以下情况时应在汽车车轮停止的位置上设置阻车装置：驾驶员在将汽车停放到搬运器或载车板上时，可能导致汽车停到预定的停车范围之外的； 当搬运器沿汽车前进和后退方向运动时，有可能出现汽车超出预定的停车范围之外的；当汽车直接停在回转盘上时。阻车装置应能使驾驶员感知汽车的位置，其高度不应低于25mm。当采用其他有效措施阻车时，也可不再设置此阻车装置；

(5)不设库门或开门运转的停车设备应当设人车误入检测装置，当机械式停车设备运行过程中，如有其他汽车或人员进入时，应使机械立即停止动作。在保证各自功能的前提下，人车误入装置可以与汽车超长限制装置共用；

(6)应当设置汽车位置检测装置，当汽车未停在搬运器或者载车板上的正确位置时，使机械式停车设备不能运行。但有专人值守时，由操作人员确认安全的场合则不受本条限制；

(7)对出入口有门或围栏门的机械式停车设备应当设置联锁保护装置，当搬运器没有停放到准确位置时，车位出入口的门或围栏不能开启；当门或围栏处于开启状态时，搬运器不能运行；

(8)设置自动门的机械式停车设备, 应当设置防夹装置，防止夹伤人员或夹坏汽车；

(9)为避免向已停放汽车的车位再存进汽车，应当设置对车位状况(有无汽车)进行检测的装置，或者采取其他防重叠措施。对于简易升降类机械式停车设备，当一层车位为地面停车时，二层车位下降有可能与一层地面停车重叠时,应设置对地面车位是否停车的检测装置，二层车位下降前应对一层是否停车进行检测并联锁，防止停车设备与汽车相碰；

(10)对准无人方式的停车设备，搬运器或载车板运行到位后，若出现意外，有可能使搬运器或载车板从高处坠落时，应当设置防坠落装置，即使发生钢丝绳、链条等关键部件断裂的严重情况，防坠落装置应保证搬运器或载车板不坠落。对人车共乘式的汽车专用升降机可不装防坠落装置，但应安装安全钳、限速器；

(11)机械式停车设备应当设有能发出声或者光报警信号的的警示装置，在机械式停车设备运转时该警示装置应起作用；

(12)为防止运行机构脱轨，在水平运行轨道的端部，应当设置止挡装置，并且能承受运行机构以额定载荷、额定速度运行产生的撞击。

(13)应在升降平台和对重的下端设置缓冲器。对强制驱动的升降平台，当升降速度大于20m/min时，还应在搬运器和对重垂直升降的上端装设缓冲器。当搬运台车或巷道堆垛机运行速度大于20m/min时，应在搬运台车或堆垛机水平运行的两端装设缓冲器；

(14)对于有松绳(链)可能的升降装置，为防止驱动绳(链)部分松动导致载车板(搬运器)倾斜或钢丝绳跳槽，应当设置松绳(链) 检测装置或载车板倾斜检测装置。当载车板(搬运器)运动过程中发生松绳(链)情况时，应立即使停车设备停止运行；

(15)人员未出机械式停车设备，机械式停车设备不应启动。可通过激光扫描器、灵敏光电装置等自动检测在转换区里有无人员出入，当有管理人员确认安全的情况下，可不设置此装置；

(16)机械式停车设备的汽车存取由几个控制点操作时，这些控制点应当相互联锁，以使得仅能从所选择的控制点操作；

(17)在人车共乘式的停车设备的搬运器内应当设置与外部联络的通讯装置；

(18)当搬运器完全压在缓冲器上时，对重导轨的长度应当能够提供不小于0.3m的进一步的制导行程；当对重完全压在缓冲器上时，搬运器导轨的长度应当能够提供不小于0.3m的进一步的制导行程；

(19)应当在底坑设置仅供检修机械式停车设备用的非自动复位的紧(应)急停止开关和电源插座；

(20)设置超载保护装置时，当机械式停车设备实际载荷超过额定载荷的95%，超载限制器宜发出报警信号。当机械式停车设备实际载荷超过额定载荷100%～110%，超载限制器起作用，此时应当自动切断起升动力电源；

(21)人车共乘式机械式停车设备应当设置停电时能够使升降机慢速移动到安全位置的装置；

(22)人车共乘式机械式停车设备，在封闭的搬运器内应当设置通风装置，借助换气稀释或通风排除等手段，控制空气污染物的传播与危害，实现室内外空气环境质量保障；

(23)人车共乘式机械式停车设备，在搬运器内应当设置紧急联络装置，以便在发生停电、机械式停车设备故障等紧急情况时，能与外部联络；

(24)人车共乘式机械式停车设备应当设置紧(应)急救援装置，当机械式停车设备出现故障时，方便救援人员施救，或被困人员自救；

(25)人车共乘式机械式停车设备应当设置安全钳和限速器，搬运器在运行过程中，在达到限速器动作速度时，甚至在悬挂装置断裂的情况下，安全钳应能夹紧导轨使装有额定载荷的搬运器制动停止并保持静止状态。限速器的动作速度应当至少等于额定速度的115%，但应当小于有关标准和设计的规定。

##### 2.7.2.4.3  设置要求

不同类别的机械式停车设备至少应当设置的以下安全防护装置：

##### 2.7.2.4.3.1  升降横移类机械式停车设备

包括紧(应)急停止开关、防止超限运行装置、汽车长、宽、高限制装置(限长、限高)、阻车装置、人车误入检测装置、出入口门、围栏门联锁保护装置、自动门防夹装置、警示装置、控制联锁功能。

##### 2.7.2.4.3.2  垂直循环类机械式停车设备

包括紧(应)急停止开关、 汽车长、宽、高限制装置(限长、限高)、 阻车装置、 人车误入检出装置、 出入口门、围栏门联锁保护装置、 自动门防夹装置、 警示装置、 控制联锁功能。

##### 2.7.2.4.3.3  多层循环类机械式停车设备

包括紧(应)急停止开关、防止超限运行装置、汽车长、宽、高限制装置(限长、限高)、阻车装置、汽车位置检测装置(车长方向)、出入口门、围栏门联锁保护装置、自动门防夹装置、防坠落装置、警示装置、缓冲器、运转限制装置、控制联锁功能。

##### 2.7.2.4.3.4  平面移动类机械式停车设备

包括紧(应)急停止开关、防止超限运行装置、汽车长、宽、高限制装置、阻车装置、汽车位置检测装置、出入口门、围栏门联锁保护装置、自动门防夹装置、防重叠自动检测装置、防坠落装置、警示装置、轨道端部止挡装置、缓冲器、运转限制装置、控制联锁功能、车板锁定装置。

##### 2.7.2.4.3.5  巷道堆垛类机械式停车设备

包括紧(应)急停止开关、防止超限运行装置、汽车长、宽、高限制装置、阻车装置、汽车位置检测装置、出入口门、围栏门联锁保护装置、自动门防夹装置、防重叠自动检测装置、防坠落装置、警示装置、轨道端部止挡装置、缓冲器、运转限制装置、控制联锁功能、载车板锁定装置。

##### 2.7.2.4.3.6  水平循环类机械式停车设备

包括紧(应)急停止开关、防止超限运行装置、汽车长、宽、高限制装置、阻车装置、汽车位置检测装置、出入口门、围栏门联锁保护装置、自动门防夹装置、防坠落装置、警示装置、缓冲器、运转限制装置、控制联锁功能。

##### 2.7.2.4.3.7  垂直升降类机械式停车设备

包括紧(应)急停止开关、防止超限运行装置、汽车长、宽、高限制装置、阻车装置、汽车位置检测装置、出入口门、围栏门联锁保护装置、自动门防夹装置、防重叠自动检测装置、防坠落装置、警示装置、缓冲器、运转限制装置、控制联锁循环功能、载车板锁定装置。

##### 2.7.2.4.3.8  简易升降类机械式停车设备

包括紧(应)急停止开关、防止超限运行装置、汽车长、宽、高限制装置(限长、限高)、阻车装置、防坠落装置、警示装置、控制联锁功能。

##### 2.7.2.4.3.9  汽车专用升降机

包括紧(应)急停止开关、防止超限运行装置、汽车长、宽、高限制装置(限长)、阻车装置、汽车位置检测装置(车长方向)、出入口门、围栏门联锁保护装置、自动门防夹装置、警示装置、缓冲器、控制联锁功能、制导行程、底坑紧(应)急停止开关和电源插座、超载限制器；对于人车共乘式还应当有停电时使升降机慢速移动到安全位置的装置、通风装置、紧急联络装置、紧(应)急救援装置、安全钳和限速器。

### 2.7.3  安全监控管理系统

#### 2.7.3.1  系统构成

安全监控管理系统由信息采集单元、信息处理单元、控制输出单元、信息存储单元、信息显示单元、信息输出接口单元等构成。当有远程监测要求时，应增加远程传输单元。当起重机械集群作业时，系统应留有相应接口，用于与远程监测中心的信息交换。

#### 2.7.3.2  系统信息采集源

(1)起重量限制器；

(2)起重力矩限制器；

(3)起升高度限位器/下降深度限位器；

(4)运行行程限位器；

(5)幅度限位器(幅度指示器)；

(6)偏斜限位器；

(7)联锁保护安全装置，包括门限位和机构之间的运行联锁

(8)水平传感器；

(9)抗风防滑装置；

(10)风速仪装置；

(11)回转限制器；

(12)同一或不同一轨道上运行机构防碰撞装置；

(13)垂直传感器；

(14)超速保护装置；

(15)供电电缆卷筒安全限位；

(16)起升机构制动器；

(17)架桥机的过孔状态；

(18)防后倾装置。

#### 2.7.3.3  监控参数

(1)起重量；

(2)起重力矩；

(3)起升高度/下降深度；

(4)运行行程；

(5)幅度；

(6)大车运行偏斜；

(7)水平度；

(8)风速；

(9)回转角度；

(10)操作指令；

(11)支腿垂直度；

(12)工作时间；

(13)累计工作时间；

(14)工作循环。

#### 2.7.3.4  监控状态

(1)起升机构制动器的开闭；

(2)抗风防滑；

(3)联锁保护，包括门限位和机构之间的运行联锁；

(4)同一或不同一轨道运行机构安全信号；

(5)工况设置；

(6)供电电缆卷筒；

(7)过孔；

(8)超速保护；

(9)防后倾。

#### 2.7.3.5  视频系统

对于桥式起重机、缆索起重机、桅杆起重机至少应监视吊点；对于门式起重机、门座起重机至少应监视吊点、行走区域；对于流动式起重机、塔式起重机至少应监视吊点初始位置和最终位置，宜监视吊点；对于履带式起重机、塔式起重机、缆索起重机的起升机构只需要观察司索过程吊点状态和起升到位后状态；对于架桥机应监视过孔状态、架梁状态、运梁车同步状态；对于升船机应监视机房、承船箱。

#### 2.7.3.6  系统综合误差

在起重机械实际使用工况下，系统的综合误差分别不应大于5%；

#### 2.7.3.7  系统抗干扰能力

系统应具备抗电磁干扰能力且不应干扰其他设备；

#### 2.7.3.8  系统的功能要求

(1)系统的进入应当有登录密码或更高级的身份识别方式；

(2)系统应当具有对采集的信息进行处理及控制的功能；

(3)系统应当具有对起重机械运行状态及故障信息进行实时记录和历史追溯的功能；

(4)系统应当具有故障自诊断功 能。系统通电时应有自检程序，对警报、显示等功能进行验证；在系统自身发生故障而影响正常使用时，能立即发出报警信号；

(5)系统检出起重机械发生故障时，除发出报警外还应具备按要求预设的止停控制功能。

#### 2.7.3.9  系统的信息采集和储存要求

(1)系统信息的采集应满足实时性要求，储存应满足原始完整性要求；

(2)系统储存的数据信息或图像信息应包含数据或图像的编号、时间和日期，时间和日期应当按照年/月/日/时/分/秒的格式进行存储；

(3)系统的信息存储单元在关闭电源或供电中断时，已采集的所有信息应保留；

(4)系统能在存储容量达到设定的存储时间前提示管理人员提前备份保存；

(5)在运行周期内系统的硬件采样周期不应大于100ms；

(6)对于开关量数据，运行周期内至少对于变化的数据系统需顺序存储，对于其他数据，运行周期内系统的存储周期不应大于2s；

(7)系统应能存储不少于30个连续工作日的监控数据，应能存储不少于连续72h的视频数据；

(8)系统有对外开放的硬件接口，能方便地将记录数据导出。

### 2.7.4  标记、铭牌与安全标志

#### 2.7.4.1  通用要求

(1)起重机械应当设置明显可见的标记、铭牌与安全标志；

(2)在危险部位或区域设置明显可见的文字或图形安全警示标志，如不能清楚的知道里面装有会造成电击危险电气设备的外壳，需贴带电警告标志；当需要警告电气设备危险表面温度，应当贴高温警告标志等。

#### 2.7.4.2  标记

(1)额定起重量(或额定起重力矩)应永久性标明；

(2)额定起重量随全幅度范围变化的起重机，应设有明显可见的额定起重量随幅度全程变化的曲线或表格；凡不同幅度段规定有不同额定起重量的，幅度段的划分及各段的额定起重量，均应永久性地标明并明显可见。由制造商提供的操作说明书应能对不同幅度起重量做出更详细的说明；

(3)如果起重机配备有多个起升机构，则应分别标明每个起升机构的额定起重量。由制造商提供的操作说明书应指明这些起升机构是否可以同时使用。

#### 2.7.4.3  铭牌

每台起重机都应在适当的位置装设铭牌，铭牌应至少标明：制造商名称、产品名称和型号、主要性能参数、出厂编号、制造日期和制造许可证编号。

#### 2.7.4.4  文字安全警示标志

应当在起重机的合适位置或工作区域设有明显可见的文字安全警示标志，如“起升物品下方严禁站人”、“臂架下方严禁停留”、“作业半径内注意安全”、“未经许可不得入内”等。在起重机的危险部位，应有安全标志和危险图形符号。采用高压供电的起重机械，应在高压供电位置及高压控制设备处设置警示标志，如“高压危险”等。

#### 2.7.4.5  对施工升降机的要求

(1)人货两用施工升降机的铭牌或标志应当固定在明显部位，铭牌或标志应当持久耐用；

(2)铭牌应有制造商或授权代理商的名称地址、型式、出厂编号、生产日期、额定起重量(正常作业工况、安装/拆卸工况)、提升高度、钢丝绳参数、基本单元的质量、额定速度(正常作业工况、安装/拆卸/维护工况)等；

(3)每个导轨架节或导轨节上都应有可识别其生产日期的标志或序号；

(4)基本使用信息铭牌应当包含导轨架高度、导轨架顶端自由高度、导轨架节连接螺栓(螺栓直径、性能等级、拧紧力矩)、电力供应(包括剩余电流保护器的参数)、独立时(无附着时)的操作、安全距离、附墙架示意图(包括附墙间距)、非工作状态下吊笼的位置、操作说明书的查看、对重位于易接近空间的上方时安装的警示信息等；

(5)人货两用施工升降机吊笼内铭牌应有正常运行工况的额定载荷和最大乘员数、对载荷位置和集中堆放的限制、只允许专职操作者操作(如要求)等信息；货用施工升降机运载装置内铭牌应当有不允许载人、只应由受过培训的人员使用、对载荷位置和集中堆放的限制等信息；

(6)人货两用施工升降机底部防护围栏出入口外的铭牌应当标有“非经许可严禁入内”；货用施工升降机的地面铭牌应当标有“只能由指定人员操作”，以及在底部防护围栏出入口外和层站铭牌应标有“只有受过培训的人员才能进入”；

(7)施工升降机超速安全/保护装置铭牌应有制造商名称和地址、型式试验证书编号、动作速度、生产日期和出厂编号等信息。

#### 2.7.4.6  对简易升降机的要求

(1)简易升降机所有标记、铭牌及安全标志应当清晰易懂和设置在明显部位，应当采用不能撕毁的耐用材料制成，具有永久性；

(2)产品铭牌应当至少标明产品规格型号及名称、额定起重量、制造商名称及识别标志、生产日期、产品执行标准；

(3)每层站明显部位应当设置“严禁载人运行”的警示标志和额定起重量标志；

(4)每层站明显部位应设置安全使用须知，至少包括：使用人员在使用简易升降机之后必须及时将门关闭、简易升降机仅限被授权人员和受过训练的人员使用；

(5)在货厢顶部应标出如下内容：停止装置上或其近旁标出“停止”字样，且设置在不会出现误操作及危险的地方；检修运行装置的开关上或其近旁标出“正常”及“检修”字样；在检修按钮上或其近旁标出运行方向；

(6)在通往机房的门的外侧应设置“机房重地，闲人莫入”的警示标志。对于活板门，应设有“谨防坠落-重新关好活板门”的须知；

(7)在井道外检修门近旁应设置“井道危险，未经许可禁止入内”的警示标志。

#### 2.7.4.7  对机械式停车设备的要求

(1)应当在出入口、门、操作位置(或操作屏、手操器)、电气柜等位置的明显可见处设置相应的安全标志(包括禁止标志、警告标志、提示标志)；

(2)应当在出入口处或操作处应设置清晰可见的铭牌，且应当至少标明以下内容：制造商名称；产品名称和规格型号；基本参数(包括车位数、适停汽车尺寸及质量）；出厂编号或序列号；制造日期。

(3)应当在设备动力驱动的主要部件应设置清晰可见的铭牌，且应当至少标明以下内容：制造商名称；产品名称和型号规格；出厂编号或序列号；制造日期。

(4)应当在设备出入口与操作处操作人员容易看清的地方应设置适停汽车规格标识，且应符合以下规定：应当永久性地标明；应当标明适停汽车长、宽、高和质量，且应与车位相对应；应当颜色醒目、清晰可见。

## 2.8  特殊用途起重机要求

### 2.8.1  冶金起重机

#### 2.8.1.1  一般要求

冶金起重机除满足本规程2.1～2.5、2.7条的相关要求外，还应当满足以下要求：

##### 2.8.1.1.1  材料及焊接

(1)主梁、副主梁、吊具横梁的翼缘板及腹板的对接焊缝应进行无损检验，用射线检验时应达到GB/T 37910.1中规定的质量等级2级，用超声波检验时应当达到JB/T 10559中规定的1级；

(2)当起升机构工作级别超过M6时，如果主梁为偏轨箱形梁及带副桁架的单腹板梁时，其安装小车轨道的上翼缘部分优先采用T型钢，否则主腹板与受压翼缘板的连接采用双面连续焊缝，并且焊透；

(3)起重横梁的主要承载构件的受力方向与钢板的轧制压延纤维方向一致，且钢板的力学性能不低于Q355B，起重横梁下翼缘板不应有对接焊缝；

(4)吊具的主要承载件，如滑轮组侧板、吊耳板等，当板厚超过40mm时，在下料前应进行超声波检测，并达到GB/T 2970—2016《厚钢板超声检测方法》中规定的I级质量。

##### 2.8.1.1.2  吊具

###### 2.8.1.1.2.1 叠片式吊钩

(1)吊钩钩片钢板应当采用力学性能不低于Q355B的材料制造，钩片连接用铆钉或柱销的材料应与钩片材料相匹配；

(2)钩片下料前应当对钢板进行超声波检验，且应当达到GB/T 2970规定的I级质量；

(3)切割钩片时应当保证钩片的长度方向与钢板的轧制纤维方向(即钢板的长度方向)相一致。钩片应当保证平整，切割面不应有缺口和挂渣；

(4)加工轴套孔和钩口护罩支承面时，应当将钩片组装在一起加工；吊钩的内腔(指加焊上下、左右夹板及钩口防碰护板处)应当进行切削加工(加工余量至少3mm)，直至消除在最大应力断面上的热影响区。

###### 2.8.1.1.2.1 焊接吊叉

焊接吊叉主要受力板材在下料前进行超声波检测，并达到GB/T 2970中规定的I级质量。其主要受力角焊缝按照GB/T 26952—2011进行磁粉探伤检验，满足Ⅰ级标准要求。焊接吊叉在机加工前作退火处理以消除焊接应力。

2.8.1.1.3 其他

(1)当环境温度大于40℃时，除辅助机构外，应选用H级绝缘的电动机或采取相应的必要措施，电气控制设备采取可靠的隔热和降温措施；

(2)在炼钢、连铸等有热源的车间里工作的电气室内应有冷风机，室温一般不超过35℃，走道地板上应铺设不导电的橡胶板；

(3)以电动葫芦作为起升机构的起重机，应当采用远离热源的操纵方式，并且保证操纵人员的操作视野；

(4)采用司机室操纵的，应当采用封闭式司机室，并设有效的隔热层，隔热层应当为阻燃材料；

(5)主梁下翼缘板下方应当安装防热辐射装置(起吊的容器有顶盖时除外)；

(6)起升机构应当装设超速保护装置；

(7)在起升机构中，用接触器控制制动器动作时，有防止因一个接触器损坏、粘连造成控制失效的措施，如两个接触器串联。

#### 2.8.1.2  吊运熔融金属的起重机械

##### 2.8.1.2.1  主起升机构(电动葫芦除外)传动链应当满足下列条件之一：

(1)主起升机构设置两套驱动装置（注2-5），并在输出轴采用刚性连接；

(2)主起升机构设置两套驱动装置，在输出轴上无刚性连接时或主起升机构设置一套驱动装置时，均应当在钢丝绳卷筒上设置安全制动器；

(3)对于额定起重量不大于16t的起升机构，如不能满足以上(1)或(2)的要求时，其工作级别应当至少比实际作业条件所要求的高2级，最小工作级别不应当低于M5。

注2-5：两套驱动装置指两台电动机、两套减速系统、一套或多套卷筒装置和四套制动器。

##### 2.8.1.2.2  主起升机构(电动葫芦除外)应满足以下要求：

(1)吊运熔融金属和炽热物品的主起升机构，其每套驱动系统应设置两套独立工作的支持制动器；

(2)主起升机构起重量大于或等于75t时，应当采用固定式双吊点吊具(浇铸生产线上工作级别不高于M6及非浇铸生产线上需要更换不同吊具的铸造起重机除外)；

(3)主起升机构的钢丝绳缠绕系统不应当采用平衡滑轮，为双吊点时应当采用四根钢丝绳缠绕系统，为单吊点时至少采用两根钢丝绳缠绕系统。缠绕系统的补偿装置（如平衡梁）应配备阻尼装置，以在钢丝绳断裂时将冲击力降至最低。补偿装置应配备限制器，当超过补偿范围时，限制器应停止提升运动；

(4)主起升机构在上升极限位置装设不同形式双重二级保护装置，并且能够控制不同的断路装置，当取物装置上升到规定的极限位置时，第一保护装置能切断起升机构的上升动力源，第二保护装置能切断更高一级动力源；当起升高度大于20m时，装设下降极限位置联锁保护装置；

(5)额定起重量大于40t时，应设置卷筒防坠支架，以防止在卷筒轴或齿轮箱断裂的情况下起升卷筒掉落。即使卷筒靠在支架上，备用制动器也应能起作用。系统应显示起升卷筒掉落的状态；

(6)应向起重机司机显示附加安全保护装置的状态，例如安全制动器、缠绕系统补偿装置、上升极限位置限制器、卷筒防坠支架等；

(7)对于额定起重量大于5t的起升机构，应配备起升载荷历史记录仪；

(8)起重机和小车应有防脱轨保护；

(9)卷筒钢丝绳不应使用多层缠绕；

(10)额定起重量大于40t的起升机构齿轮箱，壳体不允许使用灰铸铁或者铝合金材料。

##### 2.8.1.2.3  电动葫芦作为起升机构

以电动葫芦作为起升机构，电动葫芦应满足以下要求：

(1)额定起重量不得大于16t；

(2)具有高温隔热功能；

(3)工作级别不应当低于M6级；

(4)额定起重量大于5t时，电动葫芦除设置一个工作制动器外，还应当设置安全制动器；安全制动器应当设置在电动葫芦低速级上，在工作制动器失效或者传动部件破断时，能够可靠地支持住额定载荷；

(5)额定起重量小于或者等于5t时，电动葫芦除需要设置一个工作制动器外，也宜在低速级上设置安全制动器，否则，电动葫芦应当按照1.5倍额定起重量设计，并通过试验进行确认；

(6)采用环链电动葫芦吊运熔融金属的额定起重量不得超过5t。

##### 2.8.1.2.4  防热辐射装置

起重横梁下部应当设置防热辐射装置，该装置除可靠连接外还应当加设链条(或其他元件)，将它悬挂在横梁上防止连接损坏时坠落。起吊的容器有顶盖时除外。

#### 2.8.1.3  吊运300℃以上炽热固体的起重机

##### 2.8.1.3.1  淬火热处理起重机

(1)主起升机构应当具有快速下降功能，以保证细长工件热处理性能均匀，避免淬火液体着火；并且在其快速下降时应当有限制其他机构不工作的措施；

(2)主起升机构制动器应当设置紧急松闸装置，并且能在司机室操作控制；

(3)起升机构下降速度值，以满足工件进入淬火液不着火为原则。

(4)用于快速下降机构的制动轮或制动盘应采用耐热疲劳性能较好的材料及散热性能良好的构造。

(5)司机室应当有必要的应急逃逸措施。

##### 2.8.1.3.2  锻造起重机

(1)主起升机构应设置缓冲装置和松闸装置，防止锻造设备砧头下压时导致过载。当载荷超过1.1倍的额定起重量时，制动器松闸，此时起升机构应能够快速向下降方向运动；

(2)翻料器翻转机构应设有极限力矩装置，当旋转力矩超过1.1倍的额定力矩时，极限力矩装置立即起到保护作用。

2.8.1.3.3  板坯搬运起重机

(1)钳臂体、导架及伸缩套筒等部件材料的力学性能不应低于Q355B；

(2)板坯夹钳钳尖材料应使用耐热耐磨合金，且不应有裂纹等缺陷，对于堆焊的耐热耐磨合金，不应有夹渣等缺陷；

(3)夹钳装置应有保证夹紧力的措施。对夹钳开闭、起重电磁铁激磁与消磁应当有防止误操作导致板坯坠落的措施；

(4)电动夹钳的开闭机构应当采取可靠的防辐射热措施；

(5)起重电磁铁吸重能力不应低于起重电磁铁的额定吸重能力，断电消磁时间不应大于3.5s。机构失电状态下电磁铁的保磁时间不应小于10min，或由供需双方协商确定；

(6)吊运热板坯的起重机应满足以下要求：如设置专用的吊具电缆收放装置，该电缆应采取可靠的防热辐射措施，耐热温度不应低于70℃；电动夹钳钳体上的导线耐热温度不应低于100℃，连接钳爪限位开关的导线耐热温度不应低于300℃；电动夹钳装置上的限位开关、零速检测开关、发信器等电器元件耐热温度不应低于70℃；钳爪限位开关的耐热温度不应低于200℃；

(7)夹钳装置应当能可靠润滑，润滑管路应有有效的防辐射热措施。

### 2.8.2  绝缘起重机

2.8.2.1  一般要求

在有色金属电解铝、镁、铅、锌、铜等冶炼车间环境中工作，具有绝缘特性要求的绝缘起重机还应当满足以下要求：

(1)环境温度为-5℃～50℃，在50℃时的相对湿度不超过50%；

(2)工作环境中不应有易燃、易爆型气体；

(3)应当分别适应高温熔盐、大电流、强磁场、多粉尘和腐蚀性的不同环境；

(4)工作级别为A5～A7；

(5)吊运物品对起重机吊具部位的辐射热温度不应超过300℃；

(6)吊具处于取物或放置状态时，运行机构应当禁止运行。

#### 2.8.2.2  特殊材料

(1)绝缘材料采用的绝缘板材、绝缘管材和棒材的绝缘性能均应能满足绝缘起重机的要求；

(2)在强磁场作业的起重机，为避免吊具脱开困难，有可能影响到吊具脱开的部位应采用防磁材料，材料的力学性能不应低于1Cr18Ni9Ti。与高温溶液环境接触部分材料还应当有足够的耐高温使用时间，防止被熔化。

### 2.8.3  防爆起重机

#### 2.8.3.1  一般要求

(1)防爆起重机应当提供与整机防爆等级相对应的防爆电气设备的产品合格证和防爆合格证；

(2)防爆起重机运转的起、制动应当平稳，应当能避免车轮打滑及产生目视可见的火花；

(3)当防爆起重机采用司机室操纵时，从司机室到桥架上的门应当装设隔爆型门开关；

(4)吊钩滑轮组侧板的外表面应当标出警示语，如“禁止触地、碰撞”等；

(5)小车运行轨道接头处应当采用焊接连接，起重机轨道宜采用焊接连接，连接处应当平滑、平整；未采用焊接连接的接缝处，其横向错位和高低差不应当大于0.5mm，间隙不应当大于1mm。起重机和小车在通过接头处时应当无冲击现象。车轮和轨道的接触面应当保持不锈蚀，接触良好，避免因锈蚀而产生火花；

(6)在防爆起重机电气设备外壳的明显处，设置清晰的永久性凸纹或凹纹的防爆标志；

(7)产品铭牌和吨位牌应当采用黄铜或不锈钢板制造，其厚度不应当小于1mm；

(8)缓冲器应当选用表面电阻应不大于109Ω的非金属材质。

#### 2.8.3.2  工作环境

(1)防爆起重机一般在室内工作，工作环境温度为-20℃～40℃；

(2)使用环境应当具有良好的通风设施保障；

(3)在爆炸性气体环境中，防爆起重机工作区域为GB 3836.14-2014《爆炸性环境 第14部分：场所分类 爆炸性气体环境》规定的1区或2区；在爆炸性粉尘环境中，防爆起重机工作区域为GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备  第1部分：通用要求》规定的21区或22区。

#### 2.8.3.3  机械防爆要求

(1)裸露的具有相对运动的部分应当采取限速措施或其他防爆措施，如钢丝绳与卷筒的卷入线速度、葫芦小车在轨道上运行速度和防爆起重机的大、小车运行速度等；

(2)在同一轨道上有两台以上防爆起重机运行时，防爆起重机彼此之间应当装设防碰撞缓冲装置，缓冲器为非金属材料，其非金属缓冲材料的表面电阻不得大于109Ω；

(3)不得采用开式齿轮传动；

(4)钢丝绳表面无断丝并应当有可靠的润滑措施；

(5)卷筒及吊钩滑轮组的设计，应当能保证钢丝绳绕进或绕出卷筒时，钢丝绳偏离螺旋槽两侧的角度应当不大于3°。

#### 2.8.3.4  电气设备防爆要求

(1)防爆起重机选用的电气设备应当符合GB 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB 12476.3-2017《可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类》的规定，还应当具有国家指定的防爆检验单位颁发的在有效期内的防爆检验合格证，其性能应当满足用户提出的防爆类别和最高表面温度的要求；

(2)防爆起重机大车、小车馈电应当采用软电缆导电；电气设备之间的连接及电源线，应当采用橡套铜芯多股电缆，并符合防爆要求，且有一芯线与接线盒的接地端子可靠连接；电缆中间不允许有接头，所有电气元件不得有裸露部分，必要时可设防爆分线盒；

(3)爆炸性气体环境用防爆电气设备的安装应当符合GB/T 3836.15-2017《爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》的规定，爆炸性粉尘环境用防爆电气设备的安装应当符合 GB 12476.2-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装》的规定；

(4)爆炸性气体环境时，所有电气设备应当采用防爆型电气设备，其中电动机及控制箱(不包括接线盒)应当采用隔爆型；可燃性粉尘环境时，防爆起重机配用的电动机和控制箱推荐按尘密型外壳设计制作，其他电气设备，如按钮装置、起升限位器、起重量限制器、运行行程开关及接线盒可按尘密型或防尘型设计制作；

(5)防爆电器外壳明显处应当设有警告标志，爆炸性气体和可燃性粉尘环境时应当设有“严禁带电打开”警告标志。

#### 2.8.3.5  特殊材料

(1)防爆分类为ⅡC、ⅢB、ⅢC时，车轮踏面及轮缘部分应当采用不会因撞击、摩擦而引燃爆炸性气体或粉尘混合物的铜合金或不锈钢或其他材料制造；

(2)限位开关上的碰轮及电缆滑车的滚轮，应当采用青铜、黄铜、不锈钢或表面电阻不应当大于109Ω的工程塑料制造；

(3)防爆分类为ⅡC、ⅢB、ⅢC时，电缆滑车的牵引线应当采用不锈钢钢丝绳。

### 2.8.4  铝电解多功能机组

2.8.4.1  环境要求

铝电解多功能机组(注2-6)需适应以下工作环境：

(1)车间环境温度为 -10℃ ～ +60℃ ；

(2)最大磁场强度0.02T(特斯拉)；

(3)机组应适应高温熔盐、大电流、强磁场、多粉尘和氟化氢烟气的环境。

注2-6：铝电解多功能机组是为大型预焙铝电解槽配备的生产电解铝的主要设备, 具有完成更换阳极、出铝、抬母线、加料、边部加工等多种功能，纳入冶金桥式起重机管理。

2.8.4.2  材料防磁

开闭扳手中的活动定位卡板、导向棍、扭头部件、阳极夹具、下料管、清渣装置及出铝吊钩应当采用防磁材料。

2.8.4.3  安全要求

(1)司机室玻璃应采取防腐、防爆措施；

(2)工具小车上的工具宜设下降防脱落装置，出铝车滑轮处应设防钢丝绳脱槽装置；

(3)出铝小车的起升机构应当安装双制动器。

2.8.4.3  联锁装置

应当设置以下安全联锁装置：

(1)进出司机室的门或拉杆门没关好，大车、主小车运行机构不得启动；

(2)司机室回转应平稳起制动，应设置终端限位及司机室机械防脱装置；

(3)工具小车、出铝小车、电动葫芦三者只允许其一在工作；

(4)任意工具机构脱离上限位时，大车、主小车只能低速运行；

(5)大车、工具车及出铝车行走应设置限位保护装置；

(6)出铝小车起升机构应当设置不同形式的上升极限位双重限位保护装置和下极限位保护装置，当最终的上限位开关动作时，应当切断系统电源；

(7)出铝小车起升机构应设置超速保护及超载保护装置；

(8)大车上应配置防碰撞保护装置，并把保护动作信号引入控制系统；

(9)电动机应设置漏电保护装置；

(10)司机室联动台或无线全遥控操作面板以及出铝手电门或出铝遥控器都应设置急停开关，且此急停信号不经过PLC系统；

(11)应有满足安全和操作工艺的连锁控制。

# 3  制造和改造

## 3.1  一般要求

(1)制造或改造单位必须依法取得相应的特种设备生产许可后，方可从事许可范围内的制造或改造活动；

(2)制造或改造单位应当采用符合安全技术规范要求的设计文件，并编制相应的制造或改造工艺文件；

(3)制造或改造单位应当对其制造或改造的起重机械的质量和安全性能负责；

(4)制造或改造单位应当对整机所选用安全保护装置及其产品的选型和适应性负责；

(5)制造或改造单位应当对所提供的各种文件、资料的真实性以及与制造或改造产品的一致性负责；

(6)制造单位不得将主要受力结构件全部委托加工或者购买并用于起重机械制造。主要受力结构件需要部分委托加工或者购买的，制造单位应当委托取得相应起重机械许可子项目和级别生产许可证的制造单位加工或者购买其加工的主要受力结构件并用于起重机械制造；

(7)制造单位应当在被许可的场所内制造起重机械，但主要受力结构件不可拆分且运输超限的，可以在使用现场制造，但现场制造的条件必须满足主要受力结构件的许可条件；

(8)起重机械吊具的配置不得大于主梁额定承载能力。

## 3.2  材料

(1)起重机械制造、改造单位应当对所用的主要受力结构件材料及其质量证明书的真实性和一致性负责；必须保证选用的材料具有符合要求的材料质量证明书(原件或者加盖材料供应单位检验公章和经办人章的原件有效复印件)。

(2)制造、改造过程中，出现受力结构件的材料和主要零部件代用情况时，代用材料和主要零部件的性能应当不低于原设计的规定，并且应当经过设计部门批准。

(3)制造、改造单位应当建立材料入库验收、保管和使用管理制度。

## 3.3  金属结构焊接

(1)制造或改造单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊接工艺参数、预热、后热工艺或焊后热处理工艺等各种参数的组合条件时，应按照项目技术合同要求的制作标准规范在产品制作施工前进行焊接工艺评定；

(2)焊接人员应当严格按照焊接工艺规程、焊接作业指导书进行产品施焊，并且做好施焊记录。当焊接工艺参数超出焊接工艺规程范围内，应当重新进行焊接工艺评定；

(3)制造或改造单位的检验人员应当对焊缝进行检测，如有焊缝缺陷(欠)应当在焊缝上进行标记。焊缝缺陷(欠)返修时，应当制定返修工艺方案，并经技术负责人批准后实施；

(4)主要受力结构件焊缝或与主要受力结构件相焊的焊缝，应当记录焊接人员相关信息，并列入产品质量档案。

## 3.4  自行检查

### 3.4.1  检查要求

制造或改造单位应当按照设计文件、工艺文件和有关安全技术规范及其相应标准要求，编制检查方案，自行对进货、制造(或改造)过程、出厂等不同环节实施检查；按相关标准或者设计文件要求进行设计验证的，应当进行设计验证试验，并且保存试验、检查各项记录、报告。

### 3.4.2  检查方案

检查方案(如检查规程、检查细则、检查工艺等作业指导文件)的内容应当至少包括检查依据、检查(含试验)项目、检查(含试验)方法、技术指标(参数)要求、检验仪器设备要求、抽样要求(必要时)、结果判定规则。

### 3.4.3  检查环节

制造或改造过程的自行检查至少包括以下环节：

(1)材料和外购、外协件的进厂进货检查(注3-1)；

(2)金属结构件、零部件制造过程检查(注3-2)；

(3)部件组装过程检查(注3-2)；

(4)产品的出厂检查(注3-3)。

注3-1：进货检查，由制造或改造单位对原材料和配套件、外协件进行入库前的检查和验收。

注3-2：过程检查，由制造或改造单位在制造和改造过程中对结构件、零部件与部件组装进行的检查。

注3-3：出厂检查，每台起重机出厂交付使用前由制造或改造单位对其进行相关的检查和试验。

## 3.5  出厂资料和文件

起重机械出厂时，制造或改造单位应当向使用单位提供以下资料和文件：

(1)设计文件，至少包括总图、主要受力结构件图、传动机构总图、控制(电气、液压或者气动)系统原理图和安装需要的其他图纸；

(2)产品质量合格证明；

(3)安装使用维护保养说明；

(4)整机和安全保护装置型式试验合格证明(按照覆盖原则提供盖章的复印件)；

(5)特种设备生产许可证(盖章的复印件)；

(6)改造质量证明资料以及改造监督检验证明(适用时)。

## 3.6  产品质量合格证明

产品质量合格证明至少包括以下内容：

(1)产品质量合格证；

(2)产品数据表，包括基本信息，主要参数和用途，主要结构型式，工作机构主要特性，适用的工作环境，以及所整机采用的安全保护装置的名称、产品编号、型号规格、制造单位、制造日期、型式试验合格证编号。

产品质量合格证及产品数据表的格式和内容见《起重机械产品合格证明》(附件A)。

## 3.7  铭牌

### 3.7.1  起重机械整机

起重机械出厂时，应当在明显部位设置永久性的固定铭牌，铭牌至少应当包括以下内容：

(1)产品名称(品种)和型号；

(2)产品编号；

(3)设备代码(编制办法见《起重机械设备代码编号方法》附件B)；

(4)主要性能参数；

(5)制造单位名称；

(6)制造日期；

(7)生产许可证编号。

### 3.7.2  安全保护装置

(1)制动器的产品铭牌内容，应当至少包括制动器名称和型号、额定制动力矩或额定制动力、制造日期、出厂编号和制造商名称；

(2)制动电机的产品铭牌内容，应当至少包括制动电机名称和型号、额定静制动力矩、制造日期、出厂编号和制造商名称；

(3)防坠安全器的产品铭牌内容，应当至少包括防坠安全器名称和型号、主要性能参数、制造日期、出厂编号和制造商名称；

(4)起重量限制器和起重力矩限制器的产品铭牌内容，应当至少包括名称和型号、制造日期、出厂编号和制造商名称。

## 3.8  制造和改造的特殊要求

### 3.8.1  改造的专项要求

实施改造的起重机械必须是在用起重机械，并符合以下要求：

(1)从事起重机械改造活动，应当具有相应许可子项目和级别的生产许可证；

(2)改造前，应当按照规定向当地市场监督部门履行告知手续；

(3)改造的起重机械应当按照本规程实施监督检验，无需进行型式试验；

(4)改造不得改变起重机械的品种，但可以改变型号，其型号由监督检验机构确认；

(5)改造后的起重机械应当保留原制造单位和原产品铭牌，同时增加一个新的铭牌，并注明改造单位、改造日期、许可证编号等信息；

(6)改造后的起重机械的安全性能由实施改造的单位负责；

(7)改造后的起重机械的使用登记变更依据《特种设备使用管理规则》(TSG 08—2017)执行。

### 3.8.2  高强度螺栓

(1)高强度螺栓应当由专业厂家制造，并应有合格证明；

(2)高强度螺栓连接必须用专用拧紧工具拧紧,其预紧力达到设计文件的要求；

(3)高强度螺栓严禁焊接。

### 3.8.3  外委工作

外委工作的质量控制由委托单位负责，纳入其质量保证体系的控制范围。

### 3.8.4  制造过程的标记

(1)在制造过程中有临时性的标记和永久性的标记；

(2)标记宜采用下列标记方法或组合：钢印、震动蚀刻或其他蚀刻工具、其他不损伤结构件安全性的方法等；

(3)钢印不应用于不锈钢管及壁厚小于5mm的管子、在管子弯头内外弧区域等；

(4)应当建立本单位的质量追溯信息系统，包括材料标识(可追溯性标识)的编制、标注方法、位置和移植等。

### 3.8.5  其他特殊要求

检测仪器与试验装置、工作场所、生产设备与工艺装备、人员基本条件应当与TSG 07—2019中相应的许可条件相符合。

# 4  安装和修理

## 4.1  一般要求

(1)安装和修理单位(以下简称施工单位)应当取得相应的特种设备生产许可证，方可在许可范围内的从事起重机械安装、修理活动；

(2)施工单位应当对施工作业的方案、安全和质量负责；

(3)施工单位在安装和重大修理前，应当按照质量保证体系的要求，编制专项施工方案，并应经其技术负责人或者经授权人员批准；

(4)安装和修理作业的起重机指挥、起重机司机、焊接人员等特种设备作业人员，应当取得相应项目的特种设备作业人员资格证书；

(5)施工单位应当在安装和重大修理前，书面告知设备施工所在地的特种设备安全监督管理部门；对于按照本规程《起重机械检验类型目录》(附件C)实施首次检验的起重机械，也应当进行安装告知；对于办理过使用登记手续且进行流动作业的起重机械，经拆卸后再次安装时需要进行安装告知；

(6)施工告知后，施工单位在施工作业前，应当向特种设备检验机构申请相应的检验；

(7)在安装和重大修理过程中确有需要时，可以在施工现场分段组装和焊接(注4-1)。

注4-1：施工现场分段组装和焊接不视为现场制造。

## 4.2  安装

### 4.2.1  安装准备

#### 4.2.1.1  技术准备

(1)安装单位在安装前应当编制安装方案，经其技术负责人或者经授权的人员批准，并应当在安装前将安装方案向安装作业人员进行技术交底；

(2)安装方案至少包括工程概况、编制依据、组织机构和职责权限、管理及作业人员分工、控制环节和控制点、安装程序和要求、吊装和调试(试验)方案、安全措施、危险源辨识和风险评估、计算书及相关施工图纸。

#### 4.2.1.2  设备检查

根据拟安装设备的装箱发运清单，检查型号、规格、数量和外观质量是否符合设计文件和随机技术文件的要求，是否有相应的质量证明文件。

#### 4.2.1.3  基础(轨道)的验收

安装前，安装单位应当按本规程和设备安装使用操作说明书的要求对其基础(轨道)进行验收，并出具基础及轨道的验收合格证明。

### 4.2.2  安装实施

(1)安装单位应当严格按照施工方案进行安装；

(2)防爆型、绝缘型、吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件应当与工作环境的高温、防爆、绝缘等级相适应，并且有防护措施；

(3)安装单位的专业技术人员、专职起重机械安全管理人员应当在起重机械安装过程进行现场监督；

(4)塔式起重机的顶升和施工升降机的加节作业过程不实施安装监督检验，安装单位应当制定其作业的操作规程，保证作业安全和使用安全性能。

## 4.3  修理

### 4.3.1  修理准备

#### (1)修理更换的主要零部件应当符合设计文件和原制造单位规定的技术要求；

#### (2)修理单位应当根据设计资料等编制重大修理方案，重大修理方案至少包括修理工艺、调整维护、自行检查(含预防性检查)、修理记录的要求、安全措施、危险源辨识和风险评估等内容；

#### (3)重大修理的起重机械无需进行型式试验，不得改变原产品型号；

(4)起重机械使用单位应当与重大修理实施单位签订协议，明确重大修理后起重机械的安全责任。

#### 4.3.2  结构件修理

在修理方案中应当明确主要结构件的修理要求，至少包括以下内容：

(1)确定原结构所用母材类型和母材对焊接的适应性；

(2)对补焊或修理的部位进行受力分析，确定所有使用条件下各种载荷，并且考虑构件在以往的服役中可能遭受的累积损坏；

(3)承受周期性载荷的主要结构件在修理中考虑以前的载荷经历，如果不知道载荷经历，需要进行疲劳应力计算；

(4)对进行加热、焊接或热切割的主要结构件考虑其允许的承载程度，必要时降低载荷。考虑到升高的温度将遍布有关横截面的各处，因此，需要审核承载主要结构件的局部或整体稳定性；

(5)规定外观检查或者必要的无损检测的质量要求。

## 4.4  自行检查

4.4.1  检查记录

施工单位应当按照施工方案中的控制内容和要求，自行对安装和修理过程进行检查，确保安装和修理质量，并保存相关自行检查的记录。

4.4.2  检查内容

自行检查的项目及内容应当符合设计文件、安装或修理方案、有关安全技术规范和相关标准的要求，至少包括以下内容：

(1)基础合格证明文件审查；

(2)随机的产品技术资料中有关修理部分的核查；

(3)主要金属结构及机械零部件检查；

(4)安全保护和防护装置检查；

(5)电气及其控制系统检查；

(6)性能试验。

## 4.5  施工档案

施工单位应当保存以下施工过程资料：

(1)施工方案、产品设计文件、安装及使用维护保养说明；

(2)相关的材料和零部件质量证明书；

(3)安装和修理过程的质量检验记录；

(4)安装和修理的计算资料；

(5)安装和重大修理监督检验的证明(实施监督检验的起重机械)。

其中(1)、(2)、(4)、(5)项与使用有关的资料(包括隐蔽工程记录、重大技术问题处理文件等)，施工单位应当在工程验收后30日内移交给使用单位，并且出具安装或修理质量证明文件。

# 5  使用管理

## 5.1  一般要求

起重机械的使用除应当按照TSG 08—2017规定执行外，还应当满足本规程的要求。

## 5.2  选型要求

产权单位应当根据用途、使用频率、载荷状态和工作环境，选择适应使用条件要求的起重机械，并对起重机械的选型负责。

## 5.3  风险管控和隐患排查

使用单位应当进行危险源辨识和风险评估，制定危险源分级管控表和隐患排查项目清单，建立隐患排查制度，做好日常隐患排查记录，建立隐患排查档案。

## 5.4  可拆分吊具和索具使用

使用单位对可拆分吊具和索具的安全使用负责。

## 5.5  安装基础

使用单位对安装起重机械的基础负责。

## 5.6  操作规程

(1)使用单位应当根据起重机械的种类、构造的复杂程度，以及使用的具体情况，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、自行检查和异常情况处置规定，以及相应记录等内容；

(2)塔式起重机和施工升降机顶升、多台起重机联合作业、架桥机过孔等作业过程，冶金、防爆和绝缘等特殊环境用起重机，以及智能化、远程操作等特殊控制方式的起重机等应当在操作规程中作出专门规定；

(3)应当明确除人货两用的施工升降机和人车共乘的机械式停车设备(汽车专用升降机)外，起重机械严禁以任何方式吊载人员。

## 5.7  维护保养

使用单位应当按照产品安装使用维护说明的要求，以及GB/T 31052《起重机械 检查与维护规程》系列标准对起重机整机及其附属装置进行经常性检查和维护保养，对检查和维护保养中发现的异常情况及时处理并作出记录，保证在用起重机械始终处于正常使用状态。

## 5.8  定期自行检查

使用单位应当按照GB/T 31052系列标准对起重机械开展定期自行检查，并作出记录。

## 5.9  异常情况处理

起重机械出现故障或者发生异常情况，使用单位应当及时进行检查，查明故障和异常情况原因，并且及时采取有效措施，必要时停止运行，安排检验、检测，不得带病运行、冒险作业，待故障、异常情况消除后，方可继续使用。

## 5.10  作业区域管理

使用单位应当加强作业区域的管理，重点做好以下工作：

(1)使用单位应当对可能进入作业区域的非作业人员进行安全教育，并作出记录；应当为其配备安全防护装备；

(2)当起重机械作业可能与其他作业活动发生干涉，作业环境复杂或作业危险性较大，存在交叉作业或作业人员可能存在视线盲区，视野受限等情况时，使用单位应当配备持证指挥人员，并按规定保持安全距离；

(3)使用单位应当按《安全标志及其使用导则》(GB 2894—2008)规定设置作业区域安全警示标志；

## 5.11  安全评估

(1)使用单位根据起重机械使用情况，对其进行安全评估，并根据评估结果采取相应措施，消除隐患，确保起重机械使用安全。

(2)使用单位可以自行进行安全评估工作，也可以委托相关技术机构进行，评估单位对其评估结论负责。

## 5.12  应急预案和演练

(1)使用单位应当根据设备特点和风险状况，制定应急预案。

(2)使用单位应当根据应急预案，定期开展应急演练，针对演练情况，评估预案的合理性与可操作性，并对预案进行修订和完善。

## 5.13 事故处置和报告

当发生起重机械事故后，使用单位应当立即启动应急预案，并按照《特种设备事故报告和调查处理规定》及国家有关规定执行。

## 5.14  租赁

严禁承租使用有下列情形之一的起重机械：

(1)未取得许可生产的；

(2)国家明令淘汰的；

(3)已经报废的；

(4)未进行使用登记的；

(5)未经检验或者检验不合格的；

(6)达到设计使用年限且未经安全评估确认能继续使用的；

(7)存在严重事故隐患的。

## 5.15  报废

起重机械具有下列情形之一的，使用单位应当予以报废：

(1)国家明令淘汰的；

(2)存在严重事故隐患，无改造、修理价值的；

(3)达到标准规定报废条件的；

(4)使用单位根据安全评估结论决定报废的。

对于报废的起重机械，使用单位应当采取必要措施(如毁坏性拆解、切割主要受力结构件)消除起重机械的使用功能，并向使用登记机关办理报废手续，交回使用登记证，进行回炉处理。

## 5.16  安全技术档案

使用单位应当逐台建立起重机械安全技术档案。安全技术档案，除符合TSG 08—2017的规定外，还应当包括以下内容：

(1)与起重机械安装、运行相关的土建技术图样及其承重数据(如轨道承重梁等)；

(2)流动作业起重机械的流动作业记录。

## 5.17  现场检查

## 现场检查按照《特种设备安全监督检查办法》执行。

# 6  检验

## 6.1  通用要求

### 6.1.1  检验类别

起重机械的检验分为型式试验、监督检验和定期检验(含首次检验)。

### 6.1.2  检验准备

#### 6.1.2.1  现场检验人员

(1)至少有2名具有相应资格的检验人员，并按照本规程要求开展检验工作；

(2)检验人员应当按照本规程的要求进行技术资料审查，并对技术资料与法律、法规和安全技术规范的一致性负责。

#### 6.1.2.2  仪器设备

检测仪器应当经计量检定(校准)合格，并且在有效期内。

#### 6.1.2.3  现场安全防护要求

检验人员在检验现场应当遵守安全作业规程，认真执行申请单位、施工单位、使用单位(以下统称受检单位)有关动火、用电、高空作业、安全防护、安全监护等规定，配备和穿戴检验必需的个体防护用品，确保检验工作安全，对特殊场所需佩戴的劳动保护用品由受检单位提供并保证检验人员正确佩戴。

### 6.1.3  作业指导文件和原始记录

(1)检验机构应当根据本规程制定相应的检验作业指导文件和统一的检验原始记录，在本单位正式发布实施，并且对其正确性负责；

(2)检验作业指导文件至少包括检验程序(检验前准备、现场检验、检验结果汇总、结论判定和出具检验报告/证书等)、检验项目(含内容，下同)、检验方法和要求、检验记录等内容；

(3)检验时检验人员应当将检验情况如实记录在检验原始记录上，不得漏检、漏记，并且具有可追溯性；

(4)有具体数据要求的定量项目，必须记录实际测量数据；无量值要求的定性项目，但有需要说明情况的项目，应当用简单的文字描述检验结果；必要时，试验记录可以另列表格或者附图；

(5)检验人员应当在检验原始记录上签名并注明现场检验日期，且由其中一名检验人员的校核签字；

(6)检验原始记录应当作为检验档案进行保存。

#### 6.1.4  报告填写要求

(1)对于要求测试数据的项目，在“检验结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据；

(2)对于未要求测试数据的项目，如果经检验符合要求，在“检验结果”栏中填写“符合”；如果经检验不符合要求，填写“不符合”；

(3)对于需要说明情况的项目，在“检验结果”栏中做简要说明，难于表述清楚的，在检验报告中，另加附页描述，在“检验结果”栏中填写“见附页XX”；

(4)对于不适用的项目，在“检验结果”栏中，填写“无此项”；

(5)单项“检验结论”栏只填写“合格”、“不合格”、“复检合格”、“复检不合格”和“——”(表示无此项)等单项结论。

### 6.1.5  检验停止

检验人员到达检验现场，应当首先确认受检单位的检验准备工作。对于检验前准备工作不足，实施检验不能得出完整结论、现场不具备安全检验条件、开展检验可能危及检验人员或者他人安全和健康的，经检验机构负责人或其授权人同意，检验人员可以中止/终止检验，但是必须书面向受检单位说明原因。

### 6.1.6  检验结果申诉

(1)受检单位对型式试验、监督检验、定期(首次)检验结果有异议时，应当在取得相应报告后15个工作日内，以书面形式向检验机构提出申诉；相关检验机构应当及时处理；

(2)受检单位对申诉后的处理结果仍有异议时，可以书面形式在30个工作日内向检验机构所在地设区的市级特种设备安全监督管理部门或者省级特种设备安全监督管理部门提出；必要时，可以直接向国家市场监管总局提出。受理机关对反映的问题应当及时调查予以处理；

(3)受检单位对处理结论仍有异议时，可以按照国家法律、法规的规定向人民法院提起诉讼；

(4)在检验工作过程中，由于检验机构和受检单位一方或者双方工作失误造成经济损失的，经协调仍不能达成和解的，双方可以按照国家法律、法规的规定向人民法院提起诉讼。

## 6.2  型式试验

### 6.2.1  一般要求

(1)型式试验是指在制造单位完成产品全面试验验证的基础上，由经核准的型式试验机构根据本规程的规定，对产品是否满足安全技术规范要求而进行的审查、检查、试验，以验证其安全性能所进行的活动；

(2)实施起重机械单位制造许可的起重机械产品，其型式试验应当在起重机械制造单位取得相应的制造许可证后、产品投入使用前进行；

(3)起重机械及其安全保护装置应当进行型式试验，具体型式试验目录见表6-1；

(4)安装安全监控管理系统的大型起重机械，其型式试验中应当包括安全监控管理系统验证的相关内容；

(5)制造单位首次制造，或者境外制造在境内首次投入使用，或者产品型号或者规格(主参数)超出型式试验覆盖范围，或者其他影响产品安全性能并且市场监管总局提出要求的，都应当进行型式试验；

(6)型式试验的起重机械及其安全保护装置应当为新制造的样机(或样品)，改造的起重机械或安全保护装置不得作为型式试验样机(或样品)。

(7)起重机械及其安全保护装置型式试验程序，包括申请，技术资料审查、检查和试验，出具报告和证书，平台信息公示；

(8)整机(样机)的型式试验应当在型式试验机构的实验室(试验场所)进行，由于样机的结构尺寸等原因无法在实验室(试验场所)进行的，可以在制造单位试验场地或者使用现场进行。在使用现场进行的型式试验，应当经使用单位同意；按规定需要安装告知的，应当向样机使用所在地特种设备监督管理部门办理安装告知手续。同一使用场地，需要安装两台(套)以上同品种、同型号的样机，可以同时安装并选取一台(套)进行型式试验；

(9)安全保护装置型式试验应当在型式试验机构专用的实验室进行。对依附在塔式起重机上不可拆卸的自动停止型的力矩限制器、随工程项目进口的起重机械上配置的且通过拆除进行型式试验后无法恢复原状的安全保护装置，可以不单独进行型式试验，但是应当纳入整机型式试验项目中，以验证其与整机的匹配性。

(10)在使用现场进行样机整机型式试验时，可与安装监督检验过程中或者定期（首次）检验的性能试验同时进行，数据共享；

(11)申请单位应当提供满足试验要求的环境、场地和载荷，确保试验过程安全，型式试验人员应当对试验现场进行确认，不满足安全要求或者无法正常进行试验的可以拒绝进行试验。

(12)塔式起重机、流动式起重机的型式试验证书中应当标明起重机臂架组合等信息。

### 6.2.2  覆盖原则

(1)型式试验按照品种、型号和规格(主参数)进行试验，同一品种不同型号的产品应当分别进行型式试验。同一品种同一型号的产品，其主参数由高向低覆盖；

(2)起重机械及其安全保护装置的规格(主参数)表示方法见表6-1。

表6-1  起重机械及其安全保护装置规格(主参数)表示方法

| 类别及品种 | 规格(主参数)表示方法 |
| --- | --- |
| 桥式起重机、门式起重机(注6-1)、流动式起重机、门座式起重机、升降机、缆索式起重机、桅杆式起重机 | 额定起重量(t) |
| 塔式起重机 | 额定起重力矩(t·m)(注6-2) |
| 机械式停车设备 | 层数 |
| 安全保护装置 | 起重量限制器 | 额定起重量(t) |
|  | 起重力矩限制器 | 额定起重力矩 (kN·m) |
|  | 防坠安全器 | 额定制动力(kN) |
|  | 制动器 | 额定制动力矩(N·m)或额定制动力(kN) |

注6-1：门式起重机中装卸桥的主参数为生产率(t/h)。

注6-2：塔式起重机额定起重力矩为塔式起重机基本臂长时最大幅度与相应额定起重量的乘积。各种规格塔式起重机的基本臂最大幅度与相应额定起重量关系见表6-2。

表6-2  塔式起重机基本臂最大幅度与相应额定起重量关系

| 额定起重力矩(t·m) (注6-3) | 基本臂最大幅度(m) (注6-4) | 相应额定起重量(t) |
| --- | --- | --- |
| 40 | 30 | 1.34 |
| 50 |  | 1.67 |
| 63 | 35 | 1.8 |
| 80 |  | 2.29 |
| 100 | 40 | 2.5 |
| 125 |  | 3.13 |
| 160 | 45 | 3.56 |
| 200 |  | 4.4 |
| 250 |  | 5.6 |
| 315 | 50 | 6.3 |
| 400 |  | 8 |
| 500 |  | 10 |
| 630 | 55 | 11.46 |
| ＞630 |  | 按照实际起重量计算 |

注6-3：额定起重力矩在表6-2中各档之间时，其基本臂最大幅度按照相近上一档的基本臂长最大幅度计算，相应额定起重量按照在该基本臂最大幅度时的起重量计算。

注6-4：起重臂的最大幅度小于表6-2中相应的基本臂最大幅度时，其额定起重力矩按照其最大幅度与该幅度时起重量的乘积计算。

### 6.2.3  试验条件

6.2.3.1  样机试验条件

样机试验时，试验条件至少符合以下要求：

(1)试验的动力源、环境温度、海拔高度、风速符合标准和设计要求；

(2)现场环境不得有易燃、易爆及腐蚀性气体；

(3)在试验现场场地周围设置安全警戒线，试验场内有安全防护措施；

(4)基础和轨道符合标准和设计的要求；

(5)试验载荷与其标定值误差为±1％。

6.2.3.2  安全保护装置试验条件

安全保护装置试验时，试验条件至少符合以下要求：

(1)实验室的环境条件应当符合有关规定和标准的要求；

(2)试验载荷与其标定值误差为±1％。

### 6.2.4  申请单位责任与义务

申请型式试验的单位(一般是指制造单位，对境外的制造产品可以是指制造单位授权的中国境内代理机构，以下统称申请单位)的责任与义务如下：

(1)对设计文件的正确性负责；

(2)对型式试验样机及提供的相关资料的真实性负责；

(3)对样机进行全面试验验证并自检合格，以确定样机安全性能符合有关安全技术规范和设计要求；

(4)对样机所选用安全保护装置、部件的功能、性能、适用范围与整机的匹配性负责；

(5)提供试验场地、试验载荷等试验条件，并对试验现场的安全负责；

(6)委派相关专业人员在试验现场配合试验工作，参加试验的特种设备作业人员，应当符合有关特种设备作业人员的规定。

### 6.2.5  型式试验机构责任与义务

(1)在核准的范围内开展型式试验；

(2)对型式试验的真实性、准确性和正确性负责；

(3)样机及所提供相关资料涉及商业或者技术秘密的，应当按照申请单位要求予以保密或签订保密协议。

### 6.2.6  申请

申请单位向型式试验机构申请时，应当提供以下资料：

(1)《起重机械型式试验申请单》(格式见附件D)；

(2)制造单位营业执照或经营资质证明文件复印件；

(3)代理机构营业执照复印件、境外制造单位授权证明文件；

(4)生产许可证(实施起重机械制造许可的)；

(5)样机(或样品)总图、照片等辨识资料。

上述资料经双方确认(注6-5)后，型式试验机构应当在5个工作日内在《起重机械型式试验申请单》中签署意见，并及时回复申请单位。

注6-5：申请单位与型式试验机构双方应当依据《特种设备目录》中起重机械的定义、类别、品种，及相应标准，确认该产品是否在特种设备安全监察范围内；确认安全保护装置是否在本规程表6-1的范围内。

### 6.2.7  样机见证资料

申请单位提供的见证资料应当符合以下要求：

(1)具有自检合格报告；

(2)整机所配置的安全保护装置实物与型式试验证书或报告相符；

(3)已按规定办理安装告知手续；

(4)样机销售合同，生产计划，派工单，进货检验、过程检验、出厂检验记录，主要受力结构件自制见证材料，产品出厂随机文件和清单，运输证据，相应发票及付款凭证等与实物一致。(注6-6)

注6-6：当为防爆型起重机械时，应当提供整机所配置防爆电器设备的防爆合格证书，下同。

### 6.2.8  样机确认

(1)型式试验样机应当为本制造单位制造的产品，样机所采用的主要受力结构件应当为本制造单位所制造。

(2)型式试验人员到达试验现场后，应当按照《特种设备目录》中起重机械的定义、类别、品种及相应标准识别样机的品种、型号和规格(主参数)，并检查样机与设计文件的一致性；根据申请单位提供的见证资料，确认样机是否为制造单位所制造。

(3)确认样机见证资料符合要求后，方可继续进行型式试验。如果发现制造单位有提供虚假样机(注6-7)等违法行为时，型式试验人员应当立即终止型式试验。境内制造的样机，型式试验机构应当在5个工作日内向相应的生产许可证发证机关书面反映情况；境外制造的样机，型式试验机构应当在5个工作日内向国家市场监管总局特种设备安全监察局书面反映情况。

注6-7：虚假样机特指申请单位向型式试验机构提供的非本申请的制造单位制造的产品。

### 6.2.9  安全保护装置样品抽样

#### 6.2.9.1  一般要求

安全保护装置型式试验的样品由型式试验机构在申请单位经出厂检验合格的产品成品库中采用随机抽样的方法抽取。

#### 6.2.9.2  抽样数量和要求

不同品种、型号产品的型式试验抽样数量见表6-3。抽样时应当满足以下要求：

(1)抽样人员不少于2名；

(2)申请单位提供样品的技术文件、检验资料等齐全；

(3)抽样人员当场核实型式试验样品的技术文件，确认技术文件与所抽样品一致。

表6-3  抽样数量

| 序号 | 样品 | 抽样基数(台) | 抽样数量(台) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重量限制器 | 10 | 2 |
| 2 | 起重力矩限制器 | 10 | 2 |
| 3 | 防坠安全器 | 10 | 2 |
| 4 | 制动器 | 10 | 2 |

#### 6.2.9.3  样品封样

样品封样的要求如下：

(1)抽样人员应当填写《起重机械安全保护装置样品抽样单》(格式见附件E)，抽样单经抽样人员与制造单位代表双方确认后签字；

(2)抽样人员应当对所抽取的样品在申请单位进行封样，封样可以采用铅封、记号笔或者封条等有效方式；

(3)样品由申请单位负责寄(送)达型式试验机构；

(4)试验必须的辅助部件及工装等由申请单位提供。

#### 6.2.9.4  样品标识和保管

型式试验机构在收样到试验过程中应当对试验样品进行标识(包括样品号)，确保样品可以追溯。

型式试验机构应当妥善保管样品。

#### 6.2.9.5  样品处置

试验结束后，型式试验机构应当及时通知申请单位领回样品。自型式试验机构通知发出之日起60个工作日后，申请单位不取回样品且不提出书面处理意见的，由型式试验机构自行处理。

### 6.2.10  技术资料审查

(1)申请单位应当按照本规程2.2提供样机技术资料,并对技术资料的正确性进行盖章或签字确认；

(2)型式试验人员应当按照本规程《检验项目、内容、要求及检验项目表》(见附件F)中F1和《起重机械安全保护装置型式试验项目、内容和要求》(见附件G)中G1的要求进行技术资料审查,并对技术资料与法律法规安全技术规范和标准的一致性负责；

(3)型式试验机构和型式试验人员应当对审查的技术资料保密；

(4)样机的总图、主要受力结构件图、主要机构图由申请单位和型式试验机构各封一套,并在封条上双方签字,制造企业盖章,长期保存。

### 6.2.11  检查和试验

(1)型式试验人员应当按照本规程附件F中规定项目对起重机械进行检查和试验，按照本规程附件G中规定项目对起重机械安全保护装置进行检查和试验；

(2)型式试验后，制造单位应当对损坏的易损件及时更换。

### 6.2.12  检验结论综合判定原则

(1)全部项目符合本规程要求的，综合判定为“合格”；

(2)型式试验出现不合格项目时，型式试验机构应当出具《起重机械检验意见书》(格式见附件 H，以下简称检验意见书)，提出整改要求，申请单位应当在 6 个月内完成整改，并由型式试验机构进行验证，整改项目全部符合要求的综合判定为“合格”。如果整改后仍出现不合格项目或超过 6 个月未完成整改的，综合判定为“不合格”。

### 6.2.13  报告和证书

(1)型式试验机构完成型式试验后, 型式试验综合结论判定为“合格”的，应当在15 个工作日内出具《特种设备型式试验报告》(格式见附件 J)和《特种设备型式试验证书》(格式见附件 K)；

(2)《特种设备型式试验报告》一式三份，型式试验机构一份，申请单位两份。型式试验报告应当由试验、审核、批准人员签字，并加盖型式试验机构试验专用章(或公章)和骑缝章； 《特种设备型式试验证书》一式四份，申请单位三份，型式试验机构一份存档，并加盖型式试验机构试验专用章(或公章)；

(3)对于整机和安全保护装置有附加条件限制的，在其出具的型式试验报告和型式试验证书中应当注明对产品附加限制的具体内容；

(4)在制造单位或使用单位现场进行型式试验的，型式试验人员在型式试验结束或中止试验后，在离开试验现场前应当向申请单位出具《检验意见书》，告知申请单位型式试验后的现场意见和结论。

### 6.2.14  平台信息公示

型式试验机构应当在出具型式试验报告和证书后20个工作日内，将报告和证书上传至特种设备型式试验公示平台。

### 6.2.15  安全保护装置一致性核查

起重机械安全保护装置首次型式试验合格后，制造单位应当每4年内向型式试验机构提出一次一致性核查申请。一致性核查的产品应当在型式试验证书覆盖范围内，并由型式试验机构在制造单位经出厂检验合格的产品成品库中随机抽取。

一致性核查的主要内容如下：

(1)产品与型式试验样品基本信息是否一致；

(2)产品与型式试验样品主要配置是否一致；

(3)产品主要安全性能是否合格。

型式试验机构应当按照产品型式试验要求对所核查的产品进行检查和试验，对核查结论合格的产品更新原型式试验证书。

### 6.2.16  变更

境内制造单位或境外制造单位(含代理机构)名称发生变更时，申请单位应当及时持企业注册登记变更的相应资料向原型式试验机构提出单位名称的变更申请，经型式试验机构核验并确认后，在原型式试验报告的“变更情况页”上注明名称变更情况，并加盖型式试验机构试验专用章(或公章)。同时，由型式试验机构按照变更后的名称在原型式试验合格证背面加注名称变更信息，加盖型式试验机构试验专用章(或公章)。

型式试验机构应当在10个工作日内，将变更后的型式试验报告和合格证上传至特种设备型式试验公示平台。

## 6.3  监督检验

### 6.3.1  一般要求

(1)监督检验(以下简称监检)是指起重机械安装(包括新装、移装)、改造、重大修理(以下统称施工)过程中，在施工单位自行检查合格的基础上，由经核准的检验机构对施工过程进行强制性、验证性检验；

(2)实施安装监检的起重机械范围按照附件C执行，实施改造、重大修理监检的起重机械范围按照《特种设备目录》实施；

(3)以整机滚装形式出厂的起重机械不实施安装监检，按首次检验要求实施；可以采用整机滚装形式出厂的，但未按整机滚装形式出厂在现场重新安装的起重机械应当实施安装监检(注6-8、注6-9)；

(4)安装安全监控管理系统的大型起重机械，检验中应当包括安全监控管理系统的相关内容；

(5)起重机械的改造或者重大修理中，主要受力结构件的改造或者重大修理应当在许可的场所内进行或者委托用户所在地有相应制造和修理资质的单位进行，由用户所在地的检验机构实施监检；如果主要受力结构件的改造活动跨地区进行，仍然由用户所在地的检验机构负责监检；

(6)主要受力结构件在使用现场进行分段焊接组装的过程，应当纳入安装监检范围，由使用现场所在地的检验机构负责监检；

(7)塔式起重机、施工升降机在安装监检结束后，塔式起重机的爬升和附着作业及施工升降机的加节和附着作业不再实施安装监检，使用单位应当负责其安全性能；

(8)实施监检的起重机械应当在施工单位被许可的范围内；

(9)需要在使用现场安装的型式试验样机，施工安装单位应当向当地特种设备监督管理部门办理安装告知，并接受安装监检。样机整机型式试验与安装监检过程中的性能试验可以同时进行，数据共享；但安装监检报告和监检证书应当在取得型式试验合格证后出具；

(10)起重机械安装、改造和重大修理监检包括对施工过程中涉及安全性能的项目进行监检；

(11)改造、重大修理和移装的具体监检项目和要求应当根据施工的具体情况，参照本规程的规定由检验机构在制订监检方案时确定；

(12)监检人员应当按照监检作业指导文件或监检方案要求进行施工监检，及时确认和记录，监检记录包括监检项目和结果、见证材料及其确认方式等。监检记录与施工单位提供的见证材料具有可追溯性；

(13)监检人员对施工单位提供的工作见证有怀疑，或者检查发现不符合要求时，施工单位应当重新核对并且进行处理，监检人员应当重新确认和记录；

(14)施工单位对起重机械的施工质量和提供施工工作见证的准确性、真实性负责。检验机构对所承担的监检工作质量和检验结论的正确性负责；

(15)对于流动作业的起重机械，出厂后首次安装时，应当实施安装监检。经拆卸后再次安装时不再实施安装监检，但应当按照本规程的要求实施定期检验，定期检验有效期内未进行拆装的，按照正常检验周期进行后续的定期检验；对定期检验有效期内拆装的，拆装后即应进行定期检验。

注6-8：整机滚装形式出厂的起重机械是指在厂内通电调试后不再拆卸，整体运输至用户使用现场不需要组装的起重机械。

注6-9：以整机滚装形式出厂的起重机械，应当在产品质量证明书中予以注明，同时还应当提供整机船运计划、整机船运照片等证明材料。

### 6.3.2  监督检验项目分类及检验方式

### 6.3.2.1  分类

监检项目分为A、B两类，其中A类监检项目为本规程的附件F中F2.12、F3中的项目。

### 6.3.2.2  检验方式

监检项目、内容和要求应当符合本规程附件F的要求。检验方式要求如下：

(1)A类项目，检验人员根据本规程的要求，按照规定对资料核查、现场监督、实物检查(一般为抽查，下同)，判断是否符合要求，未经检验机构检验确认或者检验确认不合格，施工单位不得转入下道工序施工；

(2)B类项目，检验人员根据本规程的要求，按照规定或者随机进行资料核查、现场监督或者实物检查，确认结果，判断是否符合要求。

### 6.3.2.3  确认方式

监检方式包括资料核查、现场监督、实物检查，检验人员都应当在施工单位提供的相应的设计文件、工作见证(检查报告、试验报告、记录表、卡等，下同)上签字确认。根据不同的检验方式，检验人员在工作见证资料上签字确认时，应当注明检验确认方式(资料核查、现场监督、实物检查)、具体内容和签字日期。

施工单位的质量计划应当按照本规程的规定注明相应项目的监检工作的类别(A、B类)，并且在相应的工作见证上设置填写检验人员签字、检验方式栏目。

### 6.3.3  监督检验方案

检验机构可根据监检起重机械的状况，必要时按照本规程以及监检工作作业指导书的要求，制定包括检验程序、监检项目及要求、监检记录等在内的监检方案。

(1)监检方案可以结合安装、改造或重大修理的实际情况和设备特点，增加安装监检项目和要求，调整改造或重大修理的监检项目和要求；

(2)监检方案应当按照监检机构的检验质量保证体系的要求，履行相应的审批手续；

(3)检验机构应当将承担施工监检工作的监检人员、监检方案告知施工单位；

(4)根据施工单位的具体情况，需要与施工单位商定在施工单位提供的工作见证上签字确认的具体办法的，应当在制订监检方案时与施工单位商定。

### 6.3.4  检验申请

施工单位应当在按照规定履行告知手续后，持以下资料向检验机构申请监检：

(1)特种设备生产许可证；

(2)整机型式试验合格证，如为型式试验样机时仅提供由型式试验机构签署受理意见的《起重机械型式试验申请单》；

(3)《特种设备安装改造修理告知书》；

(4)施工合同和安装施工方案。

提供的资料为复印件的，应当加盖施工单位的公章，资料如有变更施工单位应当及时通知检验机构。

### 6.3.5  受理回复

检验机构接到施工单位申报后，应当5个工作日内以书面形式回复，对于申报材料不符合要求的，一次性告知施工单位需补齐的资料。

### 6.3.6  现场要求

#### 6.3.6.1  资料

监检工作过程中，施工单位应当向监检人员提供以下资料：

(1)施工作业(工艺)文件；

(2)现场施工的特种设备作业人员的相关证件；

(3)产品技术文件(原件或者加盖制造单位公章的复印件)；

(4)改造、重大修理的施工设计文件；

(5)施工过程的各种检查记录、验收资料。

#### 6.3.6.2  配合

(1)施工单位应当设专人配合开展监检工作，及时提供相关资料，为监检人员的监检工作提供必要的条件。根据施工监检工作情况，需要在现场设立固定办公场所的，应当为监检机构提供必要的办公条件；

(2)对A类监检项目，监检人员需要到现场的，施工单位应当提前通知监检人员，并且约定监检时间；

(3)监检过程中应当由施工单位负责配备满足要求的试验载荷。

### 6.3.7  检验结论综合判定原则

(1)本规程规定的监检项目全部合格，判定为“合格”；

(2)规定的监检项目有不合格项，未在商定的期限内完成整改或者整改后仍未达到要求，判定为“不合格”。

### 6.3.8  检验结果处理

### 6.3.8.1  检验意见书

### 监检工作结束后，检验机构如果发现存在不合格的项目，应当向施工单位出具《检验意见书》，提出整改要求，施工单位有关人员应当签字：

施工单位应当按照《检验意见书》的要求及时整改，并且在商定的期限内向检验机构提交填写问题处理结果的《检验意见书》以及整改报告等见证材料。

### 检验人员应当对整改情况进行确认是否符合要求，可以根据情况采取现场验证或者对提供的整改报告等见证材料进行资料确认。

6.3.8.2  监检报告和监检证书

### (1)施工监检工作结束后，检验机构应当出具《起重机械安装改造重大修理监督检验报告》(格式见附件L，以下简称监检报告)和《起重机械安装改造重大修理监督检验证书》(见附件M，以下简称监检证书)。监检报告和监检证书应当经检验、审核、批准人员签字，加盖检验机构检验专用章或者公章。

(2)监检报告检验项目中，单项“监检结果”栏定量项目填写数据，定性项目作简要描述；单项“结论”栏填写“合格”、“不合格”或者“无此项”。

### 6.3.8.3 合格处置

### 检验结论综合判定为“合格”的，检验机构应当在15个工作日内出具监检报告和监检证书。监检报告和监检证书各一式三份，施工单位和检验机构各一份，一份由施工单位交使用单位。

### 6.3.8.4  不合格处置

### 当施工单位达到《检验意见书》商定时限而未反馈整改见证材料的，或者整改后仍不符合要求的，或者逾期未整改的，检验结论综合判定为“不合格”的，检验机构应当在15个工作日内出具监检报告和监检证书。

监检报告一式三份，施工单位和检验机构各一份，一份由检验机构报送使用地特种设备安全监督管理部门。

### 6.3.9  资料存档

监检工作完成后，检验机构应当将以下资料汇总存档，长期保存：

(1)产品设计文件(总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图等)、安装及使用维护保养说明；

(2)产品质量合格证(含数据表)；

(3)监检记录；

(4)监检报告和监检证书；

(5)A类监检类别项目的相关工作见证资料(产品技术文件等原始资料除外)；

(6)检验意见书；

(7)其他与监检工作相关的资料。

## 6.4  定期检验

### 6.4.1  一般要求

(1)定期检验是指在起重机械使用单位进行经常性维护保养和自行检查的基础上，由经核准的特种设备检验机构，依据本规程对纳入使用登记的在用起重机械按照一定的周期进行的检验。实施定期检验的起重机械范围按照附件C执行。

(2)首次检验是指在起重机械使用单位自行检查的基础上，由经核准的特种设备检验机构依据本规程对不实施安装监督检验的起重机械，在投入使用之前进行的检验。实施首次检验的起重机械范围按照附件C执行。

(3)安装安全监控管理系统的大型起重机械，检验中应当包括安全监控管理系统的相关内容；

(4)使用单位或者施工单位对提供的文件、资料的准确性、真实性负责；检验机构对检验结论的正确性负责。

6.4.2  定期检验周期

在用起重机械定期检验周期(注6-10)如下：

(1)塔式起重机、升降机、流动式起重机每年1次；

(2)桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、缆索式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备每2年1次，其中涉及吊运熔融金属的起重机每年1次。

注6-10：定期检验日期以安装改造重大修理监检、首次检验、停用后重新检验的检验合格日期为基准计算，下次定检日期不因本周期内的复检、不合格整改或者逾期检验而变动。

### 6.4.3  申请检验

#### 6.4.3.1  基本要求

(1)使用单位应当按照本规程的要求，在检验合格有效期届满前1个月向检验检测机构申请定期检验，并且做好定期检验相关的准备工作；实施首次检验的起重机械，产权单位在使用前直接向产权所在地的检验机构申请首次检验；

(2)申请检验时，应当填写《起重机械定期(首次)检验申请表》(格式由检验机构根据自身管理情况制订)，检验机构接到申请后，应当5个工作日内以书面形式回复，对于申请材料不符合要求的，一次性告知需补齐的资料。

(3)对于超过定期检验周期或者定期检验不合格的起重机械，不得继续使用。

#### 6.4.3.2  首次检验申请资料

申请首次检验的起重机械，产权单位还应当提供以下资料：

(1)特种设备生产许可证；

(2)整机型式试验合格证或由型式试验机构签署受理意见的《起重机械型式试验申请单》。

(3)整机船运证明、照片等资料(以整机滚装形式出厂的起重机械，注6-11)。

注6-11：以整机滚装形式出厂的起重机械，应当在其质量证明书中注明“整机滚装形式出厂”。

提供的资料为复印件的，应当加盖产权单位公章。

### 6.4.4  检验的准备和配合

#### 6.4.4.1  自行检查

检验前，使用单位应当按照本规程的要求对起重机械进行自检。对自检不合格的项目安排维保、修理。自检、维保、修理应当作出记录或者取得专业维保、修理单位的证明。自检记录和维保、修理证明应当经使用单位安全管理人员签署意见。

#### 6.4.4.2  准备

检验前，使用单位应当进行以下准备工作：

(1)起重机械上次检验报告，维保、修理和自检记录，以及检验工作需要的其他相关资料；

(2)对需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，拆除受检部位妨碍检验的部件或者其他物品；

(3)将起重机械主要受力部件、主要焊缝、严重腐蚀部位，以及检验人员指定部位和部件清理干净，必要时露出金属表面；

(4)需要登高进行检验(高于地面或者固定平面2m以上)的部位，采取可靠安全的登高措施；

(5)满足检验和安全需要的安全照明、工作电源，以及必要的检验辅助工具或者器械；

(6)需要固定后方可进行检验的可转动部件(包括可动结构)，固定牢靠；

(7)需要进行载荷试验的，配备满足载荷试验所规定重量和相应型式的试验载荷；

(8)现场的环境和场地条件符合检验要求，没有影响检验的物品、设施，并且设置相应的警示标志；

(9)需要进行现场射线检测时，隔离出透照区，设置安全标志；

(10)防爆设备现场，具有良好的通风，确保环境空气中的爆炸性气体或者可燃性粉尘物质浓度低于爆炸下限的相应规定；

(11)落实其他必要的安全保护和防护措施。

#### 6.4.4.3  配合

现场检验时，使用单位的起重机械安全管理人员和相关人员到场配合、协助检验工作，负责现场安全监护。

### 6.4.5  定期(首次)检验项目、内容和要求

定期(首次)检验项目、内容和要求按照本规程附件F中的项目进行检验。

### 6.4.6  检验结论综合判定原则

(1)本规程规定的检验项目全部合格，综合判定为“合格”；

(2)本规程规定的检验项目有不合格项，且无法整改的，综合判定为“不合格”；

(3)本规程规定的检验项目有不合格项，可以通过整改达到要求的，允许进行整改，并在双方商定的期限内完成；使用单位整改并自检合格后，应当约请原检验机构到现场复检，复检时所有检验项目合格，综合判定为“复检合格”，复检时检验项目仍有不合格项，综合判定为“复检不合格”；使用单位逾期未整改的，综合判定为“不合格”。

### 6.4.7  检验结果处理

6.4.7.1  现场检验工作结束，检验人员应当当场向使用单位出具《检验意见书》，并且由使用单位安全管理人员或者有关人员签字。

对于检验存在不合格项需要整改的起重机械，或者检验结论综合判定为“不合格”或者“复检不合格”的起重机械，检验机构应当告知使用单位立即停止使用。

6.4.7.2  检验报告

(1)检验机构应当在检验工作完成后的15个工作日内，出具《起重机械定期(首次)检验报告》(附件K，以下简称定期检验报告)。检验报告应当经检验、审核、批准人员签字，加盖检验机构检验专用章或者公章。《定期检验报告》一式二份，使用单位和检验机构各一份；

(2)《定期检验报告》检验项目中，单项“检验结果”栏定量项目填写数据，定性项目作简要描述；单项“结论”栏填写“合格”、“不合格”或者“无此项”。

6.4.7.3  在使用登记地使用的起重机械，检验结论为“不合格”或者“复检不合格”的，检验机构应当将《检验意见书》及时报该起重机械的使用登记机关。

在非使用登记地使用的起重机械，检验机构应当将《定期检验报告》报该起重机械的使用登记机关备案；检验结论为“不合格”或者“复检不合格”的，检验机构还应当将《检验意见书》及时报使用所在地的特种设备安全监督管理部门。

### 6.4.8  信息上报

检验机构应当按照有关规定上报检验工作情况。检验结论为“不合格”的，应当及时将其检验情况书面报当地特种设备安全监督管理部门和该起重机械的使用登记机关。

### 6.4.9  资料存档

检验工作完成后，检验机构应当将以下检验资料汇总存档：

(1)检验记录和报告；

(2)《检验意见书》；

(3)首次检验还应当保存产品设计文件(总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图、使用说明书等)、产品质量合格证明(包括合格证、质量证明书等)；

(4)与检验有关的其它其他资料。

检验资料长期保存。

# 7  附则

## 7.1  术语和定义

### 7.1.1  流动作业的起重机械

是指在某一特定场所使用后，需要频繁地到其他使用地施工作业，且不以整机形式转移、在转移前进行分拆、转移后重新安装(组装)的起重机械，或以整机形式转移，无整机拆装行为，频繁地运行到其他使用地施工作业的起重机械。一般是指履带起重机、塔式起重机、施工升降机、架桥机、与架桥机配套使用的门式起重机，或轮胎起重机、集装箱正面吊运起重机、铁路起重机等符合上述含义的其他起重机。

### 7.1.2  起重机械吊具

是指起重机械吊运作业的刚性取物装置。

7.1.2.1  不可拆分吊具

是指不可拆分并固定在起重机械本体上的吊具。

7.1.2.2  可拆分吊具

是指悬挂或者连接在不可拆分吊具之下，能从不可拆分吊具上拆卸的吊具。

### 7.1.3  起重机械索具

### 是指起重机械吊运物品时系结勾挂在物品上具有挠性的组合装置。

### 7.1.4  起重机机型与型号

### 7.1.4.1  起重机机型

### 是指具有相同形式的主要受力结构件和相同配置形式的主要机构的整机。

### 注7-1：同一机型，主要受力结构件形式相同，且主要机构配置形式相同，但其主参数可以不同，主参数应按照优先数列设定。

### 7.1.4.2  起重机型号

是指同一机型的代号。其代号由产品品种、主要结构形式、主要机构形式等组成，并用字母表示。

### 注7-2：产品型号由制造单位根据上述产品机型与型号的定义自行编制。

7.1.5  改造

是指改变原有起重机械主要受力结构件的结构形式、或主要机构的配置形式、或主参数的活动。

### 7.1.6 修理

是指更换原有起重机械主要零部件，但不改变主参数的活动。

### 7.1.7 重大修理

是指更换原有起重机械主要受力结构件、控制系统，但不改变主参数的活动。

### 7.1.8  主要受力结构件

是指主梁、主副吊臂、主支撑腿、标准节。其中，机械式停车设备的主梁指横(纵)梁，主支撑腿指立柱。

### 7.1.9  主要机构

特指起升机构、运行机构、变幅机构及回转机构。

### 7.1.10  主参数

是指额定起重量、额定起重力矩、层数或生产率。

## 7.2  解释权限

本规程由国家质量市场监督管理总局负责解释。

## 7.3  施行时间

本规程自202X年X月X日起施行。《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》（TSG Q0002-2008）、《起重机械型式试验规则》（TSG Q7002-2019）、《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSG Q7016-2016，含第1号修改单）、《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2016）等同时废止，其他有关通知、文件的要求与本规程不一致的，以本规程为准。

# 附件A

起重机械产品合格证明

编号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 制造地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 生产许可证编号 |  |
| 制造许可级别 |  | 类别 |  |
| 品种 |  | 型号规格 |  |
| 出厂编号 |  | 整机工作级别 |  |
| 设备代码 |  | 合同编号 | ： |
| 制造日期： 年 月 日 |
| 本产品经质量检验，符合《起重机械安全技术规程》、设计文件和相关标准的要求。 检验责任工程师(签章)： 日期： 质量保证工程师(签章)： 日期： (产品质量检验专用章) 年 月 日 |

注：本合格证应当包括所附的起重机械的产品数据表，制造单位应当按照特种设备信息化的要求，将其信息输入特种设备的设备数据库。

## 附表A1

桥式起重机产品数据表

编号：

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 额定起重量 | t | 跨 度 | m |
| 整机工作级别 |  | 起升高度/下降深度 | m |
| 大车基距 | m | 小车轨距 | m |
| 主钩左右极限位置 | mm | 整机功率 | kW |
| 最大计算轮压 | kN | 整机设计重量 | t |
| 操纵方式 |  | 防爆等级 |  |
| 其 他 |  |
| 主要结构型式 |
| 主体结构型式 | □正轨箱形主梁 □偏轨箱形主梁 □单腹板主梁 □桁架主梁 □其他型式主梁 |
| 主要受力结构件材料 |  |
| 工作机构主要特性 |
| 起升 机构 | 最大起重量 | t | 工作级别 |  |
|  | 速 度 | m/min | 吊具型式 |  |
|  | 倍 率 |  | 钢丝绳型号 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW/ r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 卷筒直径 | mm | 定滑轮直径 | mm |

| 工作机构主要特性 |
| --- |
| 起重机运 行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 大车车轮踏面直径 | mm | 适应轨道 |  |
| 小车 运行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 小车车轮踏面直径 | mm | 小车轨道 |  |
| 适用工作环境 |
| 供电电源 | 电压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ | 吊具部位辐射温度 | ℃ |
| 使用场所 | □露天 □室内 |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

## 附表A2

门式起重机产品数据表

编号：

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 额定起重量 | t | 跨 度 | m |
| 整机工作级别 |  | 起升高度/下降深度 | m |
| 大车基距 | m | 小车轨距 | m |
| 悬臂长 | / m | 主钩左右极限位置 | mm |
| 最大计算轮压 | kN | 整机设计重量 | t |
| 操纵方式 |  | 整机功率 | kW |
| 防爆等级 |  | 其 他 |  |
| 主要结构型式 |
| 主梁型式 | □正轨箱形梁 □偏轨箱形梁 □单腹板梁 □桁架梁 □其他 | 支腿型式 | □箱形 □桁架 □其他 |
| 主要受力结构件材料 |  |
| 工作机构主要特性 |
| 起升 机构 | 最大起重量 | t | 工作级别 |  |
|  | 速 度 | m/min | 吊具型式 |  |
|  | 倍 率 |  | 钢丝绳型号 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW/ r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 卷筒直径 | mm | 定滑轮直径 | mm |

| 工作机构主要特性 |
| --- |
| 起重机运 行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 大车车轮踏面直径 | mm | 适应轨道 |  |
| 小车 运行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 小车车轮踏面直径 | mm | 小车轨道 |  |
| 适用工作环境 |
| 供电电源 | 电压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ | 吊具部位辐射温度 | ℃ |
| 使用场所 | □露天 □室内 |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

## 附表A3

架桥机产品数据表

编号：

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 额定起重量 | t | 跨 度 | m |
| 整机工作级别 |  | 起升高度 | m |
| 整机高度 | m | 小车轨距 | m |
| 整机宽度 | m | 整机长度/前导梁长度 | / m |
| 小车纵移/横移速度 | m/min | 整机横移速度 | m/min |
| 起升速度 | m/min | 过孔速度 | m/min |
| 最大计算轮压 | kN | 整机设计重量 | t |
| 操纵方式 |  | 整机功率 | kW |
| 其 他 |  |
| 主要结构型式 |
| 主体结构型式 |  |
| 主要受力结构件材料 |  |
| 工作机构主要特性 |
| 起升 机构 | 最大起重量 | t | 工作级别 |  |
|  | 速 度 | m/min | 吊具型式 |  |
|  | 倍 率 |  | 钢丝绳型号 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 卷筒直径 | mm | 定滑轮直径 | mm |

| 工作机构主要特性 |
| --- |
| 起重机运 行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 大车车轮踏面直径 | mm | 适应轨道 |  |
| 小车 运行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功 率 | kW |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 小车车轮踏面直径 | mm | 小车轨道 |  |
| 小车横移机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 横移车轮踏面直径 | mm | 横移轨道 |  |
| 适用工作环境 |
| 供电电源 | 电压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ |  |  |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

## 附表A4

塔式起重机产品数据表

编号：

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 最大起重量 | t | 最大起重力矩 | t•m |
| 整机工作级别 |  | 最大起升高度 | m |
| 最小/最大工作幅度 | / m | 最小/最大工作幅度对应的起重量 | / t |
| 独立高度 | m | 最大附着高度 | m |
| 最大计算轮压 | kN | 整机设计重量 | t |
| 运行轨距 | m | 整机功率 | kW |
| 操纵方式 |  | 其 他 |  |
| 主要结构型式 |
| 主体结构型式 | □平头式 □非平头水平臂式 □动臂式 □上回转 □下回转 □其他 |
| 主要受力结构件材料 |  |
| 变幅方式 | □水平臂小车变幅 □倾斜式小车变幅 □动臂变幅 |
| 塔身型式 | □整体式 □组合式 | 基座型式 | □固定式 □轨行式 |
| 工作机构主要特性 |
| 起升 机构 | 最大起重量 | t | 工作级别 |  |
|  | 速 度 | m/min | 吊具型式 |  |
|  | 倍 率 |  | 钢丝绳型号 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 卷筒直径 | mm | 定滑轮直径 | mm |

| 工作机构主要特性 |
| --- |
| 起重机运 行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功 率 | kW |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 车轮踏面直径 | mm | 适应轨道 |  |
| 变幅机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 小车车轮踏面直径 | mm |  |  |
| 回转机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 回转支承型号 |  | 齿圈模数 |  |
| 顶升机构 | 液压泵型号/数量 |  | 液压泵压力 | MPa |
|  | 液压缸额定顶升力 | KN | 油缸额定顶升速度 | m/min |
| 适用工作环境 |
| 供电电源 | 电压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ | 用 途 |  |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

## 附表A5

流动式起重机产品数据表

编号：

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 额定起重量 | t | 额定起重力矩 | t•m |
| 整机工作级别 |  | 最大起升高度 | m |
| 最小/最大工作幅度 | / m | 最小/最大幅度起重量 | / t |
| 全程变幅时间 | s | 行走机械轨距 | m |
| 行驶速度 | m/min | 支腿调节长度 | mm |
| 最大计算轮压 | kN | 整机设计重量 | t |
| 操纵方式 |  | 整机功率 | kW |
| 驱动方式 |  | 调速方式 |  |
| 其 他 |  |
| 主要结构型式 |
| 主体结构型式 |  |
| 主要受力结构件材料 |  |
| 工作机构主要特性 |
| 起升 机构 | 最大起重量 | t | 工作级别 |  |
|  | 速 度 | m/min | 吊具型式 |  |
|  | 倍 率 |  | 钢丝绳型号 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 卷筒直径 | mm | 定滑轮直径 | mm |

| 工作机构主要特性 |
| --- |
| 起重机运 行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
| 变幅机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
| 回转机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 回转支承型号 |  | 齿圈模数 |  |
| 适用工作环境 |
| 供电电源 | 电压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ |  |  |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

## 附表A6

门座式起重机产品数据表

编号：

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 最大起重量 | t | 最大起重力矩 | t•m |
| 整机工作级别 |  | 起升高度 (轨上/轨下) | m |
| 最小/最大工作幅度 | / m | 最小/最大幅度起重量 | / t |
| 整机最大高度 | m | 全程变幅时间 | m/min |
| 行走机械轨距 | m | 支腿调节长度 | mm |
| 最大计算轮压 | kN | 整机设计重量 | t |
| 操纵方式 |  | 整机功率 | kW |
| 其 他 |  |  |  |
| 主要结构型式 |
| 主体结构型式 |  |
| 门架结构型式 | □圆筒型 □交叉式 □撑杆式 □其他 |
| 主要受力结构件材料 |  |
| 工作机构主要特性 |
| 起升 机构 | 最大起重量 | t | 工作级别 |  |
|  | 速 度 | m/min | 吊具型式 |  |
|  | 倍 率 |  | 钢丝绳型号 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 卷筒直径 | mm | 定滑轮直径 | mm |

| 工作机构主要特性 |
| --- |
| 运行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 车轮踏面直径 | mm | 适应轨道 |  |
| 变幅机构 | 变幅方式 |  | 传动参数(齿轮齿条、变幅螺杆等) |  |
|  | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
| 回转机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 回转支承型号 |  | 齿圈模数 |  |
| 适用工作环境 |
| 供电电源 | 电压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ | 用 途 |  |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

## 附表A7

升降机产品数据表

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 额定起重量 | t | 提升速度 | m/min |
| 整机工作级别 |  | 自由端高度 | m |
| 最大提升高度 | m | 整机设计重量 | t |
| 吊笼工作行程 | kg | 整机功率 | kW |
| 吊笼尺寸(长×宽×高) | mm |
| 标准节尺寸(长×宽×高) | mm |
| 操纵方式 | □司机室 □工作台 | 用途 | □人货 □货用 |
| 其 他 |  |
| 主要结构型式 |
| 驱动机构型式 | □卷筒式 □曳引式 □齿轮齿条式 □涡轮式 □有对重(或平衡重) |
| 吊笼数量 | □单笼 □双笼 | 导 轨 架 | □单 □双 |
| 标准节加节方式 |  |
| 工作机构主要特性 |
| 驱动主机型号/数量 |  | 功率/转速 | kW / r/min |
| 制动器型号/数量 |  | 制动力矩 | KN·m |
| 减 速 器 型 号 |  | 传 动 比 |  |
| 卷筒(曳引轮)直径 | mm | 定滑轮直径 | mm |
| 起升钢丝绳型号 |  | 对重(平衡重)钢丝绳型号 |  |

| 适用工作环境 |
| --- |
| 供电电源 | 电 压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频 率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ | 用 途 |  |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

## 附表A8

缆索式起重机产品数据表

编号：

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 额定起重量 | t | 幅 度 | m |
| 整机工作级别 |  | 吊具最高高度 | m |
| 承载索垂度 | m | 吊具最低高度 | m |
| 承载索型号 |  | 垂跨比 | % |
| 安装高程 | m | 回转范围 | m |
| 整机功率 | kW | 整机设计重量 | t |
| 操纵方式 |  |  |  |
| 主要结构型式 |
| 主体结构型式 | □固定式 □平移式 □辐射式 □摇摆式 □弧动式 □索轨式 □其他 |
| 主要受力结构件材料 |  |
| 工作机构主要特性 |
| 起升 机构 | 最大起重量 | t | 工作级别 |  |
|  | 速 度 | m/min | 吊具型式 |  |
|  | 倍 率 |  | 钢丝绳型号 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 卷筒直径 | mm | 上滑轮直径 | mm |

| 工作机构主要特性 |
| --- |
| 起重机运 行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 大车车轮踏面直径 | mm | 适应轨道 |  |
| 牵引 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 牵引索型号 |  |
| 适用工作环境 |
| 供电电源 | 电压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ | 用 途 |  |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

## 附表A9

桅杆式起重机产品数据表

编号：

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 主钩最大额定起重量 | t | 副钩最大额定起重量 | t |
| 主钩最大工作幅度 | m | 副钩最大工作幅度 | m |
| 主钩最大工作幅度时的额定起重量 | t | 副钩最大工作幅度时的额定起重量 | t |
| 主钩最大起升高度 | m | 副钩最大起升高度 | m |
| 主钩起升速度 | m/min | 副钩起升速度 | m/min |
| 回转角度 | ° | 行走范围 | m |
| 行走速度 | m/min | 主调速方式 |  |
| 整机工作级别 |  | 整机功率 | kW |
| 操纵方式 |  | 整机设计重量 | t |
| 主要结构型式 |
| 主体结构型式 | □摇臂式 □人字架式 □单桅式 □悬臂式 □缆绳式 □斜撑式 □其他 |
| 主要受力结构件材料 |  |
| 工作机构主要特性 |
| 起升 机构 | 最大起重量 | t | 工作级别 |  |
|  | 速 度 | m/min | 吊具型式 |  |
|  | 倍 率 |  | 钢丝绳型号 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 卷筒直径 | mm | 定滑轮直径 | mm |

| 工作机构主要特性 |
| --- |
| 起重机运 行 机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 车轮踏面直径 | mm | 适应轨道 |  |
| 变幅机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功 率 | kW |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
| 回转机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 回转支承型号 |  | 齿圈模数 |  |
| 牵引机构 | 速 度 | m/min | 工作级别 |  |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功 率 | kW |
|  | 制动器型号/数量 | / | 制动力矩 | kN·m |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
| 适用工作环境 |
| 供电电源 | 电压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ | 用 途 |  |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

## 附表A10

机械式停车设备产品数据表

编号：

| 产品品种 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 产品编号 |  |
| 设计标准 |  | 整机制造标准 |  |
| 型式试验机构 |  |
| 型式试验日期 |  | 型式试验证书编号 |  |
| 设备级别 |  | 设计使用年限 |  |
| 主要参数和用途 |
| 层 数 |  | 存容量 |  |
| 适停车辆质量 |  | 起升驱动方式 |  |
| 适停车辆尺寸 (长×宽×高) |  |
| 额定升降速度 |  | 额定横移速度 |  |
| 整机功率 | kW | 整机设计重量 | t |
| 单车最大进(出)车时间 | s | 操纵方式 |  |
| 其 他 |  |
| 主要结构型式 |
| 主体结构型式 |  |
| 主要受力结构件材料 |  |
| 工作机构主要特性 |
| 起升(升降) 机构 | 最大起重量 | t | 倍 率 |  |
|  | 主动链轮直径 | mm | 从动链轮直径 | mm |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功率/转速 | kW / r/min |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 驱动链条型号 |  | 提升链条型号 |  |
| 横移 机构 | 主动链轮直径 | mm | 从动链轮直径 | mm |
|  | 电动机型号/数量 | / | 功 率 | kW |
|  | 减速器型号 |  | 传动比 |  |
|  | 横移链条型号 |  | 滚轮直径 | mm |

| 适用工作环境 |
| --- |
| 供电电源 | 电压 | V | 风速 | 工作状态 | m/s |
|  | 频率 | HZ |  | 非工作状态 | m/s |
| 工作环境温度 | ℃ |  |  |
| 安全保护装置 |
| 序号 | 名称 | 产品 编号 | 型号 规格 | 制造单位 | 制造 日期 | 型式试验 合格证号 | 备注 |

# 附件B

起重机械设备代码编号方法

B1  编号基本方法

设备代码为设备的代号，必须具有其惟一性，由设备基本代码、制造单位代号、制造年份、制造顺序号组成，中间不空格。

×××× ××××× ×××× ××××

制造顺序号

制造年份

制造单位代号

设备基本代码

B2  编号含义

B2.1  设备基本代码

按照《特种设备目录》中起重机械品种(缆索式起重机、桅杆式起重机和机械式停车设备为类别)的代码(4位阿拉伯数字)编写。如通用桥式起重机为“4110”。

B2.2  生产单位代号

由生产许可审批机关所在地的行政区域代码(2位阿拉伯数字)和生产单位生产许可证编号中的单位顺序号(3位阿拉伯数字)组成。如河南省某一起重机械制造厂，由国家市场总局负责审批，其制造许可证编号为“TS 2410890－2022”，其国家市场总局行政区域代码用10表示，顺序号为890，则生产单位代号为“10890”；如由河南省市场监督管理局负责审批，其制造许可证编号为“TS 2441010－2022”，其河南行政区域代码为41表示，许可顺序号为10，则制造单位代号为“41010” ；

B2.3  制造年份

制造产品制造的年份(4位阿拉伯数字)。如2022年制造的则为“2022”。

B2.4  制造顺序号

由制造单位自行编排的产品顺序号(4位阿拉伯数字)。如2022年制造的某一品种(型号)的起重机械的产品制造顺序号为89，则编为“0089”。

如果制造顺序号超过9999，可用拼音字母代替。如制造产品的某一品种(型号)的起重机械的产品制造顺序号为10000或者11000，则制造顺序号为A000或者B000，依次类推。

# 附件C

起重机械检验类型目录

| 序号 | 类别 | 品种 | 基本代码 | 型式试验 | 监督检验 | 首次 检验 | 定期 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式起重机 | 通用桥式起重机 | 4110 | ( | ( | —— | ( |
| 2 |  | 防爆桥式起重机 | 4130 | ( | ( | —— | ( |
| 3 |  | 绝缘桥式起重机 | 4140 | ( | ( | —— | ( |
| 4 |  | 冶金桥式起重机 | 4150 | ( | ( | —— | ( |
| 5 |  | 电动单梁起重机 | 4170 | ( | —— | ( | ( |
| 6 |  | 电动葫芦桥式起重机 | 4190 | ( | ( | —— | ( |
| 7 | 门式起重机 | 通用门式起重机 | 4210 | ( | ( | —— | ( |
| 8 |  | 防爆门式起重机 | 4220 | ( | ( | —— | ( |
| 9 |  | 轨道式集装箱门式起重机 | 4230 | ( | ( | ( | ( |
| 10 |  | 轮胎式集装箱门式起重机 | 4240 | ( | ( | ( | ( |
| 11 |  | 岸边集装箱起重机 | 4250 | ( | ( | ( | ( |
| 12 |  | 造船门式起重机 | 4260 | ( | ( | —— | ( |
| 13 |  | 电动葫芦门式起重机 | 4270 | ( | ( | —— | ( |
| 14 |  | 装卸桥 | 4280 | ( | ( | ( | ( |
| 15 |  | 架桥机 | 4290 | ( | ( | —— | ( |
| 16 | 塔式起重机 | 普通塔式起重机 | 4310 | ( | ( | —— | ( |
| 17 |  | 电站塔式起重机 | 4320 | ( | ( | —— | ( |
| 18 | 流动式起重机 | 轮胎起重机 | 4410 | ( | —— | ( | ( |
| 19 |  | 履带起重机 | 4420 | ( | —— | ( | ( |
| 20 |  | 集装箱正面吊运起重机 | 4440 | ( | —— | ( | ( |
| 21 |  | 铁路起重机 | 4450 | ( | —— | ( | ( |
| 22 | 门座式起重机 | 门座起重机 | 4710 | ( | ( | —— | ( |
| 23 |  | 固定式起重机 | 4760 | ( | ( | —— | ( |
| 24 | 升降机 | 施工升降机 | 4860 | ( | ( | —— | ( |
| 25 |  | 简易升降机 | 4870 | ( | ( | —— | ( |
| 26 | 缆索式起重机 | —— | 4900 | ( | —— | ( | ( |
| 27 | 桅杆式起重机 | —— | 4A00 | ( | —— | ( | ( |
| 28 | 机械式停车设备 | —— | 4D00 | ( | ( | —— | ( |

注：只有采用整机滚装形式出厂的轨道式集装箱门式起重机、轮胎式集装箱门式起重机、岸边集装箱起重机和装卸桥(指卸船机)才能进行首次检验。

附件D

起重机械型式试验申请单

# 编号：

| 申请单位名称 |  |
| --- | --- |
| 申请单位通讯地址 |  |
| 申请单位法定代表人 |  | 邮编 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 制造单位住所 |  |
| 制造单位制造地址 |  |
| 制造单位法定代表人 |  | 邮编 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 设备种类 | 起重机械 | 设备类别 |  |
| 设备品种 |  | 型号规格 |  |
| 试验依据 | 《起重机械安全技术规程》(TSG 51-202X) |
| 拟定的现场技术资料审查、样机检查和试验时间及地点 |  |
| 生产许可证编号 |  | 发证机关 |  |
| 声明： 1.本单位已熟知《起重机械安全技术规程》的各项规定和要求； 2.样机在特种设备安全监察范围内，安全保护装置在《起重机械安全技术规程》表6-1的范围内； 3.本单位提供的型式试验样机(或样品)及相关资料真实有效，样机(或样品)已经本单位自检合格，符合《起重机械安全技术规程》要求； 4.在使用单位现场进行型式试验的，本单位已经征得使用单位同意。 (申请单位公章) 年 月 日 |
| 型式试验机构受理意见： 经办人： 型式试验机构：(型式试验机构公章) 年 月 日 |

注：申请单位包括代理机构。

# 附件E

起重机械安全保护装置型式试验样品抽样单

编号：

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 申请单位地址 |  |
| 制造单位 |  |
| 制造单位地址 |  |
| 申请单位邮政编码 |  | 制造单位邮政编码 |  |
| 申请单位电话 |  | 制造单位电话 |  |
| 申请单位联系人 |  | 制造单位联系人 |  |
| 申请单位传真 |  | 制造单位传真 |  |
| 产品品种(名称) | 型号规格 | 产品编号/ 制造日期 | 抽样基数/ 样品数量 |
|  |  |  | / |
|  |  |  | / |
|  |  |  | / |
| 抽样地点 |  | 封样方式 |  |
| 收样机构 |  |
| 收样地址 |  |
| 收样联系人 |  | 收样人电话 |  |
| 样品保密说明 |  |
| 备注：(样品的设计文件、产品质量合格证明、安装和使用维护说明书、检验资料以及其他应当说明的问题等) |
| 抽/封样人： 日期： | 型式试验机构(章) 年 月 日 |
| 申请单位代表： 日期： | 申请(制造)单位(章) 年 月 日 |

注：本抽样单一式四份，两份交型式试验机构，两份交申请单位。

# 附件F

起重机械检验项目、内容、要求及检验项目表

### F1  资料和文件审查

#### F1.1  申请单位资格审查

F1.1.1  型式试验核查以下证件是否符合要求：

(1)特种设备生产许可证(实施起重机械制造许可的)；

(2)安装、改造、重大修理告知书(在使用现场进行型式试验的)。

F1.1.2  监督检验或定期(首次)检验核查以下证件是否符合要求：

(1)特种设备生产许可证；

(2)安装、改造、重大修理告知书；

(3)主要受力结构件的现场分段组装(焊接)的焊接作业人员(焊工)资格证件。

#### F1.2  技术资料和文件审查

申请单位应当提供符合本规程2.2、3.6、4.5和5.5要求的技术资料，并对技术资料的正确性进行签字确认。

##### F1.2.1  设计技术资料审查的内容及要求

型式试验时，根据提供的技术资料，按照本规程F1.2.2中不同类别起重机械的要求，填写样机主要技术参数表，并审查技术资料是否符合以下要求：

(1)技术资料的内容应当完整、签署齐全；

(2)技术资料中设计计算书、主要设计图样、使用说明书的主要技术参数内容应当相符，且符合设计任务书的要求；

(3)设计计算书中主要受力结构件(包括连接)强度、刚性和稳定性计算结论应当符合相关标准的要求。

##### F1.2.2  主要技术参数确认内容

###### F1.2.2.1  桥式起重机主要技术参数（注F-1）确认内容

额定起重量(t)，跨度(m)，整机工作级别，起升高度(m)，下降深度(m)，小车轨距(m)，整机设计重量(t)，起升机构的倍率、速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、钢丝绳型号，起重机运行机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)，小车运行机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)，整机防爆标志。

注F-1：双小车及三小车(含抬吊、翻身)等多机构的，应当分别列出(下同)。

###### F1.2.2.2  门式起重机主要技术参数确认内容

(1)门式起重机(不含架桥机、轮胎式集装箱门式起重机和轨道式集装箱门式起重机)

额定起重量(t)，额定生产率(t/h)，跨度/有效悬臂长度(左)/有效悬臂长度(右)(m)，整机工作级别，起升高度(m)，下降深度(m)，小车轨距(mm)，整机设计重量(t)，起升机构的倍率、速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、钢丝绳型号，起重机运行机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)，小车运行机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)，整机防爆标志。

(2)架桥机

额定起重量(t),架设跨度/支承跨度(m)，整机工作级别，最大架设纵坡 (°)，最大架设横坡(°)，前支腿调节长度(mm)，起升高度 (m)，小车轨距(m)，整机长×高×宽(m)，前导梁长度(m)，过孔速度(m/min)，起升速度(m/min)，小车纵移速度(m/min)，小车横移速度(m/min)，整机横移速度(m/min)，吊具左右极限位置(m)，整机设计重量(t)，起升机构的倍率、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、钢丝绳型号，架桥机运行机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)，吊梁小车行走机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)，吊梁小车横移机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)。

(3)轮胎式集装箱门式起重机、轨道式集装箱门式起重机

额定起重量(t),总起重量(含吊具自重)(t),整机工作级别，跨度(m),起升高度(m),堆垛集装箱层数/通过集装箱层数,吊具水平回转角度(°),总长/总宽/总高(m),整机设计重量(t),发动机额定功率(kW), 起升机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、钢丝绳型号，小车运行机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)，吊具的额定载荷 (t)、自重(t)，吊具上架的额定载荷(t)、自重(t)，起重机运行机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)。

(4)岸边集装箱起重机

额定起重量吊具下(t),额定起重量吊钩下(t),整机工作级别,跨度(m),小车轨距（m）,起升高度轨上/轨下(m),外伸距(mm),后伸距(mm)，横梁下净空高(mm),整机设计重量(t),起升机构的倍率、速度(m/min)、吊具水平回转角度(°),工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、钢丝绳型号,起重机运行机构速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m),小车运行机构速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、同时作业小车数量、钢丝绳型号,俯仰机构工作级别、电动机功率(kW)、钢丝绳型号、制动力矩(N•m)。

###### F1.2.2.3  塔式起重机主要技术参数确认内容

额定起重量(t)，额定起重力矩(t•m)，额定起重量允许的最大幅度(m)，最大工作幅度/最小工作幅度(m)，最大幅度处允许最大起重量(t)，整机工作级别，起升高度/最大独立起升高度(m)，整机设计重量(不包括平衡重、压重)(t)，平衡重(相应平衡重/最大工作幅度，t/m)，起升机构的倍率、速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、钢丝绳型号，回转机构的回转速度 (r/min)、电动机功率(kW)，变幅机构的变幅速度(m/min)、全程变幅时间(min)、电动机功率(kW)，运行机构的运行速度(m/min)、电动机功率(kW)，顶升机构的顶升速度(m/min)、电动机功率(kW)、液压系统额定工作压力(MPa)。

###### F1.2.2.4  流动式起重机主要技术参数确认内容

(1)轮胎起重机

额定起重量(固定/行驶)(t)，额定起重力矩(t•m)，基本臂臂长(mm)，最长主臂臂长(mm)，最长主臂+最长副臂臂长(mm)，主臂+副臂最大起升高度(mm)，基本臂最大起升高度(mm)，最长主臂最大起升高度(mm)，主臂最大/最小仰角(°)，支腿纵向跨距(左/右)(mm)，支腿横向跨距(前/后)(mm)，主/副钩的空载起升/下降速度(m/min)、满载起升/下降速度(m/min)、微速下降速度(m/min)，全程起/落臂的变幅时间(s)，全程伸/缩臂的伸缩时间(s)，最高回转速度(空载)(r/min)，外廓尺寸(总长×总宽×总高)(mm)，最小转弯直径(mm)，钢丝绳型号(主/副起升)，整备质量(kg)，起升马达额定功率(kW)，回转马达额定功率(kW)，最高车速(km/h)，最大爬坡能力(％),发动机额定功率(kW),平衡重质量(固定/组合,kg)。

(2)履带起重机

额定起重量(固定/行驶)(t)，额定起重力矩(t•m)，基本主臂臂长(标准主臂/超起主臂，mm)，最长主臂臂长(标准主臂/节数，超起主臂/节数，mm)，最长主臂+最长固定副臂臂长(标准工况主臂节数+副臂节数、超起工况主臂节数+副臂节数，mm)，最长主臂+最长变幅副臂臂长(标准工况主臂节数+副臂节数、超起工况主臂节数+副臂节数，mm)，基本主臂最大起升高度(mm)，最长主臂最大起升高度(mm)，基本主臂最大仰角(°)，基本主臂最小仰角(°)，主钩空载、满载的最高、最低起升/下降速度(m/min)，标准主臂变幅速度(全程起臂、全程落臂，°/min)，最低回转速度(满载)(r/min)，总长×总宽×总高(mm)，履带长度×宽度(mm)，两履带总宽(伸/缩)(mm)，最高车速(km/h)，最大爬坡(％)，配重质量(kg)，超起配重质量(kg)，发动机额定功率(kW),卷扬马达额定功率(kW)，回转马达额定功率(kW)，行走马达额定功率(kW),起升/变幅钢丝绳型号。

(3)集装箱正面吊运起重机

额定起重量(t),外伸距及对应最大起重量mm/t:第1排(外伸距/起重量)、第2排(外伸距/起重量)、第3排(外伸距/起重量)，最大起升高度(转锁尖至地面距离，mm)，吊臂最大仰角(°)，空载/满载提升速度(mm/s)，空载/满载下降速度(mm/s)	,总长(吊具前沿至车尾, mm，总宽(收缩态吊具处/前轮处，mm)，总高(mm)，最小转弯半径(mm)，空载整机质量(kg)，发动机额定功率(kW)，空载/满载最高车速(km/h)，空载/满载最大爬坡度(%)，集装箱吊具的额定载荷(t)、自重(t)。

(4)铁路起重机

额定起重量(kg)，额定起重力矩(kN•m)，基本臂臂长(mm)，全伸主臂臂长(mm)，吊臂最大仰角(°)，吊臂最小仰角(°)，基本臂最大起升高度(mm)，全伸主臂最大起升高度(mm)，回转速度(r/min)，回送速度(km/h)，自力走行速度(km/h)，最大爬坡度(‰)，轴距(mm)，心盘距(mm)，车钩间距(mm)，上车尾部回转半径	(mm)，重心高度(mm)，外廓尺寸(总长×总宽×总高，mm)，发动机额定功率(kW)，整车整备质量(重量)(kg)，回送状态自重(kg)，主钩空载起升/下降速度(m/min)、满载起升/下降速度(m/min)，支腿纵向跨距(左侧/右侧，mm)，支腿横向跨距(前/后，mm)。

###### F1.2.2.5  门座式起重机主要技术参数确认内容

额定起重量(t)，额定起重力矩(t•m)，整机工作级别，轨距(m)，基距(m)，尾部回转半径(m)，最大幅度/最小幅度(m)，起升高度/下降深度(m)，门腿净空高度(m)，整机最大高度(m)，整机设计重量(t)，最大计算轮压(t)，起升机构的倍率、起升速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、钢丝绳型号，变幅机构的变幅速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、钢丝绳型号，回转机构的回转速度(r/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)，运行机构的速度(m/min)、工作级别、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)。

###### F1.2.2.6  升降机主要技术参数确认内容

额定起重量(t)，额定提升速度(m/min)，最大提升高度(m)，独立安装高度(m)，齿轮齿条副的型号，提升钢丝绳型号，对重钢丝绳型号，电动机功率(kW)，驱动机构的电动葫芦型号规格、曳引机型号规格、液压泵站功率(kW)，自由端高度(m)，防坠安全器的额定动作速度(m/s)、额定制动载荷(kN)，标准节尺寸(长×宽×高，mm)，运载装置(吊笼)净空尺寸(长×宽×高，mm)，运载装置(吊笼)质量(kg)，标准节质量(kg)，对重质量(kg)，整机设计重量(kg)。

###### F1.2.2.7  缆索式起重机主要技术参数确认内容

额定起重量(t)，跨度(m)，整机工作级别，吊具最高高度(m)，吊具最低高度(m)，承载索垂度(m)，承载索型号，垂跨比(%)，安装高程(m)，回转范围(°)，整机设计重量(t)，起升机构的起升速度(m/min)、下降速度(m/min)、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、钢丝绳型号，小车运行机构的速度(m/min)、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)、牵引索型号，起重机运行机构速度(m/min)、电动机功率(kW)、制动力矩(N•m)。

###### F1.2.2.8  桅杆式起重机主要技术参数确认内容

主钩额定起重量(t)，副钩额定起重量(t)，主钩最大工作幅度(m)，副钩最大工作幅度(m)，主钩最大工作幅度时的额定起重量(t)，副钩最大工作幅度时的额定起重量(t)，主钩最大起升高度(m)，副钩最大起升高度(m)，主钩起升速度(m/min)，副钩起升速度(m/min)，变幅速度(m/min)，回转角度(°),回转速度(r/min),行走范围(m)，行走速度(m/min)，整机设计重量(t)，整机工作级别。

###### F1.2.2.9  机械式停车设备主要技术参数确认内容

层数(层)，适停车辆重量(kg)，适停车辆尺寸(长×宽×高，mm)，驱动方式，存车容量(辆)，单车最大进(出)时间(s)，上升/下降速度(m/min)，横移速度(m/min)，纵移速度(m/min)，升降电动机功率 (kW)，横移电动机功率(kW)，纵移电动机功率(kW)。

##### F1.2.3  检验、试验资料

(1)审查样机主要受力结构件制作和装配检验记录是否齐全、签字是否完整；

(2)审查主要工作机构装配检验记录是否齐全、签字是否完整；

(3)审查主要电气、液压系统安装及调试检验记录是否齐全、签字是否完整；

(4)审查样机试验记录、试验报告或者质量证明是否齐全、符合规定。

##### F1.2.4  整机配套的安全保护装置型式试验证书

审查样机所用起重量限制器、起重力矩限制器、制动器、防坠安全器等安全保护装置的型式试验证书是否齐全、符合规定，必要时检查相应型式试验报告。同时，还应当核对安全保护装置的选型与整机是否匹配。

##### F1.2.5  整机配套的防爆电机、防爆电器合格证

有防爆性能要求的起重机械，审查防爆电机、防爆电器的防爆合格证是否齐全、符合规定。

##### F1.2.6  整机出厂资料和文件

核查出厂资料和文件是否齐全，并且符合本规程3.5规定。

##### F1.2.7  施工作业(工艺)资料

核查施工单位是否有经其负责人批准的施工作业(工艺)文件，包括作业程序、技术要求、方法和措施等。

##### F1.2.8  使用过程技术资料

根据使用单位提供的技术文件，核查(注F-2)上次检验报告，以及使用单位使用记录(包括日常使用状况记录、日常维护保养记录、自检记录、运行故障和事故记录等)是否齐全，并且是否存档保管。

注F-2：以下各个检验内容中的所指的检查，对检查方法没有明确规定的，一律为宏观检查。

### F2  检查项目内容及其要求

### F2.1  安全距离

检查起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的安全距离是否符合本规程4.2.1.6的要求。

F2.2  附设装置

起重机械上所附设的载人载货或人货两用的升降装置、安装维修使用的起重设备，应当作为整机的一部分，单独设定一个检验项目，纳入整机检验。

#### F2.3  设备施工条件

(1)核查是否有经过施工单位盖章确认的安装基础验收合格证明，且符合本规程4.2.1.5的要求；

(2)检查通向起重机械通道、起重机械上的通道、净空高度、梯子、栏杆安全现状是否符合本规程2.3.2的规定；

(3)检查机械式停车设备基本尺寸(出入口、人行通道、停车位)是否符合本规程的要求。

#### F2.4  部件施工检查

##### F2.4.1  施工前检查

审查以下记录、证明等是否齐全、有关手续是否完整，并且抽查实物进行核对：

(1)施工单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录；

(2)主要配套件合格证、铭牌；

(3)安全保护装置和电动葫芦合格证、铭牌、型式试验证明；

(4)主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录。

##### F2.4.2  施工过程和施工后检查

审查以下记录是否齐全、签字手续是否完整：

(1)主要受力结构件施工现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录；

(2)主要受力结构件的主要几何尺寸施工检查记录；

(3)吊具、钢丝绳及其连接(如压板，楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、层门、小车轨道和升降、横移导轨等施工检查记录；

(4)配重、压重的施工检查记录；

(5)主要受力结构件分段制造现场组装的检查记录、无损检测报告。

#### F2.5  结构型式、主要配置和标志检查

##### F2.5.1  结构型式

检查起重机械结构型式是否与主要设计图样一致。

##### F2.5.2  主要配置

检查起重机械主要配置是否与主要设计图样一致。

##### F2.5.3  标记、标牌与安全标志

检查标记、标牌与安全标志是否符合本规程2.7.4规定。

#### F2.6  主要几何尺寸测量

依据表F-1中不同类别起重机械的主要几何尺寸项目，测量是否符合设计图样要求。

表F-1  起重机械型式试验需要测量的主要几何尺寸项目

| 设备类别 | 设备品种 | 主要测量几何尺寸项目 |
| --- | --- | --- |
| 桥式起重机 | 通用桥式起重机，防爆桥式起重机，绝缘桥式起重机，冶金桥式起重机，电动单梁起重机，电动葫芦桥式起重机 | (1)跨度；(2)小车轨距；(3)起升高度 |
| 门式起重机 | 通用门式起重机，防爆门式起重机，轨道式集装箱门式起重机，轮胎式集装箱门式起重机，岸边集装箱起重机，造船门式起重机，电动葫芦门式起重机，装卸桥 | (1)跨度；(2)小车轨距；(3)起升高度；(4)有效悬臂长度 |
|  | 架桥机 | (1)支承跨度；(2)小车轨距；(3)基距；(4)支腿高度 |
| 塔式起重机 | 普通塔式起重机，电站塔式起重机 | (1)标准节尺寸；(2)幅度；(3)独立高度 |
| 流动式起重机 | 轮胎起重机 | (1)基本臂臂长；(2)全伸主臂臂长；(3)整车总长；(4)整车总宽；(5)轴距；(6)前轮距/后轮距；(7)起升高度 |
|  | 履带起重机 | (1)基本臂臂长；(2)全伸主臂臂长；(3)整车总长；(4)整车总宽；(5)整车总高；(6)起升高度 |
|  | 集装箱正面吊运起重机 | (1)整车总长；(2)整车总高；(3)整车总宽；(4)轴距；(5)前轮距/后轮距；(6)外伸距；(7)起升高度 |
|  | 铁路起重机 | (1)全伸吊臂长度、全缩吊臂长度；(2)上车尾部回转半径；(3)支腿横向距离；(4)起升高度 |
| 门座式起重机 | 门座起重机，固定式起重机 | (1)轨距；(2)基距；(3)尾部回转半径；(4)门腿净空高度；(6)起升高度 |
| 升降机 | 施工升降机，简易升降机 | (1)吊笼净空尺寸；(2)标准节尺寸 |
| 缆索式起重机 |  | (1)承载索垂度；(2)最大起升高度 |
| 桅杆式起重机 |  | (1)最大工作幅度、最小工作幅度；(2)最大工作幅度时的起升高度 |
| 机械式停车设备 |  | (1)出入口尺寸；(2)人行通道尺寸；(3)围栏高；(4)停车位尺寸 |

#### F2.7  材料和结构件检查

##### F2.7.1  材料

(1)查阅主要受力结构件材料的质量证明文件，检查文件中的规格、牌号等是否符合本规程2.3.1.2和设计文件要求；

(2)绝缘起重机还应当查阅其绝缘材料的质量证明文件，检查其选用是否符合本规程2.8.3和设计文件要求；

(3)冶金桥式起重机中的铝电解多功能机组，还应当查阅其绝缘材料和防磁材料的质量证明文件，检查其选用是否符合本规程2.8.4.2和设计文件要求；

(4)具有防爆性能的防爆起重机还应当查阅防爆零部件材料的质量证明文件，检查防爆起重机的车轮、电缆滑车等零部件材料的选用是否符合本规程2.8.3.5和设计文件要求；产品标牌和吨位牌材料的选用是否符合本规程2.8.3.1(7)和设计文件要求。缓冲器材料的选用是否符合本规程2.8.3.3(2)和设计文件要求；并确认其材质。

##### F2.7.2  焊接质量

(1)检查焊缝表面质量是否符合本规程2.3.4.3的要求。

(2)查阅焊缝无损检测报告，审查查主要受力结构件受拉区的对接焊缝质量是否符合本规程2.3.4.4和设计文件要求。

履带起重机，主臂根部焊缝连接应当全焊透，制造单位应当采用射线检测(包括胶片感光或者数字成像)或可记录的脉冲反射法超声检测，检测结果应当符合设计文件要求。

##### 冶金桥式起重机相关部件的焊接质量是否符合本规程2.8.1.1.1和设计文件要求。

##### F2.7.3  金属结构检查

检查在用起重机械的金属结构是否符合以下要求：

(1)主要受力结构件的连接焊缝无明显可见的裂纹；

(2)主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的90%；

(3)螺栓和销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷。

##### F2.7.4  门、梯子、走台和栏杆

检查是否按照本规程2.3.2和设计文件要求设置了梯子、扶手、护圈、平台、走台、踢脚板和栏杆等。

#### F2.8  主要零部件检查

##### F2.8.1  一般要求(不适用于升降机)

检查主要零部件是否符合以下要求：

(1)钢丝绳固定、穿绕正确，排列整齐；钢丝绳安全圈数应当符合本规程2.4.2.3.3的要求，当吊具处于工作位置最高点时，卷筒上至少还留有1整圈的绕绳余量；压板固定时，卷筒上钢丝绳固定端至少有2块压板(电动葫芦不少于3块)，绳夹固定时，绳夹数量符合本规程表2-6的要求，配备有导绳装置的卷筒在整个工作范围内是否有效排绳，无卡阻现象。链条与链轮应当啮合正确，无卡滞和冲击现象。机械式停车设备钢丝绳与链条的安全系数分别应当为：无人式的不低于5，准无人式的不低于7，有人的不低于12；

(2)吊钩、起重电磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠；吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置(司索人员无法靠近吊钩的除外)，并且有效；吊钩不应当焊补，铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整；

(3)滑轮防钢丝绳脱槽装置应当符合本规程中2.4.2.6(1)的规定；

(4)对于用于特殊场合的钢丝绳，当使用中吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的报废断丝数达到GB/T 5972—2016《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》所规定的钢丝绳断丝数的一半(包括钢丝绳表面腐蚀进行的折减)时，以及防爆型起重机钢丝绳有断丝时，应当予以报废。

##### F2.8.2  升降机专项要求

###### F2.8.2.1  悬挂系统

检查卷筒、滑轮、曳引轮、钢丝绳、链条是否满足以下要求:

(1)非曳引式人货两用施工升降机和运载装置可进人的货用施工升降机符合GB/T 26557—2021《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》中5.7.3.2的要求，曳引式施工升降机符合JB/T 13031—2017《施工升降机 曳引式施工升降机》中4.7的要求。其他货用施工升降机应当符合GB/T 10054.2—2014《货用施工升降机 第2部分:运载装置不可进人的倾斜式升降机》中5.6.3规定要求；

(2)简易升降机应当符合GB 28755—2012《简易升降机安全规程》中7.3、7.4的规定。

###### F2.8.2.2  高强度螺栓副、齿轮齿条副

检查传动系统、导轨架、附墙架、对重系统、齿条、安全钩及吊杆底座等的安装连接螺栓的强度等级不应当低于8.8级。人货两用施工升降机的齿轮齿条副是否符合GB/T 26557—2021中5.7.3.1的规定;简易升降机是否符合GB 28755—2012中的7.5的规定。

##### F2.8.3  吊运熔融金属的冶金起重机专项要求

吊运熔融金属的冶金起重机的吊具、电动机、钢丝绳、滑轮、卷筒、制动器、司机室、隔热板还应当符合JB/T 7688.1—2008《冶金起重机技术条件第1部分：通用要求》和JB/T 7688.5—2012《冶金起重机技术条件第5部分:铸造起重机》的要求。

以电动葫芦作为起升机构的吊运熔融金属的冶金起重机，检查其起升机构是否符合本规程中2.8.1.2.3的要求。

#### F2.9  液压和气动系统

(1)检查液压系统是否符合本规程2.6.1(2)、2.6.1(3)、2.6.1(4)、2.6.1(5)的规定；气动系统是否有防止过载和冲击的安全装置；

(2)机械式停车设备的液压系统还应当符合本规程2.6.2(2)、2.6.2(3)、2.6.2(4)、2.6.2(5)的规定。

#### F2.10  司机室检查

检查是否按照设计图样的要求设置司机室；司机室的配置及其防护是否符合本规程2.3.2.1中的相关规定。

#### F2.11  电气和控制系统

##### F2.11.1  电气设备及元件的选择和防护

##### (1)查电气设备及元件的选择和防护是否符合本规程2.5.2的要求，电气设备功能是否齐全；

##### (2)检查防爆型、绝缘型起重机械电气设备及其元器件是否与工作环境的防爆、绝缘、温度等级相适应，并且有防护措施；

(3)检查吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件是否与工作环境相适应，吊运熔融金属的起重机械主起升机构(电动葫芦除外)电动机是否采用符合JB/T 10104—2018《YZ系列起重及冶金用三相异步电动机 技术条件》和JB/T 10105—2017《YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机  技术条件》中规定的起重及冶金用电动机(必要时也可采用符合起重机要求的其他类型电动机)；环境温度超过40℃的场合，是否选用H级绝缘的电动机或者采取相应的必要措施。

##### F2.11.2  无线遥控

(1)检查无线遥控是否符合本规程2.5.6.6的规定。

(2)吊运熔融金属的冶金起重机采用电动葫芦作为起升机构时，检查操纵方式是否符合本规程2.8.1.2(3)的规定。

##### F2.11.3  电气保护

电气保护装置的设置是否符合本规程2.5.5和设计文件的要求。

##### F2.11.4  隔离开关和总断路器

检查隔离开关和总断路器的设置是否符合本规程2.5.3.2规定和设计文件的要求。

##### F2.11.5  紧(应)急停止开关

检查紧(应)急停止开关是否符合本规程2.5.3.4规定。

检查内燃机驱动的起重机械在操纵室中的熄火装置是否符合本规程2.5.6.8的规定。

##### F2.11.6  照明设备

设计要求设置有照明设备的，检查照明回路是否符合本规程2.5.10(1)、2.5.10(2)规定。

##### F2.11.7  起重电磁铁的电源

检查起重电磁铁的电源是否符合本规程2.4.2.2.4的规定和设计文件的要求。

##### F2.11.8  升降机的联络、控制、联锁装置

当设计文件有要求时，检查是否设置层站联络装置、检修控制盒、便携控制装置和联锁装置。

##### F2.11.9  漏磁检查

起升机构采用永磁直驱电机的起重机械，在直驱机构安装有永磁段的卷筒体表面沿轴线取永磁体段的两端和中间三处，每处沿圆周方向分别在卷筒表面2 mm，5O mm，100 mm处用手持式特斯拉计测量卷筒旋转一周过程中的磁场强度变化，记录最大值，并符合以下要求：2 mm处≤15 Gs；5O mm处≤5 Gs；100 mm处≤2 Gs。

#### F2.12  安全保护和防护装置检查

##### F2.12.1  型号规格

型式试验和监督检验时，查阅设计文件，对照安全保护和防护装置的合格证书和型式试验证书，检查安全保护装置实物的型号规格是否符合设计要求。

##### F2.12.2  制动装置的设置

型式试验和监督检验时，查阅设计文件，检查样机每个工作机构制动器(包括制动电机)或者具有相同功能的制动装置的设置是否符合本规程规定和设计文件的要求。

检查制动器零件(注F-3)是否符合以下要求，必要时进行操作和测量：

(1)制动器零件无裂纹、过度磨损(摩擦片磨损达原厚度的50％或者露出铆钉)、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象；

(2)制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污；

(3)制动器推动器无漏油现象。

注F-3：全封闭的防爆制动器、具有三合一机构的制动器和制动电机中的制动器，由使用单位负责检、维护、更换。

##### F2.12.3  制动装置的控制

检查制动装置的控制是否符合以下要求：

(1)与电动机同时控制的制动器，其制动器线路应当设有保护装置，在出现故障时能迅速切断电动机和制动器的电源；如电动机接至制动器的导线长度不大于5 m，制动器可不单独设这样的保护；

(2)与电动机分开控制的制动器，其制动器的控制要采取预防措施，使得起动和制动时不出现任何失控的运动；电动机通电时制动器不得抱闸，短暂过渡状态除外。如有电气制动,机械制动应在电气制动之后作用；

(3)对设有安全制动器的起升机构，在正常作业时，其支持制动器动作后，安全制动器延时动作，其延时动作时间可调；在进行紧急制动时，安全制动器应立即动作；

(4)对于系统意外断电时制动器的动作会引起机械设备损坏倾翻的情况,应当采取适当措施保证意外断电时制动器的安全动作过程。

##### F2.12.4  除制动装置之外的安全保护和防护装置

查阅设计文件，检查安全保护装置设置是否符合本规程2.7.2的规定和设计文件的要求。

#### F2.13  隔热、降温措施

高温环境使用的起重机械，检查其隔热防护、降温等防护措施是否符合本规程2.8.1.1.3中(1)、(2)、(3)、(4)、(5)的规定，电动葫芦作为起升机构的起重机械是否符合本规程2.8.1.2.3(2)和2.8.1.2.4的规定。

#### F2.14  绝缘电阻检查

对电气设备进行绝缘试验，结果应当符合本规程2.5.11的规定和设计文件的要求。

### F3  试验项目、内容及要求

#### F3.1  一般要求

F3.1.1  试验项目包括空载试验、额定载荷试验、静载试验、动载试验、安全保护装置试验、连续作业试验、金属结构应力测试和有特殊要求的其他试验。

F3.1.2  型式试验时应当根据型式试验样机的品种和型式按照本规程F3.2~F3.9的试验项目进行试验。

F3.1.3  监督检验和首次检验时施工单位应当本规程F3.2~F3.5、F3.8和设计文件的要求进行试验。

在施工单位进行试验时，检验人员在试验现场进行现场监督，并且对试验结果进行确认，必要时进行检查和测量。

F3.1.4  在用起重机械定期检验时应当进行空载试验；施工升降机、汽车专用升降机类停车设备还应当进行额定载荷试验，架桥机还应当进行过孔试验等。

#### F3.2  空载试验

##### F3.2.1  试验内容和方法

在空载条件下，按照产品标准和设计要求，进行起重机械各主要工作机构动作的操作，并且进行各行程限位装置(如起升高度限位、下降深度限位、运行行程限位等)试验，联锁、互锁性能试验和设计规定的各机构空载速度试验，型式试验和监督检验每种动作至少进行3次，定期检验每种动作至少进行1次。

其中，机械式停车设备空载试验方法应当按照设计和标准要求，完成车位出入库动作各3个循环，行程限位装置的各项试验重复进行3次，并符合以下要求：

(1)垂直循环类机械式停车设备，空载试验工况为载车板逐个在进出库位置停车、起动，试验次数不少于正、反转型式试验和监督检验各3次，定期检验各1次；

(2)垂直升降类、平面移动类、巷道堆垛类机械式停车设备试验工况为任选5个停车位完成出入库动作型式试验和监督检验各3个循环，定期检验各1个循环；

(3)简易升降类机械式停车设备，空载试验工况为每个停车位完成出入库动作型式试验和监督检验各3个循环，定期检验各1个循环；

(4)汽车专用升降机类停车设备，空载试验工况为所有层位、自动控制运行，型式试验和监督检验完成3次出入车循环，定期检验各1个循环；

(5)其他机械式停车设备，每层任选2个停车位进行试验。

##### F3.2.2  试验结果要求

试验结果应当符合F3.2.2.1至F3.2.2.6的要求。

###### F3.2.2.1  操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况

操纵系统、控制系统、联锁、互锁装置动作可靠、准确，馈电装置工作正常。

###### F3.2.2.2  限位开关

各限位装置(如起升高度、下降深度、运行行程、回转、变幅等行程限位器)动作可靠、准确。

###### F3.2.2.3  液压系统

应当有采用溢流阀作为防止过载和冲击的安全装置的液压系统，溢流阀的最高工作压力不得大于系统最大工作压力的1.1倍，同时不得大于液压泵的额定压力。

###### F3.2.2.4  运转情况

各工作机构动作平稳、运行正常，能够实现规定的功能和动作，无爬行、震颤、冲击、过热、异常噪声等现象。定期检验时，起重机械沿轨道全长运行无啃轨现象。

###### F3.2.2.5  起升高度、下降深度、幅度、吊具极限位置

起升高度、下降深度、幅度、吊具极限位置在规定范围内。

###### F3.2.2.6  机构速度偏差

各工作机构空载速度在设计文件要求的偏差范围内。

##### F3.2.3  专项试验

###### F3.2.3.1  集装箱吊具专项试验

(1)吊具转锁装置灵活、可靠，转锁到位保护装置动作有效、可靠，转锁状态的显示正确有效；吊具着箱状态的显示正确有效；

(2)吊具回转机构能够在水平面内围绕其纵向中心线按设计的回转角度进行转动；吊具减摇机构对吊具的摇摆能够进行抑制。

F3.2.3.2  塔式起重机专项试验

空载、风速不大于3 m/s状态下，独立状态塔身(或附着状态下最高附着点以上塔身)轴心线的侧向垂直度误差不大于0.4%，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度误差不大于0.2%。

###### F3.2.3.3  流动式起重机专项试验

(1)轮胎起重机、集装箱正面吊运起重机的最小转弯半径符合相关产品标准和设计文件要求；

(2)集装箱正面吊运起重机的驻车制动符合相关产品标准和设计文件要求。

F3.2.3.4  门座式起重机专项试验

当设计文件对变幅时的吊具垂直位移有要求时，应当在允差范围内。

F3.2.3.5  缆索起重机专项试验

主、副塔的同步性误差符合设计文件要求，并应当设置同步性安全保护装置。

#### F3.3  额定载荷试验

##### F3.3.1  试验内容和方法

(1)根据起重机械设计的额定起重量，按照产品标准和设计文件规定的工况、试验方法和要求，进行各主要工作机构动作试验，每种动作至少进行3次；

(2)塔式起重机和门座起重机，在主臂长度基本不变的情况下，应当在最大起重量工况和最大幅度试验工况进行额定载荷试验；

(3)轮胎起重机的额定载荷试验应当符合以下要求：

a)基本臂在最小工作幅度时，起吊最大起重量。当不能采用最大起重量进行试验时，允许在最大起重力矩的工况下进行；

b)最长主臂和最长臂架在相应的最小工作幅度时，起吊相应的额定起重量；

c)带载行使试验(适用于具有带载行驶功能的)时，基本臂在相应的中等工作幅度下，起吊允许的额定起重量；

(4)履带起重机的额定载荷试验应当符合以下要求：

a)最短工作主臂在相应工作幅度时，起吊最大起重量。当不能采用最大起重量进行试验时，允许在最大起重力矩的工况下进行；

b)最短工作主臂在最大工作幅度时，起吊相应额定起重量。

c)最长主臂分别在最小和最大工作幅度时，起吊相应额定起重量；

d)最长主臂+最短副臂组合的臂架仰角下，在最大工作幅度时，起吊相应额定起重量；

e)最长主臂+最长副臂组合的臂架仰角下，在最大工作幅度时，起吊相应额定起重量；

f)具有超起机构的履带起重机，应当按a)～e)要求进行相应的试验。

(5)机械式停车设备额定载荷试验方法为，在搬运器上模拟汽车车轮位置按照额定载荷6:4的比例均匀放置集中载荷，完成出入库动作各3个循环，各种载荷试验所选车位不得重复，并符合以下要求：

a)垂直循环类机械式停车设备，额定载荷试验方法为在每个载车板上都装有额定载荷的工况下，试验次数不少于正、反转各3次；

b)垂直升降类、平面移动类、巷道堆垛类、简易升降类、汽车专用升降机类机械式停车设备，额定载荷试验的停车位选择同空载试验；

c)其他机械式停车设备，每层任选2个停车位进行试验。

##### F3.3.2  试验结果要求

试验结果除了应当符合F3.2.2的要求外，还应当符合F3.3.2.1至F3.3.2.4的要求。

###### F3.3.2.1  各机构速度

起升、下降、大车行走、小车运行、回转、变幅、吊具回转等速度符合产品标准和设计文件规定。

###### F3.3.2.2  制动器性能

制动器制动动作灵活、制动可靠。当标准和设计文件对起升机构有制动下滑量要求时，应当在允许范围内。

###### F3.3.2.3  各机构同步性能

设计文件对各工作机构有同步速度要求的，其同步性能应当符合规定。

###### F3.3.2.4  主要零部件

主要零部件无可见损坏等现象。

##### F3.3.3  专项试验

###### F3.3.3.1  静态刚性

(1)桥式起重机(铝电解多功能机组除外)、门式起重机(架桥机除外)的静态刚性是否符合以下要求：

对低定位精度（注F-4）要求的桥、门式起起重机或者具有无级调速控制特性的桥、门式起重机，采用低起升速度和低加速度能达到可接受定位精度的桥、门式起重机，静态刚性要求不大于S/500；使用简单控制系统就能达到中等定位精度的桥、门式起重机，静态刚性要求不大于S/750；需要高定位精度的桥、门式起亚机，静态刚性要求不大于S/1000。

调速控制系统和定位精度根据该产品设计文件确定，若设计文件对该要求不明确的，对Al～A3级，静态刚性不大于S/700；对 A4～A6级，静态刚性不大于S/800；对A7 、 A8级，静态刚性不大于S/1000；悬臂端不大于L1/350或者L2/350(注F-5)。

注F-4：定位精度要求的实现取决于不同调速控制系统的完善程度和不同静态刚性指标的互补性匹配，而可接受定位精度是指低与中等之间的定位精度。

注F-5：其中S——跨度，m；L——悬臂端长，m。

(2)架桥机主梁和导梁静态刚性应当符合以下要求：

a)架桥机主梁不大于S/400，架桥机导梁(简支)不大于S＇/600，对于铁路车辆式架桥机，隧道内架梁的架桥机及定点起吊的架桥机主梁静态刚性可不大于S/300(注F-6);

b)对于非导梁过孔式架桥机，设计时应控制过孔时架桥机悬臂端挠度，使架桥机能在设计规定的支承跨度和纵向坡度条件下顺利过孔。对于起重小车在主梁悬臂作业时，不大于L/350。

注F-6：其中S——主梁的支承跨度，m；S＇——导梁支承跨度，m；L——悬臂端有效长度，m。

(3)铝电解多功能机组由额定起重量和小车自重在主梁和副主梁跨中引起的垂直静刚度应当不大于S/900(S表示跨度)和设计文件要求；

(4)塔式起重机刚性要求符合以下要求：

在额定载荷作用下，塔机起重臂根部连接处的水平静位移应不大于1.34H%(H为最大独立状态下起重臂根部连接处至塔机基准面的垂直距离)。额定载荷启制动时，司机室水平振动加速度应小于0.2g(g为重力加速度)。

(5)箱形伸缩臂架的轮胎式起重机和铁路起重机臂架端部位移应当符合以下要求：

在相应作幅度起升额定载荷且只考虑臂架的变形时，臂架端部在变幅平面内垂直于臂架轴线方向的静位移fL和臂架长度LC的关系，推荐为：fL≤0.1(LC/100)，当Lc≥45m时，式中系数0.1值可适当增大。

(6)铁路起重机底架刚性应当符合以下要求：

在相应工作幅度起升额定载荷及在臂架端部施加数值为5%额定载荷的水平侧(切)向力时,臂架端部在回转平面内的水平(侧向)静位移ZL与臂架长度LC的关系推荐为:ZL≤0.07(LC/100)2。

###### F3.2.3.2  架桥机专项试验

对节块拼装式架桥机,应当按设计要求对吊具性能进行试验。

###### F3.2.3.3  门座起重机专项试验

门座起重机的门腿张开度符合产品标准和设计文件规定。

###### F3.2.3.4  流动式起重机专项试验

(1)对于采用油缸变幅和油缸支腿的流动式起重机，其变幅油缸、支腿油缸的活塞杆回缩量、重物下沉量，符合设计文件和产品标准的要求；

(2)集装箱正面吊运起重机爬坡度符合设计文件和产品标准的要求。

(3)铁路起重机的水平仪安装精度，应当以底架上的回转支承安装平面为基准，安装精度在0.5°范围内；铁路起重机对中装置显示正确。

###### F3.2.3.5  简易升降机专项试验

(1)平层准确度应当在士15 mm范围内；

(2)曳引式简易升降机的平衡系数应当在0.4~0.5范围内。

(3)直接作用的液压式简易升降机，货厢满载并处于顶层端站平层位置时，货厢沉降量在10min内不应当超过10mm。

###### F3.2.3.6  桅杆起重机专项试验

最低稳定下降速度在设计文件要求的允差范围内。

###### F3.2.3.7  机械式停车设备专项试验

(1)单车最大进(出)时间误差在设计值的±10％范围内；

(2)巷道堆垛类、平面移动类、垂直升降类机械式停车设备平层精度符合设计文件，且不超过±10 mm；

(3)垂直循环类机械式停车设备搬运器停位误差符合设计文件，且不超过±30 mm；

(4)巷道堆垛类机械式停车设备堆垛机运行停准精度符合设计文件，且不超过±10 mm；

(5)平面移动类机械式停车设备搬运台车存取车时停准精度合设计文件，且不超过±10 mm。

#### F3.4  静载试验

##### F3.4.1  试验内容和方法

(1)根据标准规定的工况、试验方法和要求，起重机械静载试验起升载荷为额定起重量的1.25倍，试验重复3次。

(2)节块拼装式架桥机，还应当按最危险工况，给架桥机结构加载1.1倍的额定载荷，时间不少于1 h。

(3)轮胎起重机其基本臂应当在最小工作幅度时，起吊最大起重量的1.25倍，或者其基本臂最大起重力矩下起吊最大起重量的1.25倍。

(4)履带起重机应当分别在最短工作主臂、最短工作主臂+最短副臂组合及相应的最小工作幅度时，且臂架处于最不利的方向，起吊相应工况1.25倍额定总起重量，如具有超起机构的履带起重机，应当进行相应的试验。

(5)机械式停车设备应当对设备整体结构进行静载试验，其方法是在每个载车板上同时均匀放置1.1额定载荷，时间不少于30 min。除垂直循环类机械式停车设备外的其他机械式停车设备，还应当对起升机构进行额定起重量1.25倍静载试验，每次时间不少于10 min，试验重复3次，配置相同的起升机构，选取一个进行试验；配置不同的起升机构，应当分别进行试验。

(2)机械式停车设备应当对设备整体结构进行静载试验，其方法是在每个载车板上同时均匀放置1.1倍额定起重量的载荷，时间不少于30 min。对于载荷无法利用搬运器直接放置于载车板的，可用近似重量的汽车作为载荷进行试验。对于停车位数量比较多的机械式停车设备，当整体结构采用多个相同形式的结构组成时，可根据设计文件，选取最不利的局部受力结构进行静载试验(注F-7)。

除垂直循环类机械式停车设备外的其他机械式停车设备，还应当对起升机构进行额定起重量1.25倍静载试验，每次时间不少于10min，试验重复3次，当起升机构的配置相同时，可选取一个进行试验；如起升机构的配置不同，应当分别进行试验。

注F-7：机械式停车设备整体结构采用混凝土的形式，在提供建设工程质量监督部门提供的工程质量验收证明书或者经过申请单位盖章确认的验收合格证明后，其混凝土结构部分可不进行该试验。

##### F3.4.2  试验结果要求

试验结果应当符合F3.4.2.1至F3.4.2.3的要求。

###### F3.4.2.1  主要受力结构件

主要受力结构件无永久变形、无油漆剥落、焊缝未产生裂纹，连接处无松动。

###### F3.4.2.2  主要零部件

主要零部件无可见裂纹、无损坏，接合面无渗油。

###### F3.4.2.3  液压系统

液压系统不超过最高工作压力，不应当产生泄漏。

##### F3.4.3  专项试验

###### F3.4.3.1  铝电解多功能机组

铝电解多功能机组阳极拔出机构，提起7t重物时，液压系统不超过最高工作压力，不应当产生泄漏。

###### F3.4.3.2  主梁跨中上拱度和有效悬臂处上翘度

桥式起重机、门式起重机的主梁跨中实有上拱度和有效悬臂处上翘度符合标准和设计文件规定。

#### F3.5  动载试验

##### F3.5.1  试验内容和方法

(1)按照标准中规定的工况、试验方法和要求，起重机械动载试验起升载荷为额定起重量的1.1倍，各机构分别进行试验；根据其工作循环，对每种动作在整个运动范围内做反复起动和制动；当设计文件和产品标准有规定时，应当进行机构的联合动作试验；

(2)轮胎起重机应当按本规程F3.3.1(3)中对应工况起吊重量的1.1倍；

(3)履带起重机应当按本规程F3.3.1(4)中对应工况起吊重量的1.1倍，如具有超起机构的履带起重机，应当进行相应的试验；

(4)机械式停车设备，动载试验方法为在载车板或搬运器上模拟汽车车轮位置按6∶4的比例均匀放置1.1倍的额定载荷，完成出入库动作各一个循环，动载试验的车位选择同空载试验。

##### F3.5.2  试验结果要求

试验结果应当符合F3.5.2.1至F3.5.2.3的要求。

###### F3.5.2.1  运转情况

试验中，各机构运转正常，工作平稳，无异常声响。

###### F3.5.2.2  制动器性能

试验中，制动器在制动过程中有效、可靠，空中起动时无反向动作与下滑现象。

###### F3.5.2.3  机构及部件

试验后，各机构及部件无损坏，连接处无松动或损坏，电机减速器等无异常温升，液压系统无渗油、无滴油、无泄漏。

##### F3.5.3  专项试验

###### F3.5.3.1  专用吊具

桥式起重机、门式起重机、门座式起重机所用抓斗、起重电磁铁、集装箱吊具等不可拆分吊具的试验，按照本规程2.4.2.2、相应专业标准和设计文件要求进行。

###### F3.5.3.2  支腿松动

轮胎起重机试验中允许有一个活动支腿松动，但是不得抬离地面。

###### F3.5.3.3  跨箱作业相互干扰

集装箱正面吊运起重机，跨箱作业时，各操纵动作不得相互干扰和引起误操作。

#### F3.6  安全保护装置试验

##### F3.6.1  起重量限制器试验

根据标准和设计文件的要求，在相应工况下以慢速分别起升相应载荷，检查起重量限制器的动作情况是否满足以下要求：

(1)当实际起重量达到0.90~0.95倍额定起重量时，起重量限制器应当发出预警信号(机械式除外)；

(2)当实际起重量在大于额定起重量，但不超过105%额定起重量时，起重量限制器止停，此时应当切断起升方向动力源，但应当允许机构作下降运动，并且发出停止信号；

(3)如果设置起重量显示装置，其所显示数值的误差应当在试验载荷±5％范围内。

##### F3.6.2  起重力矩限制器试验

根据设计文件的要求，在各种工况下以慢速分别起升各类载荷，检查起重力矩限制器的动作情况是否满足以下要求：

(1)当实际起重量超过实际幅度所对应的起重量额定值的95%时，起重力矩限制器应当发出声光报警信号；

(2)当实际起重量超过实际幅度所对应的起重量额定值，但小于105%起重量额定值时，起重力矩限制器应当起作用，此时应自动切断向不安全方向(如上升、幅度增大、臂架外伸或这些动作的组合)的动力源，但允许机构作安全方向的运动，并且发出禁止性报警信号；

(3)如果设有起重量和幅度显示装置，所显示的载荷数值，其允许误差为试验载荷的±5％；所显示的幅度数值，其允许误差为实际幅度的±5％。

##### F3.6.3  塔式起重机专项试验

F3.6.3.1  塔式起重机应当按照F3.6.3.2～F3.6.3.3进行起重量限制器试验和起重力矩限制器试验。

F3.6.3.2  起重力矩限制器试验

试验按定幅变码和定码变幅方式分别进行。各项重复3次，要求每次均能满足要求。

F3.6.3.3  起重量限制器试验

试验按以下程序进行，各项重复3次，要求每次均能满足要求。

(1)正常起升最大额定起重量Qm，起重量限制器应不动作，允许起升。载荷落地，加载至110%Qm后以最慢速度起升，起重量限制器应动作，切断所有挡位起升回路电源，载荷不能起升并输出报警信号；

(2)对于具有多挡变速且各挡起重量不一样的起升机构，应分别对各挡位进行试验，方法同F3.6.3.3(1)，试验载荷按各挡位允许的最大起重量计算。

#### F3.7  连续作业试验

##### F3.7.1  试验内容和方法

###### F3.7.1.1  桥式起重机、门式起重机

F3.7.1.1.1  桥式起重机、门式起重机(架桥机、轨道式集装箱门式起重机和轮胎集装箱门式起重机除外)

整机工作级别大于或者等于A4的样机，应当按照以下要求进行连续作业试验：

(1)在额定起重量下，带载起升范围不低于额定起升范围的三分之一；

(2)大车行走距离为不少于10 m或者大车按照额定行走速度行走0.5 min两者中的较大值，小车运行距离为不少于10 m或者起重机跨度50％两者中的较小值；

(3)按照各机构电机的接电持续率计算试验的间隔时间，进行连续性循环作业，起升机构的连续运行时间不低于2 h，其它每个机构的连续运行时间不低于1 h。中途因故停机，重新试验。

F3.7.1.1.2  架桥机

按照设计规定的工作时间，能够顺利完成3孔以上的架梁工作，且不出现设备故障。

F3.7.1.1.3  轨道式集装箱门式起重机

轨道式集装箱门式起重机应当在额定起重量下，在作业中各种运动以最大加速度和最大速度进行“8小时连续作业试验”，试验中起重机不应出现因缺陷(包括漏油)而发生的故障。出现故障，且在15 min内不能修复，或故障累计时间超过30 min以上，则试验应重做。

F3.7.1.1.4  轮胎式集装箱门式起重机

用1AA型集装箱(或者试验架)进行8 h模拟作业试验，不得发生由于起重机的缺陷(包括漏油)而出现的故障。若一旦发生故障，且在15 min内又不能够修复，或者故障出现2次以上，则应当重新进行试验。

###### F3.7.1.2  塔式起重机

起升载荷70% 最大额定起重量，在该起重量对应幅度下起升至不小于10 m高度，回转180°以上，再回转到原位，在相应幅度至最小幅度间往返变幅一次，载荷下降到地面为一次作业循环，共进行不少于30次，中途因故停机，循环次数重新计算；

对于轨道运行塔机，作业循环还应当包括往返运行20 m以上距离。

###### F3.7.1.3  流动式起重机

(1)轮胎起重机按照JB/T 4030.3—2013《汽车起重机和轮胎起重机试验规范 第3部分：液压系统试验》中4.8的规定进行试验，连续作业40个循环，试验结束后液压油箱内的液压油温度及相对温升应当符合JB/T 4030.3-2013中4.8的要求；

(2)履带起重机按照GB/T 14560—2015《履带起重机》中5.16.3的规定进行可靠性试验，试验结果符合要求；

(3)集装箱正面吊运起重机用1AA型集装箱(或者试验架)进行8 h模拟作业试验，不得发生由于起重机的缺陷(包括漏油)而出现的故障。若一旦发生故障，且在15 min内又不能够修复，或者故障出现2次以上，则应当重新进行试验；

(4)铁路起重机处于完备作业状态，基本臂在额定起重量下，连续进行40个作业循环(一次作业循环是指在相应幅度下，起升至60%的最大起升高度，回转180°，再回到原位，在吊重相对应的幅度内往返变幅一次，试验载荷落到地面的作业过程)。连续作业试验如果中途因故停机，应当重新计算总循环次数试验；

###### F3.7.1.4  门座式起重机

整机工作级别大于或者等于A4的样机，应当按照以下要求进行连续作业试验：

(1)在额定起重量下，带载起升范围不低于额定起升范围的三分之一；

(2)大车行走距离为不少于10 m或者大车按照额定行走速度行走0.5 min两者中的较大值；

(3)变幅范围不低于额定变幅范围的二分之一，回转机构回转范围不小于135°；

(4)按照各机构电机的接电持续率计算试验的间隔时间，进行连续性循环作业，起升机构的连续运行时间不低于2 h，其它每个机构的连续运行时间不低于1 h。中途因故停机，重新试验。

###### F3.7.1.5  升降机

施工升降机、简易升降机连续作业循环(一次作业循环是指在额定起重量下，以额定速度向上运动，并进行一次制动，起升高度不小于10 m；然后以额定速度向下运动，进行一次制动，再向下运动回到原位的作业过程)不小于30次；如果中途因故停机，应当重新计算总循环次数。

###### F3.7.1.6  缆索起重机

连续作业循环(一次作业循环是指在额定起重量下，起升高度不小于10 m，小车运行距离不小于30 m，然后回到载荷起升前的位置的作业过程)不小于15次，如果中途因故停车，应当重新计算总循环次数。

###### F3.7.1.7  桅杆起重机

连续作业循环(一次作业循环是指在相应的幅度，按额定起重量，起升高度不小于10m或最大起升高度的70%，回转180°，然后回转到原位，在相应的幅度范围内往返变幅一次，往返行走不小于10 m，试验载荷落到地面的作业过程)不少于30次，中途因故停机，应当重新计算循环次数。

###### F3.7.1.8  机械式停车设备

在额定起重量下，任选3个车位(汽车专用升降机类停车设备车位选择为所有层位)，在载车板或搬运器上模拟汽车车轮位置按6:4的比例均匀放置载荷，完成出入库动作各100个循环。

##### F3.7.2  试验结果要求

按照F3.7.1中不同类别起重机的试验方法，进行连续作业试验，试验结果应当符合F3.7.2.1至F3.7.2.3的要求。

###### F3.7.2.1  运转情况

样机工作正常，未出现因样机故障造成的停机。

###### F3.7.2.2  主要受力结构件、主要机构部件

主要受力结构件无损坏和松动现象，各主要机构部件无异常温升、损坏等现象。

###### F3.7.2.3  液压系统油液温升

液压系统油液温升在设计文件允许的范围。

#### F3.8  金属结构应力测试

塔式起重机、轮胎起重机、履带起重机以及表2-1中安装有大型起重机械安全监控管理系统的其他类型起重机械，根据设计文件确定的主要受力结构件的危险应力部位，应当按照F3.8.1～F3.8.4的测试要求进行应力测试。

F3.8.1  桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、桅杆起重机

根据设计文件确定的主要受力结构件的危险应力部位，进行应力测试，做出测试结论。

F3.8.2  塔式起重机

根据设计文件确定的主要受力结构件的危险应力部位，按照GB/T 5031—2019 《塔式起重机》中附录A的要求，对结构应力进行测试，做出测试结论。

F3.8.3  流动式起重机

(1)轮胎起重机按照GB/T 6068—2021《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》中的规定，对主要受力结构件进行应力测试，做出测试结论；

(2)履带起重机按照GB/T 14560—2016 《履带起重机》中附录D的规定，对主要受力结构件进行应力测试，做出测试结论；

F3.8.4  缆索起重机

按照缆索起重机GB/T 28756—2012 《缆索起重机》中6.9的要求进行结构应力测试。

#### F3.9  其他性能试验

##### F3.9.1  架桥机性能试验

###### F3.9.1.1  过孔试验

按照架桥机的过孔走行方式进行过孔走行试验，过孔动作应当平稳、无异常，能够实现设计规定的过孔跨度和坡度，过孔速度误差符合设计文件要求。

###### F3.9.1.2  联动试验

(1)采用两台吊梁小车的架桥机，吊梁小车的升降和运行既可以单动，也可联动，速度的相对误差不应超过2%；

(2)采用拖拉喂梁方式的架桥机，前吊梁小车运行速度与运梁台车走行速度相差不应超过2%。

###### F3.9.1.3  运架一体架桥机的运梁试验

按照1.1倍额定起重量进行运梁试验，起制动平稳，能够在规定的坡度正常运行；按照1.25倍额定起重量进行运梁车静载试验。试验后检查，架桥机应当无可见裂纹、永久变形和油漆剥落，各连接处无松动。

##### F3.9.2  自升式塔式起重机塔身上端中心线高测试

自升式塔式起重机在加节与降节过程的任一升降循环中使用最上部爬升时，顶升油缸的活塞杆全部伸出后，塔身上端面与套架上排导向滚轮(或滑套)中心线高应当不小于60mm。

##### F3.9.3  流动式起重机性能试验

(1)轮胎起重机、履带起重机和铁路起重机按照设计文件，进行整机稳定性试验，试验结果符合标准要求；

###### (2)集装箱正面吊运起重机应当进行吊具偏心静载试验，在模拟1AA型集装箱(或试验架)内按照设计文件的要求偏心加载，其重心在集装箱纵向偏移1 m，形成左右偏载；横向偏移0.2 m，形成前后偏载；集装箱正面吊运起重机可以起吊、调平、行走和堆码，应当无异常现象。

##### F3.9.4  门座式起重机静稳定性试验

门座起重机应当进行静稳定性试验，起重臂处于对整体稳定性最不利位置，慢速起升相应幅度下的试验载荷离地100 mm左右并且稳定10 min，车轮踏面不离轨顶。

##### F3.9.5  升降机性能试验

###### F3.9.5.1  施工升降机稳定性试验

对于无固定基础的施工升降机应当进行稳定性试验，试验时吊笼应当位于无附着最大提升高度，笼内均布有150%额定载重量，判定施工升降机是否稳定；或者空载吊笼位于无附着最大提升高度，此时在导轨架顶部施加一水平力(该力产生的倾覆力矩值应当等于吊笼内装有150%载重量荷时对施工升降机所产生的倾覆力矩值)，判定施工升降机是否稳定。

###### F3.9.5.2  施工升降机防坠落试验

人货两用施工升降机应当符合本规程2.7.2.2.3(6)的要求；货用施工升降机应当符合本规程2.7.2.2.4(3)的要求。

通过操作按钮盒驱动吊笼以额定提升速度上升约3 m～10 m。按坠落试验按钮，电磁制动器松闸，吊笼将呈自由状态下落，直到达到试验速度时防坠安全器动作，测量相关参数。试验结束后应当将防坠安全器复位，对于防坠安全器不能制停吊笼的施工升降机，应当立即停机检修。当防坠安全器动作时，其电气联锁安全开关也应当动作。

对于钢丝绳式施工升降机进行坠落试验时，将吊笼上升约3 m后停住，作模拟断绳试验(应当是突然断绳、不能以松绳代替断绳)，试验防坠安全装置的可靠性。

坠落试验后应当检查结构及连接有无损坏及永久变形，测量吊笼底板在各个方向的水平度偏差改变值。

###### F3.8.5.3  升降机超速保护试验

曳引式人货两用施工升降机上行超速保护应当符合本规程2.7.2.2.6(2)的要求；曳引式货用施工升降机上行超速保护应当符合本规程2.7.2.2.7(2)的要求；简易升降机下行超速保护应当符合本规程2.7.2.3.2(2)的要求。

###### F3.8.5.4  升降机停层保护试验

曳引式货用施工升降机应当符合本规程2.7.2.2.7(6)的要求；简易升降机下行超速保护应当符合本规程2.7.2.3.2(1)的要求。

##### F3.9.6  垂直循环类机械式停车设备的最大偏载试验

设备中心垂直剖面一侧的全部载车板上施加90%的额定载荷，另一侧载车板空载，运行设备，试验次数不应当少于正、反转各三个循环。试验中，设备运转、起动、制动平稳，无异常噪声，停位准确。

##### F3.9.7  起升机构采用永磁直驱电机的起重机械专项试验

###### F3.9.7.1  紧急制动试验

起升、下降额定起重量，在额定起升速度下按下急停按钮，观察制动情况，应当能可靠制停，并测量制动下滑量，制动下滑量在允许范围内。

###### F3.9.7.2  冗余超速保护试验

调整变频器参数，在不小于0.3倍额定起重量时起升至一定高度，下降载荷，使下降速度逐渐增加至超过额定速度，且达到超速保护开关设定的限值，观察超速保护开关是否起作用。

短接超速保护开关，使下降速度逐渐增加至超过额定速度，且达到系统冗余超速保护预设的限值，观察冗余超速保护功能是否起作用。

###### F3.9.7.3  过热保护功能试验

试验时，将电机的过热保护动作值预设为100℃，在额定速度下，反复起升、下降额定起重量，当电机绕组温度达到预设值时，观察起重机械是否能自动停机。

###### F3.9.7.4  过电流保护功能试验

试验时，将系统过电流保护限值预设为低于产品规定的设定值，推荐为0.8倍额定电流，在额定起重量下逐渐增加起升速度，当电机的三相电流超过预设电流限值时，观察起重机械是否能自动停机。

###### F3.9.7.5  单制动试验

起升、下降额定起重量，在额定速度下，人为使一个制动器失效，提升试验载荷离地1000mm，观察制动器是否能有效支持住载荷。

###### F3.9.7.6  特殊要求

采用永磁直驱电机的起升机构不得用于吊运熔融金属和强磁场等环境中使用的起重机械。

### F4  起重机械安全监控管理系统

#### F4.1  基本要求

##### F4.1.1  管理权限的设定

现场核实系统管理员的授权，检查是否符合本规程2.7.3.8(1)的规定。

##### F4.1.2  故障自诊断

开机进入系统后，现场核实系统运行自检程序的结果，检查是否符合本规程2.7.3.8(4)的规定。

##### F4.1.3  报警装置

在空载的条件下，通过按急停或系统设计的报警信号现场验证起重机械的各种报警装置的动作，检查是否符合本规程2.7.3.8(5)的规定。

##### F4.1.4  文字表达形式

现场目测系统显示的所有界面的文字表达形式为简体中文。

##### F4.1.5  通信协议的开放性

查阅相关说明书中通信协议的内容，现场检查系统通过以太网或USB接口，检查是否符合本规程2.7.3.9(8)的规定。

##### F4.1.6  显示信息的清晰度

检验人员坐在司机室的座位上，斜视45°是否可清晰完整的观察到整个监控画面，包括视频系统的画面，画面上显示的信息不刺目、不干扰视线，清晰可辨。

##### F4.1.7  系统信息采集源的检查

根据具体产品型式，检查系统的信息采集源是否符合本规程2.7.3.2的规定。

#### F4.2  验证

##### F4.2.1  监控参数验证

###### F4.2.1.1  起重量

起升已知重量的载荷，检查系统显示的起重量，比较其是否一致。

###### F4.2.1.2  起重力矩

起升已知重量的载荷，变幅至指定位置的幅度，检查系统显示的起重量和幅度，比较其是否一致。

###### F4.2.1.3  起升高度(下降深度)

显示屏幕上，能实时显示所吊运的物体高度和下降深度。按下述两个方法之一进行验证：

(1)在空载的条件下，将吊具起升到一定的位置，记录此时显示屏上起升高度H1,用激光测距仪测试吊具的高度值h1，然后起升机构缓慢运行到一定的高度，在此过程中观察显示屏上起升高度的数值应当实时变化，待稳定后记录为H2，测量此时吊具的高度值h2，通过计算显示屏上起升高度的变化值H=H2-H1，计算实际测量吊具上升的高度h=h2-h1，上述过程至少重复三次，比较H与h的数值是否一致。

(2)在空载的条件下，将吊具由地面起升到最大高度，计算起重机吊具由地面起升至最大高度过程中，起升卷筒转动圈数，换算至钢丝绳起升高度值，与监控系统显示屏上显示的起升高度数值H1对比。

F4.2.1.4  运行行程

起重机械的小车运行、起重机运行等运行行程可实时显示，验证方法如下：

(1)在空载的条件下，将小车运行到某一位置，记录显示屏上小车运行行程的数值为S1，并在小车运行的轨道上相应位置做标记，缓慢开动小车，移动一定的距离(一般不少于10m)，观察显示屏上小车运行行程的数值应当实时变化，待小车稳定后记录显示屏幕上行程数值为S2，并在运行的轨道上做标记。用卷尺测量小车轨道两处标记的距离为s,计算出系统显示的距离S=/S2-S1/，比较S与s数值是否一致；

(2)起重机运行的行程验证方法同本款第(1)条所述。

###### F4.2.1.5  幅度

在空载的条件下，改变起重机械的幅度，系统应当实时记录并显示幅度状况和数值；当超过设定值时，检查是否符合本规程2.7.3.2.3的规定。

F4.2.1.6  运行偏斜

在空载的条件下，慢速、点动操作起重机械两侧支腿电机，模拟起重机运行偏斜状态，检查是否符合本规程2.7.3.2.4的规定。

###### F4.2.1.7  水平度

起重机械置于水平场地上，在空载条件下，用水准仪测量起重机主体结构前后支腿的高低差，验证起重机械的整体水平度，与系统中实时显示整体水平度的数值比较，并检查是否符合本规程2.7.3.2.5的规定。

###### F4.2.1.8  风速

用风速仪测量与起重机械风速计同一位置的风速，与显示值比较；现场验证时调低试验报警门槛值，检查是否符合本规程2.7.3.2.6的规定。

###### F4.2.1.9  回转角度

在空载条件下，起重机械回转一定角度，与监控系统显示值进行对比，验证其有效性和准确度是否符合要求。

###### F4.2.1.10  同一或不同一轨道运行机构安全距离

在空载条件下，现场设置信号反射器具，检验起重机械同一或不同一轨道存在碰撞危险时，是否符合本规程2.7.3.2.8的规定。

###### F4.2.1.11  操作指令

在空载条件下，根据现场实际情况，对起重机械的动作进行操作验证，各种动作在显示器上应当实时显示。试验后，查看相关的记录，信息是否能保存和回放。

###### F4.2.1.12  支腿垂直度

将数字式角度仪架设到支腿的下横梁上测量支腿的横向垂直度并记录，再将数字式角度仪放置于支腿的垂直面上，根据支腿不同的形式，选取相应位置测量纵向的垂直度并记录。验证实测数据与系统实时显示的支腿垂直度的数据是否一致。

###### F4.2.1.13  工作时间

测量起重机械各机构动作时间点、时间段，与监控系统对应值比较是否一致。

###### F4.2.1.14  累计工作时间

测量并记录连续多个工作循环的时间，调取试验过程系统中存储的时间数据，检查是否符合本规程2.7.3.2.12的规定。

###### F4.2.1.15  每次工作循环

根据起重机械的特点记录每个工作循环的次数，查看显示屏幕上应当该有工作循环的次数，检查是否符合本规程2.7.3.2.13的规定。

F4.2.1.16  冶金起重机结构温度

显示屏幕上应该有起重机主梁下盖板温度实时显示，温度传感器应进行检定或与现场检验用温度传感器比对，显示温度应与实际一致。

当温度达到300℃时应报警，达到350℃时起重机停止工作。

##### F4.2.2  监控状态验证

###### F4.2.2.1  起升机构的制动状态

在空载的条件下，进行起升机构制动器动作的操作，对于两个及以上起升机构的起重机械，应当分别验证每个起升机构的制动状态，检查是否符合本规程2.7.3.4(1)的规定。

###### F4.2.2.2  抗风防滑状态

现场查看抗风防滑装置的形式，进行夹轨器、锚定等抗风防滑装置的闭合性试验，检查是否符合本规程2.7.3.4(2)的规定。

###### F4.2.2.3  联锁保护(门限位和机构之间的运行联锁)

F4.2.2.3.1  门限位

进行门限位开关闭合试验，检查是否符合本规程2.7.3.4(3)的规定。

F.4.2.2.3.2  机构之间的运行联锁

(1)对于有联锁要求的起重机械，在空载的条件下，分别进行两机构的动作，其联锁应当满足规定要求，检查是否符合本规程2.7.3.4(3)的规定；

(2)架桥机进行过孔状态的动作时，此时架桥机架梁状态各机构操作时应当无动作，并检查是否符合本规程2.7.3.4(7)的规定。

###### F4.2.2.4  工况设置状态

现场查看显示、调阅工况资料，验证其有效性，并检查是否符合本规程2.7.3.4(5)的规定。

###### F4.2.2.5  供电电缆卷筒状态

(1)现场操作供电电缆卷筒状态保护开关断开或闭合，观察系统是否能识别供电电缆卷筒的状态；

(2)当供电电缆卷筒状态保护开关断开时，操作起重机械大车运行机构启动，观察系统是否能够发出报警信号并禁止大车运行机构运动。

###### F4.2.2.6  过孔状态(适用于架桥机)

按照架桥机的过孔走行方式进行过孔走行试验，检查是否符合本规程2.7.3.4(7)的规定。

###### F4.2.2.7  视频系统

现场查看视频系统的构成：安装摄像头数量、安装位置、所监控的范围。在一个工作循环的时间内，在视频系统的屏幕上应当观察到起重机械主要机构各主要工况实时工作的监控画面，并检查是否符合本规程2.7.3.5的规定。

##### F4.2.3  系统综合误差试验验证

###### F4.2.3.1  起重量综合误差试验

(1)根据试验工况将小车停放在相应位置，起升机构按100%额定起重量加载，载荷离地100mm～200mm高度，悬空时间不少于10min。整个过程中观察系统应当反映起重机械载荷的实时变化，待载荷稳定后观察显示屏上的载荷数值作为系统显示的数据并记录为Qa；将现场经过标定的试验载荷作为检验载荷的实际数据记录为Qb；

(2)选取在30%额定起重量与100%额定起重量之间其他两点的载荷继续进行重复上述的试验。做三次载荷试验后，按照综合误差公式(F-1)计算出系统综合误差应当不大于5%。

(F-1)

式中：

EQ——起重量综合误差；

Qa ——系统显示数据，单位为吨(t)；

Qb ——检验载荷的实际数据，单位为吨(t)。

###### F4.2.3.2  幅度综合误差试验

在空载(注F-8)状态下，分别取最大工作幅度的30%(R0.3)、60%(R0.6)、90%(R0.9)，变幅机构在取点附近小范围内往返运行两次后停止，测定实际幅度R0.3a、R0.6a、R0.9a，读取显示器相应显示幅度R0.3b、R0.6b、R0.9b，分别计算它们的算术平均值Ra和Rb，综合误差按式(F-2)计算出系统综合误差应当不大于5%。

(F-2)

式中：

ER——幅度的综合误差；

Ra——三次实际幅度的算术平均值，单位为米(m)；

Rb——对应当的三次显示幅度的算术平均值，单位为米(m)。

注F-8：对流动式起重机在上述试验的基础上增加额定载荷下的试验。

F4.2.3.3 起重力矩的综合误差试验

在力矩曲线范围内选能代表机种力矩变化特性的三点作为检测点，综合误差按式(F-3)计算出系统综合误差应当不大于5%。

(F-3)

式中：

EM——力矩的综合误差；

Ma——实际力矩值，单位为千牛米(kN.m)；

Mb——对应当的显示力矩值，单位为千牛米(kN.m)。

##### F4.2.4  信息采集和存储文件验证

###### F4.2.4.1实时性

在空载条件下进行试验，待试验结束后，调取保存的记录，验证起重机械运行状态及故障信息有实时记录功能。检查系统存储的数据信息或图像信息应当包含数据或图像的编号，时间和日期与试验的数据应当一致。

###### F4.2.4.2  历史追溯性

调取连续工作一个工作循环过程中存储的所有信息，检查系统存储的数据信息或图像信息应当包含数据或图像的编号，时间和日期与试验的数据应当一致，并检查是否符合本规程2.7.3.8(3)的规定。

###### F4.2.4.3  采样周期

检查系统实际程序的扫描周期是否符合本规程2.7.3.9(5)的规定

###### F4.2.5.4  断电后信息的保存

现场验证，当起重机械主机电源断电后，系统能持续工作，调取连续作业的时间内存储的数据，检查是否符合本规程2.7.3.9(7)的规定。

###### F4.2.5.5  存储时间和格式

(1)根据设备的使用情况，对于系统工作时间超过30天的起重机械，现场调取之前存储的文件，查看文件的原始完整性和存储情况；存储时间不应当少于30个连续工作日。对于系统工作时间不超过30天的起重机械，现场查阅存储的文件，计算一个工作循环的时间内储存文件大小，推算出整个文件的大小，检查是否符合本规程2.7.3.9(7)的规定；

(2)调取试验过程中存储的数据，检查是否符合本规程2.7.3.9(2)的规定。

### F5  其他检验项目

根据起重机械产品的新特点、新功能、新要求等情况(注F-9)，检验机构应当对该起重机械存在的其他安全风险进行研判和评估，确定需要增加的检验项目，应当经检验机构相应负责人批准后方可纳入检验。

注F-9：自动化码头及钢厂等场所使用的无人驾驶（含群控）等智能起重机械的检验，可以是单台，也可以是多台，如果是多台，其控制系统为同一控制系统，按单台处理。其检验项目按上述原则处理。

# 附件F6

起重机械检验项目表

| 序号 | 条款号 | 项目 | 检验类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式试验 | 监督检验 | 定期检验 |
|  |  |  |  | 安装 | 改造 | 重大修理 | 首次检验 | 在用设备 |
| 1 | F1.1 | F.1资料和文件审查 | 申请单位资格审查 | 特种设备生产许可证 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 2 |  |  |  | 安装、改造、重大修理告知书 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 3 |  |  |  | 作业人员资格审查 | — | ( | ( | ( | — | — |
| 4 | F1.2.1 |  | 技术资料和文件审查 | 设计文件 | ( | — | — | — | — | — |
| 5 | F1.2.3 |  |  | 检验、试验资料 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 6 | F1.2.4 |  |  | 整机配套的安全保护装置型式试验证书 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 7 | F1.2.5 |  |  | 整机配套的防爆电机、防爆电器合格证 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 8 | F1.2.6 |  |  | 整机出厂资料和文件 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 9 | F1.2.7 |  |  | 施工作业(工艺)资料审查 | — | ( | ( | ( | — | — |
| 10 | F1.2.8 |  |  | 使用过程技术资料 | — | — | ( | ( | — | ( |
| 11 | F2.1 | F.2设备检查 | 安全距离 | — | ( | ( | ( | — | — |
| 12 | F2.2 |  | 附属装置 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 13 | F2.3 |  | 设备施工条件 | — | ( | ( | ( | — | — |
| 14 | F2.4 |  | 部件施工检查 | — | ( | ( | ( | — | — |

续表

| 序号 | 条款号 | 项目 | 检验类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式试验 | 监督检验 | 定期检验 |
|  |  |  |  | 安装 | 改造 | 重大修理 | 首次检验 | 在用设备 |
| 15 | F2.5.1 | F2 设备检查 | 结构型式、主要配置和标志检查 | 结构型式 | ( | ( | ( | — | — | — |
| 16 | F2.5.2 |  |  | 主要配置 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 17 | F2.5.3 |  |  | 标记、标牌与安全标志 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 18 | F2.6 |  | 主要几何尺寸测量 | ( | — | — | — | — | — |
| 19 | F2.7.1 |  | 材料和结构件检查 | 材料 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 20 | F2.7.2 |  |  | 焊缝质量 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 21 | F2.7.3 |  |  | 金属结构检查 | — | — | — | — | — | ( |
| 22 | F2.7.4 |  |  | 门、梯子、走台和栏杆 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 23 | F2.8.1(1) |  | 主要零部件检查 | 钢丝绳、链条与链轮 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 24 | F2.8.1(2) |  |  | 吊具 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 25 | F2.8.1(3) |  |  | 滑轮防钢丝绳脱槽装置 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 26 | F2.8.1(4) |  |  | 用于特殊场合的钢丝绳 | — | — | — | — | — | ( |
| 27 | F2.8.2 |  |  | 升降机专项要求 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 28 | F2.8.3 |  |  | 吊运熔融金属的冶金起重机专项要求 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

续表

| 序号 | 条款号 | 项目 | 检验类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式试验 | 监督检验 | 定期检验 |
|  |  |  |  | 安装 | 改造 | 重大修理 | 首次检验 | 在用设备 |
| 29 | F2.9 | F2 设备检查 | 液压和气动系统 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 30 | F2.10 |  | 司机室检查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 31 | F2.11 |  | 电气和控制系统检查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 32 | F2.12 |  | 安全保护和防护装置检查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 33 | F2.12 |  | 隔热、降温措施 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 34 | F2.13 |  | 绝缘电阻 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 35 | F3.2 | F3 性能试验 | 空载试验 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 36 | F3.3 |  | 额定载荷试验 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 37 | F3.4 |  | 静载荷试验 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 38 | F3.5 |  | 动载荷试验 | ( | ( | ( | ( | ( | — |
| 39 | F3.6 |  | 安全保护装置试验 | ( | — | — | — | — | — |
| 40 | F3.7 |  | 连续作业试验 | ( | — | — | — | — | — |
| 41 | F3.8 |  | 金属结构应力测试 | ( | — | — | — | — | — |
| 42 | F3.9.1 |  | 其他性能试验 | 架桥机性能试验 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 43 | F3.9.2 |  |  | 自升式塔式起重机塔身上端中心线高测试 | ( | — | — | — | — | — |

续表

| 序号 | 条款号 | 项目 | 检验类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式试验 | 监督检验 | 定期检验 |
|  |  |  |  | 安装 | 改造 | 重大修理 | 首次检验 | 在用设备 |
| 44 | F3.9.3 | F3 性能试验 | 其他性能试验 | 流动式起重机性能试验 | ( | — | — | — | — | — |
| 45 | F3.9.4 |  |  | 门座式起重机静稳定性试验 | ( | — | — | — | — | — |
| 46 | F3.9.5 |  |  | 升降机性能试验 | ( | ( | ( | ( | — | — |
| 47 | F3.9.6 |  |  | 垂直循环类机械式停车设备的最大偏载试验 | ( | ( | ( | ( | — | — |
| 48 | F3.9.7 |  |  | 起升机构采用永磁直驱电机的起重机械专项试验 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 49 | F4 | 大型起重机械安全监控管理系统验证 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| 50 | F5 | 其他检验项目 | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

# 附件G

起重机械安全保护装置型式试验项目、内容和要求

#### G1  技术资料审查和主要技术参数确认

G1.1  技术资料审查

对制造单位提供的技术资料(设计任务书、主要设计图样、使用说明书)进行审查，技术资料的内容应当完整、签署齐全，技术资料中有关主要技术参数的内容应当相符。

G1.2  主要技术参数确认

型式试验人员应当根据申请单位提供的技术文件，针对不同品种的安全保护装置，分别按照以下内容填写样机的主要技术参数，并且予以确认。

G1.2.1  制动器（注G-1）

G1.2.1.1  鼓式制动器

额定制动力矩(N.m)，制动轮直径(mm)，制动电机功率(kW)，制动器中心高(mm)，制动弹簧规格，制动弹簧安装长度(mm)，制动衬垫试验摩擦系数或材质,推动器(含电磁铁)的电动机额定功率(W)、额定电源电压(V)、额定电源频率(Hz)、额定推力(kN)、额定行程(mm)、额定动作频率(次/小时)、接电持续率(%)、液压缸额定工作压力(MPa)、电磁铁线圈励磁电压(V)、电磁铁额定吸力(kN)、电磁铁绝缘等级。

G1.2.1.2  盘式制动器注G-1

额定制动力(kN)，额定制动力矩(N·m)，制动盘尺寸(直径×厚度)(mm)，制动电机功率(kW)，额定夹紧力(kN)，额定退距(mm)，制动器中心高(mm)，制动弹簧规格/数量，制动弹簧安装长度(mm)，制动衬垫试验摩擦系数或材质，推动器(含电磁铁)的电动机额定功率(W)、额定电源电压(V)、额定电源频率(Hz)、额定推力(kN)、额定行程(mm)、额定动作频率(次/小时)、接电持续率(%)、液压缸额定工作压力(MPa)、电磁铁线圈励磁电压(V)、电磁铁额定吸力(kN)、电磁铁绝缘等级。

注G-1：人工动力的制动器不在型式试验范围内。

G1.2.2  防坠安全器

额定制动力(t·m)，额定动作速度(m/s)，标定动作速度(m/s)，制动距离(m)，适用导轨型式规格，保护钢丝绳直径(mm)，大螺母螺距(mm)，最长通电时间(s)，防护等级，齿轮模数/齿数。

G1.2.3  起重量限制器

额定起重量(t)，载荷传感器额定载荷(t或kN)，载荷传感器主要尺寸(mm)，综合误差(或者动作误差)(%)。

G1.2.4  起重力矩限制器

额定起重力矩(km)，载荷传感器额定载荷(t或kN)，载荷传感器主要尺寸(mm)，长度传感器参数，长度传感器主要尺寸(mm)，角度传感器参数，角度传感器主要尺寸(mm)，综合误差(或者动作误差)(%)。

#### G2  检查项目及其内容、方法和要求

##### G2.1  文件审查

审查样品及其零部件的各项检查试验记录、报告、质量合格证明齐全，符合规定。

##### G2.2  样品检查

###### G2.2.1  制动器

G2.2.1.1  产品铭牌

查看制动器的产品铭牌，内容至少包括制动器名称和型号、额定制动力矩或额定制动力、制造日期、出厂编号和制造商名称。

G2.2.1.2  结构型式

对照技术文件，检查样品型式、规格参数、基本配置等是否与设计文件一致，是否符合产品标准规定，并检查是否符合以下要求：

(1)制动器的外形、连接尺寸与设计文件和产品标准的规定相符；

(2)制动器的力矩参数与设计文件和产品标准的规定相符；

(3)制动弹簧与设计文件和产品标准的规定相符；

(4)制动器具有制动瓦随位功能；

(5)制动器具有制动瓦退距均等功能，能够保证制动器在正常释放状态下两侧退距基本相等，制动瓦制动覆面任何部位不与制动轮(盘)接触；

(6)制动器具有制动力矩和制动瓦退距调整功能，并有可靠的防松措施；

(7)制动器所有摆动铰点有润滑功能或者设置自润滑轴承；

(8)常闭式制动器在制动弹簧处设置清晰、准确的制动力矩标尺；

(9)推动器有油位指示或油位(液面高度)限位装置；

(10)电磁制动器的电磁铁有行程指示标尺。

###### G2.2.2  防坠安全器

G2.2.2.1  产品铭牌

防坠安全器应当设置耐腐蚀的金属产品铭牌，内容应当包括产品名称和型号、产品主要性能参数、产品出厂编号、产品制造日期、制造商名称和地址等。

G2.2.2.2  结构型式

对照技术文件，检查样品型式、规格参数、基本配置等是否与设计文件一致，是否符合有关规定。

G2.2.2.3  铅封、漆封(适用于速度触发的升降机防坠器)

查验样品，检查样品的速度控制部分是否有铅封或者漆封。

G2.2.2.4  齿轮、偏心轮、锲块、承载钩、承载块

查验样品，检查齿轮转动是否灵活轻便,齿轮、偏心轮、锲块、承载钩、承载块其材质和硬度是否符合设计要求。

G2.2.2.5  安全开关(适用于速度触发的升降机防坠器)

查验样品，检查是否符合以下要求：

(1)安全器动作时，能够激发安全开关动作，有效切断电动机和控制电路；

(2)安全器动作后，只有通过人工调整，才能使安全开关复位。

G2.2.2.6  防护

查验样品，安全器的制动表面是否有油污和杂物，渐进式是否有防止水、油和杂物等进入安全器的防护装置。

G2.2.2.7  样品主要技术参数和基本尺寸

审查设计文件，对以下项目进行测量和检查是否符合设计文件要求：

(1)齿轮模数、齿数；

(2)大螺母螺距；

(3)试验用导轨的型式规格；

(4)保护钢丝绳的直径、安全系数。

###### G2.2.3  起重量限制器、起重力矩限制器

G2.2.3.1  产品铭牌

查看产品铭牌，内容应当包括名称和型号、制造商名称、产品编号、出厂日期等。

G2.2.3.2  元件标识

检查装置样品外露的可操作元件(开关，旋钮等)，是否有清晰、持久的外部标识。标识应当说明其功能。文字标识应当有中文。

G2.2.3.3  供电电源的开关

使用电源供电的装置，其装置上不得装设可切断装置供电电源的开关。

G2.2.3.4  强度

查验样品技术文件，对于装置安装于起重机承载系统中的零部件，查验相应的材料质量证明、设计图样和设计计算书，并确认其强度不得小于该系统中承载部件的强度。

G2.2.3.5  材料和构造

材料和构造是否满足下列规定：

(1)结构牢固,装配件是否松动；

(2)外壳是否有裂纹、砂眼、划痕等缺陷；

(3)传感器、插接件等部件的装配位置是否与说明书相符；

(4)各连接部位及进线孔是否有防水措施；

(5)查阅主要部件所用材料的质量证明，检查是否符合设计计算书规定。

G2.2.3.6  解除开关

如果设置功能解除开关应当为自动复位型或者可以锁定。

G2.2.3.7  限制器的功能型式

检查限制器样品的功能型式，当载荷达到额定起升载荷的90%～95%时，应发出视觉和/或听觉预警信号。当载荷达到动作值时，应能自动停止起重机械向不安全方向继续动作，并应发出视觉和听觉报警信号，同时应能允许起重机械向安全方向动作。预警与报警信号的要求应符合G2.2.3.16与G2.2.3.17的要求。

对于仅具有自动停止功能的限制器(例如弹簧式、摩擦扭矩式、泄压阀式等直接作用的限制器)，可不具备预警与报警功能。

G2.2.3.8  限制器的自动工作性能

限制器应适应起重机械配置和/或载荷位置引起的额定起重量的变化。在起重机械起吊作业过程中，限制器应自动地执行规定的功能，不需要手动再设定或调整。

G2.2.3.9  限制器动作后连续执行规定功能的能力

限制器正常工作状态下，应能够连续地检测到起重机械起升、运行、制动等工况下的实际负载状况。限制器一旦动作，应能持续可靠地保持执行规定的功能，直到超载解除。任何对起重机械的操作控制方式，不应影响限制器的动作功能，除非限制器设置可以解除G2.2.3.7规定功能的解除开关，解除开关为特殊情况时使用。该解除开关应为自动复位型或者可以锁定，解除开关应经主管人员同意方可开启使用。

G2.2.3.10  限制器的设定点

各类型起重机械使用的限制器的设定值及动作值应满足以下要求：

(1)电动葫芦、桥式和门式起重机、臂架起重机限制器的设定值应满足式(G-1)中规定的范围，其动作值也应在式(G-1)中的范围内起作用(一般情况下，设定值与动作值应在起重机额定起升载荷的100％～110％）：

…………………………(G-1)

式中：

α——起升设计的平均加速度，单位为米每二次方秒(m/s²)；

g——重力加速度，单位为米每二次方秒(m/s²)；

QL——设定值，单位为千牛(kN）；

QGL——总起升载荷，包括起重挠性件自重载荷、固定式吊具自重载荷和额定起升载荷(额定起升载荷＝可分式吊具自重载荷＋有效载荷)构成，单位为千牛(kN)；

φ2——起升动载系数。

(2)流动式起重机限制器的设定值应在起重机额定起升载荷的100％～110％，其动作值也在此范围内起作用。

(3)塔式起重机限制器的设定值应在起重机额定起升载荷的102％～110％，其动作值也在此范围内起作用。

G2.2.3.11  限制器处理动载荷的功能

安装于桥式和门式起重机、臂架起重机上的限制器应具备能区别起重机实际超载与正常作业时吊物起升、制动、运行等产生的动载影响的功能。

G2.2.3.12  限制器的自检功能

限制器应有自检功能，对报警、显示等功能进行检验。在起重机械不加载的情况下，能确定限制器的有效性。

G2.2.3.13  限制器电源中断后保留其设置的功能

如果供电电源中断，限制器应保留其设置。

G2.2.3.14  额定起重量指示器的信号功能

(1)当载荷达到额定起重量90%～95%时，应当发出视觉和/或听觉的预警信号；

(2)当载荷达到报警动作值时，应当发出视觉和/或听觉的报警信号。

G2.2.3.15  指示器的信号型式

视觉和/或听觉信号应清晰和连续，信号一经触发，应在起重机械吊载一个工作循环过程中持续保持，直至超载解除。音响预警与报警信号应不同，并与起重机械环境噪声有明显区别。距发声部位1 m及在司机位置测量均不应低千75 dB(A)。灯光预警信号应使用黄色，灯光报警信号应使用红色，应在司机视野范围内清晰可见。

G2.2.3.16  指示器的音响信号解除开关

起重机械操作员不应从控制站取消警告，除非在同一状况下同时使用了听觉和视觉警告，在这种情况下听觉警告可以在其作用5s之后通过操作手动取消装置来取消。如果使用了这种取消装置，在起重机械需要恢复听觉警告时应自动作用。

在起重机械校准和试验期间可取消听觉警告。

G2.2.3.17  指示器的数值信息设置型式

提供数值信息的指示器应满足以下基本要求：

(1)指示器的设置应满足司机各操纵位置清晰可见；

(2)模拟显示应从左到右、从下到上或顺时针方向增加；

(3)指示器的响应时间应与所示参数的变化速度相适宜，使之总是显示当前的状态。

G2.2.3.18  样品主要技术参数和基本尺寸测量

对照设计文件，对以下项目进行查验或者测量，审查是否符合设计文件要求：

(1)功能型式；

(2)输出控制功能；

(3)样品(载荷传感器)主要尺寸。

#### G3  试验项目及其内容、方法和要求

##### G3.1  制动器

G3.1.1  闭合性能和释放性能

在设计文件和标准规定的制动弹簧工作力以及电源电压范围内，操作制动器5次以上，观察制动器闭合和释放动作。制动器闭合和释放应当灵活，无卡滞现象。

G3.1.2  静态制动力矩

按照砝码法或使用静制动力矩测试仪进行试验。制动器静态制动力矩不得小于额定值。对钳盘式安全制动器，试验其静态制动力，应当不小于额定值。

G3.1.3  动态制动力矩

动态制动力矩应当在惯性试验台上进行，其中制动电机在制动电机专用试验台上测试。制动器在额定制动状态和标准规定的制动初转速以及单次制动功条件下，测量每次制动过程中平均动态制动力矩值。每次测得的平均制动力矩值均不得小于0.9倍的额定制动力矩值。

G3.1.4  推动器的推力试验

将推动器垂直放置在试验台架上，按照额定电压给推动器连续通电运行4h以上，使推动器电动机达到热稳定状态后，分别按照以下要求调整电源的电压及其施加载荷，通电运行推动器，观察推起行程：

(1)推动器电源在额定频率和额定电压下，推动1.25倍的额定载荷；

(2)推动器电源在额定频率和85%额定电压下，推动额定载荷。

在相应的电源条件下，推动器应当能够将相应载荷推起至额定行程。

G3.1.5  推动器的工作行程

将制动器两侧制动瓦退距调整在额定值，断续操作制动器，并且测量推动器的工作行程。试验后检查是否符合以下要求：

(1)不具有自动补偿功能的制动器，推动器的工作行程不大于推动器额定行程的75％；

(2)具有自动补偿功能的制动器，推动器的工作行程不大于推动器额定行程的85％。

G3.1.6  推动器动作性能试验

将推动器安装在常闭鼓式或者电力液压盘式制动器上，推动器在额定电压、额定电源频率、60%负载持续率和额定制动弹簧工作力下，按照最大操作频率连续操作推动器30min以上。试验后检查是否符合以下要求：

(1)最大操作频率符合设计文件或者相应标准规定值；

(2)每个动作循环过程中推杆的运动不得有卡滞、爬行现象。

G3.1.7  推动器密封性能试验

推动器在额定电压、额定电源频率、60%负载持续率和额定载荷下，连续运行4h以上，使推动器电动机达到热稳定状态。推动器外壳以及任何密封处不得渗漏油。

G3.1.8  推动器电动机的绝缘电阻

在冷态下用绝缘电阻表测量电源进线端与外壳金属部分之间的绝缘电阻。绝缘电阻在冷态下不小于20 MΩ。

G3.1.9  电磁铁的绝缘电阻

在冷态下用绝缘电阻表测量电源进线端与外壳金属部分之间的绝缘电阻。绝缘电阻在冷态下不小于5 MΩ。

G3.1.10  电磁铁线圈绕组耐压试验

使用耐压试验仪，在电源进线端与外壳金属部分之间，施加标准或者设计(设计有更高要求时)规定的电压保持1 min以上。电磁铁线圈绕组应当能够承受耐压试验，试验部位无击穿和闪络现象，电磁铁能够正常工作。

G3.1.11  液压缸的工作行程

制动器在额定制动块退距下工作时，驱动装置的工作行程应当符合如下规定：

(1)不具有自动补偿功能的制动器，驱动装置的工作行程不大于驱动装置全行程的75%；

(2)具有自动补偿功能的制动器，驱动装置的工作行程不大于驱动装置全行程的80%。

G3.1.12  液压缸密封性能试验

在1.25倍额定工作油压下，制动按规定工作制连续进行48 h闭合释放试验、制动器的任何密封处、泵站部件间及管路密封应当无渗漏油和异常现象。

G3.1.13  可靠性试验

将制动器安装在可靠性试验台架上，制动器在额定制动状态下，按照设计规定的工作制连续运行30万次。当制动器出现以下任一故障时，应当终止试验：

(1)推动器电动机损坏、推动器任何一种零件失效、外壳及任何密封处渗漏油、推杆运动卡滞和爬行等；

(2)电磁铁线圈绕组烧废，电磁铁通电后不动作；

(3)改为制动弹簧断裂或者塑性变形量达到了弹簧工作变形量的10%以上；

(4)传动构件出现严重变形；

(5)主要摆动铰点出现严重磨损，并且磨损造成的制动衬垫的两侧退距之和小于额定退距的20%。

##### G3.2  防坠安全器

G3.2.1  动作速度试验(适用于速度触发的升降机防坠器)

防坠安全器动作速度应当调定为额定动作速度，50%额定制动载荷(或吊笼空载)至少试验5次，额定制动载荷至少试验15次，超载制动载荷至少试验10次。

试验时，动作速度的每次测量值与其标示值的误差应当符合表G-1中误差B的要求，且至少有2/3测量值的误差应当符合表G-1中误差A的要求。

试验后进行解体检查，主要零件应无裂纹、明显变形与磨损。

表G-1  动作速度允许误差

| 动作速度vd(m/s) | 误差A | 误差B |
| --- | --- | --- |
| vd≤0.95 | ≤7% | ≤9% |
| 0.95＜vd≤1.40 | ≤6% | ≤8% |
| vd＞1.40 | ≤5% | ≤7% |

G3.2.2  制动性能试验

G3.2.2.1 试验要求

在进行安全器额定制动载荷性能试验时，安全器制动距离和制动减速度应符合表G-2的规定，制动距离按式（G-2）计算。

……………………………(G-2)

式中：

L——制动距离,单位为米(m)；

mn——安全器直接输出齿轮模数,单位为毫米(mm)；

z——安全器直接输出齿轮齿数；

l——从安全器开始动作到制动结束时制动加力弹簧压缩量的变化值，即压紧制动加力弹簧的大螺母的移动量，单位为毫米(mm)；

p——压紧制动加力弹簧的大螺母螺距，单位为毫米(mm) 。

表G-2	 制动距离和制动减速度

| 升降机额定速度v m/s | 安全器制动距离 m | 安全器平均制动减速度a | 安全器制动减速度峰值 |
| --- | --- | --- | --- |
| v≤0.65 | 0.10～1.40 | —— | 减速度峰值大于2.5g的时间不大于0.04s |
| 0.65＜v≤1.00 | 0.20～1.60 | —— |  |
| 1.00＜v≤1.33 | 0.30～1.80 | —— |  |
| 1.33＜v≤2.40 | 0.40～2.00 | —— |  |
| v＞2.40 | —— | 0.2g≤α≤1.0g |  |
| 注：g为重力加速度，取为9.8m/s²。 |

G3.2.2.2  采用试验架进行试验的试验方法和要求

在进行制动性能试验时，安全器整体安装在吊笼上，过渡齿轮和增/减速机构(如有)可根据试验需要决定是否安装，在吊笼额定制动载荷下进行试验，所加载荷均布在吊笼内。试验时将吊笼提升到一定高度(通常为4 m～10 m)，然后通过遥控装置使吊笼自由下落触发安全器动作，记录动作速度、制动距离和以时间为函数的减速度，目测检查安全器及其安全开关动作情况。每次试验后均应将安全器复位。

G3.2.2.3  采用试验台进行试验的试验方法和要求

安全器整体安装在试验台上，过渡齿轮和增/减速机构（如有）可根据试验需要决定是否安装，利用无级调速装置使安全器动作。试验过程中，压紧制动加力弹簧的大螺母和制动加力弹簧压缩最的指示装置均不复位，但每次动作后，均应使离心限速装置复位，直至测得的最大力矩不小于用超载制动载荷按式(G-3)计算的制动力矩时，算作一次当量试验，此时应使大螺母和指示装置复位。在一次当量试验中，安全器的动作次数最多不宜超过三次。

……………………………(G-3)

式中：

T——与制动载荷相对应的制动力矩，单位为牛顿米(N • m)；

mn——安全器直接输出齿轮模数，单位为毫米(mm)；

z——安全器直接输出齿轮齿数；

F——制动载荷，可分别取为额定制动载荷和超载制动载荷,单位为千牛(kN)；

φ——冲击系数，应由试验得出;如无试验数据，则对于动作速度v＞2.40 m/s的安全器，取φ = 2.0～2.5(动作速度大的取大值）；对其他安全器，φ可按式(G-4)计算 ，但如计算得出的φ值小于1.5，则取φ =1.5。

……………………………(G-4)

式中：

Vd——安全器动作速度，按G3.2.1确定(定期检验时,为在用产品标牌上的动作速度),单位为米每秒(m/s)；

g——重力加速度，取为9.8 m/s²；

L1——表G-2规定的制动距离最小值，单位为米(m)。

对于安全器的每次动作，均应测得动作速度、制动载荷及制动加力弹簧的压缩量，并检查安全开关的动作情况。

试验时，至少应完成一次当量试验，至少应测得三组动作转速、制动力矩和对应制动加力弹簧压缩量的变化值。

按式(G-3)计算安全器的额定制动力矩，用线性插人法计算出相应于额定制动力矩的制动加力弹簧组压缩量的名义变化值，再用此名义值按式(G-2)计算制动距离。

G3.2.3  超载下的制动性能试验

施工升降齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器按照1.12倍额定制动载荷，其它类型的防坠安全器按照1.25倍额定制动载荷，并按照G3.2.2的要求进行制动性能试验，安全器应当能够将其制动停止。

##### G3.3  起重量限制器、起重力矩限制器

##### G3.3.1  一般要求

试验顺序应当按照以下项目顺序依次进行：动作误差试验、振动试验（非通电状态）、冲击试验(非通电状态)、高温试验、低温试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、工频耐受电压试验、交变湿热试验(非通电状态)、抗干扰试验、过载能力试验、连续作业试验，试验开始后，直至试验结束，不得调整装置设定值。其中蓄电池供电的装置，不进行绝缘电阻试验、工频耐受电压试验、交变湿热试验。

振动试验、冲击试验和湿热试验过程，装置应当为非通电状态。

##### G3.3.2  动作误差试验

动作误差试验测试点的选择应当满足以下要求：

(1)对额定起重量不变的起重机械，测试点为装置设定值。

(2)对额定起重量不随工作幅度变化的起重机械，测试点为最大工作幅度点。

(3)对额定起重量随工作幅度变化的起重机械，测试点应不少于起重机械额定起重量图表范围内所对应的5个点，并应尽可能包括最大、中间和最小3个点。测试前，用产品角度、长度传感器或位置转换开关分别给出相应幅度的测试点。试验室如难以实现，也可以用模拟信号替代。

G3.3.3  高低温试验

(1)高温温度在60℃保持16h，取出后在30min内进行动作误差试验；

(2)低温温度在-20℃保持16h，取出后在30min内进行动作误差试验。

G3.3.4  电压波动试验

(1)交流电源供电时，分别施加0.9倍～1.1倍额定电压10min及 60min，进行动作误差试验；

(2)直流供电时，分别施加0.85倍～1.35倍额定电压10min及60min，进行动作误差试验。

G3.3.5  绝缘电阻试验

在装置的电源进线端与外壳金属部分之间，应用相应绝缘电压等级(至少500V)的绝缘测量仪器进行绝缘电阻测量，绝缘电阻值应当不小于1MΩ。

G3.3.6  交变湿热试验

交变湿热试验在高温温度40℃，循环次数为2次，24h为一个周期的条件下进行。待恢复1h～2h后，进行工频耐受电压试验，试验后检测动作误差是否符合规定。

G3.3.6  抗干扰试验

试验设备施加试验电压时间应当不少于30min。在此期间，装置是否工作正常，检测动作误差是否符合规定。

G3.3.7  过载能力试验

将样品部件按接线图连接，组成一个完整系统，对力传感器施加相当于其装配在起重机械上所受最大实际载荷值，加载3次后，检测动作误差是否符合规定。

G3.3.8  连续作业试验

把力传感器放到加载试验机上，将样品部件按接线图连接，组成一个完整系统，对力传感器施加相当于其装配在起重机械上对应起重机械额定载荷时力传感器所受实际载荷值。施加预负载3次，每次加载到实际载荷值后退回到零负载。施加3次预负载后，相隔1min，再正式进行试验。

以上述载荷值累计加载1000次，每次加载到载荷值后，保持10 s，再退回到零负载。

加载1000次后，检测动作误差是否符合规定。

##### G4  其他项目

除G2和G3项目外，根据产品的新特点、新功能、新要求等情况，型式试验机构应当对该安全保护装置存在的其他安全风险进行研判和评估，确定需要增加的项目，经型式试验机构相应负责人批准后纳入检查项目。

# 附件H

起重机械检验意见通知书

编号：

| 申请单位名称 |  |
| --- | --- |
| 检验地点 |  |
| 检验类型 | 型式试验(；监督检验（安装(、改造(、重大修理(）；定期检验( |
| 设备品种 |  | 产品名称 |  |
| 型号 |  | 产品编号 |  |
| 设备代码 |  | 使用登记编号 |  |
| 规格 |  | 检验日期 |  |
| 现场意见：合格(；不合格( 存在问题： 整改方式：现场确认(、资料确认( 整改完成时间：申请单位应在 年 月 日前完成以上问题的整改，并将整改结果提交检验机构确认。 检验试验人员(签字): 日期： （检验机构专用章或公章） 年 月 日 申请单位代表(签字): 日期： |

注：受检单位代表拒绝鉴字时，本通知书仍有效。

# 附件J

报告编号：

特种设备型式试验报告

| 设备种类 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 设备类别 | ： |  |
| 设备品种 | ： |  |
| 型号规格 | ： |  |
| 制造单位 | ： |  |
| 申请单位 | ： |  |

(印制型式试验机构名称)

(注J-1：型式试验机构应当根据不同类别、品种的起重机械及其安全保护装置，按照本规程规定的相应的型式试验项目和内容进行编制和填写，要求填写至第三层，序号可以重新排列，保留项目和内容编号。本注不印制)

注意事项

1.本报告是依据《起重机械安全技术规程》（TSG 51—202X）进行型式试验的结论报告。

2.本报告书应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

3.本报告书无试验、审核、批准人员签字以及型式试验机构的核准证号、试验专用章(或公章)和骑缝章无效。

4.本报告一式三份，一份型式试验机构存档，两份申请单位保存。

5.申请单位对型式试验结论有异议时，应当在取得本报告后15个工作日内向型式试验机构提出。

6.本报告仅对样机(品)有效。

型式试验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮箱：

目    录

起重机械型式试验结论报告	第　页

一、样机(样品)主要技术参数确认表	第 页

二、样机(样品)型式	第 页

三、样机(样品)技术资料审查	第 页

四、样机(样品)检查	第 页

五、样机(样品)试验	第 页

附录a  金属结构强度测试报告	第 页

附录b  大型起重机械安全监控管理系统检查和验证报告	第 页

六、型式试验报告和型式试验合格证变更情况页	第 页

(注J-2：出具报告时，样机或样品根据型式试验情况二选一，下同。本注不印制。)

起重机械型式试验结论报告

报告编号：

| 制造单位名称 |  |
| --- | --- |
| 制造单位住所 |  |
| 申请单位名称 |  |
| 申请单位地址 |  |
| 生产许可证编号 |  | 样机(品)品种 |  |
| 型号规格 |  | 产品编号 |  |
| 总图图号 |  | 样机(品)制造日期 |  |
| 试验时间 |  | 样机(品)接受日期 |  |
| 样机(品)制造地址 |  |
| 试验地点 |  |
| 试验依据 | 《起重机械安全技术规程》(TSG 51－202X) |
| 试验结论 | 该样机(品)经过型式试验，各项结果符合(不符合)规定，综合判定型式试验合格(不合格)。 (注：综合判定为不合格的，在本栏中应当列出不合格的项目号，并且注明“不合格的项目见本报告“三、样机技术资料审查”或者“四、样机检查”或者“五、样机试验”的某某项或者某某内容”。本注不印制。) |
| 备注 |  |
| 试验负责人： 日期： | 型式试验机构核准证号： |
| 审核： 日期： | (型式试验机构试验专用章或公章) 年 月 日 |
| 批准： 日期： |  |

共　页第　页

- 样机(样品)主要技术参数确认表

报告编号：

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

共　页第　页

二、样机(样品)型式

报告编号：

型式描述(指主要结构形式、主要机构、电气控制系统)：

样机(样品)完整照片：

共　页第　页

注J-3：在型式描述中，应至少描述清楚主要受力结构件(主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节)的结构形式，起升机构、变幅机构的配置方式，电气控制系统等。对于机械式停车设备，主要受力结构件指立柱、横(纵)梁。样机(品)照片应当能反映样机(品)的整体特征，本注不印制。

三、样机(样品)技术资料审查

报告编号：

| 序号 | 审查项目 | 内容和要求 | 审查结果 | 审查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 合格/不合格。 |
| 备注： |
| 试验人员： 日期： | 审核人员： 日期： |

共  页第  页

四、样机(样品)检查

报告编号：

| 序号 | 检查项目 | 内容和要求 | 检查结果 | 检查结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论 | 合格/不合格。 |
| 备注： |
| 试验人员： 日期： | 审核人员： 日期： |

注J-4：本表为样机(品)检查报告的格式，应当根据不同类别、品种起重机械及其安全保护装置，按照本规程附件F中规定的型式试验检查项目及其内容填写，要求填写至第三层。本注不印制。

共　页第　页

五、样机(样品)试验

报告编号：

| 序号 | 试验项目 | 内容和要求 | 试验结果 | 试验结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论 | 合格/不合格。 |
| 备注： |
| 试验人员： 日期： | 审核人员： 日期： |

注J-5：本表为样机(品)试验报告的格式，应当根据不同类别、品种起重机械及其安全保护装置，按照本规程附件F规定的型式试验项目及其内容填写，要求填写至第三层。本注不印制。

共　页第  页

附录Ja

金属结构应力测试报告

报告编号：

| 仪器型号 |  | 应变片型式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天气情况 | (晴、阴) | 风速 | m/s |
| 温度 | ℃ | 湿度 |  |
| 测试依据 |  |
| 金属结构应力测试工况及测试数据 | 见附表 |
| 结构危险截面应力值 | 见附表 |
| 测试布点 | 见附图 |
| 测试结果 | 最危险应力点为第 点(工况： ) 安全系数n= |
| 结论 | 合格/不合格。 |
| 备注 |  |
| 试验人员： 日期： | 审核人员： 日期： |

注J-6：金属结构应力测试工况及测试数据附表、结构危险截面应力值附表和测试布点附图均由型式试验机构根据测试实际情况自行制订。本注不印制。

共  页第  页

附录Jb

大型起重机械安全监控管理系统检查和验证报告

报告编号：

| 序号 | 类别 | 项目 | 内容和要求 | 检查验证结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查项目 | 管理权限的设定 |  |  |  |  |
| 2 |  | 故障自诊断 |  |  |  |  |
| 3 |  | 报警装置 |  |  |  |  |
| 4 |  | 文字表达形式 |  |  |  |  |
| 5 |  | 通信协议的开放性 |  |  |  |  |
| 6 |  | 显示信息的清晰度 |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统信息采集源的检查 |  |  |  |  |
| 8 | 监控参数 | 起升高度/下降深度 |  | / |  |  |
| 9 |  | 幅度 |  |  |  |  |
| 10 |  | 运行行程 |  |  |  |  |
| 11 |  | 大车运行偏斜 |  |  |  |  |
| 12 |  | 水平度 |  |  |  |  |
| 13 |  | 风速 |  |  |  |  |
| 14 |  | 回转角度 |  |  |  |  |
| 15 |  | 同一或不同一轨道运行机构安全距离 |  |  |  |  |
| 16 |  | 操作指令 |  |  |  |  |
| 17 |  | 支腿垂直度 |  |  |  |  |
| 18 |  | 工作时间 |  |  |  |  |
| 19 |  | 累计工作时间 |  |  |  |  |
| 20 |  | 每次工作循环 |  |  |  |  |

共 页 第 页

| 序号 | 类别 | 项目 | 内容和要求 | 检查验证结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 监控状态 | 起升机构制动器状态 |  |  |  |  |
| 22 |  | 抗风防滑状态 |  |  |  |  |
| 23 |  | 门限位联锁保护 |  |  |  |  |
| 24 |  | 机构运行联锁 |  |  |  |  |
| 25 |  | 工况设置状态 |  |  |  |  |
| 26 |  | 供电电缆卷筒状态 |  |  |  |  |
| 27 |  | 过孔状态 |  |  |  |  |
| 28 |  | 视频系统 |  |  |  |  |
| 29 |  | 系统综合误差 |  |  |  |  |
| 30 |  | 连续作业 |  |  |  |  |
| 31 |  | 实时性 |  |  |  |  |
| 32 |  | 历史追溯性 |  |  |  |  |
| 33 |  | 故障自诊断 |  |  |  |  |
| 34 |  | 扫描周期 |  |  |  |  |
| 35 |  | 断电后，信息的保存 |  |  |  |  |
| 36 |  | 存储时间和格式 |  |  |  |  |
| 结论 | 合格/不合格。 |
| 备注 |  |
| 试验人员： 日期： | 审核人员： 日期： |

注J-7：本表包含所有安装安全监控管理系统的大型起重机械的监控项目的格式，试验验证时应当根据具体产品对应本规程要求设置项目及其内容填写。本注不印制。

共  页  第  页

六、型式试验报告变更情况页

报告编号：

| 序号 | 变更前单位名称 | 变更后单位名称 | 变更日期 | 承办人签章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注J-8：变更日期处应当由型式试验机构盖章。本注不印制。

注J-9：单位名称变更时，型式试验机构应核验法定资质和生产许可证及两个单位之间变更关系材料。本注不印制。

共  页  第  页

# 附件K

证书编号：TSX 4XXX XXX XXXX XXXX

特种设备型式试验证书

(起重机械)

制造单位：

制造地址：

设备类别：

设备品种：

型号和主参数：  XX   型   XX  （计量单位）

总装图号：

型式试验报告编号：

覆盖原则：同品种、同型号按规格（主参数）向下覆盖。

经对上述产品的技术文件审查、检查和试验，确认本样机符合《起重机械安全技术规程》(TSG 51—202X)的要求。

(型式试验机构试验专用章或公章)

（首次）发证日期：   年  月  日

（安全保护装置）本次换证日期：   年  月  日

（安全保护装置）下次核查日期：   年  月  日

# 注K-1：本证书及其对应的型式试验报告是对设备型式的确认，仅对型式试验样机有效。

# 注K-2：对整机只填写发证日期，对安全保护装置则3个日期都填写。本注不印制。

型式试验证书变更信息

证书编号：

| 序号 | 变更前单位名称 | 变更后单位名称 | 变更日期 | 承办人签章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注K-3：此信息印在型式试验合格证背面。

注K-4：变更日期处应当由型式试验机构盖章。本注不印制。

注K-5：单位名称变更时，型式试验机构应核验法定资质和生产许可证及两个单位之间变更关系材料。本注不印制。

# 附件L

报告编号：

起重机械安装改造重大修理
监督检验报告

| 施工类别 | ： (新装、改造、重大修理) |
| --- | --- |
| 施工单位名称 | ： |
| 使用单位名称 | ： |
| 设备类别 | ： |
| 设备品种 | ： |
| 设备型号 | ： |
| 设备代码 | ： |
| 检验日期 | ： |

(印制检验机构名称)

(注L-1：检验机构应当根据不同类别、品种的起重机械及其安全保护装置(包括大型起重机械安全监控系统)，按照本规程附件F中规定的监督检验项目和内容进行编制和填写，要求填写至第三层，序号可以重新排列，保留项目和内容编号。本注不印制。

注意事项

1.本报告是依据《起重机械安全技术规程》（TSG 51—202X），对起重机进行安装改造重大修理监督检验的报告。

2.报告书应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

3.本报告书无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构的核准证号、检验专用章(或公章)和骑缝章无效。

4.报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。

6.本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮箱：

起重机械安装改造重大修理监督检验报告

报告编号：

| 施工单位名称 |  |
| --- | --- |
| 特种设备生产许可证(受理决定书)编号 |  | 施工单位负责人 |  |
| 使用单位名称 |  |
| 使用单位地址 |  |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位 安全管理人员 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 生产许可证编号 |  | 设备类别 |  |
| 设备品种 |  | 型号规格 |  |
| 产品编号 |  | 设备代码 |  |
| 制造日期 |  | 额定起重量 (起重力矩) | t(t·m) |
| 跨度(工作幅度) | m | 起升高度 | m |
| 起升速度 | m/s | 工作级别 |  |
| 施工类别 | (新装、移装、改造、重大修理) |
| 检验依据 | 《起重机械安全技术规程》(TSG 51—202X) |
| 检验 结论 | (合格、不合格) |
| 备注 |  |
| 监检人员： 日期： | 检验机构核准证号： (检验机构检验专用章或者公章) 年 月 日 |
| 审 核： 日期： |  |
| 批 准： 日期： |  |

共    页  第    页

# 注L-2：各检验机构可根据起重机械各个品种特性对设备参数信息进行适当调整。本注不印制。

起重机械安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号：

| 序号 | 监检项目及其内容 | 监检类别 | 监检结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |
| 监检： 日期： | 审核： 日期： |

注L-3：本表为检查报告的格式，应当根据不同类别、品种起重机械及其安全保护装置(包括大型起重机械安全监控系统)，按照本规程附件F中规定的监督检验项目及其内容填写，要求填写至第三层。本注不印制。

共    页  第    页

# 附件M

起重机械安装改造重大修理监督检验证书

编号：

| 施工单位名称 | ： |
| --- | --- |
| 特种设备 许可证编号 | ： |
| 使用单位名称 | ： |
| 使用单位地址 | ： |
| 制造单位名称 | ： |
| 设备品种 | ： | 型号规格 | ： |
| 产品编号 | ： | 设备代码 | ： |
| 制造日期 | ： | 额定起重量 (起重力矩) | ： |
| 跨度 (工作幅度) | ： | 起升高度 | ： |
| 起升速度 | ： | 工作级别 | ： |
| 设备所在地点 | ： |
| 施工类别 | : (新装、移装、改造、重大修理) |
| 监检开始日期 | ： | 监检结束日期 | ： |
| 该起重机械(新装、改造、重大修理)经我机构依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51—202X)的要求进行了监督检验，其安全性能符合要求，特发此证书。 检验机构： (检验机构检验专用章或者公章) 年 月 日 机构核准号： |

# 注M-1：本证书一式三份，施工单位一份，使用单位一份，检验机构存档一份。(用计算机打印，其横线“    ”可不印制。括号内注不印制)

# 注M-2：各检验机构可根据起重机械各个品种特性对设备参数信息进行适当调整。本注不印制。

# 附件N

报告编号：

起重机械定期(首次)检验报告

| 使用单位 | : |
| --- | --- |
| 设备类别 | : |
| 设备品种 | : |
| 设备型号规格 | : |
| 设备代码 | : |
| 使用登记证编号 | : |
| 检验类别 | : |
| 检验日期 | : |

(印制检验机构名称)

注N-1：报告封面和所有附页中的“起重机械定期（首次）检验”，如是定期检验，则印制为“起重机械定期检验”，如是首次检验，则印制为“起重机械首次检验”。本注不印制。

注N-2：检验机构应当根据不同类别、品种的起重机械及其安全保护装置(包括大型起重机械安全监控系统)，按照本规程附件F中规定的定期(首次)检验项目和内容进行编制和填写，要求填写至第三层，序号可以重新排列，保留项目和内容编号。本注不印制。

注意事项

1.本报告是依据《起重机械安全技术规程》（TSG 51—202X），对起重机进行定期(首次)检验的结论报告。

2.报告书应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。

3.本报告书无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构的核准证号、检验专用章(或公章)和骑缝章无效。

4.报告一式二份，由检验机构和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内，向检验机构提出书面意见。

6.本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

电子邮件：

起重机械定期(首次)检验报告

报告编号：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  |
| 使用地点 |  |
| 使用单位 统一社会信用代码 |  | 使用单位 安全管理人员 |  |
| 联系电话 |  | 邮政编码 |  |
| 制造单位 |  |
| 改造（重大修理）单位 |  |
| 设备类别 |  | 设备品种 |  |
| 型号规格 |  | 设备代码 |  |
| 产品编号 |  | 单位内编号 |  |
| 投入使用日期 |  | 设计使用年限 |  |
| 性能参数 | 跨度（工作幅度） | m | 生产率 |  |
|  | 额定起重量 | t | 额定起重力矩 | t•m |
|  | 起升高度 | m | 起升速度 | m/min |
|  | 层数/泊位数 | / | 工作级别 |  |
|  | 起重机械运行速度 | m/min | 小车运行速度 | m/min |
|  | 其他主要参数 |  |
| 检验依据 | 《起重机械安全技术规程》(TSG 51—202X) |
| 检验 结论 |  |
| 备注 | (包括变更情况) |
| 下次定期检验日期： 年 月 | 检验机构核准证号： |
| 检验： 日期： |  |
| 审核： 日期： | (检验机构检验专用章) 年 月 日 |
| 批准： 日期： |  |

共  页 第  页

# 注N：各检验机构可根据起重机械各个品种特性对设备参数信息进行适当调整。

起重机械定期(首次)检验报告附页

报告编号：

| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 备注： |
| 检验人员： 日期： | 审核人员： 日期： |

注N-3：本表为检查报告的格式，应当根据不同类别、品种起重机械及其安全保护装置(包括大型起重机械安全监控系统)，按照本规程附件F中规定的定期(首次)检验项目及其内容填写，要求填写至第三层。本注不印制。

共  页 第  页

# Text boxes

起重机械安全技术规程

Lifting Appliances Safety Technical Regulation

特种设备安全技术规范                                                   TSG QX00X-2010